# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 年开采5万立方米花岗岩改扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 汨罗市高家坊花岗岩制品总厂 |
| 法人代表 | 李战斗 | 联系人 | 李战斗 |
| 通讯地址 | 汨罗市川山坪镇高家坊凤形村 |
| 联系电话 | 13787849828 | 邮编 | 414400 |
| 建设地点 | 汨罗市川山坪镇高家坊凤形村 |
| 立项审批部门 | 汨罗市发展和改革局 | 批准文号 | 汨发改审【2017】61号 |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ | 行业类别 及代码 | 粘土及其他土砂石开采B1019 |
| 占地面积 （m2） | 41100 | 绿化面积 （m2） | / |
| 总投资 （万元） | 1100 | 其中：环保投资（万元） | 48.6 | 环保投资占总投资比例 | 4.42% |
| 评价经费 （万元） | —— | 投产日期 | 2017年12月 |
| 一、项目由来 汨罗市川山坪镇高家坊矿产资源丰富，境内有丰富的优质花岗岩矿石，是有名的“麻石之乡”，其中黄柏花岗岩开采区位于神鼎山镇，总面积14.23km2；川山坪花岗岩开采区：位于川山坪镇，总面积25.44km2；高家坊花岗岩开采区位于高家坊镇，总面积38.04km2。高家坊花岗岩开采企业有很多家，在汨罗市实施花岗岩矿石环境治理工程前，对生态环境有一定破坏，粉尘污染主要是花岗岩加工企业。近年来，花岗岩产品深受广大群众喜爱，市场前景广阔。高家坊花岗岩加工企业达300余家，现有大、小型圆盘锯300多台。目前，麻石加工已成为全镇的支柱产业。 汨罗市高家坊花岗岩制品总厂位于汨罗市川山坪镇高家坊凤形村，矿区面积0.0411km2。矿山进出口道路与201省道公路相连通，交通较方便。汨罗市高家坊花岗岩制品总厂于2012年10月在岳阳市环保局办理了环评手续，花岗岩年开采规模为2.0m3/a，环评批复见附件11。汨罗市高家坊花岗岩制品总厂已取得国土资源局下发的采矿许可证，见附件10，采矿许可证编号为：C4306812009037130009837，开采矿种：建筑用花岗岩，开采方式：露天开采，生产规模：2.0万立方米/年，矿区面积：0.0183平方公里，采矿证有效期限：2012年9月30日至2015年12月30日，现采矿权证已过期。公司于2017年1月10日与岳阳市国土资源局签订了采矿权出让合同，合同编号：YYCKQ2017-01，其规划面积为0.0411km2。采矿规模由由原来的年开采花岗岩2万立方米扩大到5万立方米，开采面积由原来的0.01831km2扩大到0.0411km2，项目开采区域不涉及环境敏感区。 根据中华人民共和国主席令第四十八号《环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，拟建项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年）》J非金属矿采选及制品制造54、土砂石开采 年采10万立方米及以上；海砂开采工程；涉及环境敏感区的的需编制环境影响报告书，其他编制环境影响报告表，本项目年开采量为5万立方米，故需编制环境影响报告表。受建设单位委托，时代盛华科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》，结合本项目的建设特点，编制了本项目《建设项目环境影响报告表》，交由建设单位呈报给环境保护行政主管部门审批。 二、编制依据 2.1法律法规及相关政策性文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国水污染防治法》2008年6月1日； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》2016年1月1日； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997年3月1日； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016年11月7日 （6）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，2000年3月20日； （7）《中华人民共和国水土保持法》2010年12月25日； （8）《中华人民共和国水法》2016年9月1日； （9）《中华人民共和国节约能源法》2008年1月； （10）《中华人民共和国矿产资源法》1997年1月1日； （11）《中华人民共和国森林法》2009年8月27日； （12）《中华人民共和国矿山安全法》2007年8月27日； （13）《中华人民共和国土地管理法》2004年8月28日； （14）《中华人民共和国环境影响评价法》2016年9月1日； （15）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； （16）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第33号，2015年6月1日实施）； （17）《关于加强水土保持工作的通知》中华人民共和国国务院国〔1993〕5号文； （18）《产业结构调整指导目录（2011年版）（修正）》2013年； （19）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》2005年12月； （20）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（国家环保总局、国土资源部、科技部环发［2005］109号，2005年9月7日）； （21）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）； （22）《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府令（第215号）； （23）《湖南省环境保护暂行条例（2002年修正）》湖南省人大常委会； （24）《湖南省人民政府关于落实科学发展观加强环境保护的决定》； （25）《水污染防治行动计划》2015年4月16日； （26）《大气污染防治行动计划》2013年9月10日。 2.2相关技术导则及规范 （1）《建设项目环境影响评价技术 总纲》（HJ2.1—2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2008）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3—93）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）； （8）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）； 2.3技术性文件及相关资料 （1）《汨罗市高家坊花岗岩制品总厂饰面用花岗岩矿资源储量核实报告》（中化地质矿山总局湖南地质勘察院）2016年3月； （2）《汨罗市高家坊花岗岩制品总厂饰面用花岗岩矿开发利用方案》（中化地质矿山总局湖南地质勘察院）2016年3月； （3）建设方提供的其它资料。 三、工程概况 3.1．基本概况 ①项目名称：年开采5万立方米花岗岩改扩建项目； ②建设单位：汨罗市高家坊花岗岩制品总厂； ③建设性质：改扩建； ④总投资：1100万元； ⑤占地面积：41100m2； ⑤建设地点及周边环境现状 建设地点：汨罗市川山坪镇高家坊凤形村； 周边环境现状：本项目四周均为山体，距项目最近的居民区为西北侧400m处的凤形村居民。其规划面积为0.0411平方千米。 3.2．矿区情况 (1)矿区范围 原有矿山于2012年取得汨罗市矿产资源采矿登记（证号：C4306812009037130009837；有效期：2012年9月30日——2015年12月30日，详见附件8），原有矿区开采量为2万立方米/年，开采标高：+65m至+10m，面积为0.0183 km2，采矿权范围由4个拐点坐标圈定；公司于2017年1月10日与汨罗市国土资源局签订了采矿权出让合同，合同编号：YYCKQ2017-01，其规划面积为0.0411km2，开采量为5万立方米/年，开采标高：+263m至+180m，矿区由4个拐点坐标圈定，详见表1-1。 表1-1 矿区范围拐点坐标表 拐点 编号 改扩建前矿区 改扩建后矿区 X坐标 Y坐标 X坐标 Y坐标 1 3154080.64 38401913.12 3154092 38401922 2 3154333.37 38402136.84 3154202 38402040 3 3154176.41 38402090.69 3154175 38402228 4 3154030.2 38401956.71 3 53938 38402060 注：坐标为西安1980坐标系 （2）矿区储量 根据中华地质矿山总局湖南地质勘察院编制的《汨罗市高家坊花岗岩制品总厂饰面用花岗岩矿资源储量核实报告》，在所设矿区范围内，矿界内矿山累计消耗矿石量1257.58千立方米，按边坡角60°留置边坡，各边坡压覆资源储量为69.03千立方米，矿山预可采矿石资源储量（122）为：1257.58-69.03=1188.55千立方米。按之前矿山开采荒料率取经验值30%，荒料量1188.55×30%=356.56千立方米。 （3）工程规模 本项目总投资1100万元，矿区扩大开采规模，由原来年开采2万立方米/年提升至5万立方米/年，开采面积由0.0183km2扩大至0.0411km2。 （4）矿区服务年限 根据矿区资源赋存情况，本场扩大后生产建设规模为年开采加工花岗岩矿5万立方米/年，矿石开采回采率为95%，该矿区服务年限为24年。 （5）采矿方案 该矿开采对象为饰面用花岗岩，开采标高在+263m~+180m之间，采用露天开采方式，自上而下分台阶进行开采，采用中深孔爆破，挖掘机装矿，矿石加工，自卸汽车运输的台阶式采矿工艺。 ①露天采场境界选定 露天开采境界面积为0.0411km2，即矿区面积。 ②采矿工作面参数 台阶高度：H＝10m； 工作台阶坡面角：60°； 近地表台阶坡面角：≤45°； 安全平台：5m； 清扫平台：8m； 采场最终边坡角：60° 爆破安全距离：警戒范围一般不小于300m，距高压输电线一般不小于500m。 ③矿石质量及加工技术性能 矿石质量：岩石坚硬，抗压强度超过1000kg/cm2，节理裂隙不发育。常充填细小岩脉，岩体稳定性较好，抗风化能力强，表层5～20米为风化壳，裂隙发育，岩石破碎，抗压强度较低。 加工技术性能：据之前矿山业主介绍，荒料易于锯、切、磨、抛光等加工，加工技术性能良好。2cm厚板材率为28～33m2/m3、1.5cm厚板材率为33～38m2/m3。 根据以往开采情况及同地区同矿石类型实际开采的矿石荒料率，将本矿区矿石荒料率取经验值为30%。 （6）开拓运输方案 本项目采用爆破落石——自卸汽车——公路开拓运输方案。 3.3、项目建设内容 本项目改扩建前后工程组成情况见表1-2。 表1-2 工程组成内容 组成 项目名称 改扩建后 备注 主体工程 矿山开采工程 砂岩爆破、采装 公用工程 给水 山泉水、雨水 依托关系 排水 生产废水自然蒸发或回用洒水 尘，无外排；生活污水经化粪池预处理后，用于周围农田、山体绿地浇灌 依托关系 供电 从附近的10kV电网引入 依托关系 废石堆场 在矿区西南面设废石堆场一座，面积约为2000m2 新建一座废石堆场 运输道路 矿山运输道路800m 依托关系 办公生活设施 中部偏北设办公生活楼一栋（办公生活用房1栋200m2），新建办公和住宿200m2 新建办公和住宿200m2 环保工程 大气治理 露天凿岩、切割采用湿式作业，荒料堆场、排土场粉尘、道路扬尘采用洒水抑尘 — 废水治理 雨水沉淀池、排土场下游沉淀；生活污水经隔油池、化粪池预处理后后供周围山林作灌溉使用；生产废水经沉淀池沉淀（2个，100m3/个） 依托关系 噪声治理 机械设备减震、消声 —— 固体废物 剥离表土暂存于废石堆场；开采废石作为建筑石料外售；生活垃圾交由镇环卫部门统一处理 —— 生态 矿山排水截流沟、沉淀池；服务期满后场地平整、植被恢复措施 —— 3.4、工程主要原料、燃料消耗量 工程主要原辅材料消耗情况见表1-3。 表1-3 项目主要原辅材料及能耗一览表 序号 原辅料 单位 年消耗（改扩建前） 年消耗（改扩建后） 来源 1 炸药 t/a 0.36 0.9 湖南南岭向红爆破工程有限公司配送 2 雷管 发/年 240 600 3 水 m3/a 1860 2750 山泉水、雨水 4 电 万度/年 9.8 24.5 当地电网 注：本矿区爆破工作均由爆破公司进行，爆破公司自行携带爆破材料。 3.5、生产设备 本矿山改扩建前后开采加工主要设备见表1-4。 表1-4 项目主要设备 序号 设备名称 改扩建前数量 改扩建后数据 型号 规模 备注 一、采矿设备 1 1 挖掘机 1台 3台 Z—50型 新增2台 1.2 锯 机 2台 6台 HKSQ2-3000 新增4台 1.3 凿岩机 1台 2台 2QYK-3000 新增1台 二、运输设备 2.1 自卸汽车 2辆 4辆 东风3242 10t 新增2辆 2.2 装载机 1台 2台 856Ⅲ轮式 1t 新增1台 3.6、主要经济技术指标 项目主要技术经济指标详见表1-5。 表1-5 主要技术经济指标 序号 名 称 单 位 指 标 备 注 1 矿山 范围 矿山拐点组成 个 4 开采标高 m +263m～+180m 矿山面积 Km2 0.0411 2 矿 体 特 征 矿种 饰面用花岗岩 可采矿体 个 1 矿体平均厚度 m 30.06 矿体倾角 度 岩基产出 矿石质量 良好 3 资源储量及开采技术条件 备案资源储量 103m3 1257.58 设计利用储量 103m3 1188.55 设计可 储量 103m3 1188.55 水文地质条件 简单 工程地质条件 简单 4 生产规模 矿山设计生产能力 103m3 50 年产量 103m3 50 日产量 m3 166 矿山服务年限 年 24 5 开 采 方 案 开采方式 露天开采 地面运输 汽车 设计损失率 % 0 采矿损失率 % 2 3.7、产品方案及成分、放射性分析 矿山生产的花岗岩将直接外售。改扩建前后产品方案见表1-6，矿石的放射性分析见表1-7。 表1-6 改扩建前后项目产品方案 产品 改扩建前产量 改扩建后产量 花岗岩 2万立方（5.4万吨） 5万立方（13.5万吨） 表1-7 矿石的放射性分析表 单位：Bq/kg 序号 检验项目 标准要求 实测结果 1 内照射指数（IRa） ≦1.0 0.41 2 外照射指数（Ir） ≦1.3 0.71 备注 符合《建筑材料放射性核素限量（GB6566-2001）》标准技术要求，该数据引用现有项目环评报告 由上表可知，项目所采花岗岩矿石符合《建筑材料放射性核素限量（GB6566-2001）》标准技术要求，无放射性影响。 3.8、总平面布置 本项目为花岗岩开采项目，矿山主要组成部分：采矿区、废石堆场和生活区。项目各区详情及平面布置见附图2。 采矿区：主要由露天采矿场、废石堆场、空压机房、沉淀池等组成。露天采矿场位于场地内最高处绝对标高约为+180m处，新建废石堆场位于矿山南侧山坳绝对标高约+170m处（改扩建前废石堆场2个，经复垦后停止使用），空压机房位于采场旁。 生活区：矿部生活区位于矿山西侧中下部平坦开阔场地，场地为花岗岩，地形坡度较缓。矿部生活区主要为办公和值班室，建筑面积400m2，占地面积400m2。 本项目改扩建前2个废石堆场位于项目北侧绝对标高约+80m~+147m处，离矿山下基本农田距离较近，离居民距离约为400m，对周边环境影响较明显，若发生水土流失、暴雨季节发生溃坝等事故时直接威胁到居民的安全。本项目根据矿山治理方案对总平面布局做出调整，停止使用原有的2个废石堆场，根据该矿山地质环境治理工程设计进行治理，进行植被恢复、修建拦挡坝墙、削坡等措施。新建废石堆场位于矿山西南侧山坳绝对标高约+170m处，场地较为开阔，汇水面积大，四面环山，若发生水土流失、溃坝等事故不会威胁到居民。项目采矿场位于矿山偏南最高处，离居民约400m，开采过程产生粉尘因地势开阔距离较远对周边影响较小，只要建设单位按设计要求建设拦挡坝墙的防护设施可防止滑石等对居民的影响，爆破过程严格按照《爆破安全规程》(GB6722-2014)操作，控制爆破安全距离则不会影响居民和出现安全事故。整体而言，项目总平面布置上，基本做到了功能区分明确、工艺流程通顺、减少污染等方面的要求。所以，本项目平面布置较合理。 四、 公共工程 （1）供电 本项目用电负荷主要为应急照明、普通照明、电器设备等。本工程电源取自高家坊供电网，厂区设250KVA变电站，能满足厂区生产、生活需要。 （2）供水 (1)生产用水主要是锯石机用水和抑尘用水，锯石机供水循环利用，在矿区的北部及南部设置有沉淀池，容积分别为500m3，水源来源于矿区收集雨水和沙河河水。 根据《湖南省行业用水定额》，矿区道路(约3500m2)降尘用水按0.5L/m2•次计，每天在运输车辆通过时洒水，每天洒水2次，用水量约3.5m3/d；切割工序用水量为30m3/d，切割废水经沉降后可循环使用，只需补充一定量的新水，新鲜水用量为3.0m3/d；采场洒水抑尘用水总量为3.2m3/d。 (2)生活用水：原来项目工作人员20人，项目新增工作人员6人，新增人员均在不厂区食宿。原项目生活用水量为250m3/a（1.0m3/d），扩建后项目生活用水量为325m3/a（1.3m3/d），由山泉水供给。 （3）排水 本项目实行雨污分流，本项目雨水经雨水沉淀池收集，多余的雨水经水渠流向沙河。项目生产过程中大部分抑尘洒水均损耗蒸发进入大气，矿区产生的废水主要为切割废水，经沉降后可循环使用，职工生活污水（260t/a）经化粪池处理后用作周边林地肥用。项目水平衡图见图1-1。 图1-1 项目用排水平衡图 （4）运输 项目产品运输通过项目北面一条宽5m的道路运输，该道路连接矿区和X056，交通较为便利。 五、矿山工作制度及劳动定员 原有矿区劳动定员为20人（其中5人在厂区住宿），扩建后新增员工人6人（新增人员均不在厂区住宿），则扩建后矿区劳动定员为26人，5人在厂区食宿，采用8小时单班制，年工作时间250天。 六、总投资及资金筹措 本项目总投资为1100万元，全部由企业自筹。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 原矿山自2012年起有少量开采，于2012年9月依法取得采矿许可证（采矿许可证号：C4306812009037130009837），原矿山年开采2万立方米/年，矿山面积为0.0076km2，员工人数为20人。原有项目于2012年10月取得了岳阳市环评批复，岳环评批【2012】111号。 经现场调查了解，项目地处较偏僻的地区，周围多为山地。矿区范围内不属于基本农田分布区。矿区周边300m范围内无国防通讯电缆、高压线、主干公路、铁路等设施分布；该矿权矿界清楚，不存在矿权重叠或矿界纠纷。该矿区于2016年2月处于停工状态。 1、现有工程概况 项目名称：2万m³/a花岗岩开采改扩建项目 建设单位：汨罗市高家坊花岗岩制品总厂 建设地点：汨罗市川山坪镇高家坊凤形村 项目投资：总投资300万元，其中环保投资31.5元，占总投资的10.5%。 生产规模：年产2.0万m3建筑用花岗岩，按密度2.7t/m3核算，共5.4万t/a； 劳动定员及生产制度：现有项目实际劳动定员20人，均不在人在厂区食宿；年工作250天，每天1班制； 现有工程矿区面积及范围：准采区面积为0.0183km2，准采标高：+65—+10m，拐点坐标见表1-8。 表1-8 矿区范围拐点坐标表 拐点编号 X坐标 Y坐标 1 3154080.64 38401913.12 2 3154333.37 38402136.84 3 3154176.41 38402090.69 4 3154030.25 38401956.71 注：坐标为西安1980坐标系 2、现有工程建设内容 现有项目主要建设内容见表1-9。 表1-9 工程组成内容 组成 项目名称 建设内容 主体工程 矿山开采工程及其运输 砂岩爆破、采装 公用工程 给水 山泉水、雨水 排水 生产废水自然蒸发或回用洒水降尘， 外排；生活污 经化粪池预处理后，用于周围农田、山体绿地浇灌 供电 从附近的10kV电网引入 废石堆场 位于矿山西北中下部，经 理停用，覆土约400m³，恢复植被1500㎡，兴建马道6个，降低坡度。 运输道路 矿山运输到道路800m 办公生活设施 中部偏北设办公生活楼一栋（办公生活用房1栋200m2） 环保工程 大气治理 露天凿岩、切割采用湿式作业，荒料堆场、排土场粉尘、道路扬尘采用洒水抑尘 废水治理 雨水沉淀池、排土场下游沉淀；生活污水经化粪池预处理后后供周围山林作灌溉使用；生产废水沉淀池2个40m3沉淀池 噪声治理 机械设备减震、消声 固体废物 剥离表土暂存于废石堆场；开采废石作 建筑石料外售；生活垃 交 镇环卫部门统一处理 生态 矿山排水截流沟、沉淀池；服务期满后场地平整、植被恢复措施 3、现有工程生产设备 现有工程主要生产设备见表1-10。 表1-10 现有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 型号规格 备注 一、采矿设备 1.1 挖掘机 1台 Z—50型 1.2 锯石机 2台 HKSQ2-3000 1.3 凿岩机 1台 2QYK-3000 二、运输设备 2. 自卸汽车 2辆 东风3242 10t 2.2 装载机 1台 856Ⅲ轮式 1t 4、主要原辅材料 现有项目主要原辅材料用量情况见表1-11。 表1-11 现有项目主要原辅材料清单 序号 名称 消耗量 单位 备注 1 炸药 0.36 t/a 湖南南岭向红爆破工程有限公司配送 2 雷管 240 发/年 3 水 1860 t/a 山泉水 4 电 9.8 万度/年 区域电网 备注：炸药及雷管由专门资质的民爆公司自带使用，不设炸药库。 5、工艺流程 原有项目采矿工艺流程见图1-1。 图1-1 采矿工艺产排污环节图 6、本项目存在的原有污染主要为： 6.1、大气污染 本项目在运营期的空气污染源主要为：粉尘、爆破气体。 本项目的大气污染源主要为爆破废气、锯石机切割矿体、荒料分割修整及凿岩机凿岩粉尘、弃土场及矿石临时堆场扬尘、石料和废土石装卸及运输扬尘、汽车尾气等。 （1）锯石机产生的粉尘 本项目采石场使用HKSQ2-3000锯石机进行切割，采用喷水降温冷却方式，为湿式工艺。根据《石材开采加工行业防尘措施的效果和评价》文中数据，锯石产尘量约0.3kg/m3，矿山现有年开采量2万m3（密度2.7g/cm3），产生粉尘约6.0t/a，湿法作业除尘率按90%计，粉尘排放量为0.6t/a。 （2）爆破废气 原矿山开采需炸药0.36t/a，炸药爆炸产生的NOX和CO排放系数分别为14.40g/kg和7.25g/kg。原矿山开采过程中爆破产生的污染物NOX、CO量为5.184kg/a、2.61kg/a。 （3）解体分割及整形过程中凿岩钻孔产生的粉尘 采用凿岩机钻孔时，钻头撞击岩石产生粉尘，在未设防尘措施的条件下，长时间工作的作业场所空气中含尘量可达600~2000mg/m3，粉尘的产生强度为0.28g/s，本项目有2台凿岩机，粉尘产生量约为4.5t/a，根据《石材开采加工行业防尘措施的效果和评价》介绍，矿区钻孔采用湿式凿岩钻孔机可以有效的减少扬尘的产生，采用湿式钻孔大部分粉尘随水流沉淀下来，少量呈面源形式排放。该项目在凿岩钻孔过程中拟采用湿法作业，大大降低了扬尘的排放量（其除尘率按90%计），项目该工段粉尘无组织排放量为0.45t/a。 （4）碎石堆起尘和碎石装载起尘 项目综合利用石料装载量为1.5万t/a，石料装载起尘量为0.31t/a，项目通过洒水抑尘，可明显降低铲装粉尘的产生量。洒水抑尘效率约为70%，可明显降低铲装粉尘的产生量，因此，项目装载作业过程中粉尘排放量约0.093t/a。 （5）临时排土场扬尘 项目设置有临时排土场，现有剥离量1.11万m3，合3.0万t；根据公式计算，项目临时排土场排放的粉尘量为0.16t/a；如经常对其进行洒水抑尘，保持一定的湿度，可有效降低扬尘量，经洒水降尘（抑尘效率约为70%）后粉尘排放量约为0.048t/a，为无组织排放。 （6）公路运输扬尘 现有项目年运输量Q总计约2万m3，合5.4万t；运输总扬尘量为2.025t/a。矿区通过限速行驶(10km/h)、加盖苫布、道路洒水抑尘来降低道路扬尘排放，道路扬尘量约可抑尘70%，扬尘排放量为0.6t/a。 6.2、水污染 (1) 锯石机废水 根据用水分析可知，石材切割工序用水量为10m3/d，切割废水经二级沉淀后可循环使用，只需补充一定量的新水，补充新鲜水用量为1t/d，废水量为9.0m3/d。这部分用水兼顾冷却和除尘的作用，因此主要污染因子SS含量很高，根据类比同类企业水质数据，SS浓度为3500mg/L。 (2) 生活污水 项目工作人员20人（其中5人在厂区食宿）。年工作250天计，项目生活用水量为250 m3/a（1.0 m3/d），生活污水产生量为200m3/a（0.8m3/d）。 表1-12 项目生活污水产排污情况 废水量 项 目 CODCr BOD5 S NH3-N 250m3/a 废水水质(mg/L) 250 150 150 30 产生量(t/a) 0.0625 0.0375 0.0375 0.0075 经化粪池处理后浓度(mg/L) 200 100 70 25 排放量(t/a) 0.05 0.025 0.0175 0.00625 处理效率 20 33.3 53.3 20 （GB5084-2005）《农田灌溉水质标准》旱作标准 200 100 100 — 本项目现有工程污水经化粪池处理后水质可达到GB5084-2005《农田灌溉水质标准》中表1旱作标准限值(COD≤200mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤100mg/L)，该部分废水全部用于周边旱地的灌溉，不外排，对周围环境影响较小。 6.3、噪声污染 本项目营运期间的主要噪声来源锯石机、凿岩机、空压机、铲车、自卸汽车、爆破等。采矿场的采矿机械较多，一般都会产生较强的噪声，如装载机、矿山用汽车等。各类噪声源强在92～110 dB（A）。采取相应的隔声、减震、降噪措施后，项目厂界四周均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，因此，项目运营时对区域声环境影响不大。 6.4、固体废物 营运期的固体废物主要为采矿区表层剥离弃土、加工厂废渣、办公生活垃圾、沉淀池沉渣。 采矿区表层剥离物主要为矿层覆盖物，由黄色、黄褐色亚粘土夹少量碎石组成，应予以剥离排弃。项目产生弃土量约为5400t/a。 加工场地废渣产生量约为2694.7t/a，经收集后于废渣堆暂存铺设道路用，对环境影响较小。 项目沉淀池沉渣产生了量为7.9t/a，经收集后于废渣堆暂存铺设道路用，对环境影响较小。 原有项目员工20人，项目产生的生活垃圾为2.5t/a，生活垃圾收集后统一由当地环卫部门处理。 6.5、生态影响 现有矿区部分采坑露天存在，未及时进行复垦，矿区未按规范设置截排水沟、沉淀池、挡土墙等水土保持措施，表土堆场裸露。 表1-13 原有项目污染源排放情况汇总表 类型 污染源 污染物 产生量(t/a) 排放量(t/a) 防治措施及结果 大气污染物 采矿区 锯石机产生的粉尘 6.0 0.6 湿法作业，沉降于矿区，只对近距离的采石工人产生影响，对周边环境的影响 大 爆破 NOX 5.184kg/a 5.184kg/a 爆破废气自然散尽后对员工和周边环境影响不大 CO 2.61k /a 2.61kg/a 凿岩钻孔产生粉尘 4.5 0.45 洒水降尘，沉降于矿区，只对近距离的采石工人产生影响，对周边环境的影响不大 碎石堆起尘和碎石装载起尘 0.31 0.093 临时排土场扬尘 0.16 0.048 公路运输扬尘 2.025 0.6 水污染物 生活污水 污水量 250 250 通过化粪池处理后，用于周边山体肥用 COD 0.0625 0.05 BOD5 0.0375 0.025 SS 0.0375 0.0175 NH3-N 0.007 0.00625 生产废水 废水量 2250 2250 经沉淀池沉淀后回用 噪声 机械设备，90～110dB(A)；爆破噪声，110dB(A)；爆破振动：振动影响范围约为矿区边缘外200m内。项目设备噪声通过选用低噪声设备、基座减振、距离衰减等措施处理，运输车辆噪声通过定期维修、控制车速等措施，可使项目噪声对周围环境的影响降至最低。 固体废 加 场地 废渣 269 4 2694.4 用于平整场地、修路等综合 采矿区 剥离表土 5400 5400 用于矿区内运输道路的铺路以及乡村公路，后期还可用于回填 空区 沉淀池 沉渣 7.9 7.9 用于平整场地、修路等综合 生活垃圾 生活垃圾 2.5 0 收集后统一交当地环 部门处理，对周围环境影响不大 7、主要环境问题及以新带老措施 根据踏勘现场可知，厂区实际生产过程仍存在一些环境问题；此次改扩建项目需解决现有项目存在的环境问题，主要环境问题及解决措施见表1-14。 表1-14 存在的环境问题及整改措施 项目 存在问题 整改措施 废气 降尘措施不完善 开采过程采取湿式采矿，辅以洒水降尘。 堆场无围挡设施 在堆场设置围挡 防尘网 废水 矿区未按要求设置截排水沟和沉淀池，雨水无序排放，造成含泥沙雨水直接排入外环境 对采矿区、堆场、矿区公路四周设置截排水沟和沉淀池，并进行硬化，使雨水经收集沉淀后排放 噪声 矿区爆破及切割设备噪声较大，对周边环境有一定影响 合理安排爆破及切割时间，夜间禁止爆破及切割，尽可能避免中午加工生产 固废 无固废集中收集暂存场所，现场较为混乱 规范原辅材料及产品堆场，固体废物定点收集。 生态 矿区未按规范设置截排水沟、沉淀池、挡土墙等水土保持措施，表土堆场裸露 设置截排水沟、沉淀池、挡土墙和表面绿化或覆盖等措施 |

# 2项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置与交通 汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。 项目所在地为汨罗市川山坪镇高家坊凤形村，离汨罗市城区约45公里。乡村公路途经采石场，交通较为便利。详见附图一，地理位置图。 2、气象条件 汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。 1）气温：年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃； 2）降水量：年均降水量1345.4mm，相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%；日最大降雨量159.9mm，最长连续降雨同数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm； 3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％； 4）风速：年均风速为2.4m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风，平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右； 5）其它：年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1345.4mm。 3、地形、地质、地貌 汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。 区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。 3.1矿区地质概况 凤形饰面用花岗岩矿处于饔江—幕阜山隆起与汨罗—湘阴断陷盆地之接壤部位，铜盆岩体北西边缘的内外接触带。 地层：矿区出露地层比较简单，主要为第四系更新统的汨罗组。 第四系更新统汨罗组（Qpm）：为冲积、冲积—湖积、冰碛和洪碛而成的灰白色粘土质含砂砾石层，夹灰白色粘土层；紫色、灰黄色砂层；黄色、灰白色砾石层，内夹砂层透镜体；灰黄色，局部为紫色的粘土层，含有不规则白斑。 第四系位于采场以外的低洼处，对矿床开采无影响。 构造：该矿区未见明显的褶皱及断裂构造，仅局部可见石英细脉或伟晶岩脉。 岩浆岩：区域内岩浆岩十分发育，以酸性，中酸性岩为主。属望湘花岗岩体的一部分，望湘花岗岩体多呈岩基产出，为燕山晚期形成的中深成侵入体，岩性主要为细粒二云母二长花岗岩，局部发育有伟晶岩脉。矿区出露以燕山晚期的γ53b+c为主，次为花岗伟晶岩脉、细粒花岗岩脉、石英脉等。为本矿山开采矿石。 现就主要岩性特征分述如下： γ53b：为中粒二云母二长花岗岩占绝大多数，中粒二云母花岗岩用细中粒少斑状二云母二长花岗次之。矿物成份：钾长石12～42.5%，斜长石23～47.5%，石英25～45%，白云母1～10%，黑云母0.5～4.8%；副矿物有锆石、独居石、钛铁矿、电气石；微量元素中Sn、Bi、Li较高。 γ53c为中细粒二云母花岗岩和中细粒二云母（白云母）花岗岩。 中细粒二云母花岗岩：矿物成份为钾长石25～55%，斜长石10～32%，石英25～30%，白云母和黑云母3～6%，局部见约5%的长石斑晶；副矿物有磷灰石、锆石。 中细粒二云母（白云母）花岗岩：矿物成份为微斜长石和钾长石共35～40%，斜长石25～30%，石英30%，白云母和黑云母5%，通常白云母多于黑云母；副矿物有磷灰石、锆石。 围岩蚀变特征：矿体围岩为自身地表风化或半风化层。据观察，风化或半风化层最厚约10米，较薄处1米，一般厚约1-10米。花岗细晶岩脉普遍自蚀变或次生变化，自蚀变形成了水云母和绢云母，次生蚀变部份长石被绿泥石、绢云母所取代。 4、水文状况 汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。 4.1矿区水文特征 本区属平缓丘陵区，区内地下水主要为松散岩类空隙水、基岩裂隙水。 据区域水文地质资料，松散岩类空隙水主要赋存于第四系更新统汨罗组的沙砾层中。单井涌水量<100m3/d，水位埋深一般0.5～4.94m，含水层厚一般<10m，地下水化学类型属HCO3-Ca•Mg型和HCO3-Ca型水，矿化度0.083～0.79g/l，总硬度10.61～40德度，PH值6.7～7.9，含铁量一般0.93～7.4mg/l。 地下水的补给来源主要为大气降水，与地表水有互补关系，地下水总的流向与地表水基本一致，排汇于河流中。 区内基岩风化裂隙水赋存于浅部岩石风化裂隙中，岩石赋水性弱。本含水层接受大气降水补给，受地形影响，基岩风化裂隙水的迳流途径较短，在沟谷坡脚、低洼处以渗流形式排泄。 可在开采区上方开挖排水沟，以防采场上方大气降水及风化裂隙水进入采坑。矿区最低开采标高以上未见地下水出露，属水文地质条件简单型矿床。 总之，本区水文地质条件属简单类型。 5、土壤植被 ①植被与生物多样性 按《湖南地理志》植被划分方案，汩罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。汩罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸植物共7科13种，被子植物有94科383种。 项目区域内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。 ②陆生动物 汩罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。 据现场专访调查，厂区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在厂区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。 5.1矿区岩土体工程地质类型及特征 矿区由花岗岩组成的丘陵区，地形起伏不大，山坡平缓，一般坡角15～30度，属于稳定性边坡，区内未见滑坡、崩塌、危石等不良工程地质问题。矿区新鲜岩体致密坚硬，抗压抗剪强度大，工程地质稳固性好。 矿层局部裸露地表，采区露采高差较大，坡积层及局部裂隙在雨季有一定的赋水性，其风化层边坡可能会发生坍塌，易发生不良工程地质问题，因此应对风化层边坡做好安全检查、监测和防护工作。 总之，本矿区工程地质条件属简单类型。 矿区属平缓小丘区，山上植被较发育。矿区及其附近没有地震活动历史记载，当地地震烈度小于Ⅵ度，地壳稳定性处于较稳定—稳定区。 矿山地处山坡，地形坡度局部较陡，可选较平坦的地方作废石废土堆放。严格按照台阶参数开采，开采时留出安全的台阶坡面角，防止产生崩塌、滑坡等地质灾害。 总之，本矿区环境地质条件现状属简单类型。 区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 水渠 灌溉用水 Ⅲ类 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区 2类区，执行《声环境质量标准》 GB3 96-2008）2类 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 是 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是两控区 11 是否水库库 否 12 是否污水处理厂集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 3环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目现状监测由湖南精科检测有限公司对本项目环境空气进行了现状监测： (1)监测布点：G1—石料开采区，G2—备料区。 (2)监测因子：SO2、NO2、TSP、PM10。 (3)监测时间：2017年5月18—20日。 (4) 监测结果与评价：监测情况见表3-1，监测结果统计列于表3-2。 表3-1 环境空气监测结果表 采样点位 采样日期 日均浓度（mg/m3） 二氧化硫 二氧化氮 PM10 TSP G1开采区 2017.5.18 0.042 0.037 0.080 0.094 2017.5.1 .046 0.039 0.078 0.103 2017.5.20 0.047 0 036 0.079 0.097 G2备料区 2017.5.18 0.047 0.040 0.082 0.109 2017.5.19 0 046 0. 39 0.079 0.096 2017.5.20 0.049 0.038 0.075 0.101 表3-2 环境空气运营监测结果分析表 监测点 监测项目 TSP SO2 NO2 PM10 日均浓度 日均浓度 日均浓度 日均浓度 G1石料开采区 浓度范围(mg/m3) 0.094-0.103 0.042-0.047 0.036-0.039 0.078-0.080 平均值 0.098 0.045 0.037 0.079 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 G2备料区 浓度范围(mg/m3) 0.096-0.109 0.046-0.049 0.038-0.040 0.075-0.082 平均值 0.102 0.047 0.039 0.079 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 标准值（日均值）：SO2：0.15mg/m3，NO2：0.08mg/m3，TSP：0.3mg/m3，PM10：0.15mg/m3 由表3-2可知，项目区域内各监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求。 2、地表水环境质量现状 本项目地表水现状监测由湖南精科检测有限公司2017年5月18-20日进行了现状监测： 监测点位：W1：项目所在地沙河上游500m； W2：项目所在地沙河下游500m。 (2)监测因子：pH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、SS、TP、TN、石油类、粪大肠菌群。 (3) 监测结果与评价：监测结果于表3-3。 表3-3 地表水环境质量现状监测结果一览表 采样地点 监测项目 计量单位 监测结果 标准值 是否达标 W1 pH值 无量纲 6.89-6.97 6～9 达 DO mg/L 6.3-7.1 ≥5.0 达标 高锰酸盐指 mg/L 1.6-2.1 ≤6 达标 化学需氧量 mg/L 10.2-11.0 ≤20 达标 五日生化需氧量 mg/L 1.0-1.3 ≤4.0 达标 氨氮 mg/L 0.115-0.125 ≤1.0 达标 悬浮物 mg/L 15-18 ≤30 达标 TP m /L 0.05-0.08 ≤0.2 达标 TN mg/L 0.57-0.64 ≤1.0 达标 石油类 mg/L 0.01-0.03 ≤ .05 达标 粪大肠菌群 个/L 1700-2400 ≤10000 达标 W2 pH值 无量纲 7.11-7.23 6～9 达标 DO mg/L 5.7-6.8 ≥5.0 达标 高锰酸盐指数 mg/L 1.7-2.0 ≤6 达标 化学需氧量 mg/L 11.3-12.1 ≤20 达标 五日生化需氧量 mg/L 1.4-1.8 ≤4.0 达标 氨氮 mg/L 0.242-0.254 ≤1.0 达标 悬浮物 mg/L 20-24 ≤30 达标 TP mg/L 0.06-0.09 ≤0.2 达标 TN mg/L 0.71-0.81 ≤1.0 达标 石油类 mg/L 0.03-0.05 ≤0.05 达标 粪大肠菌群 个/L 2400-3500 ≤10000 达标 备注：SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94） 由表3-3可见，各监测断面水质良好，SS能满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）标准；其他指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 3、地下水环境质量现状 本项目现状监测由湖南精科检测有限公司2017年5月18-20日对本项目地下水进行了现状监测：监测结果于表3-4。 (1)监测点位：项目所在地山泉水。 (2)监测因子：pH、氨氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、总大肠菌群。 (3) 监测结果与评价：监测结果于表3-4。 表3-4 地下水环境质量现状监测结果一览表 采样地点 监测项目 计量单位 监测结果 标准值 是否达标 项目所在地山泉水 pH值 无量纲 6.84-6.96 6.5~8.5 达标 氨氮 mg/L 0.042-0.052 ≤0.2 达标 高锰酸盐指数 mg/L 0.7-1.3 ≤3.0 达标 硫酸盐 mg/L 15-19 ≤250 达标 氯化物 mg/L ＜10 ≤250 达标 硝酸盐 mg/L 1.28-1.34 ≤20 达标 亚硝酸盐 mg/L ＜0.003 ≤0.02 达标 溶解性总固体 mg/L 157-170 ≤1000 达标 总大肠菌群 个/L ＜3 ≤3.0 达标 由表3-4可知，监测区域内各监测因子均没有超标现象，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，项目区地下水环境现状质量良好。 4、声环境质量现状 本项目现状监测由湖南精科检测有限公司2017年5月18-19日对项目边界噪声进行了现状监测，监测结果与评价见表3-5，监测布点图详见附图4。 表3-5 环境噪声监测结果表 测点编号 监测时间 昼 间 夜 间 是否 达标 LAeq(dB) 标准 超标值(dB) LAeq(dB) 标准 超标值(dB) 1#场界东面 5.18 58.3 60 44.2 50 0 达标 5.19 57.7 60 0 42.8 50 0 达标 2#场界南面 5.18 57.2 60 0 42.0 50 0 达标 5.19 57.9 60 0 43.1 50 0 达标 3#场界西面 5.18 56.4 60 0 41.6 50 0 达标 5.19 57.1 60 0 41.8 50 0 达标 4#场界北面 5.18 59.6 60 0 46.8 50 0 达标 5.19 58.8 60 0 45.4 50 0 达标 由监测数据可知，项目所在区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。项目所在区域声环境质量现状良好。 5、生态环境现状 矿区山体主要植被为一些常见的杂草、灌木，运输道路沿路分布有农用地，区域野生动物种类及数量较少，多以鸟类、蛇类等常见物种。通过调查，项目评价区域无国家重点保护动植物种类，无自然保护区和文物古迹等生态环境敏感点。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标见表3-6。 表3-6 主要环境保护目标 环境要素 保护目标 方位 距离 功能 规模 保护级别 大气环境 凤形村 NW 400m 居住 4户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 凤形村 NW 500m 居住 3户 凤形村 N 800m 居住 50户 声环境 评价范围内无居民等敏感点 水环境 沙河 W 3.0km 灌溉用水 -- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 生态环境 植被 周边 / 自然植被 - / 农田 周边 / 水稻 30亩 / 社会环境 京广铁路 本项目交通噪声环境保护目标 运输道路 凤形村 运输道路两侧20m 居住 10户 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 图3-1 项目环境敏感保护目标示意图

# 4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 序号 污染物名称 浓度限值（ug/m3） 1小时平均 日平均 年平均 1 SO2 500 150 60 2 NO2 200 80 40 3 PM10 — 150 70 4 TSP — 300 200 2、水环境质量标准 沙河（沙河）执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅲ类标准，详见表4-2： 表4-2 地表水环境质量标准 项 目 III类 项 目 III类 H 6～9 TN ≤1.0 总磷 ≤0.2 CODcr ≤20 溶解氧 ≥5 石油类 ≤0.05 高锰酸盐指数 ≤6 SS ≤30 BOD5 ≤4 粪大肠菌群 ≤10000 氨氮 ≤1.0 SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63- 4） 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。 表4-3 地下水质量评价标准 单位：mg/L（pH除外） 项目 Ⅲ类评价标准 项目 Ⅲ类评价标准 pH 6.5~8.5 氯化物 ≤250 CODMn ≤3.0 亚硝酸 ≤0.02 挥发酚 ≤0.002 硝酸盐（以N计） ≤20 总硬度 ≤450 氨氮 ≤0.2 依据：《地下水环境质量标准》GB/T14848-93 3、声环境质量标准 区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，详见表4-4： 表4-4 声环境质量标准 类 别 等效声级d （A） 昼 间 夜 间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 本项目大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2二级及无组织排放监控浓度限值标准，见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物名称 颗粒物 SO2 NOX 无组织排放监控浓度限值 1.0 mg/m3 0.4 mg/m3 0.12 mg/m3 2、废水： 项目营运期间生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，生活污水经化粪池收集后，用作山体肥用，不外排。 3、噪声 营运期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类噪声排放限值，见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 类 别 昼 间 夜 间 厂界外2类声功能区 60 dB(A) 50 dB(A) 3、固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及2013年修改单要求。 |
| 总量控制标准 | 本项目营运期间产生的生活废水较少，经化粪池预处理后，全部回用于周围山体肥用，此外本项目不产生其他总量控制污染物，因此本项目不建议总量控制指标。 |

# 5建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 施工期：本项目矿山基建工程已建设完毕，因此本次评价不对施工期造成的环境影响进行分析。 营运期：本项目为矿山开采项目（开采方式为露天开采），在矿区内不进行原矿加工；项目营运期生产工艺流程产污环节图及其简述如下： 备注：项目切割冷却水中部添加冷却液。 图5-1 项目营运期产污节点图 根据矿开采技术条件及矿山生产实践经验，项目采用自上而下分台阶进行开采，中深孔凿岩爆破，大块矿石采用液压锤破碎，机械装车，自卸汽车外运的台阶式采矿工艺。具体如下： 本项目采石场主要生产工序包括：测量找准工作平台、剥离表土、空压机穿孔、浅眼爆破、搬运装车等程序。 测量找准工作平台：每级平台初始位置用高程控制平台底盘，用皮尺沿垂直边坡走向方向量取平台水平宽度，初始工作平台由风钻及小炮松动爆破清理的办法开凿； 剥离表土：用人工结合机械（钩机及铲车）的方式对矿体上覆土及植被进行剥离； 凿岩爆破：采用钻机钻炮眼，填药完毕后进行排间微差爆破，一次起爆完； 清理工作平台：采用人工清理平台上的残留石和危石。 切割分离：矿山分离荒料采用盘式锯石机进行垂直锯切，锯切深度1.0m，荒料宽度1.0m，长度根据工作线长度确定。水平方向采用手持式凿岩机进行湿式钻眼楔子分离的方式分离荒料。该工序会产生噪声污染、污水和少量粉尘。 顶翻：为使条状块石翻到以利将其切割分离的作业。在翻倒前应预先铺垫一些小碎石起缓冲作用，以免条状块石碎断。顶翻采用牵引的方法，先将钢绳绕在条块石上方，用前装机拖拽块石将其拉倒。 整形：已分割好的花岗岩，凡不符合要求的，需要整形。本项目用凿岩法去掉花岗岩多余的部分，使其平整、边角整齐。单块荒料规格要满足装载机最大装载质量要求，严禁超重作业。 装载：符合荒料规格尺寸的成品荒料，由装载机或叉车装载后，装入10t载重汽车作为产品外运。汽车运输过程会产生少量道路扬尘和噪声。 清渣：荒料运走后，剩下不成荒料的块石采用前装机集堆、装载至自卸汽车作为建筑材料外售。汽车运输过程会产生少量道路扬尘和噪声。 综上，本矿体底板围岩仍为花岗岩。矿山开采过程中剥离的围岩及矿石中未能形成荒料的部分可作为建筑原料综合利用。因此，矿山开采过程中基本无废石排放。矿山剥离过程中产生的少量表土，排弃于临时排土场，待矿山开采完毕后，用于生态恢复。 营运期主要污染源： 1、大气污染 本项目的大气污染源主要为爆破废气、锯石机切割矿体、荒料分割修整及凿岩机凿岩粉尘、弃土场及矿石临时堆场扬尘、石料和废土石装卸及运输扬尘、汽车尾气等。 爆破废气 项目矿山开采爆破由专业的爆破人员进行爆破，项目在矿区不设置炸药库。矿山开采所用炸药主要化学成分为硝酸铵（NH4NO3），爆炸时产生的有害气体为CO、NOX。根据相关资料，主要污染物NOX和CO的产生量与炸药使用量有关。炸药爆炸产生的NOX和CO排放系数分别为14.40g/kg和7.25g/kg。本项目爆破一次消耗炸药量约100kg，原矿山开采需炸药0.36t/a，扩建后每年的炸药消耗量为0.9t/a。根据耗药量以及炸药爆破产生的污染物的排放系数计算，原矿山开采过程中爆破产生的污染物NOX、CO量为5.184kg/a、2.61kg/a，扩建后爆破产生的污染物NOX、CO量为12.96kg/a、6.53kg/a。 表5-1 爆破产生的气体情况 内容 爆破炸药量(t/a) CO(kg/a) NOX(kg a) 原有项目 0.36 2.61 5.184 扩建项目 0.54 3.92 7.776 扩建后项目 0.9 6.53 12.96 （2）锯石机产生的粉尘 本项目采石场使用HKSQ2-3000锯石机开采，采用喷水降温冷却方式，为湿式工艺。根据《石材开采加工行业防尘措施的效果和评价》文中数据，锯石产尘量约0.3kg/m3，矿山原年开采量2万m3（密度2.7g/cm3），则年产生粉尘约6.0t/a，湿法作业除尘率按90%计，则粉尘排放量为0.6t/a。改扩建后年开采量5万m3（密度2.7g/cm3），则年产生粉尘约15t/a，湿法作业除尘率按90%计，则粉尘排放量为1.5t/a。 （3）解体分割及整形过程中凿岩钻孔产生的粉尘 采用凿岩机钻孔时，钻头撞击岩石产生粉尘，在未设防尘措施的条件下，长时间工作的作业场所空气中含尘量可达600~2000mg/m3，粉尘的产生强度为0.28g/s，本项目改扩建前有1台凿岩机，粉尘产生量约为4.5t/a，改扩建后2台凿岩机，粉尘产生量约为9.0t/a，根据《石材开采加工行业防尘措施的效果和评价》介绍，矿区钻孔采用湿式凿岩钻孔机可以有效的减少扬尘的产生，采用湿式钻孔大部分粉尘随水流沉淀下来，少量呈面源形式排放。该项目在凿岩钻孔过程中拟采用湿法作业，大大降低了扬尘的排放量（其除尘率按90%计），根据类比计算，改扩建前项目该工段粉尘无组织排放量为0.45t/a；改扩建后项目该工段粉尘无组织排放量为0.9t/a。 （4）碎石堆起尘和碎石装载起尘 露天采场的装载扬尘也是主要污染物，根据《秦皇岛沙石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》，石料装卸起计算公式如下： Q＝0.00523×(U)1.3×(H)2.01×(W)-1.4 q＝Q×M 式中：Q--卡车及吊斗铲倾卸起尘量，kg/m3； U--尘源风速，m/s； W--含水率，%； H--装卸高度，m； q--源强，kg/单位时间； M--装卸量，m3/单位时间。 相关计算系数尘源风速为2.4m/s，综合利用石料含水率为2%，装卸高度为2.5m，改扩建前综合利用石料装载量为1.5万t/a，改扩建后综合利用石料装载量为3.75万t/a。根据上述公式计算，改扩建前项目综合利用石料装载起尘量为0.31t/a，改扩建后项目综合利用石料装载起尘量为0.775t/a，项目通过洒水抑尘，可明显降低铲装粉尘的产生量。洒水抑尘效率约为70%，可明显降低铲装粉尘的产生量，因此，改扩建前项目装载作业过程中粉尘排放量约0.093t/a；改扩建后项目装载作业过程中粉尘排放量约0.23t/a。 （5）临时排土场扬尘 项目设置有临时排土场，根据地质详查报告，矿区风化层厚度5.48m，改扩建前剥离量1.11万m3，合3.0万t；改扩建后剥离量2.8万m3，合7.56万t。全部在临时排土场堆存，临时堆场若在大风气候条件下，会因风蚀作用产生扬尘，产生的粉尘可按堆场起尘的经验公式计算，经验公式如下： Q=2.1×K×P(U - U 0)3×e-1.023W 式中：Qp—起尘量，kg/a； K—经验系数，是含水量的函数，取K=0.96； U—堆场平均风速，m/s； U0—表土的启动风速，m/s，取2.4m/s； W—表土表面含水率，%； P—堆场年累计堆存量，t/a。 根据公式计算，本项目改扩建前临时排土场排放的粉尘量为0.16t/a；改扩建后临时排土场排放的粉尘量为0.4t/a；如经常对其进行洒水抑尘，保持一定的湿度，可有效降低扬尘量，经洒水降尘（抑尘效率约为70%）后改扩建前粉尘排放量约为0.048t/a，改扩建后粉尘排放量约为0.12t/a，为无组织排放。 （6）运输起尘 矿区的主要运输工具是汽车，加之场内道路多为土路，因此汽车在运输过程不可避免地要产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更严重。类比同类行业矿石运输过程道路扬尘无组织排放浓度可达到10mg/m3-40mg/m3。运输起尘量采用下述经验公式进行计算： 其中Qy:——交通运输起尘量，kg/km/辆 QT:——运输途中起尘量，kg/a V:——车辆行驶速度，km/h P:——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2 M:——车辆载重，t/辆 L:——运输距离，km Q:——运输量，t/a。 本项目改扩建前年运输量Q总计约2万m3，合5.4万t；改扩建后年运输量Q总计约5万m3，合13.5万t；车辆载重M=10t/辆（车重10t），行驶速度V=10km/h，本项目矿区运输道路L=1.0km，路面状况P取0.2kg/m2，计算可知改扩建前空车行驶起尘量为0.725t/a，改扩建后空车行驶起尘量为1.8t/a；改扩建前载重行驶起尘量为1.3t/a，改扩后前载重行驶起尘量为3.25t/a，因此项目改扩建前运输总扬尘量为2.025t/a；改扩建后运输总扬尘量为5.05t/a。矿区通过限速行驶(10km/h)、加盖苫布、道路洒水抑尘来降低道路扬尘排放，道路扬尘量约可抑尘70%，则改扩建前扬尘排放量为0.6t/a，改扩建后扬尘排放量为1.5t/a。 表5-2改扩建前大气污染物产生、排放情况汇总表 序号 污染物类型 来源 产生量(t/a) 处理措施 削减量(t/a) 排放量(t/a) 排放方式 1 锯石机粉尘 采场 6.0 湿式作业 5.4 0.6 无组织 2 解体分割 采场 4.5 湿式作业 4.05 0.45 3 装载粉尘 采场 0.31 洒水除 0.217 0.093 无组织 4 排土场扬尘 排土场 0.16 洒水除尘 0.112 0.048 无组织 5 运输起尘 运输 2.025 洒水除尘 1.425 0.6 无组织 表5-3 改扩建后大气污染物产生、排放情况汇总表 序号 污染物类型 来源 产生量(t/a) 处理措施 削减量(t/a) 排放量(t/a) 排放方式 1 锯石机粉尘 采场 15 湿式作业 13.5 1.5 无组织 2 解体分割 采场 9.0 湿式作业 8.1 0.9 3 装载粉尘 采场 0.775 洒水除尘 0.545 0.23 无组织 4 排土场扬尘 排土场 0.4 洒水除尘 0.28 0.12 无组织 5 运输起尘 运输 5.05 洒水除尘 3.55 1.5 无组织 2、地表水污染源分析 (1) 锯石机废水 根据用水分析可知，石材切割工序用水量为30m3/d，切割废水经二级沉淀后可循环使用，只需补充一定量的新水，补充新鲜水用量为3.0t/d，废水量为27m3/d。这部分用水兼顾冷却和除尘的作用，因此主要污染因子SS含量很高，根据类比同类企业水质数据，SS浓度为3500mg/L。 （2）生活污水 原来项目工作人员20人，项目新增工作人员6人，均在不厂区食宿。其用水量按50L/人·d，以年工作250天计，原项目生活用水量为250m3/a（1.0m3/d），扩建后项目生活用水量为325m3/a（1.3m3/d），原项目生活污水产生量为200m3/a（0.8m3/d），扩建后生活污水260m3/a（1.04m3/d），则项目生活污水产量生见表5-4。 表5-4 生活污水产生情况统计 内容 产生量(t/a) COD BOD5 SS NH3－N 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 原有项目 200 250 0.05 150 0.03 150 0.03 30 0.006 扩建项目 60 250 0.015 150 0.009 150 0.009 30 0.0018 扩建后项目 260 250 0.065 150 0.039 150 0.039 30 0.0078 （3）矿区雨天冲刷雨水 本项目开采方式为露天开采，储量计算底界标高为180m，当地侵蚀基准面标高位于底界标高以下。本矿床主要充水因素为大气降水。根据《开发利用方案》，露采矿坑汇水量主要来源于大气降水，根据地质圈定矿体范围及地表分水岭，大气降水、径流、排泄方向，确定采场汇水面积，选用大气降水经验公式为： 式中：——采场汇水量，m3/d； ——采场汇水面积，m2； ——多年平均降雨量，mm； —— 地表径流系数，取值0.6； —— 降雨历时，d。 汇水面积为矿体分布面积加北部分水岭以下面积；降水量等数据来自汨罗市资料；地表径流系数，取《水文地质手册》中的经验值(0.6)。 根据上述公式，采场汇水量估算结果为：多年平均汇水量为221.2m3/d，日最大汇水量为3943m3/d，露天采矿区冲刷雨水计算结果见表5-5。 表5-5 露天采矿区汇集雨水量 类别 参数 汇水量Q 降雨量A 采场汇水面积F 年最大降雨量 1345.4mm 41100m2 221.2m3/d 年平均降水天数（d） 150d 历年最大1日降雨量(mm) 159.9mm 3943m3/d 根据类比同类项目水质数据，矿区雨水除SS外，水质均满足《污水综合排放标准》中一级标准的要求，项目设置沉淀池对初期雨水进行沉淀处理，后期多余雨水外排至水渠流向沙河。 3、噪声污染源分析 矿区主要噪声设备有锯石机、凿岩机、空压机、铲车、自卸汽车、爆破等。采矿场的采矿机械较多，一般都会产生较强的噪声，如装载机、矿山用汽车等。项目各噪声源的声压级详见下表5-5。 表5-5 设备声源声级值一览表 序号 噪声源 距离源强5m处最大声级dB(A) 备注 1 锯石机 95 稳态 2 凿岩机 90 间歇 3 空压机 92 间歇 4 装载机 95 间歇 5 运输汽车 90 流动声源 6 水泵 90 稳态 7 爆破 110 间歇 4、 爆破振动分析 在均质、坚固的矿石中当有足够的炸药爆破能量并与矿石的爆破性能相匹配，而且在有相应的最小抵抗线等条件下，矿石中的药包爆炸后，首先在矿石中产生冲击波，对靠近药包的岩壁产生强烈作用，在药包附近的矿石会被挤压或被击碎，形成压碎圈和破裂圈。接着冲击波衰减成为应力波，当应力波通过破碎圈后，由于它的强度迅速衰减，再也不能引起矿石的破裂，而只能引起矿石质点产生弹性振动，这种弹性振动是以弹性波(即震动波)的形式向外传播，造成地面振动，震动波强度随着远离爆破中心而减弱，直至消失。爆破震动可造成爆破区周围建筑物和构筑物破坏，并使人产生烦躁不安等不良感觉。爆破产生的震动与岩层走向、断层、节理、裂隙和炸药的布设等因素有关，条件不同差异很大。 5、固体废物 营运期的固体废物主要为采矿区表层剥离弃土、加工厂废渣、办公生活垃圾、沉淀池沉渣。 采矿区表层剥离物主要为矿层覆盖物，由黄色、黄褐色亚粘土夹少量碎石组成，应予以剥离排弃。根据该项目开发利用方案提供平均采剥比小于10，可计算本项目产生弃土量约为13500t/a。在项目运营期部分废石用于铺设道路，剩余部分堆放于临时排土场；在项目采矿期间和结束后，剩余部分全部用于矿山复垦，不外排。 根据建设单位提供资料，加工场地废渣产生量约为6736.8t/a，经收集后于废渣堆暂存铺设道路用，对环境影响较小。 采场冲刷雨水和废土石场淋滤水采用沉淀池沉淀处理，沉淀池将会产生沉渣20.25t/a。沉渣主要成分为泥沙，属于一般性固体废物。 原有项目员工人数为20人，项目新增员工人数6人，生活垃圾住厂的按0.5kg/人·d计，则项目产生生活垃圾量详见表5-6。 表5-6 生活垃圾产生量一览表 内容 人数(人) 生活垃圾产生量(t/a) 原有项目 20 2.5 扩建项目 6 0.75 扩建后项目 26 3.25 6、物料平衡： 项目营运期间年开采花岗岩矿5万立方米，花岗岩矿密度按2.7×103kg/m3计算，则项目年开采花岗岩矿约13.5万吨。物料平衡分析见表5-7。 表5-7 项目物料平衡分析表 单位：t/a 输 入 输 出 项 目 数量 项 目 数量 去 向 花岗岩 135000 产品量 114722.95 / 废土石 13500 堆存废石场 粉尘 4.25 无组织排放 废渣 6736.8 铺设道路 沉渣 36 表土场暂存 合 计 135000 合 计 135000 7、生态景观影响 项目营运期间采矿区生态环境影响主要体现在以下几个方面： ①植被和景观破坏：矿石开采会破坏矿区植被，造成当地局部生态破坏、生物量急剧减少、影响局部景观。本矿区整个运营期内植被损失量较大，改变了自然地貌和景观。 ②土壤破坏：开采矿石对土壤的破坏主要表现在表土的剥离、成土岩石的破坏，使得整个土壤的结构和层次受到破坏，土壤生态系统功能被恶化。 ③水土流失：本采矿场的运营会造成一定程度水土流失。不仅采石本身要挖山体，而且还要剥离表土，产生的弃土堆放也要占用一定的空间，这些都会对植被造成破坏，并有可能引发当地的水土流失。 综上所述可知，矿山运营期对生态环境的影响主要体现在矿山开采、废渣堆及弃土场对当地生态的破坏。废渣堆及弃土场的占地改变了土地使用功能，影响了当地生态景观。同时，露天开采扰动地表，降低土壤侵蚀能力，引起水土流失，对生态环境产生不利影响。开采面裸露不仅影响景观效果，还会引起水土流失、滑坡等地质灾害。 8、闭矿期影响 矿山在衰竭后期至退役期的时段内，对自然环境诸要素的影响趋于减缓，各产污环节将逐渐减弱或消失，区域环境质量将会明显改善，露天开采会形成露天采坑，基岩大量裸露，一方面改变微观的地形地貌，一方面造成视觉的不良景观，同时加剧区域水土流失。项目在矿山服务期满后，对露天开采的采空区利用剥离表土进行回填和土地复垦，恢复植被汇入自然景观，以防止造成水土流失。 9、项目扩建前后“三本帐”分析 项目扩建前后三本帐分析见表5-8。 表5-8 本项目扩建前后污染物排放“三本帐” 项目 原项目排放量 本项目排放量 扩建后对原有工程排放量变化 水污染物 废水量 250 t/a 1950 t/a +1700 t/a 大气污染物 粉尘 1.791 t/a 4.25 t/a +2.459t/a NOx 5.184kg/a 12.96kg/a +7.776kg/a CO 2.61kg/a 6.53kg/a +3.92kg/a 固废 废渣 2694.4t/a 6736.8t/a +4042.4t/a 剥离表土 5400 t/a 13500t/a +8100t/a 沉渣 7.9t/a 20.25t/a +12.35t/a 生活垃圾 0 0 0

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产 生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 采矿区 | 锯石机粉尘 | 15t/a | 1.5t/a |
|  |  | 爆破 | NOX | 12.96kg/a | 12.96kg/a |
|  |  |  | CO | 6.53kg/a | 6.53kg/a |
|  |  | 解体分割 | 9.0t/a | 0.9 t/a |
|  |  | 装载粉尘 | 0.775 t/a | 0.23 t/a |
|  |  | 排土场扬尘 | 0.4 t/a | 0.12 t/a |
|  |  | 运输起尘 | 5.05 t/a | 1.5 t/a |
| 水污 染物 | 职工生活 | 排放量 | 260t/a | 0 |
|  |  | COD | 250mg/L | 0.065 t/a |  |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.039 t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L | 0.039 t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0078 t/a |  |
| 固体 废物 | 采矿区 | 矿山剥离物 | 13500t/a | 0 |
|  | 加工区 | 废渣 | 6736.8t/a |  |
|  |  | 生活垃圾 | 3.25t/a |  |
|  |  | 沉渣 | 36t/a |  |
| 噪 声 | 机械设备，90～110dB(A)；爆破噪声，110dB(A)；爆破振动：振动影响范围约为矿区边缘外200m内。项目设备噪声通过选用低噪声设备、基座减振、距离衰减等措施处理，运输车辆噪声通过定期维修、控制车速等措施，可使项目噪声对周围环境的影响降至最低。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 根据现场勘测，项目所在地为荒山，项目用地不占用基本农田，主要为乔木和灌木丛，植被覆盖率约为95%。矿区内植被覆盖良好，受人为扰动较少，水土流失呈轻度状态。评价区内未发现珍稀动植物，不属生态敏感与脆弱区。 矿山开发利用对区域内生态环境的影响主要表现在以下几方面： 1、露天开采直接破坏采场土壤、植被，改变土地的使用功能和生态景观。 2、剥离物的堆放占用土地，改变土地使用功能和生态景观。 3、露天开采扰动地表，降低土壤侵蚀能力，引起水土流失，对生态环境产生不利影响。 |

# 7环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为改扩建项目，由于矿山基建工程已建设完毕，因此环评不对施工期环境影响进行评价。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目的大气污染源主要为爆破废气、锯石机切割矿体、荒料分割修整及凿岩机凿岩粉尘、弃土场及矿石临时堆场扬尘、石料和废土石装卸及运输扬尘、汽车尾气等。 根据工程分析，项目无组织粉尘排放情况见表7-1，根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则--大气环境》，以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。 表7-1 大气污染物产生、排放情况汇总表 序号 污染物类型 来源 产生量(t/a) 排放量(t/a) 1 锯石机粉尘 采场 15 1.5 2 解体分割 采场 9.0 0.9 3 装载粉尘 采场 0.775 0.23 4 排土场扬尘 排土场 0.4 0.12 5 运输起尘 运输 5.05 1.5 注：面源高度随着开采平台的降低而降低，预测考虑污染影响最大最不利的情况，即面源取开采平台最低时参数。 （1）采场无组织粉尘影响分析 根据工程分析，项目采场无组织粉尘排放量为2.13t/a；预测模式可采用环境影响评价导则中推荐的估算模式。该项目大气污染物估算预测结果见表7-2—7-3及表7-4—7-5。 表7-2 采场估算模式计算结果 污染源 采场粉尘排放量2.13t/a 污染物名称 TSP 环境质量标准，Coi(mg/m3) 0.9 最大落地浓度，C i(mg/m3) 0.03096 占标率，% 3.44 D10%，m / 一级 Pmax≥80%，且D10%≥5km 二级 其他 三级 Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 表7-3 采场粉尘估算模式详细计算结果表 距源中心下风向距离(m) 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率(%) 10 0.01117 1.24 100 0.01623 1.80 200 0.02151 2.39 300 0.02679 2.98 400 0.02961 3.29 500 0.02935 3.26 600 0.03091 3.43 625 0.03096 3.44 700 0.0306 3.40 800 0.0293 3.26 900 0.02758 3.06 1000 0.02574 2.86 1100 0.02393 2.66 1200 0.02221 2.47 1300 0.02062 2.29 1400 0.01915 2.13 1500 0.01781 1.98 下风向最大浓度(625m) 0.03096 3.44 表7-4 临时排土场估算模式计算结果 污染源 排土场粉尘排放量0.12t/a 污染物名称 TSP 环境质量标准，Coi(mg/m3) 0.9 最大落地浓度，C i(mg/m3) 0.007236 占标率，% 0.80 D10%，m / 一级 Pmax≥80%，且D10%≥5km 二级 其他 三级 Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 表7-5 临时排土场粉尘估算模式详细计算结果表 距源中心下风向距离(m) 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率(%) 10 0.002845 0.32 100 0.00661 0.73 200 0.006936 0.77 247 0.007236 0.80 300 0.007045 0.78 400 0.006108 0.68 500 0.005069 0.56 600 0.004181 0.46 700 0.003478 0.39 800 0.00295 0.33 900 0.002535 0.28 1000 0.002203 0.24 1100 0.00194 0.22 1200 0.001725 0.19 1300 0.001545 0.17 1400 0.001392 0.15 1500 0.001264 0.14 下风向最大浓度(247m) 0.007236 0.80 经预测项目采矿区污染源下风向最大浓度的占标率均低于10%，下风向最大浓度为0.03096mg/m3，最大占标率3.44%，距源中心625m；临时排土场下风向最大浓度的占标率均低于10%，下风向最大浓度为0.007236mg/m3，最大占标率0.80%，距源中心247m。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，项目排放粉尘的污染源由于标高较高，大气扩散能力较强，下风向落地浓度占标率均较小，对周围大气环境质量影响不大。 全场边界监控点浓度预测如表7-6所示。 表7-6 全场边界监控点浓度分析表 场界方位 与源强距离(m) 浓度(mg/m3) 东 10 0.01117 南 10 0.01117 西 10 0.01117 北 50 0.01415 根据预测计算分析，厂界无组织粉尘排放浓度均浓度满足《大气污染综合排放标准》(GB16297-2010)表2中无组织排放标准限值≤1.0mg/m3的排放限值要求，说明项目实施的粉尘处理措施是可行的。 项目粉尘污染物对下风向及侧风向关心点的影响，浓度分析结果见7-7。 表7-7 采场粉尘对关心点的小时落地浓度分析 敏感点 距离 方位 预测浓度mg/m3 浓度限值mg/m3 占标率% 居民 100m 西北面 0.01623 0.9 1.80 居民 200m 西北面 0.01623 1.80 居民 500m 北面 0.02935 3.26 根据预测计算分析，项目对粉尘进行处理后，敏感点无组织粉尘浓度均浓度满足可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准要求，项目排放的粉尘不会给居民点造成不利影响。 （2）运输扬尘影响分析 运输车辆在装运荒料和碎石的过程中会产生一定的扬尘，当运矿石的汽车以4m/s速度运行时，路面空气中的粉尘量在10～15mg/m3之间。估算汽车运输引起的扬尘排放约1.5t/a。 评价提出对运输产生的无组织排放粉尘，建议采取设专人对运输道路进行定期清扫、洒水；对成品运输车辆提出要求，严禁石料超出箱板，并加盖篷布防止洒落，减少无组织排放量。通过这些措施，可以有效的减少运输扬尘的产生量，对周围环境影响较小。 （3）爆破烟气影响分析 本项目矿山开采过程中爆破产生的污染物NOx、CO量分别为12.96kg/a、6.53kg/a，而爆破瞬时浓度可达数千。因项目所处位置地貌为低矮丘陵及山地，空气流通量大，距离居民点较远，环境空气容量较大，爆破产生的废气通过绿化吸收和稀释扩散后，其排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中大气环境防护距离确定方法，采取推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源排放粉尘的大气环境防护距离。 表7-8 大气环境防护距离计算结果 物质 位置 面积(m2) 排放源强(t/a) 空气质量日平均浓度标准(mg/m3) 计算距离(m) 备注 TSP 矿区 41100 4.25 0.3*3 0 无超标点 本评价以采矿区和加工场地为面源来进行计算，项目粉尘无超标点，即项目无需设置大气防护距离。由于粉尘排放对职工的身体健康会产生一定的影响，故本评价建议项目员工在生产时使用和佩戴劳动防护用具，加强员工的安全生产知识教育和培训，严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，不得违章作业。 粉尘大气防护距离 其它建议： a、大风天气时，需对成品堆场、排土场加盖毡布，以减少堆场扬尘的产生量；同时，控制运输车辆的车速、轻运轻放等，以减少车辆的起尘量； b、洒水降尘处理后的粉尘要及时清扫，避免风干的粉尘产生二次污染； c、建设方应加强对员工的培训，规范生产，最大程度控制粉尘产生。 采取上述措施后，项目废气排放不会对周围环境产生明显影响。 2、水环境影响分析 (1)开采场废水 荒料开采切割工序用水量为30m3/d，切割废水经二级沉淀后可循环使用，只需补充一定量的新水，新鲜水用量为3.0m3/d，废水量为27m3/d。这部分用水兼顾冷却和除尘的作用，因此主要污染因子SS含量较高，切割废水经二级沉淀池沉降后能够满足回用水水质标准，可循环使用（项目设置2个100m3的循环水池，可满足其要求），不对外排放，因此不会对周边地表水环境产生不利影响。 (2) 生活污水 本项目生活污水产生量为260m3/a（1.04m3/d），建设单位采取化粪池收集生活污水，通过化粪池处理后用于周边林地肥用，将化粪池处理后其污水水质见表7-9。 表7-9 项目生活污水排放情况统计 废水排放量(m3/a) COD BOD5 SS NH3－N 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 260 200 0.052 100 0.026 70 0.0182 25 0.0065 由表7-9可知，污水经化粪池处理后水质可达到GB5084-2005《农田灌溉水质标准》中表1旱作标准限值(COD≤200mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤100mg/L)，该部分废水全部用于周边林地肥用，不外排，对周围环境影响较小。 （3）矿区雨天冲刷雨水 本项目开采方式为露天开采，本矿床主要充水因素为大气降水，矿区雨水除SS外，水质均满足《污水综合排放标准》中一级标准要求，对周围地表水环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 本工程在运营时将产生一定的噪声污染，噪声主要来自工艺过程和噪声设备，主要是开采、装卸、运输等工序产生的噪声。其中强度最大的噪声设备是锯石机，工作时可发出90-95dB噪声。其位置不固定，随工作面的变化而移动。本项目主要噪声源及噪声级情况详见表7-10。 表7-10 项目主要噪声源及噪声级情况表 序号 噪声源 声级值dB(A) 治理措施 备注 1 锯石机 95 隔声、减震、降噪 室外声源 2 凿岩机 90 室外声源 3 空压机 92 室内声源 4 装载机 95 室外声源 5 运输汽车 90 室外声源 6 水泵 90 室外声源 7 爆破 110 / 间歇式 注：机械设备位置随着开采平台变动而变动 3.1主要声源距离矿界和关心点的距离 本项目采场声源主要是位于矿区的锯石机、空压机、凿岩机、挖掘机、装载机、运输车辆，噪声源与场界最近的距离为在最外侧平台作业时的距离，根据项目开采终了图可知，噪声源距离各矿界的最近距离为10m。 表7-11 采场各噪声源对矿界的距离（最不利条件下） (单位：m) 序号 项目 矿界东 矿界南 矿界西 矿界北 1 采场矿机械 10 10 10 10 2 空压机房 15 100 141 150 3 水泵 12 80 138 170 3.2噪声环境影响预测模式 ⑴本次环评噪声预测模式采用室外点声源预测模式，其计算过程如下： 噪声预测时考虑不利情况，即各设备同时作业时的情况；建筑物内的噪声源均考虑其隔声效果后的情况。根据噪声源的尺寸大小和距预测点的距离，将噪声源模型化(按点源计算)。 ⑵预测模式选择《环境影响评价技术导则－声环境》(HJ2.4－2009)中推荐的点声源衰减模式， ①噪声源在预测点产生的等效声级 a)预测点的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi —i 声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti —i 声源在T时段内的运行时间，s。 b)预测点的预测等效声级(Leq )计算公式： 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqg — 预测点的背景值，dB(A)。 ②户外声传基本公式 预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009) 中推荐的单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式，导则中指出在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A 声功率级或某点A 声级时，可按下式作近似计算： 式中：LA(r)——距离声源r处A声级，dB(A)； LA (r0)——参考位置r0处A声级，dB(A)； A为声级衰减量，dB(A)；Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)； Agr--地面效应引起的A声级衰减，dB(A)； Abar—声屏障引起的A声级衰减量，dB(A)； Amisc—其他效应引起的A声级衰减量，dB(A)。 根据导则附录，A 可选择对A 声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz 的倍频带做估算。 本次预测考虑几何发散衰减Adiv、空气吸收Aatm、声屏障引起的衰减量Abar，不考虑地面效应衰减A gr 和其他多方面效应引起的衰减Amisc，对施工区施工机械的噪声贡献值进行预测，预测公式化为： 式中：r为预测点与声源的距离，m；r0为测点与声源的距离，m；α为大气吸收衰减系数，dB/km。本次r0值为5m，本工程所处区域多年平均温度16.9℃，湿度左右81%，对应α=2.4。 噪3.3噪声预测结果 本项目夜间不进行生产，故声环境影响预测主要是预测各声源叠加后昼间对矿界的影响，并针对可能产生的影响，进一步提出噪声防治措施要求。 工程针对空压机采取空压机房隔声措施，根据类比相似空压机房室外1m出的声压级为78dB(A)。矿界噪声噪声预测值见7-12所示。 矿区机械设备随着开采位置变化而变化，且为露天开采，设备均在室外，当开采位置临近矿界时，矿界噪声会有一定程度超标。离矿区最近的居民点为西北面居民，距离为100米，另外矿区夜间不作业，故本环评仅对矿界和敏感点昼间影响值噪声进行预测。 表7-12 采场边界距离矿界最近时的噪声影响分析结果 (单位：dB[A]) 类别 各点源在厂界处的贡献值 矿界东 矿界南 矿界西 矿界北 凿岩机 70 70 70 70 空压机 50 40 36 34 锯石机 75 75 75 75 水泵 67 50 45 38 装载机 75 75 75 75 运输车辆 70 70 70 70 噪声 预测值 79.57 79.2 79.2 79.2 续表7-12 在不同距离处的声级 dB(A) 厂界 10m 50m 80m 100m 东 59.57 45.59 41.51 39.57 南 59.2 45.22 41.14 39.20 西 59.2 45.22 41.14 39.20 北 59.2 45.22 41.14 39.20 由表7-12可知，分析可知，采场边界距离矿界最近时的东、西、南、北各矿界的昼间噪声预测值均不能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，昼间达标距离10m，夜间达标距离为50m，由于项目夜间不进行生产，因此本项目应设置10m的噪声防护距离，根据现场调查，项目矿界10m范围之内无敏感点，同时要求在项目服务期内矿界10m范围之内不得建设居民点、学校、医院等建筑。虽然开采期噪声对周围环境影响不大，但对作业人员和现场管理人员有一定程度的影响，必须实施相应的劳动卫生防护措施。 4、爆破振动影响分析 爆破工序的一个危害是振动。当进行爆破时，能量主要消耗在岩石内，因此可导致地面的振动。这种地面振动自爆破中心向四周传播，当强度足够大时会破坏地面建筑，因此必须给以足够的重视。现将爆破振动的预测方法和所造成的各种影响以及防治对策进行如下分析。 （1）振动强度的预测模式 式中： ——质点振动速度，cm/s； ——最大一段爆破的药量，kg； ——测点（或被保护的）至爆破的距离，m； ——药量指数，取1/3； ——与地质条件等因素有关的参数，取=200； ——与岩石性质有关的衰减指数，取=1.74。 对多种类型的建（构）筑物提出了不同的安全振动速度表7-13。 表7-13 爆破振动安全允许标准 序 号 保护对象类别 安全允许振速（cm/s） ＜10Hz 10Hz～50Hz 50Hz～100Hz 1 土窑洞、土坯房、毛石房屋a 0.5～1.0 0.7～1.2 1.1～1.5 2 一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物a 2.0～2.5 2.3～2.8 2.7～3.0 3 钢筋混凝土结构房屋a 3.0～4.0 3.5～4.5 4.2～5.0 4 一般古建筑与古迹b 0.1～0.3 0.2～0.4 0.3～0.5 5 水工隧道c 7～15 6 交通隧道c 10～20 7 矿山巷道c 15～30 8 水电站及发电厂中心控制室设备 0.5 9 新浇大体积混凝土d 龄期：初凝～3d 龄期：3 d～7d 龄期：7d～28d 2.0～3.0 3.0～7.0 7.0～12 注1：表列频率为主振频率，系指最大振幅所对应波的频率。 注2：频率范围可根据类似工程或现场实测波形选取。选取频率时亦可参考下列数据：硐室破＜20Hz；深孔爆破10Hz～60Hz；浅孔爆破40Hz～100Hz。 a 选取建筑物安全允许振速时，应综合考虑建筑物的重要性、建筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等因素。 b 省级以上（含省级）重点保护古建筑与古迹的安全允许振速，应经专家论证选取，并报相应文物管理部门批准。 c 选取隧道、巷道安全允许振速时，应综合考虑构筑物的重要性、围岩状况、断面大小、爆源方向、地震振动频率等因素。 d 非挡水新浇大体积混凝土的安全允许振速，可按本表给出的上限值选取。 （2）振动对敏感点的影响分析 振动速度同装药量、预测点距离等因素有关，现将本项目振动强度的预测列于表7-14。 表7-14 振动影响预测表 装药量（kg） 距离（m） 振动速度（cm/s） 30 100 0.484704 30 160 0.22032 30 200 0.143208 30 300 0.070502 30 320 0.063893 30 390 0.044064 30 400 0.041861 30 500 0.028642 30 600 0.022032 30 700 0.015422 30 800 0.012779 30 1000 0.008592 30 1500 0.004186 30 2000 0.002644 30 3000 0.001278 从表7.2-14中可以看出，本工程以每次爆破炸药用量30kg计算，即使在矿山开采岩体移动范围边界处爆破，直线距离爆破位置约2000m处的居民点的振动速度为0.002644cm/s，已远远小于一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物的安全允许振速2.3～2.8cm/s的要求，可见本工程矿山爆破不会对周边居民构成影响。 爆破噪声影响是瞬间的，为进一步减轻不良影响，本评价建议采取以下措施： ①采用露天深孔分段微差爆破技术，确定合理的微差间隔时间。 ②确定爆破时间段（本项目确定为每天上午10点），通过张贴、立牌等方式向周边公众公告，并严格按照时间进行爆破作业。 ③爆破振动具有方向性，针对矿区周围有居民点的方向要注意开采台段的方向性，减轻爆破振动对居民点的危害。 ④采用分区爆破方法。分区爆破可以实现规则降震和不规则降震，一般岩体性质较好的爆区能实现规则降震，节理较发达的岩石实现不规则干扰降震。分区爆破可提高振动频率，减轻地震波对建筑的影响。 （2）爆破引起的飞石安全距离 根据中华人民共和国国家标准《爆破安全规程》（GB6722-2014）有关规定：“中深孔爆破最小安全距离不小于200m，沿山坡爆破时，安全距离增加50%”，本项目设计矿山爆破安全警戒范围划定为：以爆破点为中心，半径为300m的范围”，本工程矿区内及矿区周围300m之内西北面有少许居民，因此进行爆破时，应对其做好防护措施，避免矿山开采期间的爆破作业对居民构成危害。 5、固体废物环境影响分析 项目营运期间的固体废物主要为采矿区表层剥离弃土、加工场地废矿石、生活垃圾。 采矿区表层剥离弃土堆存于排土场；加工场地废矿石用于铺路；职工生活垃圾定期由环卫部门清运。项目废渣堆和弃土场应按照本项目水土保持方案设计要求进行设置，堆场四周应按要求建设挡渣墙、排水沟、沉淀池等。通过对废渣堆和弃土场进行合理规划和后期的复垦处理，可将废渣堆和弃土场的环境影响降低到最小。 因此，项目营运期间的固体废物均得以有效处理，对环境的影响较小。 6、生态环境影响分析 根据国家环境保护总局〔2005〕109号文《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的要求，实现矿产资源开发与生态保护协调发展，提高矿产资源开发利用效率，避免和减少矿区生态环境破坏和污染。矿产资源的开发应贯彻“污染防治与生态环境保护并重，生态环境保护与生态环境建设并举；以及预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的指导方针，推行循环经济的“污染物减量、资源再利用和循环利用”的技术原则。 根据现场勘测，项目所在地为山地，项目用地不占用基本农田，主要为灌木丛和荒草地。矿区内植被因矿石开采有所减少，周边植被较好，受人为扰动较少。评价区内未发现珍稀动植物，不属生态敏感与脆弱区。 采石的过程，一般都伴随着植被的破坏，表层土体的剥离，岩石的开采等过程。这些过程破坏了生态系统的稳定与良性循环，产生了一定的环境影响和危害。 （1）植被破坏 由于石料的开采，可能会使本项目矿区部分灌木丛和荒草地被砍伐，破坏大面积的植被和地貌景观。采完之后如不采取有效措施加以恢复，将造成严重的土地沙化和水土流失以及塌陷和地表裂缝等严重者在雨后导致泥石流和山洪暴发。 开采区的植被如果遭到破坏，其后果将是很严重的，植物一旦破坏，将带来数年甚至数十年不能恢复的后果，而且植被、森林砍伐到一定程度，就会从一定程度上改变原有的生态，导致大量物种消失。 （2）土壤破坏 本项目采石场对土壤的破坏主要表现在表土的剥离，岩石被开采，使得整个土壤的结构和层次受到破坏，土壤生态系统的功能被恶化。当遇到雨水时，会产生水土流失，严重时会造成泥石流。这些都将使土壤资源减少和恶化。 （3）水土流失 本项目采石场运营会造成一定程度的水土流失。不仅采石本身要挖山体，而且还要砍伐树木，剥离表土，产生的废土、废石的堆放也要占用一定的空间，这些都可能对植被造成破坏，并造成当地的水土流失。 （4）生物量减少 由于植被受到破坏，引起了水土流失，这一系列的生态效应最终将导致生物量锐减。植被受到破坏，引起水土流失，同时，会导致周围的生态环境恶化，植物减少，其吸收的二氧化碳、释放的氧气也开始减少，对整个生态环境来说是非常恶劣的；同时，植物减少，会导致食草动物开始迁移或死亡，数量减少，肉食动物也引得不到足够的食物开始减少数量，从而使得物种减少，生物多样性受到遏止。所有的这些破坏了食物链，导致生态平衡受到影响，形成了恶性循环。最终使得生物量减少，二氧化碳、氧气产生量减少，这些对生态环境而言都是不利的。 针对上述破坏情况，参照国内同行业采石场生态恢复方案，建设单位在矿山服务期内应按照工程需要，分清轻重缓急，合理安排生态保护工程的建设时间，首先要与矿山基建工程同时开始废石堆场的水土保持工程的建设，待矿山投入运行后逐步落实生态恢复和补偿的工作，边开采边恢复，通过采取废土回填及场地周围绿化等措施，可加快生态系统恢复和正向演替的过程，结合本区生态环境和土地功能区划，本项目矿山开采完成后对终止使用的采场表面应采取整治和覆土措施，改造成可利用的土地。经过整治的土地，应根据其质量条件和项目区的需要，进一步对其地表加工处理，分别改造为农业、林业用地和其它用地。对矿山开采造成的生态破坏进行有效的补偿。在合理的开采利用情况下，被破坏的植被、绿色自然景观是可以恢复的，造成的水土 流失是可以防止的。 1）避免措施 ①废渣堆放应选择在空矿裸露地面或地表植被较少的地方，可以减少总体生物损失量。 ②制定合理有效的规章制度，避免人为因素对矿山周围生态环境的破坏。明确开采范围，禁止工人进入非开采区活动，严禁烟火和破坏植被活动。 ③分片区开采，边开采边绿化，先将剥离的土壤回填到已开采完的片区，再将剥离的植被移植过去，同时进行人工浇水、施肥，尽量保持绿化覆盖率。 ④矿场的开采位置方式应考虑山体泄洪和预防水土流失。在废渣堆坡脚设置挡土墙，并在其卸车平台及两侧设置截排水沟和沉淀池，将雨天开采区形成的的径流收集到沉淀池沉淀后回用，并应考虑雨水的冲刷是否可能带走废石，以及对农田可能造成的危害。另外，为避免发生地质灾害，建设方应做好边坡防护和治理，做好地质灾害监测与管理等地质灾害治理防护和治理工作。 2）补偿措施 生态影响的补偿通常可分为就地补偿和异地补偿。如在开采区附近区域中较稀疏的灌丛地植树；在开采区附近区域裸露地植树种草；在开采区附近区域稀疏的草地适当增大树木密度；在开采区附近区域种植乔灌草适合的植被等以防止水土流失。 根据本项目特点可以采取就地补偿的办法，在非开采区域内分片种植乔灌草等适合的植被以防止水土流失，如种植马蹄三叶草、高产麦、牛草等植物。 3）恢复措施 不可避免的生态影响或暂时性的生态影响，可以通过生态恢复技术予以消除。主要通过人工手段，选择合适的植物种类改造介质，使之变得更适合植物的生长，或者利用物理或化学的方法直接改良介质，促进生物群落的演替。整个开采区开采结束，应清除废石，覆盖土壤，种植原来群落植被，进行全面和彻底的生态恢复。 7、景观环境影响分析 本项目的开采可能对景观造成一定影响，环评要求建设单位施工期结束后对进场道路进行硬化处理，对进场道路沿线已经破坏的植被进行恢复。 拟建项目现有景观为山地，植被覆盖率较好，本项目建成后，设置进场道路入口，铺设道路过程将对山地植被进行剥离，因此，对沿线生态环境和景观均带来一定影响。 环评要求建设单位应针对沿线生态破坏和景观破坏采取对应措施，对进场道路进行硬化处理，进场道路沿线设置排水沟，对由于修路造成裸露的地面进行绿化，在绿化上，通过乔木、灌木、花草的不同搭配，营造出一种层次丰富、布局活泼的视觉效果，使人工景观与自然景观有机地融合。因此，采取以上措施后，可将对景观的影响降低到最小。 8、闭矿期环境影响分析 根据国家的相关政策，矿山在开采期间，每年都向国土部门交纳规定的生态环境恢复保证基金，矿山开采过程应采取边开采边恢复的措施，闭矿后进行全面的生态恢复。根据本矿山所在地的地形地貌及用地情况，所有的废弃地都应进行生态恢复，主要恢复为林地，其林种应与当时周边的林种一致，废弃地恢复后，2-5年基本与周边的林地一样，恢复了矿区的生物量，由于森林植被得到恢复，原迁移到其它林地的野生动物也逐步回迁，重新营造一种动态的平衡，生物多样性也开始恢复，矿山的水土流失也得以控制。所以，闭矿后按要求进行生态恢复对生态环境的影响是有利。 9、环境风险分析 9.1爆破风险 （1）风险因素分析 根据本矿山生产特点，可能发生风险的因素主要体现在如下几点： ①爆破危险：由于本矿山开采要利用炸药等爆炸物，存在一定的爆炸风险，危害现场作业人员。 ②本矿山开采破坏了矿区原有的地形，打破了原有的平衡状态。矿区爆炸产生的震动和地表汇水，均可能产生诱发地质灾害的风险。 （2）风险防范措施 ①爆破风险防范措施 a.爆破作业必须严格遵守《爆破安全规程》的有关规定。 b.爆破作业人员必须经过专业培训并获得《安全作业证》。 c.使用合格的爆破器材，严禁使用过期的和不合格的爆破材料。 d.浅眼爆破时避炮距离不得小于200m，裸露爆破时避炮距离不得小于300m。 e.工作面有盲炮时须按《爆破安全规程》的规定进行处理。 f.自卸车严禁运载爆破器材。 ②地质灾害风险防范措施 a.及时清除边坡上的危石。 b.保证安全平台的宽度。 c.在可能发生地质灾害区段设置警示标志。 d.不超挖坡底，不留伞檐，进行科学合理的采剥。 e.及时了解地震信息。 （3）劳动安全卫生防范措施 ①矿场必须成立安全生产机构，配备专职安全生产管理人员，明确安全生产责任制。矿场法定代表是本矿场的安全生产第一责任人，必须按《安全生产法》等法律法规要求布置、检查安全生产，落实安全生产措施，切实抓好安全生产。 ②根据有关法律、法规，结合矿山生产特点建立、健全安全生产规章制度和操作规程，设立专职安全员，层层落实安全生产岗位责任制。 ③矿场必须按照规定建立健全采矿作业规程和技术操作规程，建立健全安全生产岗位责任制，安全生产奖惩制度，事故分析报告制度等相应制度。建立健全滑坡检查处理制度，对事故隐患及时处理并采取预防措施。 ④采矿必须按照由上而下开采顺序成水平台阶正规开采。采剥工作面禁止形成伞檐、根底和空洞。作业前须对工作面进行安全检查业中要随时检查，发现工作面有大块浮石、危石和其它危险物体时，必须停止作业并迅速妥善处理，禁止任何人员在边坡底部休息和停留。 ⑤矿区开采时应在高陡边坡处设置安全防护栏杆。生产平台与下一级台阶工作面边缘应设安全警示牌。上部台阶采完后须留有安全平台，宽度不得小于3m。 ⑥一切可能被人触及的裸露的电器设备和设施的转动和传动部分必须有保护罩或遮挡及警示标志，电器设备的金属外壳、电缆的配件及金属外皮等要有可靠的保护接地。 ⑦服从各级行政主管部门监督，对上级主管部门检查提出的整改意见，及时进行整改，排除安全隐患，保证矿场安全生产。 ⑧矿场各项安全生产制度必须经安全生产监督部门审批，否则不准进行采矿活动。 （4）爆破安全防范措施 ①爆破作业必须严格执行国家标准《爆破安全规程》GB6722-2014，爆破作业人员必须经公安部门培训考核合格并取得行业操作证后方可作业，禁止使用铁棍装药。 ②遇有瞎炮应依规程处理，禁止掏出或拉出起爆药包，严禁打残眼，应实行实时爆破，同时应在规定的时间进行爆破。 ③禁止在雷雨天、夜间进行爆破作业。爆破前爆破区内的人员设备应撤出危险区，在危险区边界和通道上设立岗哨和标志，同时发出音响、视觉信号，否则不得起爆。 ④爆破结束十五分钟后，才能进入工作面检查，经检查确认安全，才能发出解除警戒信号，否则如发现盲炮、冒顶、危石等现象，应设立危险警戒或标志并及时处理。 ⑤划定爆破安全警戒范围。根据计算，本项目各种爆破危害的最大安全距离为68m，根据《爆破安全规程》有关规定：“中深孔爆破最小安全距离不小于200m，沿山坡爆破时，安全距离增加50%”，本项目设计矿山爆破安全警戒范围划定为：以爆破点为中心，半径为300m的范围，能够满足上述要求。 矿山有关安全生产措施应遵照国家建材局颁布的《建材矿山安全规程》；中华人民共和国劳动部颁布的《中华人民共和国矿山安全法实施条例》；劳动人事部、农牧渔业部、国家建材局、公安部颁布的《乡镇露天矿场安全生产规定》；劳动部、农业部、公安部、国家建材局颁布的《乡镇露天矿场爆破安全规程》；劳动部劳部发（1995）155号文《劳动部关于加强采石场安全生产管理和监督工作的通知》；《金属非金属露天矿山安全规程》（GB16423-1996）等有关规定执行。 9.2、自然灾害导致废石堆场垮坝 营运期暴雨条件下，废石堆场存在垮塌的风险，造成坝体位移、沉陷、裂缝、坍塌的原因如下： ①坝体边坡过陡，达不到设计要求的稳定边坡 ②清基不彻底或碾压不均匀； ③施工质量差 ④雨水直接冲刷坝坡； 本废石堆场下游无居民，风险相对较小。 防治措施：自然灾害(暴雨、地震等)极易引发矿山崩塌、泥石流等事故。对于无法预测的自然灾害，矿山从根本入手，通过加强矿区边坡安全防护来降低灾害发生带来的影响。 ⑴制定边坡管理制度，加强边坡安全管理； ⑵严格把握边坡结构参数，对采场的台阶高度、平台宽度，边坡角必须按开采方案设计执行，不得随意改变； ⑶加强对边坡的监测，并做好边坡定点定期观测记录，发现问题，及时进行处理。雨季和大暴雨时山洪暴发对矿区建(构)筑物带来一定破坏，应加强对水害的防治。采场上方要有截水沟，并保持排洪沟、防洪沟畅通。 ⑷进入中期开采后，对边坡的稳定性进行专项研究，以确保矿山能长期安全生产。 9.3矿山安全生产建议 矿山安全生产与生态环境保护关系密切，发生安全生产事故将对生态环境造成一定的危害。为实现矿山安全生产和减小其对生态环境的危害，本报告表提出以下矿山安全生产措施。 ①严格执行国办发明电〔2008〕35号《国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的紧急通知》，进一步提高认识，加强领导，强化政府安全监管主体责任和企业安全生产主体责任，针对矿山安全生产存在的薄弱环节和突出问题，采取切实有效措施，坚决遏制重特大事故，降低矿山企业事故量。 ②切实加强安全监管，严格落实安全许可制度。采石场在投产前必须办理安全生产相关手续，领取安全生产许可证后方能正式生产。 ③矿山建设工程必须按照县经济局、国土资源局等管理矿山企业的主管部门批准的文件施工。矿山建设工程安全设施竣工后，由管理矿山企业的主管部门验收，并须有劳动行政主管部门参加；不符合矿山安全规程和行业技术规范的，不得验收，不得投入。 ④严格执行安全生产规范，在生产中要做到开采正规、系统完善、技术先进、工艺达标、作业规范、管理严格。 ⑤严格落实安全生产责任制。建立企业以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制，完善规章制度和操作规程；要配备相应的安全管理机构和与工作要求相适应的技术人员；要加大安全方面的资金投入，提升安全生产条件；要加强企业安全管理，切实做到制度完善、执行有力、基础扎实、工作有效，确保矿山企业安全运行。 ⑥采石场必须对职工进行安全教育、培训；未经安全教育、培训的，不得上岗作业。 ⑦采石场必须向职工发放保障安全生产所需的劳动防护用品。 10、总量控制 根据工程分析，本项目确定不给与总量控制指标。 11、监测计划 1）监测机构和监测仪器设备可委托汨罗市环境监测站对项目进行监测，本项目不必建设单独的监测机构与购置相应设备。但相关费用应由本项目建设方负责。 2）监测计划。 主要是监管生产废水不外排 废气：粉尘 监测频次：每年二次，上下半年各一次。 噪声：厂界噪声dB(A) 监测频次：每年二次，上下半年各一次。

# 8建设项目合理性分析

1、产业政策符合性分析 本项目属于非金属矿开采项目，根据中华人民共和国发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），不属于限制和淘汰类，为允许类项目。根据《限制用地项目目录》（2012本）和《禁止用地项目目录》（2012本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、与相关矿产资源总体规划符合性分析 与《湖南省矿产资源总体规划》（2016—2020年）符合性分析 鼓励开发锂、铍、铌、钽、宝玉石、海泡石、膨润土、矿泉水、地温能等矿产；重点开发锰、铜、铅、锌、锡、锑、金、普通萤石、方解石、饰面石材等矿产，限制开发煤炭、铀、钨、稀土、钒等矿种；保护性开采近期内难以利用的铷、铯、赤铁矿、低品位磷矿等矿产。 严格控制稀土、钨等限制开采矿种开采总量，控制钨矿（WO3，65%）产量3.1万吨、稀土（REO）产量0.25万吨；根据产业政策要求、市场形势，逐步压缩煤炭、水泥用灰岩等产能；提高锰、铜、铅、锌、锡、金、锑、普通萤石、方解石、饰面石材、磷、芒硝、盐矿等产量；加快锂、铍、铌、钽、宝玉石、海泡石、膨润土、矿泉水、地温能等新兴矿产开发利用。 本矿山开采的为花岗岩饰面石材的开采，为鼓励开发类，符合《湖南省矿产资源总体规划》（2016—2020年）。 与《汨罗市矿产资源总体规划（2016-2020年）》符合性分析 根据《汨罗市矿产资源总体规划（2016-2020年）》矿产资源开发利用布局：主要分布在汨罗市南部地区，高家坊——黄柏镇一带，该地区拥有成熟的花岗岩开采加工市场，而花岗岩的利用也是该地区重要的经济来源之一。以现有的良好资源为基础，调整企业结构，扶持大中型企业，以做大做强为目标，把该地区建成汨罗市重要的花岗岩产品出口基地。本项目位于汨罗市川山坪镇高家坊，符合矿产资源开发利用布局。 根据《汨罗市矿产资源总体规划（2016-2020年）》矿产资源开发利用规划分区：重点开采区：（1）古培高岭土开采区：位于古培镇，总面积73.86km2。（2）黄柏花岗岩开采区：位于黄柏镇，总面积14.23km2。（3）川山坪花岗岩开采区：位于川山坪镇，总面积25.44km2。（4）高家坊花岗岩开采区：位于高家坊镇，总面积38.04km2。 禁止开采区内不新建矿山，现已有矿山的，不再扩界，已有资源开采完后逐步退出。根据政府政策，对于特别需要及时注销的，采取关停。限制开采区内，对现有矿山进行必要的整合，矿山总数适当逐年减少，适当提高新建矿山准入门槛，并加强地质环境保护与恢复治理力度。对重点开采区内的重要矿产进行集约开发。本项目位于汨罗市川山坪镇高家坊，属于重点开采区，可进行集约开发，符合矿产资源开发利用规划分区。 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》： ①禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿；②推广应用充填采矿工艺技术，利用尾矿、废石充填采空区。 本采矿区所在地不属于自然保护区、风景名胜区，也不属于地质灾害危险区等生态脆弱区；利用废石充填采空区。符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》。 2、选址合理性分析 本项目矿山位于汨罗市川山坪镇高家坊凤形村，项目地理位置详见附图1，项目1000m之内无学校、医院等（同时项目对周边居民进行了公众参与调查，具体见附件）。 矿山不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等范围内。矿山占地类型为荒草地和灌木林地，不在《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中规定的禁采区和限采区。综合分析，项目的采矿区开发选址符合区域资源发展规划，项目选址合理。 本项目设计采用自上而下、分层露天开采方式，采用金刚石锯片切割与排孔爆裂联合采矿法。首先用切割机沿垂直面割槽，用立式凿岩机和卧式凿岩机分别在垂直大面和水平大面钻凿垂直孔和水平孔，导爆索爆裂，将条状大块石与原岩分离，然后用立式凿岩沿已分离的条状大块石的长度方向按一定距离钻凿垂直孔，爆裂分切成中块石，最后用手锤打钎法将毛荒料整形成规格荒料。规格荒料用汽车起重机吊入载重汽车外运，荒料整形后的碎石由装载机装入自卸汽车运至废水堆场。其特点为设备投资少，生产工艺简单，管理方便，机械化程度较高，产生废石量少，可减少对植被破坏，其采矿方法属比较先进水平。 项目营运期对环境的影响主要表现为粉尘、扬尘污染，噪声影响，水土流失以及生态影响等，项目周边无村庄等敏感点，选址制约因素为运输道路两侧旱作耕地，在项目采取相应的环保设施后，可减轻对农作物的不良影响，将给环境带来的不利影响降到最低限度。综合上述分析，项目建设选址合理。 3、布局合理性分析 矿区平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，本项目为花岗岩开采项目，矿山主要组成部分：采矿区和生活区。项目各区详情及平面布置见附图2。 采矿区：主要由露天采矿场、废石堆场、空压机房、沉淀池等组成。露天采矿场位于场地内最高处绝对标高约为+180m处，新建废石堆场位于矿山南侧山坳绝对标高约+170m处（改扩建前废石堆场2个，经复垦后停止使用），空压机房位于采场旁。 生活区：矿部生活区位于矿山西侧中下部平坦开阔场地，场地为花岗岩，地形坡度较缓。矿部生活区主要为办公和值班室，建筑面积400m2，占地面积400m2。 为保证总体布置达到较好的效果，建议在做好生产区和办公生活区合理布置的同时，对生产区特别是采矿场和尾矿场的护坡应留出足够的绿化植被或山坡隔离带，使整个生产区的不同区域为绿化带所分隔和包围，并根据场地的实际情况种植不同的树种和草皮。

# 9环保投资与“三同时”验收

根据建设项目工程分析及其拟采取的环保措施，本项目的环保投资共计约48.6万元，详见表9-1。 表9-1 项目环保投资与“三同时”验收一览表 序号 投资项目 采取措施 投资估算（万元） 验收执行标准 已投资 追加投资 1 除尘措施 湿式凿岩、洒水降尘 4.0 2.0 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准 2 生活污水处理设施 化粪池 0.5 0 执行GB5084-2005《农田灌溉水质标准》旱作标准 3 生产废水 沉淀池2个（100m3/个） 6 2 循环使用不外排， 无影响 3 水土保持措施 截流沟、排洪沟、导流沟、绿化 7.0 6.0 达到环保要求 4 生产设备降噪减振设施 对高噪声设备采取防减振措施 0.7 0.3 《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）2类 5 生活垃圾 垃圾收集箱 0.1 0 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 6 闭矿期措施 回填、复垦 8 12 达到环保要求 合计 48.6 项目环保投资约为48.6万元，占项目总投资的4.42%。这些环保投资可以在提高产能的同时，减低污染物的排放量，有明显的环境效益和经济效益。

# 10项目拟采取的防治措施及预期效果

| 项目 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营 运 期 | 锯石机粉尘 | 粉尘 | 湿式凿岩、洒水降尘、控制车速 | 降低粉尘对周围大气环境造成影响和减少对运输沿线两侧林木影响、 |
|  |  | 解体分割 |  |  |  |
|  |  | 装载粉尘 |  |  |  |
|  |  | 排土场扬尘 |  |  |  |
|  |  | 运输起尘 |  |  |  |
|  |  | 爆破废气 | CO、NO2 | 自然扩散 | 降低粉尘对周围大气环境造成影响 |
| 水 污 染 物 | 营 运 期 | 生活 污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池处理 | 用于周边农田、山体绿地浇灌，对地表水影响不大 |
|  |  | 生产废水 | SS | 沉淀池2个（100m3/个） | 循环使用不外排，无影响 |
| 固 体 废 物 | 营 运 期 | 厂区 | 废弃土、石 | 用于平整场地、修路等综合利用 | 经合理处置，对周围环境造成影响不大 |
|  |  | 沉淀池 | 沉渣 |  |  |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运处置 |  |
| 噪声 | 营运期：高噪声设备必须严格做好减震、降噪、隔声、消声措施。 |
| 生态环境保护措施及预期效果： 营运期：在采场四周修建截流沟和排洪沟，避免水土流失对周围环境的影响，落实各项防尘措施，减轻粉尘、扬尘对周围林木的影响； 闭矿期：本项目闭矿时应将所有开挖的上层剥离土对采空区进行回填，并对采空区进行生态复垦，植树种草。 |

# 11结论与建议

一、结论 1、项目概况 ①项目名称：年开采5万立方米花岗岩改扩建项目； ②建设单位：汨罗市高家坊花岗岩制品总厂； ③建设性质：改扩建； ④总投资：1100万元； ⑤占地面积：41100m2； ⑤建设地点及周边环境现状 建设地点：汨罗市川山坪镇高家坊凤形村； 周边环境现状：本项目四周均为山体，距项目最近的居民区为西北侧100m处的凤形村居民。其规划面积为0.0411平方千米。 2、环境质量状况 环境空气质量：根据湖南精科检测有限公司对项目地进行的大气环境质量现状的监测结果，项目地各监测因子均未超标，区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 地表水环境质量：从表3-3可知，各监测断面水质良好，SS能满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）标准；其他指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 地下水环境质量：由表3-4可知，监测区域内各监测因子均没有超标现象，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，项目区地下水环境现状质量良好。 声环境质量现状：由监测数据可知，项目所在区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。项目所在区域声环境质量现状良好。 3、环境影响分析结论 营运期环境影响分析结论 (1) 大气环境质量影响评价结论 本项目产生的大气污染物在采取评价提出有效措施后，凿岩钻孔粉尘、爆破粉尘采装及堆场粉尘、运输扬尘在无组织排放情况下，矿区排放粉尘无超点，矿区不需设置大气环境防护距离，其最大落地浓度满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准(TSP无组织排放浓度≤1.0mg/m3)，对周围环境影响较小。爆破废气经空气稀释后对周围环境影响较小。厨房油烟经空气稀释后对周围环境影响较小。 (2) 水环境质量影响评价结论 本项目产生废水在采取评价提出的有效措施后，钻孔、凿岩废水经沉淀池沉淀后循环使用，对环境基本无影响；生活污水经化粪池后污水水质可达到GB5084-2005《农田灌溉水质标准》中表1旱作标准限值(COD≤200mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤100mg/L)，用于周边旱地农灌，不外排，对周围环境影响较小；地表径流水经沉淀池进行处理后进行综合利用，对周围环境影响较小。 (3) 声环境质量影响评价结论 采场边界距离矿界最近时的东、西、南、北各矿界的昼间噪声预测值均不能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，昼间达标距离10m，夜间达标距离为50m，由于项目夜间不进行生产，因此本项目应设置10m的噪声防护距离，根据现场调查，项目矿界10m范围之内无敏感点，同时要求在项目服务期内矿界10m范围之内不得建设居民点、学校、医院等建筑。虽然开采期噪声对周围环境影响不大，但对作业人员和现场管理人员有一定程度的影响，必须实施相应的劳动卫生防护措施。 (4) 爆炸振动影响评价结论 爆破振动在爆破禁戒线(300m)之外，对居民、工作人员及环境的影响较小。 (5) 固体废物环境影响评价结论 本项目矿区采矿上层剥离土、废石、沉渣、生活垃圾均可得到有效的综合处理，不外排，对周围环境影响较小。 （6）生态环境影响评价结论 矿区的建设将使自然生态受到一定的影响，但从整个评价区域来分析，这种影响相对较小，待服务期满后对其进行全面的生态恢复后，将会得到一定程度的恢复，工程实施后负面影响较小。 4．环境风险评价 本项目开采工序中有崩矿、爆破等，在矿场内还有可能发生采石场垮塌的突发性事件和事故。在做好本环评提出的环境风险防范措施后，可将环境风险降低至可接受程度。 5. 公众参与结论 通过公众参与调查结果表：公众对于本项目的建设和持支持态度，认为项目的建设有利于当地的社会、经济的发展。对于环境问题，大多数公众认为本项目在采取相关环保措施保证污染物达标排放的前提下，该项目的环境问题可接受。 6.产业政策相符性结论 本项目属于非金属矿开采项目，根据中华人民共和国发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），不属于限制和淘汰类，为允许类项目。根据《限制用地项目目录》（2012本）和《禁止用地项目目录》（2012本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 7. 选址及平面布置合理性结论 本项目矿山位于汨罗市川山坪镇高家坊凤形村，项目地理位置详见附图1，项目1000m之内无学校、医院等。同时根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》环发【2005】109号中有关规定，“禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采”，本项目北侧为村级道路，不在“铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内”，因此选址符合国家相关的法律法规。项目营运期对环境的影响主要表现为粉尘、扬尘污染，噪声影响，水土流失以及生态影响等，项目周边无村庄等敏感点，选址制约因素为运输道路两侧旱作耕地，在项目采取相应的环保设施后，可减轻对农作物的不良影响，将给环境带来的不利影响降到最低限度。 矿区平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，本项目为花岗岩开采项目，矿山主要组成部分：采矿区和生活区。项目各区详情及平面布置见附图2。 采矿区：主要由露天采矿场、废石堆场、空压机房、沉淀池等组成。露天采矿场位于场地内最高处绝对标高约为+180m处，新建废石堆场位于矿山南侧山坳绝对标高约+170m处（改扩建前废石堆场2个，经复垦后停止使用），空压机房位于采场旁。 生活区：矿部生活区位于矿山西侧中下部平坦开阔场地，场地为花岗岩，地形坡度较缓。矿部生活区主要为办公和值班室，建筑面积200m2，占地面积200m2。 为保证总体布置达到较好的效果，建议在做好生产区和办公生活区合理布置的同时，对生产区特别是采矿场和尾矿场的护坡应留出足够的绿化植被或山坡隔离带，使整个生产区的不同区域为绿化带所分隔和包围，并根据场地的实际情况种植不同的树种和草皮。 7. 环保措施及经济技术论证结论 本项目总投资1100万元，其中环保投资约48.6万元，占总投资的4.42%，项目环保投资合理可行，且可满足环保要求。实施这些环保措施后，可有效地解决项目污染物排放问题，并有利于改善区内生态环境，其防治污染、改善生态环境的环保措施可行、有效。 8. 综合结论 综上所述，汨罗市高家坊花岗岩制品总厂建设的年开采5万立方米花岗岩改扩建项目符合国家产业政策。项目区域周边无环境制约因素，营运期产生的废水、废气、噪声及固废拟采取的污染防治措施及各种生态环境保护措施技术可靠、经济可行，污染物经过处理后区域内环境质量不会受到太大影响。项目建成投产后，将具有良好的经济、社会和环境效益。只要项目认真落实本报告中提出的各项污染防治对策措施，严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放、固体废物安全处置，则从环境角度出发，本项目建设是可行的。 二、建议及要求 1、制订采场的生态恢复规划，有计划恢复植被，服务期满后，全面恢复被破坏的植被或实现土地复垦。 2、对矿山公路路面铺设废石，减少扬尘的产生。 3、应适时给采场内洒水，以起到降尘的作用。 4、加强场址周边的排水系统的建设和管理，设置截流沟和排洪沟，避免雨水形成的地表径流对周围环境的影响。 5、应合理安排爆破作业时间，禁止在雷雨天、夜间或昼间休息时间进行，爆破前爆破区内的人员设备应撤出危险区，在危险区边界和通道上设立岗哨和标志，同时发出音响、视觉信号，否则不得起爆。 6、服务期满后应立即对原料采场进行土地复垦和全面的植树绿化工作； 7、建设单位应从每年的利润中预留一定比例的资金作为植被恢复费和土地复垦费； 8、矿山未完善相关手续之前，不得进行开采。

预审意见： （ 公章 ） 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （ 公 章 ） 经办人： 年 月 日

审批意见： （ 公章 ） 经办人： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件： 附件1 委托书 附件2 发改委备案证明 汨发改审【2017】61号 附件3 采矿权出让合同 附件4 岳阳市国土资源局关于划定汨罗市凤形饰面用花岗岩矿区范围的批复 附件5 储量报告备案证明 附件6 开发利用方案备案证明 附件7 矿石开采承包协议 附件8 爆破施工协议 附件9 现有项目安全生产许可证 附件10 现有项目采矿许可证 附件11 环评批复 附件12 公众参与 附件13 质量保证单 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2总平面布置图 附图3项目水系图 附图4项目周围现状图 附图5地形地质图 附图6储量估算图 附图7最终开采境界平面图 附表： 附表1建设项目环评审批基础信息表