汨罗市环境质量月报

MHJ—Q/SH001.25F

2017年02月份       总第290期        2017年03月08日

一、总体评价

本月，我站对全市城市环境空气质量、汨罗市地表水水质、城区降水、降尘等进行了常规监测采样分析。监测结果表明：本月我市城区空气质量为良；汨罗市地表水水质除窑州断面总氮超过地表水环境质量标准（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准外，其余均符合地表水环境质量标准（GB 3838-2002）表1中Ⅱ、Ⅲ类标准；全月未出现酸雨。

二、环境空气

本月，监测数据表明：本月主导风向为西北风，环保局空气自动监测站主要对PM10（可吸入颗粒物）、SO2（二氧化硫）、NO2（二氧化氮）、CO（一氧化碳）、O3（臭氧）、PM2.5（可吸入颗粒物）等六参数进行监测，首要污染物为PM2.5（可吸入颗粒物），空气质量为良，AQI指数为82，环境空气监测点位达标率为78.6%；政务中心空气自动监测站主要对PM10（可吸入颗粒物）、SO2（二氧化硫）、NO2（二氧化氮）等三参数进行监测，首要污染物为PM10（可吸入颗粒物），空气质量为优，API指数为44，环境空气监测点位达标率为100%。

| 点位名称 | 监测因子 | 浓度范围（mg/m3） | 监测均值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保局 | PM10 | 0.041～0.215 | 0.098 |
|  | SO2 | 0.006～0.035 | 0.016 |
|  | NO2 | 0.008～0.045 | 0.021 |
|  | CO | 0.4～1.3 | 0.8 |
|  | O3 | 0.014～0.107 | 0.062 |
|  | PM2.5 | 0.021～0.122 | 0.060 |
| 政务 公开中心 | PM10 | 0.015～0.151 | 0.049 |
|  | SO2 | 0.012～0.044 | 0.029 |
|  | NO2 | 0.010～0.055 | 0.031 |

三、地表水

汨罗市地表水水质除窑州断面总氮超过地表水环境质量标准（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准外，其余均符合地表水环境质量标准（GB 3838-2002）表1中Ⅱ、Ⅲ类标准。

2017年02月全月汨罗市地表水水质概况表

| 断面名称 | 功能区类型(水质类别) | 已达类别 | 主要污染物(超标倍数) |
| --- | --- | --- | --- |
| 窑州断面 | 饮用水源保护区(Ⅱ) | Ⅲ（三）类 | 总氮（0.4） |
| 兰家洞水库 | 饮用水源保护区(Ⅱ) | Ⅱ（二）类 | / |
| 新市断面 | 省控断面(Ⅲ) | Ⅲ（三）类 | / |
| 南渡断面 | 省控断面(Ⅲ) | Ⅲ（三）类 | / |

四、酸雨监测

本月在一个酸雨监测点进行降水监测，无酸雨现象。

| 点位名称 | 监测因子 | 监测数据 |
| --- | --- | --- |
| 环保局 | 记录降水次数 | 10 |
|  | 降水量（mm） | 43.85 |
|  | PH加权平均值 | 6.31 |
|  | 电导率（mS/m） | 80.5 |
|  | PH最低值 | 6.28 |

五、降尘监测

本月在城区二个空气监测点进行降尘监测，收集降尘样品二个。

| 点位名称 | 降尘值（Km2·月） |
| --- | --- |
| 环保局 | 2.1 |
| 政务公开中心 | 2.2 |

六、本月环保要闻

本月我站对城区空气质量、地表水、降水、降尘、厂矿企业等进行了监测，共获得有效数据1693个：

1、完成了湖南银联湘北铜业有限公司等07家次企业的委托监测；

2、完成了汨罗市交通建设投资有限公司弼时镇铜盆至青山铺公路工程建设项目等1次环评现状监测；

3、完成了甘建军废旧塑料造粒加工户等6家次企业的监督监测；

4、完成了汨罗江沿江排污渠水质调查等1次调查监测。

汨罗市环境保护监测站                                                          2017年03月08日