一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 汨罗市骐达机动车检测有限公司建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 汨罗市骐达机动车检测有限公司 |
| 法人代表 | 宋波 | 联系人 | 宋波 |
| 通讯地址 | 汨罗市循环经济产业园龙舟北路西侧（汨罗市鑫祥碳素制品有限公司内） |
| 联系电话 | 17773028148 | 传真 |  | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 汨罗市循环经济产业园龙舟北路西侧（汨罗市鑫祥碳素制品有限公司内） |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | （M7499）其他未列明专业技术服务业 |
| 占地面积 （平方米） | 2000 | 绿化面积 （平方米） | 依托现有 |
| 总投资 （万元） | 400 | 其中：环保投资（万元） | 12 | 环保投资占总投资比例 | 3.0% |
| 评价经费 （万元） |  | 预计投产日期 | 2018年1月 |
| 1、项目由来及必要性 项目由来 近几年来，随着社会经济的快速发展，机动车车辆急剧增加，而根据国家相关法律法规的规定和保护我们赖以生存的环境需要，上路机动车辆必须经过机动车检测且须检测合格才能营运。由于汨罗市的机动车保有量的持续上升，为方便广大车主及时、方便地进行机动车检测，更好的服务与社会经济的发展，根据目前快速进行机动车检测的实际需要，本项目势在必行。 国家先后出台了《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、等法律法规，国家质检总局、公安部、国家认监委也先后单独或联合制定和下发了《机动车安全技术检验机构监督管理办法》、《关于加强机动车安全技术检验机构管理有关工作的通知》、《关于做好机动车安全技术检验机构计量认证工作的有关问题的通知》以及《关于加强和改进机动车检验工作的意见》等文件，来加强和规范对机动车辆安全技术检验工作的监督，其中《关于加强和改进机动车检验工作的意见》中明确要求全面推进检验机构社会化、市场化，“公安、质量监督部门工作人员及下属企业事业单位、社会团体一律不得举办检验机构，公安民警、质检部门工作人员及其子女、配偶不得以任何形式参与检验机构经营”。 为此，汨罗市骐达机动车检测有限公司拟投资400万元租赁汨罗市循环经济产业园龙舟北路西侧汨罗市鑫祥碳素制品有限公司闲置厂房建设汨罗市骐达机动车检测有限公司。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》本项目机动车辆检测有限公司建设项目，故需编制环境影响报告表。受建设单位委托（附件1），常德市双赢环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》，结合本项目的建设特点，编制了本项目《建设项目环境影响报告表》，交由建设单位呈报给环境保护行政主管部门审批。 项目建设必要性 （1）机动车的快速增加，客观上要求其检测水平不断提高。随着人类文明的发展和城市化进程的推进，大量增加的机动车辆虽给经济发展和人民生活水平带来了方便快捷，但同时也给人类带来了日益严重的负面影响。事实证明，机动车安全性能检验制度的建立和实施对于减少乃至消除这些负面影响具有重要的意义。 （2）确保安全。机动车检验作为机动车安全管理的一种有效手段，通过加强机动车的技术管理，借助一些设备与工具，对机动车的技术性能进行定期的监督检验，有助于及时发现机动车制动、转向、灯光等系统中存在的问题，通过及时保养和修理，使机动车的技术状况保持良好水平，有助于提高机动车的使用寿命，减少乃至杜绝机动车在运输中发生故障或因此而引发的交通事故，达到确保安全的目的。 （3）促进技术进步。机动车安全检验与机动车工业发展相辅相成，机动车检测技术的提高有助于深入发现机动车制造和设计的缺陷，进一步促进机动车工业水平不断提高。 （4）遵循市场经济规律、引入竞争机制，是解决行业垄断的根本途径。让符合条件的社会化安检机构参与竞争，是我国机动车辆安全技术检验事业公正、健康、良性发展的有力保障。国家鼓励有实力、具备条件的社会安检机构参与机动车安全技术检验工作，为汨罗市骐达机动车检测有限公司的建设提供了良好契机。 2.编制依据 2.1环境保护有关法规条例 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施； 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日修订； 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订； 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年1月1日颁布； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29 日颁布； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日； 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订； 《中华人民共和国循环经济促进法》，2008 年8 月29 日颁布； 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令（2017年10月1日实施）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日实施； 《产业结构调整指导目录》，国家发改委[2011]9 号令，2013年修订； 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》； 国务院《水污染防治行动计划》，2015年4月16日； 国务院《大气污染防治行动计划》，2013年6月14日； 《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020）》的通知，湘政发【2015】53号； 关于印发《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》的通知，2013年12月23日； 《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知，岳政办发【2014】17号，2014年9月3日； 2.2有关技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》 (HJ/T2.1-2016)； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境 》(HJ 2.2-2008) ； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T 2.3-93) ； （4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016) ； （5）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)； （6）《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011) ； 2.3有关技术报告、文件 （1）汨罗市骐达机动车检测有限公司环境影响评价委托书； （2）汨罗市骐达机动车检测有限公司提供的其它相关资料。 3、工程内容及规模 3.1工程简介 （1）项目名称：汨罗市骐达机动车检测有限公司 （2）项目性质：新建 （3）项目投资：400万元 （4）项目位置：汨罗市循环经济产业园龙舟北路西侧（汨罗市鑫祥碳素制品有限公司内）（具体位置详见项目地理位置图）。 3.2工程内容及规模 汨罗市骐达机动车检测有限公司建设项目总用地面积2000m2，建筑面积1570m2。项目按照《汽车安全检测设备检定技术条件》、《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861-2008）及《在用机动车排放污染物检测机构技术规范》（环发【2005】15号）文件要求进行建设，预计年检测车辆4000辆。项目主要建设内容为：1栋综合检测车间、1栋外观检验区，1栋服务大厅以及员工生活配套设施。具体建设内容见下表。 表1-1 项目建设内容一览表 项目 建设内容 规模 备注 主体工程 综合检测车间 建筑面积600m2，单层钢结构，内设汽车安全技术检测线、轻汽环保线、汽柴环保线、自由加速环保线 汨罗市鑫祥碳素制品有限公司已建厂房 外观检验区 建筑面积400m2，单层钢结构，内设外检棚和外廓尺寸线 辅助工程 业务大厅 砖混结构，1栋1F办公大厅，100m2 - 试车跑道 水泥硬化，4*100m试车跑道 停车场 停车位30个 - 公用工程 供电 当地供电网 - 供水 自来水 - 环保工程 废气 安全检测车间、环保检测车间每条检测线配有通风机 - 废水 生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂 - 噪声 选用低噪声设备，采取减震、消声、厂房隔声等措施 - 固废 设置垃圾箱，由环卫部门统一收集处理。 - 注：本项目不涉及车辆修理，仅为车辆检测各项性能及设备是否达标或合格，场区内不得设置维修中心。 3.3主要检测项目 本项目为机动车安全性能检测，现有检测项目包括：车速表指示误差、制动性能；轴荷、喇叭声级、前照灯、转向轮横向侧滑量、悬架特性、转向操纵性、充分发生平均减速度、底盘间隙检验、整备质量检验、排气污染物检验等。 3.4主要经济技术指标 表1-4 项目主要经济技术指标表 序号 名称 数量 单位 1 检测车辆 4000 辆/年 2 年工作时间 240 天/年 3 劳动定员 12 人 4 电 1.2 万度/年 5 水 196.8 m3/a 6 总投资 400 万元 3.5检测设备 本项目主要生产设备见表1-3。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 表1-3 检测设备一览表 序号 设 名称 规格或型号 数量 备注 1 透射式烟度计 MQY-201 1 浙江浙大鸣泉科技有限公司 2 透射式烟度计 MQY-201 1 3 汽车排放气体测试仪 MQW-50A 1 4 机动车前照灯检测仪 MQD-6A 1 5 机动车前照灯检测仪 MQD-6A 1 6 机动车检测专业轴（轮）重仪 ACZZ-13 1 深圳市安车检测股份有限公司 7 汽车底盘测功机 ACG-3 1 8 滑板式汽车侧滑检验台 ACCH-13 1 9 汽 外 尺寸测量仪 AC K-20B+ 1 10 滚筒反力式举什加载汽车制动检验台 ACZD-13JZ 1 11 机动车检测专业轴（轮）重仪 ACZZ-3 1 12 滑板式汽车侧滑检验台 ACCH-3 1 13 滚筒反力式汽车制动检验台 ACZD-3 1 14 汽车外廓尺寸测量仪 ACWK-20B+ 1 15 汽车车速表试验台 NHM-10 1 佛山市南华仪器股份有限公司 经对照分析可知，项目所选的设备没有《产业结构调整指导目录》（2011本）（修订）中的限制类、淘汰类设备。 4.平面布置 项目租用汨罗市鑫祥碳素制品有限公司闲置车间建设汨罗市骐达机动车检测有限公司建设项目，项目东面为龙舟北路，南面为汨罗市鑫祥碳素制品有限公司空地，西面为汨罗市鑫祥碳素制品有限公司生产区，北面为待开发土地。项目大门位于东面，项目业务大厅布置在东南面，检测区布置在北面，生活区布置在检测区的北面，试车跑单布置在场区的西面，详细分布见平面布置图。 5、公用工程 （1）给水 本项目不设洗车业务、不设维修中心，故无检修用水，主要用水为员工及送检人员生活用水，由区域自来水管网供水，能满足本项目的正常供水。生活用水根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关标准，不在厂住宿人员生活用水按60L/人·天计，送检人员生活用水参照《建筑给排水设计规范（GB50015-2009）》中客运站旅客用水标准，按6L/人·次计，本项目劳动定员12人，送检人员按4000人/a计，则本项目员工生活用水量为172.8m3/a（0.72m3/d），送检人员生活用水量为24m3/a，则项目总生活用水量为196.8m3/a。 （2）排水 本项目排水采用雨污分流制。雨水经区域雨水管网排入北面汨罗江；生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，汇入汨罗市城市污水处理厂，由汨罗市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准A类后排入汨罗江，项目排污水量为157.44m3/a。 （3）供电 本项目供电由园区电网供给，能满足本项目要求。 6、劳动定员 本项目劳动定员12人，其中检测人员9人，管理人员3人，年工作时间240天，每天7小时，场区提供中餐。 7、总投资 项目总投资为400万元，均由建设单位自筹。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 项目租用汨罗市鑫祥碳素制品有限公司内的闲置厂房进行生产，厂房闲置至今，未收到相关环保投诉意见。通过现场踏勘及调查，并未发现与本项目有关的遗留环境问题。 |

二、建设项目所在自然环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 汨罗市位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带，地理位置为：东经112°51´至113°27´，北纬28°28´至29°27´。境域北抵岳阳，东邻平江，南接长沙、望城，西连湘阴、沅江，是连接省会长沙与湖南省北部重要城市岳阳的桥梁。境内有省道308东西穿过，国道107纵贯南北，现有京广铁路汨罗站以及近期通车的武广高速铁路汨罗站，交通十分优越。 本项目建设地位于湖南汨罗工业园龙舟北路以西，租用汨罗市鑫祥碳素制品有限公司场地，详见附图一。 2.地形、地质、地貌 汨罗市位于扬子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘地穹瓮江—幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。境内地层简单，由老到新依次为元古界冷空溪群，中生界白垩系和新生界下第三系中村组，第四系。根据《中国地震烈度区划图》（1992）湖南幅，汨罗市地震烈度为七度设防区。 3.气候、气象 汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下： 年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃。 年均降水量1345.4mm，相对集中在4—8月，占全年总降水量61.5%，日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。 风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%，其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。 风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5—7月的偏南风，白天常有4—5级，夜间只有1级左右。 年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数为24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。 4.水文状况 汨罗江因主河道汨水和支流罗水相汇而得名，是仅次于湘、资、沅、澧的重要水系，其流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2，干流多年平均径流量为40.04亿m3,最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。50年最高水位35.2米（相对高程）。 据调查，本项目区域内主要地表水为汨罗江。 5.植被和生物 汨罗市土壤种类有浅红黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层深厚，土质疏松，养分较丰富。 汨罗市不同区域的气候、地质、土壤，形成不同类型植被。主要植被有阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、毛竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。 湖南汨罗工业园概况: 2014年12月25日取得湖南省环境保护厅关于湖南汨罗循环经济产业园区调扩区环境影响报告书的审查意见，湘环评函【2014】137号。 （1）工业园的定位及产业规划 功能定位： a.成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。 b.成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型社区。 产业规划：以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。 （2）用地布局规划 a.规划布局与功能分区 本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。 一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、文化娱乐用地和商业中心。 一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。 一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。 三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。 “一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。 b.用地规划 ① 居住用地：本次规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。 ② 公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。 ③ 工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。 （3）给排水 a.给水：项目周边饮用水及湖南省汨罗工业园水源为汨罗市自来水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市自来水厂供水能力为85000m3/d，新市水厂5000m3/d，总供水能力达90000 m3/d。随着城市发展，汨罗市将对水厂进行改造扩建，届时全市总供水能力将达到12万m3/d。因此，自来水厂供水能力富足，供水压力约0.25MPa，给水系统采用两条给水管引入后连成环状，管径DN500。可满足工业园区的用水要求。 b.排水 ① 雨水 采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，近期按地形雨水收集后分段排入汨罗江。 ② 生活污水 园区生活污水输送采用管径DN300~DN700的管道。生活污水经污水管网至汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。 ③ 工业废水 按照规划，园区工业废水中无害的一般工业废水可排入园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理，处理达标后排入汨罗江；有毒有害重金属污水由园区内工业污水管网至汨罗工业园重金属污水处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）规定，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。 （4） 供电 工业园西北角现有110kV窑洲变电站一座，采用三回路110kV电源供电，分别由岳阳220kV双港变电站的双窑线和汨罗220kV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。 （5） 燃气规划 规划区内气源为管道天然气。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。 （6）道路交通 工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已在几年前完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汩新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，连接沿江大道与G107，并贯通工业园北南的龙舟路已投运，武广高速铁路将在西侧通过，园区对外交通方便。 （7） 汨罗工业园建设现状 汨罗工业园成立于1992年，是湖南省人民政府批准的省级开发区，2006年经国家发改委、国土资源部审核改名为湖南汨罗工业园区。工业园区位于湖南汨罗市城市东部的新市镇，规划面积15km2。汨罗工业园区现有企业256家，其中投资5000万元以上的企业20家。目前，园区初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。 园区目前已开发面积为8km2，已完成相关环保手续。公共服务平台建设现状如下： a.道路交通 园区已建设主干道30km，建成了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置路、星火路、天立路。加上省道S308线和国道G107，园区基本形成了三横四纵的交通网络，交通便利。 b.市政公用设施现状 ① 给水： 园区给水管网已基本建成，并且建有新市自来水厂和汨罗市自来水厂2座，供水能力可达6万t/d，实际供水量约3万t/d，其中生产用水量约2万t/d。 ②排水：园区生活废水和一般工业废水送汨罗城市污水厂集中处理达标排放；园区重金属污水处理工程目前已投入运营中。 ③电力：园区现有220KV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110KV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110KV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。电信光缆均沿现状道路架空铺设。 ④固体废物：已建生活固废处理垃圾消纳场、工业固废集中处置中心目前已进入设计、环评、筹建阶段。 ⑤天然气及其他能源：天然气管网门站、分输站已经建设完成，近期内可开通使用。煤炭、石油、液化气等其他能源充足。 本项目位于湖南汨罗工业园内，据调查，区域内目前未发现重要文物、古迹。 二、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目所在地环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 汨罗江（窑州断面） 饮用水源地 II类 汨罗江（新市断面） 一般渔业用 Ⅲ类 2 环境空气质量功能区 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类限值 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是两控区 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 是（汨罗市城市污水处理厂） 13 是否属于生态敏感与脆弱 否

三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1.空气环境质量现状 1.1监测结果统计 本次环评采用2017年8月21日～8月27日湖南精科检测有限公司对湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目的现状监测数据和湖南精科检测有限公司于2017年5月17日～23日对《湖南新佳懿环保新材料有限公司年产50000平方米集成墙板项目》对北侧居民实测数据。 监测点位：G1湖南天惠铜业有限公司（项目东北面120m）； G2湖南新佳懿环保新材料有限公司北面居民（项目东南面350m）； 监测因子：SO2、NO2 、PM10 监测结果统计见下表3-1： 表3-1 环境空气质量现状表单位：ug/m3 监测项目 G1 G2 评价标准 SO2 日均浓度范围 25~31 0.030-0.031 150 平均值 28 0.0305 超标率 0 0 最大超标倍数 0 0 NO2 日均浓度范围 28～40 0.038-0.047 80 平均值 34 0.043 超标率% 0 0 最大超标倍数 0 0 PM10 日均浓度范围 78～89 0.073-0.086 150 平均值 84 0.080 超标率% 0 最大超标倍数 0 0 由表3-1可知，项目所在区域环境空气中SO2、NO2 、PM10日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，说明区域环境空气质量较好。 2.水环境质量现状 （1）监测布点 本项目区域内主要地表水为汨罗江，引用2017年4月汨罗市环境监测站对汨罗江新市、窑州二个常规监测断面的监测数，同时测量流速、流量等水文状况。 （2）监测因子 选定为包括pH、CODcr、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类等。 （3）监测时间 2017年4月。 （4）监测分析方法 按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》中的有关规定和要求进行。 监测结果统计与评价 表3-2 汨罗江常规水质监测统计结果 （单位：mg/L） 项目 新市断面（Ⅲ类） 窑州断面（Ⅱ类） pH* 范围 7.20-7.25 7.08-7.10 标准值 6-9 6-9 超标率（%） 0 0 最大超标倍数 0 0 化学需氧量 范围 12.6-13.0 11.1-11.3 平均值 12.8 1 .2 标准值 ≤20 ≤15 超标率（%） 0 0 最大超标倍数 0 0 五日生化需氧量 范围 2.3-2.4 2.2 平均值 2.4 2.2 标准值 ≤4 ≤3 超标率（%） 0 0 最大超标倍数 0 0 氨氮 范围 0.352-0.409 0.284-0.311 平均值 0.380 0.298 标准值 ≤1.0 ≤0.5 超标率 %） 0 0 最大超标倍数 0 0 总磷 范围 0.13-0.14 0.05-0.08 平均值 0.135 0.07 标准值 ≤0.2 ≤0.1 超标率（%） 0 最大超标倍数 0 0 石油类 范围 0.01-0.02 0.01ND 平均值 0.015 0.01ND 标准值 ≤0.05 ≤0.05 超标率（%） 0 0 最 超标倍数 0 0 结果表明，汨罗江新市断面各监测因子浓度其余均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，窑州断面各监测因子浓度其余均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，表明汨罗江水质良好。 3.声环境质量现状 根据湖南精科检测有限公司2017年12月4日-5日对项目所在地的环境噪声进行了现状监测。 表3-3 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 采样地点 采样时间 昼间 夜间 1东厂界 12.4 58.3 47.3 12.5 58.0 45.1 2南厂界 12.4 54.5 44.1 12.5 53.6 43.5 3西厂界 12.4 55.6 44.6 12.5 56.2 44.2 4北厂界 12.4 52.0 41.2 12.5 52.3 41.4 评价标准（3类 - 昼间：65dB（A） 夜间：55dB(A) 监测结果表明，拟建地厂界昼间、夜间均能满足符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》中3类标准

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标见下表3-4： 表3-4 项目主要环境保护目标表 环境要素 保护目标名称 方位 距离（m） 性质规模 保护级别 大气环境 工业园办公大楼 S 500 / GB3095-2012，二级 声环境 评价范围200m内无居民等敏感点 GB3096-2008，3类 水 境 汨罗江 N 900 中河 GB3838-2002，新市断面Ⅲ类，窑洲断面Ⅱ类 项目主要环境保护目标示意图：

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标准 | 1、环境空气 NO2、SO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 标准值（mg/m3） 选用标准 SO2 日平均 0.5 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 1小时平均 0 15 NO2 日平均 0.2 1小时平均 0.08 PM10 日平均 0.15 2、地表水环境 根据湖南省地表水环境功能区划，汨罗江窑州断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，汨罗江新市断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 序号 项目 Ⅱ类标准值 Ⅲ类标准值 1 pH 6-9 6-9 2 CODCr ≦15 ≦20 BOD5 ≦3.0 ≦4.0 4 氨氮 ≦0.5 ≦1.0 5 石油类 ≦0.05 ≦0.05 6 总磷 ≦0.1 ≦0.2 3、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 表4-3声环境质量标准 等效声级Leq：dB(A) 类别 昼间 夜间 3 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 大气污染物排放标准： 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准及无组织监控浓度限值，具体见下表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 序号 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 1 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2、废水 本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 表4-5 污水综合排放标准表4三级标准 单位：mg/L，除pH外 项目 pH COD 悬浮物 石油类 氨氮 BOD5 动植物油 标准值 6~9 500 400 20 / 300 100 3、噪声 运营期工业企业噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见4-6： 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位： dB(A) 厂界外声环境功能区类别 时段 昼 间 夜 间 3 65 55 4、固废 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008），一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单。 |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标： 本项目产生的废水为生活废水，无生产废水外排，项目生活废水排放的主要污染物COD、NH3-N的量分别为0.1t/a和0.1t/a。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简介 1、施工期工艺流程图及产污环节 本项目厂房为租赁汨罗市鑫祥碳素制品有限公司闲置厂房（详见附件），项目施工期主要为设备安装等。本环评不对其施工期进行环境影响评价。 2、营运期工艺流程图及产排污环节 图例：N 噪声 G 废气 按照《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861-2008）的要求对送检车辆进行检验，主要流程为车辆登陆、外观检测、环保检测、安全检测、审核等，具体如下： 车辆登陆：登陆时由送检人员提供机动车行驶证、机动车定期检验表、机动车交通事故责任强制保险单（副本）。如果是旅游客车、公路营运载客汽车、大型非营运载客汽车和危险化学运输车的，还需要提交当天行驶记录仪的《状态曲线图》。经登录员初审符合要求时，将机动车的有关信息输入机动车安检系统中。 机动车登录时需输入的信息有：号牌编号、车主（单位）名称、号牌种类、车辆类型、前照灯制、厂牌型号、燃料类别、检验类别、驱动形式、检验项目、驻车轴、发动机号、VIN（或车架）号、出厂日期、初次登录日期、检验日期以及登陆员的姓名。 外观检测：信息登录后的车辆由驾驶员开至外观检测区，检测员进行机动车外观检测，并验行驶本。检测内容包括远光灯、近光灯、雾灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、上一年度年检标志、号牌铆钉是否老化、灭火器、停车三角警示牌等，如有问题马上更换，车辆调度员手持扫描器扫描年检标志的真伪。外观检测合格的车辆将进入环保检测车间进行安全检测。 环保检测：外观检测结束后机动车将进行环保检测，由此工序检验员对机动车尾气进行检验，确保机动车尾气达标排放，测试完安全性后，去业务大厅领取检测报告单，对于检测不合格者，先去汽车修理中心进行修理（本项目不设机动车修理中心），修理完成后再进行尾气检测复检。 安全检测：环保检测结束后机动车将进行安全检测，此工序检验员将对机动车的制动、侧滑、转向、加速能力及底盘输出功率等项目进行检验，以确保机动车上路行驶的安全性。测试完安全性后，去业务大厅领取检测报告单，对于检测不合格者，先去汽车修理中心进行修理（本项目不设机动车修理中心），修理完成后再进行安全检测复检；对于检测合格者，进行高拍仪上传合格报告单进行数据审核。 审核：对于检验完毕且合格的车辆需对检验结果进行数据审核，对于台试有质疑或无法进行线内检验的车辆需进行路试后重新审核；对审核合格、不需维护的车辆直接颁发签章；对于审核合格、建议维护的车辆由送检人签字后颁发签章。 路试：通常只对无法上线检验的车辆及线内检验结果有质疑的车辆进行，路试检验内容主要有行车制动和驻车制动两项，在相关管理部门有要求时对全时四驱车辆等无法上线检验车速表指示误差的车辆进行。 项目营运期检测程序固定且使用的检测设备没有污染物排放，故项目产生的污染物为机动车检验行驶过程中产生的噪声、汽车尾气以及工作人员办公生活过程中产生的生活污水、生活垃圾。 主要污染工序： （1）废水 本项目不设洗车业务、不设维修中心，主要用水为员工及送检人员生活用水，由区域自来水管网供水，能满足本项目的正常供水。 生活用水根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关标准，不在厂住宿人员生活用水按60L/人·天计，送检人员生活用水参照《建筑给排水设计规范（GB50015-2009）》中客运站旅客用水标准，按6L/人·次计，本项目劳动定员12人，送检人员按4000人/a计，则本项目员工生活用水量为172.8m3/a（0.72m3/d），送检人员生活用水量为24m3/a，则项目总生活用水量为196.8m3/a。排污系数按80%计，则本项目生活废水产生量为157.44m3/a，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，各污染物产生情况见下表。 表5-1 本项目废水污染物产生量一览表 类别 污染物 CODCr BOD5 SS 氨氮 生活污水157.44t/a 产生浓度(mg/L) 300 200 150 30 产生量（t/a） 0.047 0.031 0.024 0.005 （2）废气 本项目废气污染主要来自受检车辆的汽车尾气，主要污染源是NOx、CO和HC，汽车尾气的排放源强与汽车种类及数量、每辆车的污染物排放量以及进出检测线的时间有关。 项目年检测各种机动车8000辆，平均每天检测35辆各类型机动车，机动车尾气主要是是指机动车在场内及检测车间内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下排放的尾气。项目地处空旷地带，空气对流量大，除安全检测车间、环保检测车间为半密闭结构车间且产生大量尾气外，其他环节皆发生在开放性区域，易于扩散。 根据《环境保护实用数据手册》可知，机动车运行时的污染物排放系数见下表5-2。 表5-2 机动车运行时污染物排放系数表 单位：g/km·辆 车 型 NOX CO HC 小型车（轿车、出租车等） 2.2 17.8 3.5 中型车（小货车、面包车等） 2.4 19.6 3.9 大型车（客车、大货车、大旅行车等） 3.9 31.2 6.1 考虑到项目特点和规模，预计进入项目的小型、中型、大型车分别为3000车次/a、700车次/a和300车次/a，出入口至检测线末端平均有50米路程，则每辆车的来回路程为100米。综合以上车流量、行驶距离、车型分布等因素，加权后的排污系数及排污量详见下表。 表5-3 机动车安全检测尾气排放量一览表 污染物 NOx CO HC 加权排放系数（g/km·辆） 2.38 19.21 3.78 排放量（t/a） 0.001 0.008 0.002 （3）噪声 本项目的主要噪声是出入进出检测站的机动车噪声，车辆噪声源强见下表5-4。 表5-4 交通噪声等源强表 声 源 运 行 状 况 噪声级 dB（A） 小型车 怠速行驶 59~76 正常行驶 61~70 鸣笛 78~84 中型车 怠速行驶 62~76 正常行驶 62~72 鸣笛 75~85 大型车 怠速行驶 65~78 正常行驶 65~80 鸣笛 75~85 2.4固废 本项目固废主要为办公人员和送检人员生活垃圾。 生活垃圾主要为废弃塑料袋、果皮、纸屑等物质，根据我国生活垃圾排放系数，场区办公人员生活垃圾取K=0.5kg/人·天，送检人员生活垃圾取K=0.2kg/人·次，本项目办公人员12人，送检人员按4000人/次·年计，则产生生活垃圾2.24t/a。

六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

|  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | CO | 0.008t/a | 0.008t/a |
|  |  | NOX | 0.001t/a | 0.001t/a |
|  |  | HC | 0.002t/a | 0.002t/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 污水量 | 157.44m3/a | 157.44m3/a |
|  |  | CODCr | 300mg/L， 0.047t/a | 180mg/L， 0.028t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L， 0.031t/a | 150mg/L， 0.02t/a |
|  |  | SS | 150mg/L， 0.024t/a | 100mg/L， 0.02t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L， 0.005t/a | 20mg/L， 0.003t/a |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.24t/a | 0（送城市生活垃圾处理中心卫生处置） |
| 噪 声 | 机动车噪声：59-85 dB(A) dB(A)。 |
| 主要生态影响（不够时见附另页）： 本项目为租用汨罗市鑫祥碳素制品有限公司闲置厂房，厂区内厂房及办公、生活等基础设施较完善，场地已硬化，本项目建设对区域生态环境的影响较小。 |

七、环境影响分析：

营运期环境影响分析： 1.水环境影响分析 本项目不设洗车业务、不设维修中心，主要用水为员工及送检人员生活用水，由区域自来水管网供水，能满足本项目的的正常供水。 本项目生活用水量为196.8m3/a，排水量按用水量的80%计，则废水产生量为157.44 m3/a。生活污水CODCr、BOD5、SS、NH3-N平均浓度分别约为300mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，则CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别为0.047t/a、0.031t/a、0.024、0.005t/a。项目生活废水经化粪池处理后CODCr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为180mg/L、150mg/L、100mg/L、20mg/L，CODCr、BOD5、SS、NH3-N排放量分别为0.028t/a、0.02t/a、0.02t/a、0.003t/a。 项目排水实行雨污分流。雨水通过场区的雨水管道进入园区雨水管网；生活污水由化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准A类后排入汨罗江，对汨罗江水质影响较小。 目前区域污水管网已纳入汨罗城市污水处理厂，汨罗市城市污水处理厂接纳本项目污水是可行的。汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了本项目所在地。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及汨罗市工业园区产生的生活废水，近期服务人口约20万人。因此项目污水入汨罗市城市污水处理厂具有可靠性，同时，项目生活废水处理可行。 2.大气环境影响分析 本项目在营运期产生的大气污染物主要为汽车尾气。 （1）汽车尾气 项目年检测机动车4000辆，检测时会产生少量汽车尾气，其主要污染物为CO、NOx和碳氢化合物，排放量分别为0.005t/a、0.001t/a和0.002t/a。本项目生产过程中产生的污染物均为无组织排放。 本评价采用《大气环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式定量预测外排CO、NOx和碳氢化合物对区域大气环境影响的影响。 表7-1 源强一览表 污染物 排放量t/a 面源有效高 CO 0.005 度×长×宽：4m×40m×25m NOx 0.001 HC 0.002 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008），采用估算模式计算含粉尘在简单地形、全气象条件下的最大影响程度和最远影响范围，预测见下表。 表7-2 CO、NOx、HC排放估算模式结果表 距离中心下风向距离（m） CO NOx HC 下风向预测浓度（mg/m3） 地面浓度占标率（%） 下风向预测浓度（mg/m3） 地面浓度占标率（%） 下风向预测浓度（mg/m3） 地面浓度占标率（%） 10 0.0002867 0.01 5.734E-5 0.05 0.0001147 0.01 100 0.0007116 0.02 0.0001423 0.12 0.0002846 0.01 100 0.0007116 0.02 0.0001423 0.12 0.0002846 0.01 104 0.0007129 0.02 0.0001426 0.12 0.0002852 0.01 200 0.000684 0.02 0.0001368 0.11 0.0002736 0.01 300 0.0005129 0.01 0.0001026 0.09 0.0002052 0.01 400 0.0003709 0.01 7.418E-5 0.06 0.0001484 0.01 500 0.0002763 0.01 5.526E-5 0.05 0.0001105 0.01 600 0.000213 0.01 4.261E-5 0.04 8.521E-5 0.00 700 0.0001693 0.00 3.386E-5 0.03 6.773E-5 0.00 800 0.0001394 0.00 2.788E-5 0.02 5.575E-5 0.00 900 0.0001173 0.00 2.346E-5 0.02 4.691E-5 0.00 1000 0.0001002 0.00 2.003E-5 0.02 4.006E-5 0.00 最大落地距离（104m） 0.0007129 0.02 0.0001426 0.12 0.0002852 0.01 环境空气质量标准（mg/m3）：CO：4.0；NOx：0.12；HC：2.0。 由上表预测可知，CO最大落地浓度出现在下风向104m处，最大浓度为0.0007129mg/m3，占标率为0.02%；NOx最大落地浓度出现在下风向104m处，最大浓度为0.0001426mg/m3，占标率为0.12%；HC最大落地浓度出现在下风向104m处，最大浓度为0.0002852mg/m3，占标率为0.01%；占标率均小于10%，能满足标准要求；而且SCREEN3模式考虑了最不利因素，预测结果偏保守，因此认为本项目非正常排放大气污染物对周围环境影响的贡献不大，不会引起周围环境的明显改变，不会改变区域环境功能。 大气防护距离 （1）大气环境防护距离确定方法 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 （2）大气环境防护距离计算结果分析 按照HJ 2.2-2008导则要求，采用大气环境防护距离计算模式进行计算，结果显示无超标点。 表7-3 无组织排放大气环境防护距离计算结果 污染因子 源强（t/a） 面源有效高 度×长×宽 环境质量标准(小时) 运行结果 大气环境 防护距离 CO 0.005 4m×40m×25m 4.0mg/m3 无超标点 0 NOx 0.001 4m×40m×25m 0.12mg/m3 无超标点 0 HC 0.002 4m×40m×25m 2.0mg/m3 无超标点 0 注：HC无相关质量标准，采用非甲烷总烃小时质量标准进行计算。 图7-1 CO大气防护距离图 图7-2 NOx大气防护距离图 图7-3 HC大气防护距离 根据上图计算可知，因此本项目不需设置大气环境防护距离，由于项目主要为无组织排放的CO、NOx和碳氢化合物，在项目周围不宜新建学校、医院，以及食品企业等较为敏感的建筑。 由于项目检测车间进出口为敞开式，空气对流性强，在检测车间设置有排风装置，加强车间通风，加快尾气扩散，同时设置指示牌及明显限速禁鸣标志，引导车辆减少怠速，保持交通畅通，有计划地安排受检车辆，能有效减少机动车尾气排放。 由于汽车尾气的排放量较少，且项目周围较空旷，与周边建筑均有一定距离，稀释扩散条件较好，不会对周围环境空气质量产生明显影响。 3.声环境影响分析 本项目投入使用后，噪声污染源主要是出入进出检测线的车辆噪声，受检车辆在怠速工况下噪声值约为59-78dB(A)，预计本项目每年约检测8000辆车，每辆车进出检测线的时间约为5分钟，车辆数较少，时间较短。 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中点声源的几何发散衰减的基本公式： Lp（r）= Lp（r0）-20lg（r/r0）-TL 式中：Lp（r）——为预测点的声压级，dB（A）； Lp（r0）——为点声源在 r0（m）距离处测定的声压级，dB（A）； r——为点声源距预测点的距离，m； TL——为四周结构的隔声量，一般室内墙、窗组合结构取 TL=25dB（A） （2）预测点的预测等效声级（Leq） Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 根据拟建工程主要噪声产生单元噪声值，新建项目即贡献值为预测值，预测结果见表7-4。 表7-4 拟建项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号 厂界 方位 贡献值 （dB(A)） 预测值 标准值 〔dB（A）〕 是否达标情况 1# 东厂界 昼间 54.6 54.6 昼间：65 是 2# 南厂界 昼间 51.2 51.2 是 3# 西厂界 昼间 52.8 52.8 是 4# 北厂界 昼间 50.4 50.4 是 由以上预测可知，在采取本环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目各厂界噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，无超标现象。 为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议： （1）选购低噪声的先进设备，从源头上控制高噪声产生； （2）合理布局噪声设备，将高噪声设备尽量设置在远离敏感点；主要噪声源布置在设备用房内进一步隔声降噪，增大主要声源与边界的距离； （3）加强对高噪声设备的管理和维护，随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关人员的统一管理下，定期检查、检测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护； （3）高噪声设备采取消声、减震等措施，同时墙体采用隔音墙； （4）对运输车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路及库区禁止鸣笛，以免影响员工正常工作。加强对场区人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体员工防噪声扰民的意识。 4.固体废物环境影响分析 项目建成后，产生的固体废物主要为办公人员和送检人员生活垃圾，年产生量约2.24t。生活垃圾主要以有机物为主，如随意乱堆乱放，将对办公大楼及周围的环境产生极大的污染。为方便对垃圾的及时处理及防止生活垃圾对环境的污染，本项目场区设有垃圾临时堆放点，经收集后由环卫部门运至城市生活垃圾处理中心处理，不会对场区环境造成影响。 5.透光率计的环境影响分析 本项目机动车安全检测过程中有机动车挡风玻璃透光率检测。 项目机动车挡风玻璃透光率检测直接采用透光率计测试，测试挡风玻璃等可见光透光率，检测其是否符合《机动车运行安全技术条件》中可见光透光率不低于70%的要求。 透过物体的光通量与入射物体光通量的比值为该物体的透光率，用百分数表示，透光率计工作原理为通过光敏元件检测入射光探头的入射光通量与透射光探头的透射光通量之比，来得知待检样的透光率。其检测过程操作简单，准确性高，无污染产生，不会对周边环境产生不利影响。 6、合理性分析 6.1产业政策分析 本项目为机动车安全性能检测，项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）鼓励类中：“十六、汽车 10、汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设”，并且使用的检测设备未列入《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修订）中的限制、淘汰类。本项目已取得湖南省质量技术监督局颁发的机动车安全技术检验机构检验资格许可证及计量认证（详件附件）。故本项目的建设符合国家产业政策。 6.2项目选址的可行性分析 汨罗市骐达机动车检测有限公司机动车辆检测建设项目位于汨罗市循环经济产业园龙舟北路以西（汨罗市鑫祥碳素制品有限公司场内），根据汨罗市鑫祥碳素制品有限公司国土文件，项目用地为二类工业用地，选址符合汨罗市城市总体规划。同时本项目评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求。 综上所述，在项目落实环保措施的前提下，项目选址从环保角度分析。 6.3总图布置合理性与建议 根据项目场区总平面布置图，本项目主要建筑物为1栋1F的业务大厅（已建）、1栋1层外观检验区（已建）、1栋1F综合检测车间（已建），项目主入口位于项目地东面，外观检验区位于场区西北面，综合检测车间位于场区东北面，生活区布置在北面。待检车辆首先由场区主入口进入到待检区，然后通过综合检测车间的环保检测区，再分流分别进入综合检测车间安全技术检测区和安全检测车间进行具体项目检测，检测完后由东西侧出入口出场。因此场区平面布置基本合理。 7、环境管理与监测计划 为了有效减轻本项目建设对环境质量的影响，结合施工过程及运营期可能存在的主要环境问题，保证落实本环评提出的环境保护措施，建设单位应加强该项目环境保护管理工作，指定专门的环保管理人员，负责工程建设和运行过程中的环境管理工作及监测计划，并监督实施。 （1）环境管理 ① 环境管理机构与人员配置 本项目的环境管理的具体实施单位是汨罗市骐达机动车检测有限公司。为了加强该项目的环境管理，可由公司法人代表为第一责任人，同时配备专职或兼职人员组成环境管理机构，专门负责本项目的环境管理工作。 A、施工期安排兼职环保人员 1 人，负责施工期环境保护工作。 B、运营期纳入公司日常环境保护管理工作。 ②环境管理 A、建立完善的环境保护规章制度，并认真监督实施； B、对各种环保设施的运行状况进行监督管理，确保设备正常高效运行； C、严格执行批复环境影响报告表中环保措施和各项标准要求； D、制定环境监测计划，落实环境监测制度，做好监测结果、设备运行指标统计工作，建立环境档案，编制环境保护年度计划和环境保护统计报表； E、搞好环境保护宣传和职工环保意识教育工作； F、负责组织突发事故的应急处理和善后事宜，维护公众利益。 （2）环境监测 本项目环境监测工作可委托有相应监测资质的监测机构承担。 表7-5 监测计划内容表 类型 监测因子 监测频次 执行标准 废气 NOx、HC、CO 一年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 废水 COD、BOD5、NH3-N、SS 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 噪声 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 8.环保投资及环境经济损益分析 （1）环保投资及竣工验收 汨罗市骐达机动车检测有限公司机动车辆检测建设项目总投资400万元，其中环保投资为12万元，所占比例为3.0%。 项目环保投资及竣工验收见下表7-6： 表7-6 项目环保投资及竣工验收一览表 序号 类别 治理措施 投资费用 (万元) 治理效果 1 汽车尾气 检测中心内设置抽排风扇 8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求 2 生活废水 雨污分流管网、化粪池等 依托现有 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 3 噪 声 加强管理、设置明显的进出口标志、限速标志、禁鸣标志等，加强设备隔声、吸声等降噪措施 3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）种2类标准 4 固 废 垃圾临时堆放点 1 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求 5 合计 12 （2）环保运行费用 项目的环保运行费用主要包括设备折旧费，环保设施运行电费，检修维护费、人工费等。 设备折旧费：设备折旧以10%计，则年设备折旧费1.6万元。 检修维护费：检修维护费主要是指环保设备设施的易损件的更换所发生的费用。检修维护费以设备投资的10%计算，则全年合计1.6万元。 人工费：环保设施管理人员1人，全年人工费2万元。 这样项目的环保运行费用总计5.2万元。 （3）社会效益分析 本项目全面建成后，具有年检机动车4000余台次的规模，一方面可以加强机动车安全检测能力，带动和促进机动车安全检测的社会化，另一方面可以推动服务质量的提升，进一步促进行业的健康发展，确保检测质量，确保上路行驶的机动车安全。因此，项目建设具有良好的社会经济效益。 （4）环境效益分析 本项目设计中采用的各种污染控制措施比较全面和完善，能够保证生产过程中排放的各项污染物达到国家排放标准，项目生产线各排污点通过环保治理，大大减轻了对周围环境的影响。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

|  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | CO、NOx、HC | 加强通风，及时扩散等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | CODCr BOD5 SS NH3-N | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 当地环卫部门处置 | 场区环境卫生 |
| 噪 声 | 加强管理、设置明显的进出口标志、限速标志、禁鸣标志等，加强设备隔声、吸声等降噪措施，经采取上述措施后厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为租用汨罗市鑫祥碳素制品有限公司闲置厂房，厂区内厂房及办公、生活等基础设施较完善，场地已硬化，本项目建设对区域生态环境的影响较小。 |

九、结论与建议：

一、结论： 1.项目概况及产业政策 （1）项目名称：汨罗市骐达机动车检测有限公司 （2）项目性质：新建 （3）项目投资：400万元 （4）项目位置：汨罗市循环经济产业园龙舟北路西侧（汨罗市鑫祥碳素制品有限公司内）（具体位置详见项目地理位置图）。 汨罗市骐达机动车检测有限公司建设项目总用地面积2000m2，建筑面积1570m2。项目按照《汽车安全检测设备检定技术条件》、《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861-2008）及《在用机动车排放污染物检测机构技术规范》（环发【2005】15号）文件要求进行建设，预计年检测车辆4000辆。 本项目为机动车安全性能检测，属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）鼓励类中：“十六、汽车 10、汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设”。项目投产后，能有效缓减汨罗市机动车检测市场的压力，满足汨罗市机动车安全性能检测的需求，具有较好的社会效益、经济效益、环境效益和发展前景，因此项目建设与国家的产业政策相一致。 2.环境质量现状评价结论 气环境：由表3-1可知，项目所在区域环境空气中SO2、NO2 、PM10日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，说明区域环境空气质量较好。 水环境：结果表明，汨罗江新市断面各监测因子浓度其余均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，窑州断面各监测因子浓度其余均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，表明汨罗江水质良好。 声环境：监测结果表明，拟建地厂界昼间、夜间均能满足符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》中3类标准。 3.项目环境影响分析结论 （1）水环境影响分析：项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的三级标准后排入园区污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准A类后排入汨罗江，对汨罗江水质影响较小。 （2）大气环境影响分析：本项目在营运期产生的大气污染物主要为汽车尾气。汽车尾气其主要污染物为CO、NOx和碳氢化合物，因车辆停留时间短，废气排放量较少，只需加强机动车管理，加强车间机械通风，加速尾气扩散，同时经预测CO、NOx和碳氢化合物等污染物无需设置大气防护距离，对周围大气环境影响较小。 （3）声环境影响分析：本项目投入使用后，噪声污染源主要是出入进出检测线的车辆噪声。经加强场区管理，设置明显的进出口标志、限速标志、禁鸣标志等，加强设备隔声、吸声等降噪措施后，项目边界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（即昼间≤65dB(A)；夜间≤55dB(A)），对周围声环境质量不会产生明显影响。 （4）固废影响分析：本项目固体废物主要为职工产生的生活垃圾。职工的生活垃圾主要为废弃塑料袋、果皮、纸屑等物质，经收集后由环卫部门运至城市生活垃圾处理中心处理，不会对场区环境造成影响。 4. 项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-3所示的环保治理措施，预计项目环保投资12万元，占总投资的3.0%，运行费用5.2万元。 5.项目选址的可行性分析 汨罗市骐达机动车检测有限公司机动车辆检测建设项目位于汨罗市循环经济产业园龙舟北路以西（汨罗市鑫祥碳素制品有限公司场内），根据汨罗市鑫祥碳素制品有限公司国土文件，项目用地为二类工业用地，选址符合汨罗市城市总体规划。同时本项目评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求。 综上所述，在项目落实环保措施的前提下，项目选址从环保角度分析。 6.总图布置合理性与建议 根据场区总图布置，项目从检测车辆进站、检测、出站基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省场区占地，为场区的绿化美化工作提供了较大的空间，可以减轻项目外排污染物的影响。因此场区平面布置基本合理。 7.总体结论： 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，符合汨罗市总体规划，在严格执行环保“三同时”制度基础上，对项目产生的污染进行有效的控制及治理后，对周边环境影响较小。在全面落实本报告所提出的各项环保管理、防治措施和建议要求的基础上，本工程的建设从环保角度来讲是可行的。 二、要求与建议 （1）建设单位应认真落实环保“三同时”制度，做到废气、废水和噪声治理措施与主体工程建设同时设计、同时施工、同时验收。 （2）场区排水要做好雨污分流，做好设计规划以及节水节能措施，力争从源头上削减污染。 （3）为营造优美、舒适、清洁的环境，减轻环境污染，建议建设单位做好绿化工作，力求增加绿化面积，充分利用项目范围内的空地和附近种植花草树木，以降低机动车噪声及尾气的影响。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释： 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 租赁协议 附件3 国土文件 附件4 项目计量认证文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目现状图 附表：建设项目审批基础信息表

# Text boxes

图3-1  本项目环境保护目标示意图

入站

登录

外观检测

安全检测

数据审核

签章

出站

外送修理后复检

不合格

路试

送检人签字

合格（建议维护）

N  G

N  G

N  G

台试有质疑或无法上线检测

环保检测

N  G

外送修理后复检

不合格

图5-1  项目营运期工艺流程及产污环节图

内

容

类

型

内

容

类

型