建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

3、环境质量状况	14

4、评价适用标准	19

5、建设项目工程分析	21

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

7、环境影响分析	30

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	47

9、结论与建议	48

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2000个胶浸纤维电容套管建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南九志电气有限公司 |
| 法人代表 | 姚逸辞 | 联系人 | 姚逸辞 |
| 通讯地址 | 湖南汨罗循环经济产业园区天立路 |
| 联系电话 | 13786006189 | 传真 | / | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 湖南汨罗循环经济产业园区天立路 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建√改扩建技改 | 行业类别及代码 | C3834 绝缘制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 2000 | 建筑面积 (平方米) | 2000 |
| 总投资 (万元) | 5000 | 其中环保投资(万元) | 25 | 环保投资占总投资比例 | 0.5% |
| 评价经费 (万元) | \ | 预计投产日期 | 2018年5月 |
| 地理坐标 | 东经113°8'49.61"、北纬 28°45'38.61" |
| 工程内容及规模 一、项目由来 胶浸纤维电容套管又称玻璃钢干式变压器套管，其是供一个或几个导体穿过诸如墙壁或箱体等隔断，起绝缘和支持作用的器件。变压器套管是将变压器内部高、低压引线引到油箱外部，不但作为引线对地绝缘，而且担负着固定引线的作用，变压器套管是变压器载流元件之一，在变压器运行中，长期通过负载电流，当变压器外部发生短路时通过短路电流。胶浸纤维电容套管是采用玻璃钢复合材料作内绝缘，硅橡胶复合材料作外绝缘，和传统套管相比具有以下优点：1、无油、无气、无瓷、防爆；2、环保、免维护；3、耐污闪能力强；4、使用寿命长；5、硅橡胶复合外套防污性能优异，可用于重污秽区；产品市场发展前景极为广阔。在此背景下，建设单位拟在湖南汨罗循环经济产业园区天立路建设“年产2000个胶浸纤维电容套管建设项目”（以下简称“本项目”）。本项目占地面积为2000m2，建筑面积2000m2。本项目年产2000个胶浸纤维电容套管。本项目总投资5000万元，环保投资50万元，占总投资的1%。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）中“二十电气机械和器材制造业，78电气机械和器材制造”中的“其他（仅组装的除外）”，按要求应编制环境影响报告表。因此建设单位委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告表的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日； （7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日； （9）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （10）《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号； （11）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （12）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （13）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； （14）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）； （15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （17）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，环保部2013年5月; （18）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案，（环大气[2017]121号）； （19）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环发[2017]43号）。 2、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016） （6）《建设项目地下水环境影响评价规范》（DZO225-2004）； （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)。 三、建设内容及规模 1、占地及建筑规模 本项目租用1栋厂房的第一层，所租用的厂房为湖南汨罗循环经济产业园区建设的标准化厂房，其占地面积为2000m2，建筑面积2000m2，项目组成具体情况如下表1-1所示。项目主体工程、仓储工程、辅助工程均为租赁建筑，公用工程为依托园区内的供水管网、供电线路、雨水管网、污水管网，不需另外建设，本项目将主要建设环保工程。 表1-1 项目主要组成一览表 工程类别 工程名称 工程内容 生产功能 备注 主体工程 缠绕车间 建筑面积500m2 组件加工 租赁 装配区 建筑面积200m2 部件组装 硅橡胶压伞区 建筑面积200m2 组件加工 试验区 建筑面积100m2 半成品、成品实验 仓库 建筑面积800m2 存储原料、成品 辅助工程 办公生活区域 建筑面积200m2 综合办公 公用工程 供电 工业园电网供给 \ 依托 给水 自来水管供给 \ 依托 环保工程 废气治理设施 VOCs 集气罩+UV光解+15m高排气筒 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业有组织及无组织排放浓度限值 新建 噪声治理设施 设备减震、隔声、绿化 对运营期噪声进行消减 新建 废水治理设施 化粪池 生活污水经厂区预处理后排入污水管网 依托 固废治理设施 垃圾池 交由环卫部门定期清运 新建 危废暂存间 经暂存后交由资质单位处理，位于车间与仓库之间，面积为5m2 新建 2、产品方案 本项目主要产品如表1-2所示。 表1-2产品清单 产品名称 年产量（支） 型号/规格 胶浸纤维电容套管 2000 FEBRWL、每个重量约为100kg 3、生产定员与工作制度 本项目职工总人数15人，均就近招募，不提供伙食与住宿，每天8小时工作制，年工作300d。 4、生产设备及原辅料情况 本项目主要原辅材料见表1-3，主要设备见表1-4。 表1-3 主要原辅材料表 序号 项目 年均用量（t） 型号/规格 储存位置 备注 1 环氧树脂 30 FH 原材料存放区 树脂为丙烯酸树脂，其中溶剂为苯乙烯，其溶剂含量为5%（1.5t/a），桶装，液体 2 玻璃纤维 160 STK 原材料存放区 捆装、固体 3 导电杆 1.8 12kV-35kV/2000A 原材料存放区 金属配件 4 均压球 1.9 12kV-252kV 原材料存放区 金属配件 5 法兰 1.342 12kV-252kV 原材料存放区 金属配件 6 硅橡胶 2 12kV-252kV 原材料存放区 袋装，固体 7 固化剂 10 / 原材料存放区 成分为过氧化甲乙酮桶装，液体 8 电 10万度/a / 当地电网 / 9 水 202.5m3/a / 当地供水管网 / 注：（1）本项目不涉及机加工生产，项目所需机加工委托公司以外厂家负责加工。（2）本项目所使用的环氧树脂，均为已经溶解调配好的桶装液体树脂，本项目生产过程中只是在树脂中加入固化剂，不涉及任何树脂的合成与调制。 主要原辅材料化学成分及物理化学性质： （1）环氧树脂：一般是由二元酸、二元醇或者饱和二元酸缩聚而成的具有酯键和不饱和双键的线型高分子化合物。可以定义为由二元酸与二元醇缩聚而成的含不饱和二元酸或二元醇的线型高分子化合物溶解于单体（本项目为苯乙烯，其含量为5%）中而成的粘稠的液体。通常，聚酯化缩聚反应是在 190～220℃进行，直至达到预期的酸值(或粘度)，在聚酯化缩反应结束后，趁热加入一定量的乙烯基单体，配成粘稠的液体，这样的聚合物溶液称之为环氧树脂。环氧树脂在使用时，层层加叠，固化过程主要释放苯乙烯等有害气体。环氧树脂具体参数如下： ①理化性质： 外观与性状：淡黄色液体；pH 值：不适用；熔点（℃）：不适用；相对密度（水=1）：1.0～1.2；沸点（℃）：146；相对蒸气密度（空气=1）：3.6；饱和蒸气压（kPa）：0.6；醇/水分配系数的对数值：不适用；闪点（℃）：31～32；爆炸上限%（V/V）：6.1；爆炸下限%（V/V）：1.1；自燃温度（℃）：490；溶解性：不溶于水，溶于丙酮等多种溶剂；主要用途：手糊、缠绕通用。 表 1-4 环氧树脂成分辨识资料 危害物物质成分之中文名称 化学文摘登记号码（CAS No） 危害物质分类及图式 环氧树酯 / 3（易燃液体） 苯乙烯 100-42-53 3（易燃液体） ②毒理学性质： 急性毒性：LD50：5g/Kg（小白鼠经口）；LC50：24g/m3/4hrs（小白鼠吸入）；刺激性：对皮肤，粘膜和眼睛有刺激性。家兔经眼：100mg，中毒刺激。家兔经皮开放性刺激试验：500mg，轻度刺激。 苯乙烯(Styrene，C8H8)是用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物，乙烯基的电子与苯环共轭，外观与性状: 无色透明油状液体。 非极性有机物 相对蒸气密度(空气=1): 3.6 、饱和蒸气压(kPa): 1.33(30.8℃) 、燃烧热(kJ/mol): 4376.9 、临界温度(℃): 369 、临界压力(MPa): 3.81 、辛醇/水分配系数的对数值: 3.2 、闪点(℃): 34.4 、引燃温度(℃): 490 、爆炸上限%(V/V): 6.1 、爆炸下限%(V/V): 1.1 、不溶于水，溶于乙醇、乙醚中，暴露于空气中逐渐发生聚合及氧化。工业上是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体。苯乙烯是不饱和聚酯、环氧树脂、聚氨酯树脂的的重要原料，这种物质大量用于表面涂料和增强塑料。苯乙烯的粘性和吸湿性好，并且低毒。 （2）玻璃纤维：主要适用于增强不饱和聚酯树脂、乙烯基树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂等，可用于制造各种直径规格的玻璃钢输水及化工防腐管道、耐高压的输油管道、压力容器、贮罐等，以及电线杆、绝缘筒等绝缘材料。 （3）固化剂：项目生产过程中使用的固化剂为过氧化甲乙酮，属于酮过氧化物，外观是柔软的不变色的白色粉末或硬块（液体存在的形式较为常见），通俗称为白水。中文别名：MEKP 、英文名称：Methyl ethyl ketone peroxide、CAS号：1338-23-4、EINECS号：215-661-2、分子式：C8H18O6、分子量：210.2249 、联合国编号：UN 3105。密度：1.16g/cm³、熔点：110℃、沸点：304.9°C （760 mmHg）、闪点：138.2°C、蒸汽压：8.05E-05mmHg （ 25°C）。不溶于水, 溶于苯、醇、醚和酯。在130℃分解。通常商品为60%的苯二甲酸（可燃。低毒。密度1.510，常压下约在402℃升华，若在密闭容器中加热，可于425℃熔化）溶液。与还原剂及硫、磷混和, 能成为有爆炸性的混合物。遇高温、猛撞, 有引起燃烧爆炸的危险。通常过氧化甲乙酮不超过9%，以避免爆炸危险。 （4）硅橡胶：硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶。普通的硅橡胶主要由含甲基和少量乙烯基的硅氧链节组成。苯基的引入可提高硅橡胶的耐高、低温性能，三氟丙基及氰基的引入则可提高硅橡胶的耐温及耐油性能。硅橡胶耐低温性能良好，一般在-55℃下仍能工作。引入苯基后，可达-73℃。硅橡胶的耐热性能也很突出，在180℃下可长期工作，稍高于200℃也能承受数周或更长时间仍有弹性，瞬时可耐300℃以上的高温。硅橡胶的透气性好，氧气透过率在合成聚合物中是最高的。此外，硅橡胶还具有生理惰性、不会导致凝血的突出特性，因此在医用领域应用广泛。 表1-4主要设备一览表 序号 名称 规格/型号 数量 单位 1 电脑控制缠绕设备 ND1000*10m 1 台 2 烘干箱 HT-4000/6000 /10000 2 台 3 硅橡胶压伞设备 XLB-300 1 台 4 智能型高压试验控制台 ACS-2014 1 台 5 试验变压器 BYL600/300KVA 1 台 6 装配架 AI-6000A 1 台 7 空气泵 LH-120/15 1 台 8 行车 LD-2.8T 1 台 注：（1）项目加热能源为电加热，不使用其他能源通过热量。 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修正版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 5、公用工程 （1）交通：本项目位于湖南汨罗循环经济产业园区天立路，交通较为便捷。 （2）供电：本项目由当地供电电网供电，能满足项目所需。 （3）供水：本项目供水由自打水井供给。 （4）排水：采用雨污分流、清污分流。项目不产生生产废水；厂区内采取“雨污分流”设计，室外铺设雨水管网，厂区内雨水经雨水管网收集沉淀后进入工业园雨水管网，最终进入汨罗江段。生活污水经依托租赁厂房化粪池预处理后排入工业园污水管网，进入汨罗市生活污水处理厂处理达标后排放到汨罗江，汨罗市城市污水处理厂尾水排放口不在饮用水源保护区范围内，主要为渔业用水区执行Ⅲ类标准，对外环境影响很小。相关的排水规划图和污水处理厂纳污范围图详见附图。 四、建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 本项目主要产品为胶浸纤维电容套管，主要生产设备如表1-5所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于湖南汨罗循环经济产业园区天立路，其用地为工业用地，建设单位已取得所在地的相关厂房租用合同，并取得湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会同意（详见附件）。结合湖南汨罗循环经济产业园区总体规划以及土地利用规划，该区域属于湖南汨罗循环经济产业园区中有色金属精细加工区域，本项目为电气机械和器材制造业，不属于湖南汨罗循环经济产业园区所限制入园的产业类型，不违反湖南汨罗循环经济产业园区相关产业政策。 本项目位于湖南汨罗循环经济产业园区内，项目用地属于工业用地，不侵占基本农田；项目周边无风景名胜区及自然保护区；项目周边均为湖南汨罗循环经济产业园区内企业，与周边居民均保持相当距离，且项目工艺较为简单，污染物产生量小，对周边影响较小，因此项目的建设与周边环境不相冲突。 建设项目符合产业政策及城市总体发展规划，排放污染物在采取本报告提出的措施后，对环境无明显影响，不会改变环境功能。因此从选址的敏感性、产业政策及环境影响可接受性等分析结果综合来看，在严控建设项目污染物排放量的条件下，其选址及建设具有环境可行性。 综上所述，本项目环境保护的角度分析，本项目选址可行。 3、平面布局合理性分析 本项目租用1栋厂房的第一层，占地面积为2000m2，建筑面积2000m2。本项目大门位于厂区北侧，整个厂区人流、物流分开，方便了运输。本项目厂界、相关设施、建设等与周边居民点保持了一定距离，符合相关设置要求。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。 企业相容性分析 本项目所租用的厂房，为湖南汨罗循环经济产业园区所建设的标准化厂房（已完成相关的基础建设如：管网、电网的铺设，路面的硬化等）。本项目租用厂房的第一层，为所在厂房第一批入驻的企业，故无需进行相关的分析。建议以后入驻的单位为对粉尘和VOCs不敏感的企业， 与本项目所租用的厂房距离最近的企业为格力达光电电子厂和湖南亿居金属科技有限公司。 湖南亿居金属科技有限公司 其位于项目南侧，主要生产为加工金属制品，其项目总投资近五千万元，总建筑面积4000平方米，正式投产后，预计加工金属制品年产量可达2000吨。投入营运后产生的污染物主要有：（1）废气：喷粉过程中粉尘产生，静电喷粉以及固化过程和转印过程的VOCs。（2）废水：主要为生产用水和员工生活用水。（3）噪声：主要为机械设备噪声。（4）固废：主要为生活垃圾、沉淀池淤泥、废转印纸、收集的粉尘、员工日常生活产生的生活垃圾。其废气量较小，同时根据平面布局图可知二者之间较远，故其对本项目影响较小。本项目对其的主要影响为运营期产生的VOCs，但因其位于本项目的主导风向的侧风向，同时项目与湖南亿居金属科技有限公司之间有墙壁的阻挡，加上湖南亿居金属科技有限公司厂房为全密闭的结构，故本项目的废气对其影响较小。 格力达光电电子厂 格力达光电电子厂是以电子产品为主要生产内容，。投入营运后产生的污染物主要有：（1）生产过程中的VOCs废气；（1）废水：职工生活污水和清洗废水；（2）噪声：主要为机械设备噪声等；（3）固废：主要为生活垃圾等。其无生产废气产生，故其对本项目影响较小。本项目对其的主要影响为运营期产生的VOCs，但因其位于本项目的主导风向的上风向，同时项目与湖南百尔泰克生物科技有限公司之间有墙壁、厂区道路的阻挡，加上格力达光电电子厂为全密闭的结构，故本项目的废气对其影响较小。 综上所述，故本项目与周边企业相容性较好。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，根据建设项目单位提供的资料和现场勘察，本项目租赁湖南汨罗循环经济产业园区现有厂房。该厂房为新建厂房，无相关污染源产生。 |

# 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等): 1、地理位置与交通 汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.44km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，而得市名。 2、地形、地貌 汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。最高峰达摩海拔777.5米，最低洼为磊石二沟村，海拔26米以下，最低点为24.3米，地层为元古界第冷家溪群，中生界白垩系和新生界第三系中村组、第四系。土壤主要为第四纪红色粘土和近代江湖冲积物，土壤发育完善。工程用地区域大部分为河湖混合粘土夹砾石层覆盖，厚7-8m，其下为砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。 3、土壤 项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。 发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。 发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。 发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。 发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。 第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。 4、气象、气候 汨罗地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。年平均气温为16.9°C，绝对最高温39.7°C，绝对最低温-13.4°C，年均降雨量1345.4毫米，一日最大降雨量159.9mm；年平均气压101.05kpa，年平均蒸发量；年最大风速13m/s，年平均风速2.6m/s；积雪最大厚度34cm。夏季风向偏南，冬季风向偏北，年均相对湿度81%，年均光照时数1714.9小时，无霜期270天左右，气候温暖，四季分明，无霜期长，冰冻期短，日照充足，雨量适度，有利于多种作物生长和多种动物繁衍生息。 表2-1气象条件 年平均气温 16.8-16. 9°C 最冷月（1月）平均气温 4.6°C 最热月（7月）平均气温 29.2°C 最冷月极端最低气温 -11.8°C 最热月极端最高气温 39. 9°C 年无霜期 256-278天 年降雨量 829~2336mm 历年最大积雪深度 20cm 年主导风向 NNW(夏季为S) 5、水文 境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。湘江水系有白水江、白砂河、砂河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。 汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航，为东洞庭湖滨湖区最大河流。 项目拟建地范围的地下水可分为上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水。上层滞水主要受降水和附近区域地表水补给。孔隙水为承压性水，受侧向补给较强，大气降水补给较弱。基岩裂隙水为大气降水和侧径流补给。 6、植被与生物多样性 汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、金钱豹、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、江豚（江猪）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等，但均不在评价范围内。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。 7、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-2： 表2-2 项目拟选址环境功能属性 序号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区划 汨罗江 一般渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准 2 环境空气功能区划 二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区划 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准 4 是否是基本农田 否 5 是否是森林公园 否 6 是否是生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是（两控区） 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂纳污集水范围 是 13 是否属于生态敏感脆弱区 否

# 3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 一、环境空气质量现状 本项目环境空气质量现状数据引用位于《汨罗海湘家俱有限公司年产15000套卫生洁具建设项目》（位于本项目北部，距离为370m）委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年07月26至08月01日对环境空气质量现状监测数据。 （1）监测布点：引用数据点位1#距本项目上风向836m；2#距本项目上风向318m；3#距本项目下风向260m。 （2）监测因子：SO2、NO2、PM10、TVOC。 （3）监测时间：2016年07月26日至08月01日，连续监测7天，监测时间为8:00、14:00、20:00，每天三次。 （4）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-1。 表3-1 大气环境质量资料收集统计结果 单位：（mg/m3） 监测点 项目 SO2 NO2 PM10 TVOC 1# 浓度范围 0.016~0.023 0.019~0.024 0.062~0.077 0.0607~0.144 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 2# 浓度范围 0.023~0.034 0.025~0.036 0.072~0.083 0.271~0.400 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 3# 浓度范围 0.019~0.024 0.024~0.033 0.083~0.095 0.140~0.250 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 标准值 日均值（PM10），其余均为小时值 0.50 0.20 0.15 0.6 由上表3-1可见，SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准。项目地环境空气质量良好。 二、地面水环境质量现状 本项目主要地表水环境为北面汨罗江，同时也是本项目的受纳水体，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本项目引用《湖南金佰利新材料有限公司年产6000吨PVC板材建设项目》委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年8月14-15日对汨罗市城市污水处理厂上下游进行的环境监测数据。 同时为了加强数据的准确性，本环评还引用湖南省环境保护厅发布的2017年1~6月对汨罗江南渡断面进行的常规环境监测统计数据，监测结果详见下表3-3。其中南渡断面位于汨罗市城市污水处理厂的下游，故污水处理厂的排污会影响到南渡断面的水质情况， （1）监测布点：W1：汨罗市城市污水处理厂上游500m；W2：汨罗市城市污水处理厂下游500m：W3：汨罗市城市污水处理厂下游2500m：汨罗江南渡断面。 （2）监测因子：pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、氯化物、总磷、石油类、粪大肠菌群。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-2、3-3。 表3-2 汨罗市城市污水处理厂上下游监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测点位 监测项目 08月14日 08月15日 标准值 是否达标 W1 pH 6.89 6.86 6～9 是 溶解氧 5.9 5.8 ≥5 是 化学需氧量 17 16 ≤20 是 五日生化需氧量 3.3 3.1 ≤4 是 阴离子表面活性剂 0.07 0.06 ≤0.2 是 氨氮 0.226 0.231 ≤1.0 是 氯化物 26 29 ≤250 是 总磷 0.04 0.03 ≤0.2 是 石油类 ND ND ≤0.05 是 粪大肠菌群 2300 2600 ≤10000个/L 是 W2 pH 7.12 7.09 6～9 是 溶解氧 5.7 5.5 ≥5 是 化学需氧量 19 17 ≤20 是 五日生化需氧量 3.5 3.2 ≤4 是 阴离子表面活性剂 0.09 0.07 ≤0.2 是 氨氮 0.345 0.327 ≤1.0 是 氯化物 31 28 ≤250 是 总磷 0.05 0.06 ≤0.2 是 石油类 ND ND ≤0.05 是 粪大肠菌群 3300 3400 ≤10000个/L 是 W3 pH 7.02 7.04 6～9 是 溶解氧 5.8 5.6 ≥5 是 化学需氧量 16 18 ≤20 是 五日生化需氧量 3.1 3.4 ≤4 是 阴离子表面活性剂 0.06 0.08 ≤0.2 是 氨氮 0.289 0.272 ≤1.0 是 氯化物 26 28 ≤250 是 总磷 0.04 0.05 ≤0.2 是 石油类 ND ND ≤0.05 是 粪大肠菌群 2700 2600 ≤10000个/L 是 表3-3 汨罗江南渡断面监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 断面 监测因子 监测结果 Ⅲ类标准值 是否达标 最低值 最高值 平均值 南 渡断 面 pH 7.34 7.86 7.49 6～9 是 溶解氧 7.8 9.7 8.44 ≥5 是 化学需氧量 10 13 11.5 ≤20 是 五日生化需氧量 1.7 3.8 2.4 ≤4 是 阴离子表面活性剂 0.05ND 0.05ND 0.05ND ≤0.2 是 氨氮 0.405 0.864 0.533 ≤1.0 是 氯化物 6 14 10.5 ≤250 是 总磷 0.112 0.142 0.128 ≤0.2 是 石油类 0.01ND 0.01ND 0.01ND ≤0.05 是 粪大肠菌群 1691 14855 6261.5 ≤10000个/L 是 由上表3-2、3-3可见，评价受纳水体汨罗江水质良好，所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 三、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年12月18日~19日对本项目四周环境噪声进行了现状监测，监测时间2天。监测结果如下表3-4： 表3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号 监测点位 Leq（dB） 昼间 夜间 a 项目东厂界1m处 12月18日 57.5 40.5 12月19日 57.7 40.2 b 项目南厂界1m处 12月18日 58.6 41.1 项目厂界东1m处 12月19日 58.9 40.8 c 项目西厂界1m处 12月18日 58.1 40.6 项目厂界东1m处 12月19日 58.5 40.7 d 项目北厂界1m处 12月18日 59.1 41.3 12月19日 58.8 41.5 3类标准 65 55 根据表3-4的监测结果，本项四周场界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。周边声环境质量良好。 四、生态环境现状 根据现场调查，选址地区域周边均为已建建筑，总体地表植被保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湖南省湖南汨罗循环经济产业园区天立路，项目周边敏感点如下表所示。 表3-5 建设项目周边敏感点一览表 环境要素 环境敏感点 方位 距离范围（m） 功能规模 环境保护区域标准 环境空气 合心村居民 西北面 872-890 约15户，35人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级 合心村居民 东面 200-501 约5户，12人 合心村居民 东南面 230-327 约20户，40人 声环境 项目200m范围内无声环境敏感点 《声环境质量标准》GB3096-2008，3类 地表水环境 汨罗江 北侧 1800 渔业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准 水塘 西北侧 450 农灌、渔业用水 生态环境 项目所在地四周农作物植被 水土保持、保护生态系统的稳定性 —— 图3-1 环境保护目标示意图

# 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量：SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称 标准限值 1小时平均 日平均 8小时均值 SO2 500 150 / NO2 200 80 / PM10 / 150 / TVOC / / 600 （2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标 pH（无量纲） COD BOD5 NH3-N 阴离子表面活性剂 Ⅲ类 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 总磷 石油类 溶解氧 粪大肠菌群 氯化物 ≤0.2（湖、库0.05） ≤0.05 ≧5 ≤10000 ≤250 （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表4-4 声环境质量标准限值 类 别 等效声级Leq 昼 间 夜 间 3类 dB（A） 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气：VOCs排放标准参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业有组织及无组织排放浓度限值。 表4-5 大气污染物执行标准 序号 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 15m时最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 二级 监控点 浓度mg/m3 1 VOCs 80 1.5 厂界外 2.0 （2）废水：厂区生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 表4-6 污水排放标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标 pH COD BOD5 氨氮 动植物油 总磷 三级标准 6～9 500 300 / 100 / SS 400 （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水，无生产废水产生，故建议本项目不申请水总量指标；本项目废气排放为VOCs，建议本项目对VOCs申请总量控制指标，建议本项目申请总量控制指标如下： 污染物 本项目排放量（t/a） 总量控制指标建议（t/a） VOCs 0.22805662 0.3 |

# 5、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 一、施工期 本项目为新建项目。租赁湖南汨罗循环经济产业园区建设的标准化厂房。相关厂房等基础设施已完成建设；施工期仅为生产设备安装，产生污染主要为设备安装噪声等，因此本项目无相关土建项目。主要工程流程如下图5-1所示。 图5-1 项目施工工艺流程及产污环节 二、运营期 图5-2 生产工艺流程图 工艺流程简述： 1、缠绕、涂胶：根据需要外购成型的铜、铝材导电杆。在缠绕车间内，采用包绕机将玻璃纤维加热至100℃左右，并在导电杆外周将玻璃纤维绕制成网状，在缠绕过程中每缠绕一层使用机械刷上一层环氧树脂，制成电容芯子毛坯； 2、固化：在烘干箱内，放入电容芯子毛坯进行固化干燥，电加热温度控制在80-100℃，加热时长控制在8-12小时； 3、半成品检验：对电容芯子毛坯进行介质损耗和电容量的检测，合格产品进入下一道工序，不合格产品报废； 4、委外机加工：试验合格品委托公司以外的厂家进行外表面加工； 5、压伞：外购硅橡胶，在压伞车间内使用硅橡胶压伞设备对橡胶材料进行加热挤制，电加热温度控制在140-160℃，时间控制在15-20分钟，按一定比例放入硅橡胶制成伞裙； 6、组装：电容芯子半成品经检测合格后，进行法兰和外绝缘增爬伞裙的装配工作， 之后在进行均压球和均压盖的安装工序； 7、检验：对已装配好的高压套管使用工频试验装置、介损测试仪、局部放电测试 仪、冲击试验装置进行一系列的电性能测试，对其进行检验，试验合格包装入库，不合 格品经修复测试达标后包装入库。 注：（1）本项目不涉及机加工生产，项目所需机加工委托公司以外厂家负责加工。（2）本项目所使用的环氧树脂，均为已经溶解调配好的桶装液体树脂，本项目生产过程中只是在树脂中加入固化剂，不涉及任何树脂的合成与调制。 三、水平衡 项目营运期主要用水为生活用水。 生活污水：项目职工5人，不提供伙食与住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按45L/d•人计，则本项目生活用水量为0.675m3/d（202.5m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.54m3/d（162m3/a）。生活污水经经依托租赁厂房化粪池预处理后排入工业园污水管网，进入汨罗市生活污水处理厂处理达标后排放到汨罗江。 本项目用水一览详见下表。 表5-1 项目用水量计算一览表 序号 用水类别 用水 规模 用水定额 全年使用时间 日用水 量(m3) 年用水量(m3) 排水系数 日排水量(m3) 年排水量(m3) 1 生活用水 15人 45L/人·d 300d 0.675 202.5 0.8 0.54 162 合计 -- -- 0.675 202.5 -- 0.54 162 图5-3 水平衡图（最大用水量，单位：m3/a） 物料平衡表 表5-2 物料平衡一览表 序号 入方 出方 物料名称 数量（t/a） 物料名称 数量（t/a） 1 环氧树脂 30 胶浸纤维电容套管 204.6 2 玻璃纤维 160 VOCs 1.2 3 导电杆 1.8 不合格品 0.2 4 均压球 1.9 一般性废包装材料 0.1 5 法兰 1.342 环氧树脂废包装材料 0.01 6 硅橡胶 2 委外机加工粉尘 0.932 7 固化剂 10 合计 -- 207.042 -- 207.042

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目为新建项目。根据现场调查及企业提供的资料可知，项目所在地已建好厂房等基础设施；施工期仅为生产设备安装、环保设施的安装和建设，产生污染主要为设备安装噪声等，因此本项目无相关土建项目。项目施工期间产生的环境影响因素主要有：施工机械设备的噪声、装修材料、运输车辆尾气、扬尘及施工人员生活污水等。 （1）废水：建设时期的废水主要来自于建筑施工废水和施工人员的生活污水（包括粪便污水、清洗污水等），经化粪池处理后排入园区污水管网。 （2）噪声：项目施工噪声主要来自电钻、墙体敲打等过程产生的机械噪声，其源强在70~95dB之间，噪声具有间歇性。 （3）废气：项目施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工设备燃油产生的废气；施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及运输过程中造成扬尘等。 （4）固体废物：项目施工过程中产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾等，生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处置，建筑垃圾用于周边工地的“三通一平”。 施工期仅为生产设备安装，产生污染主要为设备安装噪声等，影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 二、营运期污染工序 本项目污染工序以及产物系数可类比《搏世因（北京）高压电气有限公司生产玻璃钢干式套管项目》，该项目环评编写于2016年5月，已经通过环评审查，处于试生产状态。其工艺流程为缠绕、固化、半成品检验、机加工、压伞、组装、检验、包装入库。项目工序与本项目工艺类似；该项目主要产生的污染物为：大气污染物、生活污水、设备机加工噪声、固废，其中大气污染物为粉尘、VOCs；项目废水为生活污水，无生产废水产生；噪声为设备机加工产生的噪声；固废为不合格产品、一般性废包装材料等一般固废以及废活性炭等危险固废；该项目污防措施为：项目生活污水经厂区化粪池处理后排入污水管网；有机废气经集气罩收集后由活性炭吸附在通过15m高排气筒排放、粉尘经车间通风+布袋式除尘器处理后无组织排放排放；厂区产生的噪声采用隔音降噪处理；项目产生的工业固废回收外售，不能利用的交由环卫部门处理，危险固废通过有资质的单位进行处理。 《搏世因（北京）高压电气有限公司生产玻璃钢干式套管项目》与本项目的生产工艺、原辅材料、污染防治措施均类似，故两个项目的污染产物系数具有可类比性。 本项目污染物主要是： 废水：员工生活污水； 废气：项目生产过程中产生VOCs； 噪声：机器运行过程中产生的设备噪声等； 固体废弃物：不合格产品、生活垃圾等一般固废和废矿物油等危险废物。 1、水污染物 根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗；因此本项目废水主要为生活污水。 项目建成后，全厂员工15人，均就近招募，不提供伙食与住宿，全年生产300天。用水主要为洗手、冲厕、食堂用水，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）公共事业及公共建筑用水定额（办公楼，不带食堂）及《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003），平均每人用水45L/d，年工作日300天。本项目用水量为0.675m3/d（202.5m3/a）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为0.54m3/d（162m3/a），生活污水经经依托租赁厂房化粪池预处理后排入工业园污水管网，进入汨罗市生活污水处理厂处理达标后排放到汨罗江。 表5-3 本项目废水产生及排放情况一览表 排放源 因子 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 处理设施 生活污水（162t/a） COD 300 0.0486 化粪池处理后排入工业园污水管网，进入汨罗市生活污水处理厂处理达标后排放到汨罗江 NH3-N 30 0.00486 2、大气污染物 项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，本项目废气主要为搅拌树脂溶液过程、涂制与固化过程和硅橡胶加工过程产生的VOCs VOCs 树脂胶液配置、浸胶、固化成型过程中会产生VOCs，其主要为树脂中的溶剂挥发进入空气中，从而造成VOCs的排放。其主要成分为苯乙烯，根据类比同类企业中的苯乙烯挥发率系数可知，挥发率为80%。根据表1-3可知项目苯乙烯的质量约为1.5t/a，则VOCs产生量约为1.2t/a（0.5kg/h）。 硅橡胶在硅橡胶压伞设备加热条件下，材料中的大分子由线型结构转变为网状结构。 加热过程中分离出微量单体，主要是烷烃和烯烃衍生物。类比同类企业的排污参数，VOCs的产生量为 0.149kg/t硅橡胶原料。本项目硅橡胶用量为2t/a，则VOCs的产生量为0.298kg/a。 将调配树脂、固化、成型和硅橡胶加工工段区域设置为密封状态，同时在工段区域设置集气口收集（风机风量为2000m3/h），收集后的废气经UV光解处理后由15m高排气筒排放（收集效率为90%，UV光解设备处理效率达70%）。则VOCs的无组织排放量为0.1200298t/a，有组织排放量和浓度为0.10802682t/a、22.50559mg/m3，满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装排放标准（有组织排放60mg/m3、1.5kg/h，无组织排放0.6mg/m3）。 因此，采取本评价提出的污染防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响很小。 3、噪声 项目噪声污染源主要来自各车间机设备的运行噪声，项目采用低噪声设备，噪声源强约为70—80dB（A）。主要设备噪声值见表5-4。 表5-4 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A) 序号 名称 数量（台） 单机dB（A） 1 电脑控制缠绕设备 1 70-80 2 烘干箱 2 70-75 3 硅橡胶压伞设备 1 70-75 4、固体废弃物 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、不合格产品等一般工业固体废物和废矿物油等危险废物。 ①员工生活垃圾：本项目劳动定员15人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为7.5kg/d、2.25t/a。 ②不合格产品：项目的不合格产品，根据建设方提供资料，产生系数平均约0.1%，项目原辅料用量约为200吨，因此，不合格产品产生量为0.2t/a，属于一般固废。根据建设方提供资料，该部分固废收集后外售。 ③一般性废包装材料：根据建设方提供的资料可知项目一般性原料包装物产生量为0.1t/a，属于一般固废。根据建设方提供资料，该部分固废收集后外售。 ④废矿物油：对生产设备进行维护保养过程中，会产生一定量的废矿物油，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW08，代码为900-201-08。根据建设方提供的资料数据，废矿物油产生量为0.1t/a。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。 ⑤环氧树脂废包装材料：项目使用环氧树脂时均会产生废弃的包装袋或包装桶等，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW49，代码为900-041-49。根据建设方提供资料，废弃包装袋或桶约为0.01t/a。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。 ⑥委外机加工粉尘 对电容芯子的机加工将产生含玻璃纤维、环氧树脂及金属粉尘颗粒物的废气。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中的3148玻璃纤维增强塑料制品制造业产排污系数可知，项目切割粉尘的产污系数为4.66kg/t产品，项目产品的质量约为200t/a，则项目切割过程中粉尘的产生量为0.932t/a，属于一般固废。项目机加工工序委托其他厂家进行生产，故机加工粉尘由其自行收集处理。 表5-5 项目固废产生处置情况表 固废类型 性质 产生量 处置措施 达标情况 不合格品 一般固废 0.2t/a 设置一般固废暂存间，分类收集后出售 无害化处置达到环保要求 一般性废包装材料 一般固废 0.1t/a 废矿物油 代码：900-201-08 危险固废编号HW08 0.1t/a 设置危废储存间，送有资质的单位回收处理 环氧树脂废包装材料 代码：900-041-49 危险固废编号HW49 0.01t/a 生活垃圾 一般固废 2.25t/a 定期交由环卫处理 委外机加工粉尘 一般固废 0.932t/a 由委外厂家自行收集处理

# 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | VOCs | 有组织排放 | 1.0802682t/a（225.0559mg/m3） | 0.10802682t/a（22.50559mg/m3） |
|  |  |  | 无组织排放 | 0.1200298t/a（0.05kg/h） | 0.1200298t/a（0.05kg/h） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 162t/a | 0t/a |
|  |  | CODCr | 300mg/l | 0.0486t/a | 100mg/l | 0.0162t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/l | 0.00486t/a | 15mg/l | 0.00243t/a |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 一般固废 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 0t/a |
|  | 生产固废 |  | 不合格品 | 0.2t/a | 0t/a |
|  |  |  | 一般性废包装材料 | 0.1t/a | 0t/a |
|  |  | 危险固废 | 废矿物油 | 0.1t/a | 0t/a |
|  |  |  | 环氧树脂废包装材料 | 0.01t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 营运期噪声 | 各车间设备的运行噪声 | 70-80[dB(A)] | 3类标准昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) |
| 主要生态影响（不够可附另页） 项目建成后做好绿化工作，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用以生产线为中心，直至厂界各方向放置绿化植物。绿化植物选择原则为：①以蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的植物。本项目对周围的生态环境影响很小。 |

# 7、环境影响分析

一．施工期环境影响分析： 本项目为新建项目。根据现场调查及企业提供的资料可知，项目所在地已建好厂房等基础设施；施工期仅为生产设备安装、环保设施的安装和建设，产生污染主要为设备安装噪声等，影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 （1）施工期大气环境影响预测与分析 项目施工过程中对项目采取以下降尘措施： a、施工中的物料、建筑垃圾的堆放采取防尘网遮盖、洒水等措施，避免起尘原材料的露天堆放； b、施工中的物料、建筑垃圾及时清运； c、对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘； d、施工过程中，废弃的建筑材料不得焚烧； 采取以上的降尘措施后，本项目施工期对区域大气环境影响较小。 （2）施工期水环境影响预测与分析 本项目施工期废水主要是施工设备清洗废水以及施工人员生活废水。项目施工量较小，所产生的施工设备清洗水较少，建议将该部分废水回用作为施工场地降尘用水，不外排。施工人员生活废水经化粪池处理后排入园区污水管网。 经以上措施处理后，项目施工期废水对区域水环境影响较小。 （3）施工期噪声影响预测与分析 项目施工过程中的噪声主要是装修、设备安装中各施工机械运行过程中产生的噪声。拟采取以下噪声控制措施： a、合理安排施工时间，制定施工计划时，应尽量避免大量高噪声设备同时施工，其次，高噪声设备施工时尽量安排在昼间，减少夜间施工量。 b、合理布局施工场地，避免局部声级过高。 c、设备选型上尽量采用低噪声设备。固定机械设备可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法减低噪声。对动力机械设备进行定期的维修、养护，维持不良的设备常因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级。运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 d、降低人为噪音，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。 d、建立临时屏障。对位置相对固定的机械设备，尽可能采用室内布置，不能入棚入室的可适当建立单面声障。 经以上措施处理后，项目施工期噪声可得到控制，施工结束即影响消失。 （4）施工期固体废物影响预测与分析 项目施工期所产生的固体废物为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 施工期生活垃圾可同厂区内生活垃圾一并由当地环卫部门收集处置；产生的建筑垃圾中可回收废料尽量由施工单位回收利用，其他无法利用的建筑垃圾送临近的建设用地内作为填方使用，不随意丢弃。 经以上措施处理后，项目施工期固体废物可得到妥善处置。 二．营运期环境影响分析： 1、水环境质量影响分析 项目建成后，无生产废水产生，生活污水产生量为0.54m3/d，即162m3/a。项目生活污水依托湖南汨罗循环经济产业园现有化粪池处理后进入汨罗市生活污水处理厂处理达标后排放到汨罗江，汨罗市城市污水处理厂尾水排放口不在饮用水源保护区范围内，主要为渔业用水区执行Ⅲ类标准，故可知本项目生活污水处理方式可行。 根据相关资料显示，汨罗市目前污水排放量为4.4万m3/天，其中生活污水排放量为3.6万m3/天，工业废水排放量为0.8万m3/天，而汨罗市生活污水处理厂处理规模约为10万m3/天，故其处理余量为5.6万m3/天。本项目生活污水为162t/a（0.54t/d），日处理量仅占污水处理厂处理余量的0.00964‰。故汨罗市生活污水处理厂可完全处理本项目产生的综合废水。同时到2018年11月湖南汨罗循环经济产业园区污水处理厂建成运行后，循环经济产业园中工业废水将被其完全接纳处理，汨罗市的污水处理能力将进一步增强。故本项目综合废水通过上述措施处理后可达标排放，不会对周边环境造成明显的影响。 2、环境空气质量影响分析 项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，本项目废气主要为搅拌树脂溶液过程、涂制与固化过程和硅橡胶加工过程产生的VOCs VOCs：树脂胶液配置、浸胶、固化成型过程中会产生VOCs，其VOCs产生量约为1.2t/a（0.5kg/h）。 硅橡胶VOCs的产生量为 0.149kg/t硅橡胶原料。本项目硅橡胶用量为2t/a，则VOCs的产生量为0.298kg/a。 将调配树脂、固化、成型和硅橡胶加工工段区域设置为密封状态，同时在工段区域设置集气口收集（风机风量为2000m3/h），收集后的废气经UV光解处理后由15m高排气筒排放（收集效率为90%，UV光解设备处理效率达90%）。则VOCs的无组织排放量为0.1200298t/a，有组织排放量和浓度为0.10802682t/a、22.50559mg/m3，满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装排放标准（有组织排放60mg/m3、1.5kg/h，无组织排放0.6mg/m3）。 本项目采用UV光解对VOCs进行处理可行性分析 UV光解技术工作原理 1、利用特制的高能UV紫外线光束照射有机废气和恶臭气体，裂解有机废气和恶臭气体的分子键，瞬间打开和断裂氨、硫化氢、二硫化碳、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、三甲胺、苯乙烯以及VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，降解转变为低分子化学物，如二氧化碳和水等物质。 2、利用高能臭氧分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等。UV+O=→O- + O*（活性氧）O+O=→O3（臭氧）。 3、利用特制的TiO2光触媒催化氧化过滤棉，在UV紫外光的照射下，对空气进行协同催化反应，产生大量臭氧，对有机废气和恶臭气体进行催化氧化协同分解反应，使有机废气和恶臭气体降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，从而达到脱臭及杀灭细菌的目的。 UV光解技术性能综述 一、高效除恶臭：能高效去除有机物VOC、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率可达99.9%以上，脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准（GB14554-93). 二、无需添加任何物质：只需要设置相应的管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。 三、适应性强：可适应高浓度、大气量、不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。 四、运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.1度电能），设备风阻极低<30pa,可节约大量排风动力能耗。 五、无需预处理：恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在摄氏-30℃-65℃之间，湿度在40%-95%之间均可正常工作。 六、设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件。 七、优质进口材料：防火、防腐蚀性能高，性能稳定，使用寿命长。 针对本项目的有机废气浓度高、风量小等特点，本工程选取能有效回收有机废气，且能满足达标排放要求的UV光解技术对本项目产生的有机废气进行回收处理，由工程分析可知，项目经UV光解技术后外排污染物浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015 )标准中苯乙烯的排放浓度要求。项目废气污染防治措施可行。 本次评价采用估算模式SCREEN3对项目产生的VOCs影响范围进行预测，源强见表7-2（点源参数：排气筒高度15米，排气筒内径0.6米，烟气温度20℃），预测结果见表7-3、7-4。 表7-2 污染物源强及预测参数 污染物 名称 排放方式 产生量 t/a 产生浓度mg/m3 产生量 t/a 排放浓度mg/m3 面源长度 面源宽度 排放高度 VOCs 有组织排放 1.0802682 225.06 0.08375 22.506 / / 15 无组织排放 0.1200298 / 0.621 / 25m 20m 4m 表7-3 有组织排放预测结果 距离 有组织排放VOCs 浓度mg/m3 占标率% 10 0 0 100 0.001048 0.05 100 0.001048 0.05 196 0.001191 0.06 200 0.00119 0.06 300 0.001025 0.05 400 0.001007 0.05 500 0.0008941 0.04 600 0.0008614 0.04 700 0.0007938 0.04 800 0.0007819 0.04 900 0.0007753 0.04 1000 0.0007524 0.04 1100 0.0007187 0.04 1200 0.0006824 0.03 1300 0.0006458 0.03 1400 0.0006101 0.03 1500 0.000576 0.03 1600 0.0005438 0.03 1700 0.0005138 0.03 1800 0.0004857 0.02 1900 0.0004597 0.02 最大落地浓度 0.001191 0.06 最大落地距离 196m 由上表的预测结果可知，本项目点源在采取环保措施时，VOCs有组织排放最大落地浓度为0.001191mg/m3，占标率0.06%，出现在196米处。 表7-4 无组织排放预测结果 距离 无组织排放VOCs 浓度mg/m3 占标率% 10 0.007365 0.37 95 0.02031 1.02 100 0.02024 1.01 100 0.02024 1.01 200 0.01849 0.92 300 0.01313 0.66 400 0.009269 0.46 500 0.006813 0.34 600 0.005213 0.26 700 0.004126 0.21 800 0.003386 0.17 900 0.00284 0.14 1000 0.002424 0.12 1100 0.002105 0.11 1200 0.00185 0.09 1300 0.001643 0.08 1400 0.001472 0.07 1500 0.001328 0.07 1600 0.001206 0.06 1700 0.0011 0.06 1800 0.001009 0.05 1900 0.0009299 0.05 最大落地浓度 0.02031 1.02 最大落地距离 95m 由上表的预测结果可知，本项目面源在采取环保措施时，VOCs无组织排放最大落地浓度为0.02031mg/m3，占标率1.02%，出现在95米处。 距离项目最近的环境敏感点为项目东面200m处的合心村村居民。在正常排放情况下，本项目产生的VOCs有组织排放、无组织排放最大落地浓度都较低。通过预测结果可知，本项目废气对周边空气环境的影响较小，不会对周边的居民生活的空气环境造成明显影响。故建设方应加强环保措施的维护，确保设施的正常运行，减少事故的发生。 （3）大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为大气环境防护区域。 根据项目项目无组织排放源及相关参数（如表7-5所示），计算污染源的环境防护距离。结果显示：污染因子在场界以外没有超标，项目无组织排放大气环境防护区域在场界区域之内，故不需设立大气环境防护距离。 表7-5本项目无组织排放源排放速率 污染物名称 Qc（t/a） 宽度（m） 长度（m） 排放高度 L(m) VOCs 0.1200298 20 25 4m 无超标点 图7-2 VOCs大气环境防护距离 排气筒 项目设置有一个排气筒，用于排放经UV光解系统处理后的有机废气，其位于项目厂区东侧，生产车间旁，其所在厂房为三层结构，高度为10m，其排气筒高度为15m，高于周围200m半径范围的建筑5m以上，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中对排气筒的设置要求。 3、声环境质量影响分析 （1）噪声源强及已采取的防护措施 本项目噪声污染源主要为设备运行过程中产生的噪声，噪声功率级为 70~80dB（A）。通过选用低噪声 设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响，主要设备噪声情况如表 7-6所示。 表 7-6 项目噪声情况一览表 序号 名称 数量（台） 单机dB（A） 1 电脑控制缠绕设备 1 70-80 2 烘干箱 2 70-75 3 硅橡胶压伞设备 1 70-75 （2）预测模式 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi ——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti ——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （3）噪声预测结果及影响分析根据噪声预测模式，场界四周噪声贡献值见表7-7。 表 7-7 项目场界噪声预测结果一览表 单位： dB(A) 序号 点位 预测点距本项目边界水平距离 预测值 排放限值 昼间 夜间 1 东场界 1m 43.0 65 55 2 南场界 1m 55 65 55 3 西场界 1m 45 65 55 4 北场界 1m 48.7 65 55 从以上预测结果可知，本项目营运期间项目各厂界噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 为控制项目噪声源出现污染影响，本环评要求建设单位采取以下措施进行防治： ①优先选择低噪声设备：在满足生产工艺需求的前提下在设备选型时选择噪声低的设备。 ②设备减震降噪措施：对部分生产设备设置橡胶减震接头或减震垫等减震设施。 ③加强管理：建立设备定期维护、保养的管理制度，保证设备正常运转，防止设备故障形成的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 ④合理进行总平布置：将主要产噪设备放置于生产厂房内，充分利用生产厂房围墙隔声。 ⑤加强运输车辆的管理：在原辅材料及产品运输、装卸时做到文明操作，严格规范运输车辆停车秩序、禁鸣喇叭、减少启动和怠速等。 综上所述，在采取上述措施治理后可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值要求。因此该项目产生的噪声不会对周边产生明显的影响。 4、固体废弃物影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、不合格产品、一般性废包装材料、委外机加工粉尘等一般工业固体废物和废活性炭、环氧树脂废包装材料等危险废物。 表7-8 项目固废产生处置情况表 固废类型 性质 产生量 处置措施 达标情况 不合格品 一般固废 0.2t/a 设置一般固废暂存间，分类收集后出售 无害化处置达到环保要求 一般性废包装材料 一般固废 0.1t/a 废矿物油 代码：900-201-08 危险固废编号HW08 0.1t/a 设置危废储存间，送有资质的单位回收处理 环氧树脂废包装材料 代码：900-041-49 危险固废编号HW49 0.01t/a 生活垃圾 一般固废 2.25t/a 定期交由环卫处理 委外机加工粉尘 一般固废 0.932t/a 由委外厂家自行收集处理 危险废物处置措施 表7-9 工程分析中危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废矿物油 HW08 900-201-08 0.1 设备维护保养 液态 油污 油污 一季度 有毒 危废暂存间分类暂存，定期交由有资质的单位处理 2 环氧树脂废包装材料 HW49 900-041-49 4 缠绕工序 固态 环氧树脂、PVC 环氧树脂 每天 有毒 项目营运过程中废矿物油、环氧树脂废包装材料等属于危险固废，应集中收集后委托有资质的处理单位进行处理。本项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单的相关要求，项目危废固废暂存场所设在车间与仓库之间，厂区的东部，面积约5.0m2。 对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单中的有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 表7-10 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废矿物油 HW08 900-201-08 车间与仓库之间 5 桶装 0.1t 一年 环氧树脂废包装材料 HW49 900-041-49 袋装 0.01 季度 （2）一般工业固废处置措施 一般工业固废包括不合格产品集中收集后出售给其他物资企业回收利用。委外机加工粉尘由委外厂家自行收集处理。 建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场应满足如下要求： a. 地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 b. 要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 c. 按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、环境风险分析及防范措施 风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 物质风险识别：本项目原料成分为环氧树脂，属于可燃液体，易发生火灾，燃烧后释放有害废气。 生产设施风险识别：环氧树脂在生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。项目生产设施风险识别见表7-11。 表7-11 项目生产设施环境风险因素识别 序号 生产场所 主要危险 1 储存场所 火灾 2 生产车间 火灾 重大危险源辨识：根据《危险化学品重大危险源辨识》（18218-2009），本项目生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的物料无重大危险源。 （3）环境风险发生原因分析 表7-12 项目环境风险发生原因 序号 生产场所 主要危险 可能原因 1 储存场所 火灾 ①电线老化，漏电起火②员工带入火源起火 2 生产车间 火灾 ①生产设备起火②电线老化，漏电起火③员工带入火源起火 原材料储存和产品运输风险分析 项目涉及的原材料主要是高分子材料，是可燃物质。在燃烧时释放有毒烟气，其中CO有窒息作用，渗入肺部，导致血液中毒，因此，一旦发生火灾，需采取相应的防范治理措施，避免释放的烟雾和气体对厂区内工作人员及周边居住区村民的身体造成影响。 根据表7-11的环境风险发生原因可知，项目火灾的发生原因可分为3种：①生产设备起火②电线老化，漏电起火③员工带入火源起火，针对这三种原因建设方应采取对应的预防措施，减少火灾事故发生概率，措施如下： ①强化生产设备的维护保养制度，定期停工对生产设备进行保养和维修，减少设备事故发生概率，从而减少生产设备起火的概率 ②加强员工安全操作培训，增强员工安全意识。 ③定期对厂区带电线路进行检修，如遇老化线路及时更换。 ④禁止员工将火源带入生产区域，严禁员工在仓库和生产区域吸烟，同时对厂区火源进行规范化管理，安排专人使用和管理。 综上所述，在采取以上措施后，可以有效降低本项目火灾发生概率，可最大限度地减少可能发生的环境风险。 （4）环境风险防范措施及对策 相关经验说明，及早落实有效的防治措施，将会减少事故的发生和将事故可能造成的危害减小到最低程度，减轻突发性事故对生态环境的影响，以实现经济效益与环境效益的统一。 为达到以上目的，有必要从日常管理上实行全面和严格的对策措施。同时准备周密的事故应急对策，以便应付万一可能发生的事故。为此，结合本项目的实际情况，提出以下对策建议。 ①风险事故预防措施及对策 实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是完全可以避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。 ②物料仓储风险防范措施 设立专用库区，使其符合储存物料的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施物料的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态，并设置明显的标识及警示牌；对物料的名称、数量进行严格登记；凡储存的岗位，都应配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 ③ 生产及操作过程风险防范措施 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，还将造成直接或间接的经济损失，还可能成为社会不安定的因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。 诱发突发性污染事故的因素很多，其中被认为较重要的有以下几个：设计上存在缺陷；设备质量差，或因无判废标准（或因不执行叛废标准）而过度、超时、超负荷运转；管理或指挥失误；违章操作。因此，对突发性污染事故的防治对策，除科学合理的厂址选择外，还应从以下几点严格控制和管理，加强事故防范措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。 ④风险有毒气体的防范措施 a安全教育培训和宣传：树脂燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 b加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、检测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 c建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：PVC树脂粉燃烧可能产生各种有毒气体中毒事故，企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 ⑤末端处置过程风险防范措施 a废气末端治理措施必须确保日常正常运行，如发现人为原因不开启环保治理设置，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 b为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 c废气处理岗位严格按照操作规程进行，确保废气处理效果。 d对废气治理设施进行定期检修（每周至少一次），保证其正常运行，同时，为了确保废气净化设施的电力供应，本环评要求： 如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。为确保安全，风机仍然继续运转（采用应急发电机）。风机出现故障时，备用风机立即启动。 ⑥其他防范措施 厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。按规范要求配备足够的正压式防毒面具。 （6）风险评价结论 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 6、应急预案 （1）明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用；环境应急工作组负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作，做好各小队之间的协调配合工作。迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故发生，果断控制或切断事故灾害链。 （2）明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人；负责人负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断，协调副总指挥工作内容，向上级领导报告事故及对事故的处理情况。 （3）确认可能发生的事故类型、地点；定期组织隐患排查治理，公司对仓库、重要生产设备、设施和场所采取24小时值班巡检和不定期检测等方式进行监控；遵循“早发现、早报告、早处置”的原则对异常情况及早处置。建设单位应编制危险废物装卸作业严格按照规程操作，使用的工具可避免损坏储桶，并有相应防护装置。加强安全管理，对于从事作业的工人，应进行生产操作和安全技术教育。在生产车间里，一定要严禁烟火。 （4）确定事故影响范围及可能影响的人数； （5）确定报警方式，如电话、警报器等； （6）明确可用于应急求援的设备、设施； （7）明确保护措施程序；企业应建立危险源的管理制度，落实监控措施。分析汇总数据，并建立危险源台帐、档案。对区域内容易引发突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对环境危险源、危险区域采用人工和自动监控。 （8）做好事故后的恢复工作程序； （9）做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 7、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 8、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-13 环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 大气 排气口 VOCs 每半年一次 噪声 厂界 连续等效A声级 每季一次 固废 \ 危险废物台账 每年一次 环境监测工作可委托当地监测站监测。 10、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水，无生产废水产生，故建议本项目不申请水总量指标；本项目废气排放为VOCs，建议本项目对VOCs申请总量控制指标，建议本项目申请总量控制指标如下： 污染物 本项目排放量（t/a） 总量控制指标建议（t/a） VOCs 0.22805662 0.3 11、环保投资估算 该工程总投资约5000万元，其中环保投资约25万，环保投资约占工程总投资的0.5%，环保建设内容如表7-14所示。 表7-14 环保投资估算一览表 序号 类别 治理措施 投资（万元） 备注 1 废气 VOC 集气罩、UV光解、15m高排气筒 20 新建 2 噪声 基础减震、隔声罩等降噪等措施 3 新建 3 固废 危险废物 危险废物暂存间 1.5 新建 4 一般废物 一般固废暂存间 0.5 新建 合计 25 -- 12、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表7-15 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型 排放源 监测因子 防治措施 验收执行标准 施工期 施工场地 扬尘、生活污水、噪声、垃圾等 设围挡、洒水降尘、低噪声设备等 减轻施工环境影响 大气 生产区 VOCs 集气罩+UV光解+15m高排气筒 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业有组织及无组织排放浓度限值 废水 生活污水 COD、氨氮 化粪池 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 固体废物 办公生活 一般固废 生活垃圾 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理 符合相关环保要求 生产固废 不合格品 设置一般固废暂存间，分类收集后出售 一般性废包装材料 委外机加工粉尘 由委外厂家自行收集处理 危险固废 废矿物油 设置危废储存间，送有资质的单位处理 环氧树脂废包装材料 噪声 设备 LeqA 基础减振、厂房隔声等降噪措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

# 8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | VOCs | 集气罩+UV光解+15m高排气筒 | 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业有组织及无组织排放浓度限值 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 固体 废物 | 办公生活 | 一般固废 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理处置。 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  | 生产固废 |  | 不合格品 | 设置一般固废暂存间，分类收集后出售 |  |
|  |  |  | 一般性废包装材料 |  |  |
|  |  | 危险固废 | 废矿物油 | 设置危废储存间，送有资质的单位回收处理 |  |
|  |  |  | 环氧树脂废包装材料 |  |  |
| 噪 声 | 机电设备 | 生产设备运行产生的噪声 | 各设备采取隔声、消声、基础减振等综合治理措施，经距离衰减。 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位应合理选择绿化植物和花卉做好绿化。采取生态防护措施后，可改善原地块的城市生态环境，美化项目所在地块景观，并使工作环境舒适。 |

# 9、结论与建议

一、结论 1、项目概况 湖南九志电气有限公司拟在湖南汨罗循环经济产业园区天立路建设“年产2000个胶浸纤维电容套管建设项目”，本项目占地面积为2000m2，建筑面积2000m2。本项目年产2000个胶浸纤维电容套管。本项目总投资5000万元，环保投资25万元，占总投资的0.5%。 2、建设项目可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目主要产品为胶浸纤维电容套管，主要生产设备如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目位于湖南汨罗循环经济产业园区天立路，建设单位已取得所在地的相关厂房租用合同，并取得湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会同意（详见附件）。结合湖南汨罗循环经济产业园区总体规划以及土地利用规划，该区域属于湖南汨罗循环经济产业园区中有色金属精细加工区域，本项目为电气机械和器材制造业，属于金属精加工，不属于湖南汨罗循环经济产业园区所限制入园的产业类型，不违反湖南汨罗循环经济产业园区相关产业政策。 本项目位于湖南汨罗循环经济产业园区内，项目用地属于工业用地，不侵占基本农田；项目周边无风景名胜区及自然保护区；项目周边均为湖南汨罗循环经济产业园区内企业，与周边居民均保持相当距离，且项目工艺较为简单，污染物产生量小，对周边影响较小，因此项目的建设与周边环境不相冲突。 综上所述，本项目环境保护的角度分析，本项目选址可行。 （3）平面布局合理性分析 本项目租用1栋厂房的第一层，占地面积为2000m2，建筑面积2000m2。本项目大门位于厂区北侧，整个厂区人流、物流分开，方便了运输。本项目厂界、相关设施、建设等与周边居民点保持了一定距离，符合相关设置要求。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。 3、环境质量现状评价结论 拟建项目区空气质量中SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目地环境空气质量良好；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准。 4、施工期环境影响 本项目为新建项目。根据现场调查及企业提供的资料可知，项目所在地已建好厂房等基础设施；施工期仅为生产设备安装、环保设施的安装和建设，产生污染主要为设备安装噪声等，影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 5、营运期环境影响 （1）废水：本项目主要为生活污水，生活污水经经依托租赁厂房化粪池预处理后排入工业园污水管网，进入汨罗市生活污水处理厂处理达标后排放到汨罗江。 （2）废气：VOCs通过在设置集气罩+UV光解+15m高排气筒排放的形式，使VOCs有组织排放。VOCs能够达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业有组织及无组织排放浓度限值。 （3）噪声：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)；因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响，且无需设置噪声控制距离。 （4）固体废弃物：本项目营运期固体废物主要是不合格产品、生活垃圾、一般性废包装材料等一般工业固废和废矿物油、环氧树脂废包装材料等危险废物。一般工业固废分类收集后外售处理；危险废物中废矿物油、环氧树脂废包装材料则交由有资质的单位处理。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理，确保垃圾及时清运。因此，本项目固体废物对周围环境影响较小。 6、环境风险分析及防范措施 本项目主要环境风险源有项目原料属于可燃液体，易发生火灾，燃烧后释放有害废气。板材在生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 7、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水，无生产废水产生，故建议本项目不申请水总量指标；本项目废气排放为VOCs，建议本项目对VOCs申请总量控制指标，建议本项目申请总量控制指标如下： 污染物 本项目排放量（t/a） 总量控制指标建议（t/a） VOCs 0.22805662 0.3 8、环评总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 二、建议及要求： 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2、加强职工安全生产及教育，提高全体员工的环境保护意识，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作。对各处理设施认真保养和维护，定期检修，使其保持在最佳运行状态，发现问题及时解决。 3、进一步合理规划和安排厂内及车间内总体布局，进一步优选防噪方案，切实落实尤其是高噪声设备的隔音、减振、降噪工作，确保厂界噪声达标，尽可能降低项目噪声对界外环境的贡献。 4、加强全厂生产车间的通排风设施，以营造良好的工作环境。定期对厂内职工进行体检，保证职工的身心健康。 5、加强生产、生活过程中固废管理，分类存放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日