建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

3、环境质量状况	12

4、评价适用标准	17

5、建设项目工程分析	19

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

7、环境影响分析	29

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	52

9、结论与建议	53

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2000吨环保树脂瓦建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 汨罗嘉庆树脂瓦厂 |
| 法人代表 | 宁金主 | 联系人 | 宁金主 |
| 通讯地址 | 汨罗市罗江镇托头岭村十三组 |
| 联系电话 | 13874088951 | 传真 | / | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 汨罗市罗江镇托头岭村十三组 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建√改扩建技改 | 行业类别及代码 | C2922 塑料板、管、型材制造 |
| 占地面积 (平方米) | 3600 | 建筑面积 (平方米) | 1400 |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中环保投资(万元) | 20 | 环保投资占总投资比例 | 20% |
| 评价经费 (万元) | \ | 预计投产日期 | 2018年3月 |
| 地理坐标 | 东经113°11'14"、北纬28°52'57" |
| 工程内容及规模 一、项目由来 树脂瓦是一种运用高新化学化工技术研制而成的新型新兴建筑材料，具有重量轻、强度大、防水防潮、防腐阻燃、隔音隔热等多种优良特性，树脂瓦是一种环保、节能、可再生利用的产品。目前，国家大力倡导与推广轻型环保建筑材料，树脂瓦其独特的优势赢得了建筑界人士的普遍关注与认可，产品市场发展前景极为广阔。在此背景下，建设单位拟在汨罗市罗江镇托头岭村十三组建设“年产2000吨环保树脂瓦建设项目”（以下简称“本项目”）。本项目占地面积为3600m2，建筑面积1600m2。本项目年产2000吨环保树脂瓦。本项目总投资100万元，环保投资10万元，占总投资的10%。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）中“十八 橡胶和塑料制品业，47塑料制品制造”中的“其他”，按要求应编制环境影响报告表。因此建设单位委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告表的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日； （7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日； （9）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （10）《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号； （11）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （12）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （13）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； （14）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）； （15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （17）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，环保部2013年5月; （18）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案，（环大气[2017]121号）； （19）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环发[2017]43号）。 2、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016） （6）《建设项目地下水环境影响评价规范》（DZO225-2004）； （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)。 三、建设内容及规模 1、占地及建筑规模 本项目占地面积为3600m2，建筑面积1400m2，并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施。产品规模为年产2000吨环保树脂瓦。项目组成具体情况如下表1-1所示。 表1-1 项目主要组成一览表 工程类别 工程名称 工程内容 生产功能 备注 主体工程 车间 生产车间 建筑面积800m2 生产树脂瓦 新建 仓库 建筑面积400m2 存储原料、成品 新建 辅助工程 办公生活区域 建筑面积200m2 综合办公、提供伙食 新建 公用工程 供电 当地电网供给 \ 依托 给水 自打水井供给 \ 新建 环保工程 废气治理设施 VOCs 集气罩收集+UV光解+15m高排气筒排放 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值 新建 粉尘 车间通风+布袋式除尘器 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准 新建 食堂油烟 抽油烟机 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值 新建 噪声治理设施 设备减震、隔声、绿化 对运营期噪声进行消减 新建 废水治理设施 化粪池 生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥 新建 冷却循环水池 容积为30m3，用于循环容纳冷却循环水 新建 固废治理设施 垃圾桶 交由环卫部门定期清运 新建 一般固废暂存间 分类收集，经暂存后外售处理，位于仓库南部，厂区东部，面积为15m2 新建 危废暂存间 经暂存后交由资质单位处理，位于车间与仓库之间，面积为5m2 新建 注：混料、上料设备均自带脉冲式布袋除尘器 2、产品方案 本项目主要产品如表1-2所示。 表1-2产品清单 产品 产品规格 产量 树脂瓦 厚度：2.0、2.5、3.0m，宽度：1050mm，长度：根据客户要求 2000t/a 备注：本项目产品因订单需要制作，规格大小会根据订单要求改变，因此本报告仅针对一般产品进行评价。 3、生产定员与工作制度 本项目职工总人数5人，均就近招募，提供伙食，不提供住宿，每天8小时工作制，年工作300d。 4、生产设备及原辅料情况 本项目主要原辅材料见表1-3，主要设备见表1-4。 表1-3 主要原辅材料表 序号 名称 年耗量（t/a） 最大储存方式 包装方式 状态 来源 1 PVC树脂粉 1600 20 t 50kg/袋 粉末状 市场外购 2 ASA 100 5 t 25kg/袋 颗粒状 3 石蜡 100 5 t 25kg/袋 粉末状 4 稳定剂 55 2t 5kg/袋 粉末状 5 钙粉 53 2t 25kg/袋 粉末状 6 硬脂酸 100 3t 25kg/袋 粉末状 7 电（万KWh/a） 30 主要用于生产设备的能源供应 当地电网供给 8 新鲜水 720 厂区自打水井 备注：本项目PVC树脂粉为外购，为全新料，严禁项目使用再生树脂粉生产，严禁本项目采用废旧塑料进行直接加工生产，不得从事塑料清洗、破碎、造粒等废旧塑料预处理加工。 主要原辅材料化学成分及物理化学性质： （1）树脂粉（PVC）：是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物，是世界上产量最大的通用塑料。为无定形结构，粒径为60-250μm白色粉末，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77-90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性较差，在 100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。 （2）钙粉：采用轻质碳酸钙，用化学加工方法制得的，由于它的沉降体积（2.4-2.8mL/g）比用机械方法生产的重质碳酸钙沉降体积（1.1-1.9 mL/g）大，因此被称为轻质碳酸钙。其特点为白色粉末或无色结晶、无气味，粒径为 0.5-15μm。碳酸钙在塑料制品中能起到一种骨架作用，对塑料制品尺寸的稳定性有很大作用，能提高制品的硬度，还可以提高制品的表面光泽和表面平整性。在一般塑料制品中添加碳酸钙耐热性可以提高，由于碳酸钙白度在 90%以上，还可以取代昂贵的白色颜料起到增白作用。 （3）稳定剂：稳定剂是能增加溶液、胶体、固体、混合物等稳定性能的化学物，具有减慢反应、保持化学平衡、降低表面张力以及防止光、热分解或氧化分解等作用。 （4）硬脂酸：即十八烷酸，纯品为白色略带光泽的蜡状小片结晶体或白色有滑腻感的粉末。密度为 0.847g/cm3，水溶性为0.1-1g/100mL at23℃，闪点为 196℃，引燃温度为 395℃，熔点为 56-69.6℃，沸点为 232℃。 在塑料加工行业中，主要起到润滑和热稳定作用。 （5）ASA：是一种由丙烯腈、苯乙烯、丙烯酸橡胶组成的三元聚合物，属于抗冲改性树脂。该材料具有很强的耐候性，较好的耐高温性能。 （6）石蜡：石蜡是固态高级烷烃混合物的俗名，通常为白色、无色无味的蜡状固体，在47-64℃溶化，密度约为 0.9g/cm3，不溶于水、溶于醚、苯和某些酯中。 表1-4主要设备一览表 序号 设 备 名 称 型号规格 单位 数量 备注 1 混料机 500L 台 1 外购 2 上料机 100L 台 1 外购 3 挤出机 SJSZ-80 台 1 外购 4 压花机 SJW-1350 台 1 外购 5 成型机 220/1050 台 1 外购 6 切割机 220/1050 台 1 外购 7 模具 1250m 套 1 外购 注：（1）项目加热能源为电加热，不使用其他能源通过热量。（2）混料、上料设备均自带脉冲式布袋除尘器 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修正版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 5、公用工程 （1）交通：本项目位于汨罗市罗江镇托头岭村十三组，项目旁边即为国道G107，交通较为便捷。 （2）供电：本项目由当地供电电网供电，能满足项目所需。 （3）供水：本项目供水由自打水井供给。 （4）排水：采用雨污分流、清污分流。项目不产生生产废水；生活污水经化粪池处理处理后用于周边菜地施肥，对外环境影响很小。 四、建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 本项目主要产品为环保树脂瓦，主要生产设备如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 本项目无废旧塑料清洗、破碎、造粒、磨粉等工序，项目所采用工艺及设备不在汨罗市塑业行业整治限制及淘汰工艺限制内，符合汨罗市地方产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于汨罗市罗江镇托头岭村十三组，所在土地为建设方所租赁，其为农村集体用地。该区域属汨罗市乡镇地区，项目所在地无具体规划，选址充分利用闲置土地，建设单位已取得村、镇及相关部门的同意（详见附件）。本项目用地根据选址意见可知，项目已取得国土部门的同意。选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。本项目所在地临近G107等道路，交通十分便利；项目所在地给供电条件较好。虽然项目距离居民点等环境敏感点较远，同时本项目工艺较为简单，项目污染源强如生活污水、噪声、粉尘，其量较小且均得到合理的处置，故其对周边影响较小，因此污染对外环境和环境敏感点的影响均较小，因此项目的建设与周边环境不相冲突，故本项目选址不存在明显环境制约因素。 综上所述，本项目环境保护的角度分析，本项目选址可行。 3、平面布局合理性分析 本项目厂区大门位于项目区东南侧，厂区西南部为办公生活区域，东部为生产区域。整个厂区人流、物流分开，方便了运输。本项目厂界、相关设施、建设等与西侧砖厂、东侧猪场保持了一定距离，项目将生产车间与15m高排气筒布置于项目北侧距离砖厂、猪场较远处，同时项目将危废暂存间布置于生产车间与仓库之间，符合相关设置要求。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。 建设项目排放污染物在采取本报告提出的措施后，对环境无明显影响，不会改变环境功能。因此从选址的敏感性、产业政策及环境影响可接受性等分析结果综合来看，在严控建设项目污染物排放量的条件下，其选址及建设具有环境可行性。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，无原有污染情况。所在地原为砖厂的一部分，砖厂已经停产重建，所在地现为荒地，根据建设项目单位提供的资料和现场勘察，未遗留相关环境问题，本项目并未投入生产运营，故不存在与本项目有关的原有污染源及环境问题。 项目周边分布有二家企业：其中项目西面40m处为在建砖厂，其正在办理相关环评手续，未开工建设，所在地现为荒地。其建成运营后主要为砖瓦的烧制，对本项目产生的污染物（粉尘、VOCs）的敏感度较低，同时本项目将生产厂房布置于远离砖厂的厂区东北区域，并且砖厂位于项目的主导侧风向，加上围墙与厂界绿化带的阻隔作用，故两个项目之间相互影响较小。 项目东面138m处为猪场，正在运营中。猪场位于项目的主导侧风向，并且两个项目之间有一座山丘起到阻挡作用，加上围墙与厂界绿化带的阻隔作用，故两个项目之间相互影响较小。 |

# 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等): 1、地理位置与交通 汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.44km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，而得市名。 2、地形、地貌 汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。最高峰达摩海拔777.5米，最低洼为磊石二沟村，海拔26米以下，最低点为24.3米，地层为元古界第冷家溪群，中生界白垩系和新生界第三系中村组、第四系。土壤主要为第四纪红色粘土和近代江湖冲积物，土壤发育完善。工程用地区域大部分为河湖混合粘土夹砾石层覆盖，厚7-8m，其下为砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。 3、土壤 项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。 发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。 发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。 发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。 发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。 第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。 4、气象、气候 汨罗地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。年平均气温为16.9°C，绝对最高温39.7°C，绝对最低温-13.4°C，年均降雨量1345.4毫米，一日最大降雨量159.9mm；年平均气压101.05kpa，年平均蒸发量；年最大风速13m/s，年平均风速2.6m/s；积雪最大厚度34cm。夏季风向偏南，冬季风向偏北，年均相对湿度81%，年均光照时数1714.9小时，无霜期270天左右，气候温暖，四季分明，无霜期长，冰冻期短，日照充足，雨量适度，有利于多种作物生长和多种动物繁衍生息。 表2-1气象条件 年平均气温 16.8-16. 9°C 最冷月（1月）平均气温 4.6°C 最热月（7月）平均气温 29.2°C 最冷月极端最低气温 -11.8°C 最热月极端最高气温 39. 9°C 年无霜期 256-278天 年降雨量 829~2336mm 历年最大积雪深度 20cm 年主导风向 NNW(夏季为S) 5、水文 境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。湘江水系有白水江、白砂河、砂河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。 汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航，为东洞庭湖滨湖区最大河流。 项目拟建地范围的地下水可分为上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水。上层滞水主要受降水和附近区域地表水补给。孔隙水为承压性水，受侧向补给较强，大气降水补给较弱。基岩裂隙水为大气降水和侧径流补给。 6、植被与生物多样性 汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、金钱豹、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、江豚（江猪）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等，但均不在评价范围内。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。 7、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-2： 表2-2 项目拟选址环境功能属性 序号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区划 西北面、东南面水塘 一般农灌、渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准 2 环境空气功能区划 二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区划 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 4 是否是基本农田 否 5 是否是森林公园 否 6 是否是生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是（两控区） 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂纳污集水范围 否 13 是否属于生态敏感脆弱区 否

# 3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 一、环境空气质量现状 对于环境空气质量现状数据，本环评还委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月26~28号对项目周边SO2、NO2、PM10、TVOC、HCL进行了现状监测的数据。 （1）监测布点：监测点位G1项目所在地上风向672m处托头岭村居民点；G2项目所在地下风向；项目所在地下风向440m处托头岭村居民点。 （2）监测因子：SO2、NO2、PM10、TVOC、HCL。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-1。 表3-1 大气环境质量资料收集统计结果 单位：（mg/m3） 采样位置 检测项目 检测结果 是否达标 标准值 10月21日 10月22日 10月23日 G1 二氧化硫 0.020 0.022 0.019 达标 0.15 0.023 0.026 0.024 达标 0.024 0.023 0.021 达标 0.019 0.021 0.018 达标 二氧化氮 0.015 0.017 0.018 达标 0.08 0.021 0.023 0.024 达标 0.018 0.022 0.021 达标 0.017 0.016 0.019 达标 PM10 0.063 0.064 0.066 达标 0.15 HCL ND ND ND 达标 0.015 TVOC 0.23 0.25 0.22 达标 0.6 G2 二氧化硫 0.022 0.024 0.026 达标 0.15 0.026 0.029 0.024 达标 0.027 0.028 0.025 达标 0.022 0.023 0.025 达标 二氧化氮 0.024 0.026 0.029 达标 0.08 0.032 0.029 0.033 达标 0.034 0.036 0.028 达标 0.031 0.028 0.024 达标 PM10 0.073 0.075 0.076 达标 0.15 HCL ND ND ND 达标 0.015 TVOC 0.32 0.31 0.34 达标 0.6 G3 二氧化硫 0.021 0.019 0.023 达标 0.15 0.023 0.025 0.024 达标 0.026 0.028 0.027 达标 0.022 0.024 0.020 达标 二氧化氮 0.031 0.029 0.028 达标 0.08 0.033 0.034 0.036 达标 0.035 0.037 0.038 达标 0.028 0.032 0.031 达标 PM10 0.068 0.067 0.070 达标 0.15 HCL ND ND ND 达标 0.015 TVOC 0.25 0.26 0.28 达标 0.6 注：二氧化硫、二氧化氮、PM10、HCL为日均值，TVOC为八小时值 由上表3-1可见，SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准。HCL满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相应的标准。项目地环境空气质量良好。 二、地面水环境质量现状 本项目主要地表水环境为四周水塘。为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本项目委托湖南永蓝监测技术股份有限公司于2017年11月26-27日对项目西北面水塘进行环境监测，此监测结果详见下表3-2： （1）监测布点：W1：项目西北面水塘。 （2）监测因子：pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、氯化物、总磷、石油类、粪大肠菌群。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测项目 监测点位/分析结果 标准值 是否达标 项目西北面水塘 11月26日 11月27日 pH 7.34 7.36 6～9 是 CODCr 18 17 ≤20 是 BOD5 3.6 3.4 ≤4 是 氨氮 0.337 0.329 ≤1.0 是 溶解氧 6.3 6.4 ≥5 是 粪大肠菌群 3300 3400 ≤10000个/L 是 总磷 0.21 0.22 ≤0.2 否 氯化物 29 33 ≤250 是 阴离子表面活性剂 ND ND ≤0.2 是 石油类 ND ND ≤0.05 是 由上表可见，监测点位除总磷外其余各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。总磷其超标原因为周围居民将生活污水排入水塘所致。 三、地下水环境现状调查与评价 为了解区域地下水环境质量现状，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本项目委托湖南永蓝监测技术股份有限公司于2017年11月26-27日对项目所在区域居民地下水取水井口的水质监测数据。 （1）监测点布设：共设1个水质监测点：距离项目407m处周边居民水井。 （2）监测因子：pH、高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群、氯化物、六价铬、亚硝酸盐。 （3）监测结果统计与评价：地下水水质监测结果见表3-3： 表3-3 地下水水质监测结果一览表 采样位置 检测项目 单位 标准值 检测结果 11月26 日 11月27日 周边居民水井 pH 无量纲 6.5~8.5 6.89 6.92 氨氮 mg/L ≤0.2 0.154 0.156 高锰酸盐指数 mg/L ≤3.0 0.9 1.1 氯化物 mg/L ≤250 23 26 六价铬 mg/L ≤0.05 ND ND 亚硝酸盐 mg/L ≤0.02 0.022 0.024 总大肠菌群 MPN/L ≤3.0 1.0 1.0 监测资料表明：项目所在区域内水井所监测的地下水水质因子中亚硝酸盐（以N计）超标，根据现场勘查，其超标原因为周围居民农田菜地施加氮肥等后随降雨渗入地表浅层污染地下水所致，其余地下水水质因子能够达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，地下水水质环境一般。 四、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月26日~27日对本项目四周环境噪声进行了现状监测，监测时间2天。监测结果如下表3-4： 表3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号 监测点位 Leq（dB） 昼间 夜间 a 项目东厂界1m处 11月26日 52.4 39.2 11月27日 52.1 38.9 b 项目南厂界1m处 11月26日 51.5 38.4 项目厂界东1m处 11月27日 51.2 38.5 c 项目西厂界1m处 11月26日 52.3 39.1 项目厂界东1m处 11月27日 52.5 38.8 d 项目北厂界1m处 11月26日 50.8 39.0 11月27日 51.1 39.3 2类标准 60 50 根据表3-4的监测结果，本项四周场界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。周边声环境质量良好。 四、生态环境现状 根据现场调查，选址地区域周边总体地表植被保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湖南省汨罗市罗江镇托头岭村十三组，项目周边敏感点如下表所示。 表3-5 建设项目周边敏感点一览表 环境要素 环境敏感点 方位 距离范围（m） 功能规模 环境保护区域标准 环境空气 居民 东北面 393~473 约10户，20人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级 居民 东面 540~560 约3户，8人 居民 东南面 430~590 约15户，35人 声环境 项目200m范围内无声环境敏感点 《声环境质量标准》GB3096-2008，2类 地表水环境 水塘 东南侧 180 农灌、渔业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准 水塘 西北侧 450 农灌、渔业用水 地下水环境 项目区及周边区域 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993），III类 生态环境 项目所在地四周农作物植被 水土保持、保护生态系统的稳定性 —— 注：项目周边分布有二家企业：其中项目西面40m处为在建砖厂，其中正在办理相关环评手续，未开工建设，所在地现为荒地。项目东面138m处为猪场，正在运营中。 图3-1 环境保护目标示意图

# 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量：SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准；HCL满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相应的标准 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称 标准限值 1小时平均 日平均 8小时均值 SO2 500 150 / NO2 200 80 / PM10 / 150 / TVOC / / 600 HCL / 15 / （2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标 pH（无量纲） COD BOD5 NH3-N 阴离子表面活性剂 Ⅲ类 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 总磷 石油类 溶解氧 粪大肠菌群 氯化物 ≤0.2（湖、库0.05） ≤0.05 ≧5 ≤10000 ≤250 （3）地下水环境：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准。 表4-3 地下水质量评价标准 单位：mg/L，除PH外 水质指标 pH（无量纲） 高锰酸钾指数 总大肠菌群 氯化物 Ⅲ类 6.5-8.5 ≤3.0 ≤3.0 ≤250 氨氮 六价铬 亚硝酸盐 溴和味 ≤0.2 ≤0.05 ≤0.02 - （4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-4 声环境质量标准限值 类 别 等效声级Leq 昼 间 夜 间 2类 dB（A） 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气：HCL、粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值；VOCs排放标准参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值。 表4-5 大气污染物执行标准 序号 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 15m时最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 二级 监控点 浓度mg/m3 1 VOCs 50 1.5 厂界外 2.0 2 颗粒物 120 3.5 1.0 3 HCL 100 0.26 0.2 4 食堂油烟 2.0 / / （2）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （3）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥，故建议本项目不申请水总量指标；本项目废气排放为颗粒物、VOCs、HCL，颗粒物和HCL不在国家总量指标控制因素中，建议本项目对VOCs申请总量控制指标，建议本项目申请总量控制指标如下： 污染物 本项目排放量（t/a） 总量控制指标建议（t/a） VOCs 0.34996 0.4 |

# 5、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 一、施工期 本项目为新建项目。本项目需进行土建工程、主体、辅助工程等工程的设备安装。主要工程流程如下图5-1所示。 图5-1 项目施工工艺流程及产污环节 二、运营期 图5-2 生产工艺流程图 工艺流程简述： 混料：采用外购的（树脂粉、钙粉、硬脂酸、石蜡）按照一定比例由人工倒入混料机锥形料斗，原材料由风机抽取通过螺旋杆输送至混料机封闭式料桶，混合15min后通过混料机下料口卸料至规格为1.2m*1.4m*0.4m的不锈钢料箱中，料箱加盖，盖中间挖有规则圆洞。卸料口与料箱盖圆洞之间由管道连接，形成封闭式卸料空间。 上料：料箱转运至挤压机上料机旁，由人工将混合原料铲至上料机锥形料斗。原料通过螺旋杆输送至挤出机锥形料斗。螺旋杆出料口与挤压机进料口之间用塑料袋连接，形成封闭式卸料空间。 挤出：原料进入挤出机仓室，经电加热至175℃左右，原料呈熔融状态。设备内熔融状态的树脂进入模具的封闭模腔，充满模腔后塑料挤出形成片状树脂（即合成树脂瓦底层）。为了使成品具有防火、抗老化功能，片状树脂表面覆盖一层稳定剂+ASA涂层（即合成树脂瓦表层）。稳定剂+ASA混合料倒入挤出机配套设备锥形料斗中，投料时直接将塑料袋遮盖住整个投料口，因稳定剂及ASA均为颗粒状，投料时不产生投递粉尘。 成型：片状树脂通过双滚轴压花后进入成型机形成规格瓦状。成型机采用风机及循环水间接冷却。 切割：在成型机传动作用下，半成品瓦片切割成预订长度的瓦片。 检验：切割后的产品进入检验工序，不合格产品回收利用，合格产品进入成品区待售。 本项目无破碎、磨粉工序。本项目PVC树脂粉为外购，为全新料，严禁项目使用再生树脂粉生产。 三、水平衡 项目营运期主要用水为冷却循环水池用水、生活用水。 （1）生活污水 项目职工5人，提供伙食，不提供住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按80L/d•人计，则本项目生活用水量为0.4m3/d（360m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.32m3/d（96m3/a）。生活污水经化粪池预处理后用于菜地施肥，绿化浇灌，不外排。 （2）循环冷却水 本项目成型工序使用冷却水，采用间接冷却方式，主要用于成型模具冷却，能够大大提高制品表面光洁度，减少制品表面纹痕和内应力，使产品不缩水、不变形，便于制品的脱模，加速产品定性，从而提高成型机的生产效率。本项目冷却水来源于循环水池，冷却水循环使用不外排。由于蒸发等因素存在损耗，循环水池需定期补充新鲜水。本项目循环水量约20m3/d，，每天蒸发量按10%计算，则损耗量为2m3/d，循环水池补充水量约为2.0m3/d，全年补充水量为600m3。 本项目用水一览详见下表。 表5-1 项目用水量计算一览表 序号 用水类别 用水 规模 用水定额 全年使用时间 日用水 量(m3) 年用水量(m3) 排水系数 日排水量(m3) 年排水量(m3) 1 生活用水 5人 80L/人·d 300d 0.4 120 0.8 0.32 96 2 循环水池用水 / / 300d 2 600 / / / 合计 -- -- 2.4 720 -- 0.32 96 图5-3 水平衡图（最大用水量，单位：m3/a） 物料平衡表 表5-2 物料平衡一览表 序号 入方 出方 物料名称 数量（t/a） 物料名称 数量（t/a） 1 PVC树脂粉 1600 环保树脂瓦 2000.986 2 ASA 100 VOCs 1.49 3 石蜡 100 粉尘 0.004 4 稳定剂 55 HCL 0.02 5 钙粉 53 不合格品 2 6 硬脂酸 100 边角料 2 7 一般性废包装材料 1.5 合计 -- 2008 -- 2008

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目施工期的主要环境问题是施工噪声、扬尘、施工车辆尾气、建筑垃圾、施工废水以及施工人员产生的生活污水、生活垃圾等。 1、废气 扬尘：本项目施工期的大气污染物主要是扬尘。本项目施工期扬尘主要为土地平整、建筑物基础开挖、地基处理施工过程开挖的土方堆放造成；水泥、砂石、混凝土、土石方等如运输、装卸、仓库储存方式不当，也可能产生扬尘。评价要求施工方必须做好扬尘防护工作，工地不准裸露野蛮施工，在风速大于4m/s时应停止挖、填土方作业；在连续晴天、起风的情况下，对弃土表面洒水；土石方运输过程中会产生一定的扬尘，运输车辆必须加盖苫布，防止运输过程中洒落，减轻对沿线环境空气的影响；施工工地应做到工地封闭作业，减少裸露地面，防止运输撒落物料、及时清理工地、维护四周环境卫生等。 尾气：施工期间车辆运输建筑原材料、施工设备等均会产生尾气，主要污染物为CO、NOX。 2、废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 施工废水主要包括开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、施工机械运转与维修过程中产生的含油污水、建材清洗废水及运输车辆的冲洗水等，产生总量不大。此外，暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等夹带大量泥砂、油类、化学品等各种污染物的污水。根据《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014），房屋建筑业框架结构房屋用水指标1600L/m2，项目本次施工建筑面积约为1400m2，排污系数按80%，则施工废水排放量约为1792m3。类比建筑工地废水水质，SS约300mg/L，石油类在6~10mg/L之间。需在施工场地内建设临时沉淀池，施工废水经沉淀后全部用作施工用水，不外排。 生活污水按在此期间日均施工人员10人计，生活用水量按100L/人·d，则生活用水量为1t/d，施工时间按1个月计，施工期生活用水总量为30t。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为0.8t/d，施工期总排放量为24t。主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等。据类比调查，生活污水水质为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS300mg/L、NH3-N30mg/L。本环评要求施工单位建立临时化粪池，生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥。 3、噪声 施工期噪声污染源包括施工机械噪声及交通运输噪声。 ①项目施工期间，作业机械运行时噪声较高，这些非稳态噪声源将对周围环境产生较大的影响，施工机械噪声一般声源小于85dB(A)，但冲击式打桩机、混凝土振动器的噪声高达95dB(A)，是影响施工区的主要噪声源。 ②建筑材料运输时，噪声级一般为75-85dB(A)，运输车辆产生的噪声将对运输道路沿线环境造成影响。 4、固体废物 施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾以及弃土弃渣等。 施工过程中产生的建筑垃圾按每100m2建筑面积1.5t计，则将产生建筑垃圾2.1t。 施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.5kg计，每日平均施工人员10名，则共产生生活垃圾5kg/d。 5、水土流失 由于开挖地面、机械碾压等原因，施工破坏了原有的地貌和植被，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。本项目建设扰动地面面积3600m2。扰动地表造成的水土流失量公式如下：Q=A×E×S×T 式中：Q——水土流失预测量（t）； S——新增水土流失面积（km2）； A——加速侵蚀系数，本项目取7.0； T——预测时段（a）； E——土壤侵蚀模数背景值（t/km2·a），本项目取500t/km2·a。 项目工程施工期为1个月，经计算，在不采取任何水保措施的情况下，本项目施工期扰动地表造成的水土流失总量约为1.05t。 二、营运期污染工序 本项目污染工序以及产物系数可类比《湘阴县佳欣树脂瓦厂年产30万平方米树脂瓦建设项目》，该项目环评编写于2017年5月，已经通过环评审查，处于试生产状态。其工艺流程为混料、上料、挤出、成型、切割、检验。项目工序与本项目工艺类似；该项目主要产生的污染物为：大气污染物、生活污水、设备机加工噪声、固废，其中大气污染物为粉尘、VOCs；项目废水为生活污水，无生产废水产生；噪声为设备机加工产生的噪声；固废为不合格产品、一般性废包装材料等一般固废以及废矿物油、废活性炭等危险固废；该项目污防措施为：项目生活污水经厂区化粪池处理后用于周边菜地施肥；有机废气经集气罩收集后由活性炭吸附在通过15m高排气筒排放、粉尘经车间通风+布袋式除尘器处理后无组织排放排放；厂区产生的噪声采用隔音降噪处理；项目产生的工业固废回收外售，不能利用的交由环卫部门处理，危险固废通过有资质的单位进行处理。 《湘阴县佳欣树脂瓦厂年产30万平方米树脂瓦建设项目》与本项目的生产工艺、原辅材料、污染防治措施均类似，故两个项目的污染产物系数具有可类比性。 本项目污染物主要是： 废水：员工生活污水； 废气：项目生产过程中产生VOCs、HCL、粉尘、食堂油烟； 噪声：机器运行过程中产生的设备噪声等； 固体废弃物：不合格产品、生活垃圾等一般固废和废矿物油等危险废物。 1、水污染物 根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗；项目生产过程中冷却水循环使用；因此本项目废水主要为生活污水。 （1）循环冷却水 本项目成型工序使用冷却水，采用间接冷却方式，主要用于成型模具冷却，能够大大提高制品表面光洁度，减少制品表面纹痕和内应力，使产品不缩水、不变形，便于制品的脱模，加速产品定性，从而提高成型机的生产效率。本项目冷却水来源于循环水池，冷却水循环使用不外排。由于蒸发等因素存在损耗，循环水池需定期补充新鲜水。本项目循环水量约20m3/d，，每天蒸发量按10%计算，则损耗量为2m3/d，循环水池补充水量约为2.0m3/d，全年补充水量为600m3。冷却水循环使用不外排。 （2）项目建成后，全厂员工5人，均就近招募，提供伙食，不提供住宿，全年生产300天。用水主要为洗手、冲厕、食堂用水，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）公共事业及公共建筑用水定额（办公楼，带食堂）及《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003），平均每人用水80L/d，年工作日300天。本项目用水量为0.4m3/d（120m3/a）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为0.32m3/d（96m3/a），经化粪池处理后用于周边菜地施肥，绿化浇灌，不外排。 表5-3 本项目废水产生及排放情况一览表 排放源 因子 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 处理设施 生活污水（96t/a） COD 300 0.0288 化粪池处理后用于周边菜地施肥，绿化浇灌，不外排 NH3-N 30 0.00288 2、大气污染物 项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃烧废气，主要废气为混料、上料工序产生的投递粉尘，挤出工序加热过程产生的废气。 （1）粉尘 投递、卸料、搅拌粉尘：本项目在各种原材料倒入混料机，人工铲运物料至上料机进料口，混料机、上料机卸料过程会产生粉尘。粉料投递过程由于人为因素较强，类比同类行业企业《湘阴县佳欣树脂瓦厂年产30万平方米树脂瓦建设项目》其树脂瓦生产设备生产工艺与本项目相同），产尘系数约为0.002kg/t物料，则本项目粉尘产生量为0.004t/a。本环评要求在人工投料过程中尽量降低投递落差，减小动作幅度。，企业拟将设置独立的混料、上料车间，混料、上料设备均自带脉冲式布袋除尘器，粉尘经机器自带的脉冲式布袋除尘器收集处理后，无组织排放。收集效率为90%，除尘器去除效率为99%，风机量为2000m3/h，卸料时间一年约为100h。则粉尘排放量为0.436kg/a。同时本项目采用加强车间通风等手段，使其达标排放。 （2）挤出成型废气 本项目挤出成型工序熔融过程会产生一定的废气，塑料粒子受热后分子间挤压而发生断链、分解、降解、从而产生有机废气。本项目挤出工序温度控制在200℃左右，PVC在添加了热稳定剂后，热分解温度大幅度提高，但仍有少部分单体分解和HCL产生，由于该工序在封闭的设备内进行，产生的单体、HCL仅有少量排出。由于有机废气的合成树脂工艺污染物排放标准发生比例和操作温度、原料性能等诸多因素有关，较难进行准确定量计算。因此本评价简化以VOCs和HCL计。 根据《“十三五”环境统计技术要求》中的PVC的产排污系数为：0.7448g/kg-产品，以及本项目年产2000t树脂瓦，计算可知本项目VOCs的产生量为1.4896t/a ，根据类比同类项目《湘阴县佳欣树脂瓦厂年产30万平方米树脂瓦建设项目》的数据以及建设方提供的资料，HCL的产生量约为原辅料用量的0.001%。因此本项目HCL产生量为0.02t/a。则本工序废气主要产生位置为挤出机出料口上方。 本环评要求建设单位在挤出机出料口上方设置集气罩，有机废气经集气罩+UV光解系统处理再经15m排气筒高空排放。集气罩捕集率以90%计，风机风量为2000m3/h，UV光解对VOCs的处理效率为85%，则项目有组织排放的VOCs为0.201t/a，速率为0.08375kg/h，浓度为41.875mg/m3。无组织排放的有机废气量约为0.14896t/a，速率为0.621kg/h。有组织排放的HCL为0.018t/a，速率为0.0075kg/h，浓度为3.75mg/m3。无组织排放的有机废气量约为0.002t/a，速率为0.0083kg/h。 （3）食堂油烟 本项目有5名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为0.45kg/a。食堂工作时间每天2h，本环评要求企业安装抽油烟机对油烟废气进行处理，其风量不小于2000Nm3/h，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为0.375mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001标准（2mg/m3）。 因此，采取本评价提出的污染防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响很小。 3、噪声 项目噪声污染源主要来自各车间机加工设备的运行噪声，项目采用低噪声设备，噪声源强约为70—80dB（A）。主要设备噪声值见表5-4。 表5-4 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A) 序号 名称 数量（台） 单机dB（A） 1 混料机 1 70～80 2 挤出机 1 70～75 3 成型机 1 80～85 4 切割机 1 80～85 5 压花机 1 80～85 6 上料机 1 70～80 4、固体废弃物 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、不合格产品等一般工业固体废物和废矿物油等危险废物。 ①员工生活垃圾：本项目劳动定员5人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为2.5kg/d、0.75t/a。 ②不合格产品：项目的不合格产品，根据建设方提供资料，产生系数平均约0.1%，项目原辅料用量约为2000吨，因此，不合格产品产生量为2t/a，属于一般固废。根据建设方提供资料，该部分固废收集后外售。 ③一般性废包装材料：根据建设方提供的资料可知项目一般性原料包装物产生量为1.5t/a，属于一般固废。根据建设方提供资料，该部分固废收集后外售。 ④边角料：本项目成型过程中会有边角料产生，根据建设方提供资料，产生系数平均约0.1%，项目原辅料用量约为2000吨，因此，边角料产生量为2t/a，属于一般固废。根据建设方提供资料，该部分固废收集后外售。 ⑤收集到的粉尘：通过布袋式除尘器收集到的粉尘，经过上文分析可知，收集到的粉尘量为3.564kg/a，属于一般固废。根据建设方提供资料，该部分固废收集后外售。 ⑥废矿物油：对生产设备进行维护保养过程中，会产生一定量的废矿物油，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW08，代码为900-201-08。根据建设方提供的资料数据，废矿物油产生量为0.1t/a。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。 表5-5 项目固废产生处置情况表 固废类型 性质 产生量 处置措施 达标情况 不合格品 一般固废 2t/a 设置一般固废暂存间，分类收集后出售 无害化处置达到环保要求 边角料 一般固废 2t/a 一般性废包装材料 一般固废 1.5t/a 收集到的粉尘 一般固废 3.564kg/a 废矿物油 代码：900-201-08 危险固废编号HW08 0.1t/a 设置危废储存间，送有资质的单位回收处理 生活垃圾 一般固废 0.75t/a 定期交由环卫处理

# 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 粉尘 | 无组织排放 | 4kg/a | 0.436kg/a |
|  |  | VOCs | 有组织排放 | 0.1536t/a（279.3mg/m3） | 0.201t/a（41.875mg/m3） |
|  |  |  | 无组织排放 | 0.14896t/a（0.621kg/h） | 0.14896t/a（0.621kg/h） |
|  |  | HCL | 有组织排放 | 0.018t/a（3.75mg/m3） | 0.018t/a（3.75mg/m3） |
|  |  |  | 无组织排放 | 0.002t/a（0.0083kg/h） | 0.002t/a（0.0083kg/h） |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 2.7kg/a（1.5mg/m3） | 2.7kg/a（1.5mg/m3） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 96t/a | 0t/a |
|  |  | CODCr | 300mg/l | 0.0288t/a | 0t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/l | 0.00288t/a | 0t/a |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 一般固废 | 生活垃圾 | 0.75t/a | 0t/a |
|  | 生产固废 |  | 不合格品 | 2t/a | 0t/a |
|  |  |  | 边角料 | 2 t/a | 0t/a |
|  |  |  | 一般性废包装材料 | 1.5 t/a | 0t/a |
|  |  |  | 收集到的粉尘 | 3.564kg/a | 0t/a |
|  |  | 危险固废 | 废矿物油 | 0.1t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 营运期噪声 | 各车间机加工设备的运行噪声 | 70-80[dB(A)] | 2类标准昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) |
| 主要生态影响（不够可附另页） 项目建成后做好绿化工作，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用以生产线为中心，直至厂界各方向放置绿化植物。绿化植物选择原则为：①以蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的植物。本项目对周围的生态环境影响很小。 |

# 7、环境影响分析

一．施工期环境影响分析： 1、施工期大气环境影响分析 （1）大气环境影响分析 施工期的大气污染物主要有施工扬尘，汽车尾气和燃油机械废气。 施工期扬尘主要产生于地基开挖、管线铺设、弃土、建材装卸、车辆行驶等作业。据有关资料显示，施工场地扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘，影响范围也在100m左右。拟建项目施工扬尘主要对项目区南面及东面居民点产生一定不利影响。 汽车尾气和施工机械排放的尾气主要污染物有CO、NOx、HC等，可能导致施工场地局部范围内空气质量下降，这些气体扩散后其浓度会迅速降低，影响范围小，其尾气污染物最大浓度落点距边界的距离不超过150m，且浓度值均在《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准之内。由于工程施工高峰期空气污染物的排放强度较低，因此，工程施工产生的大气污染物对施工区及周边空气环境影响较小。 （2）废气污染控制措施： ①及时硬化进场施工道路路面，定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。 ②施工工地周围设围墙，高度不低于2.5m，围墙在三通一平前完成。 ③各单体建筑物四周1.5m外全部设置防尘网，密度不低于2000目/100平方厘米，防尘网先安装后施工，防尘网顶端高出施工作业面2m以上。 ④在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气不许土方作业和人工干扫。在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）时，应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 ⑤渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置。 ⑥对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘。 ⑦施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 2、施工期水环境影响分析 （1）水环境影响分析 施工期水环境影响主要来自施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水主要有混凝土养护水，运输车辆冲洗废水等，施工废水主要污染物有COD、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。施工废水经沉淀池澄清后可循环使用。 施工人员生活污水产生于施工人员生活过程中，污水中主要含SS、CODcr、BOD5、NH3-N等，由于本项目施工人数较少，生活污水排放量不大，经化粪池处理后可提供给当地居民用于周边菜地施肥。 （2）水污染控制措施 ①施工现场应设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，冲洗废水经过沉淀处理后回用作为洗车水。 ②施工人员生活污水经化粪池处理后提供给当地居民用于周边菜地施肥。 ③做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，应用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。 3、施工期声环境影响分析 （1）声环境影响分析 施工期对声环境的影响主要来自施工机械噪声，其次是交通噪声和人为噪声。机械噪声主要由施工机械运行所造成，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强（特别是冲击式打桩机），表7-1为施工期噪声值较大的机械设备的噪声随距离衰减情况。 表7-1 施工机械噪声源强及其对不同距离声环境影响预测结果 机械类型 源强 噪声预测值 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 300m 400m 挖土机 96 82 76 70 64 62 56 52 50 46 44 空压机 85 71 65 59 53 51 45 41 39 35 33 载重车 89 75 69 63 57 55 49 45 43 39 37 冲击机 95 81 75 69 63 61 55 51 49 45 43 混凝土输送泵 95 81 75 69 63 61 55 51 49 45 43 由上表可知，一般施工机械噪声在场区中心施工时对场界外影响很小，但在场界附近施工时，昼间影响范围达到100m，夜间影响范围达200m。项目施工区最近的声环境敏感点为西面居民点，距离施工区边界最近距离为164m，施工噪声对其影响有一定的影响。 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束时，施工噪声也自行结束。 （2）噪声污染控制措施 ①选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 ②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 ③施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工，如确因工程施工需要，需向环保部门经申请夜间施工许可证，批准后方可实施，并需告知附近居民，尽量做到施工建设时噪声对影响区公众的不利影响降至最小。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。 4、施工期固体废物影响分析 （1）固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要为建筑物建设过程产生建筑垃圾以及少量施工人员生活垃圾等。 建筑垃圾主要来自建筑装修过程中产生的碎石、废木料、废金属等杂物。本项目建筑垃圾的处置严格按《城市建筑垃圾管理规定》的要求及时清运至项目附近的建筑垃圾消纳场，对周边环境影响较小。 施工期生活垃圾集中堆放，严禁乱扔乱弃、污染环境，并定期清运至城镇垃圾处理场，对周边环境影响较小。 （2）固体废物污染防治措施 ①在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施； ②在施工中应做到规范施工，文明施工，规范运输，施工场地应保持整洁卫生，渣土、弃土要及时清理，及时运走； ③对建筑垃圾临时堆放场应采取覆盖措施，避免产生水土流失。 ④主体工程开挖产生的少量土方集中临时堆放于建筑物周边空隙地用于后期绿化用土，无需土方外运，土方临时堆放场应采取覆盖措施。 5、施工期生态影响 （1）生态环境影响 据现场调查，用地类型主要为荒地；园地植物主要为柚子、橘子等，林地主要为松树、樟树及灌木丛，动物主要为老鼠、青蛙、麻雀等常见动物。由于建设地及其附近没有生态环境敏感地区和受保护的动植被，因此，项目建设对植被的影响总体影响较小。施工期对生态环境的影响主要表现为水体流失影响。施工过程由于扰动表土结构，土壤抗蚀能力降低，地表裸露，在地表径流的作用下，可能造成水土流失。工程施工可能造成的水土流失面积主要包括以下2个方面： ①基础开挖、场地平整、主体工程施工等对原有地表的扰动，使其地表建筑物、植被等受到破坏，水土保持能力降低。 ②临时弃土、弃渣堆置，产生新的裸露地表，该地表受雨水冲刷极易产生大的水土流失。 水土流失的影响主要是造成地表水体污染，以及损坏施工场地附近的植被。 （2）水土流失防治措施 在建设期间，由于工程建设扰动地表，并造成土体裸露，使疏松土体直接受降雨及径流的综合作用发生水土流失，根据工程的平面设计及工程所导致的水土流失特点采取如下措施进行防治： ①在本工程用地区外围修建围墙，以确保施工所引起的水土流失不流出项目的防治范围； ②对于施工产生的建筑垃圾，应选择合适的堆场，并采取覆盖措施，避免造成植被破坏和水土流失； ③在土方场地平整后，围墙建设的同时，对道路、堆场等地点进行硬化措施，既起到防治水土流失的目的，也方便后期施工； ④主体工程的土方填筑结束后，立即对绿化区回填表土植种草木，项目区建成后尽快恢复恢复周围受影响的植被，做好项目区内的绿化规划； ⑤水土保持方案应与工程主体建设同步，做到边施工边治理，把水土流失降到最低程度。 二．营运期环境影响分析： 1、水环境质量影响分析 项目建成后，无生产废水产生，生活污水产生量为0.32m3/d，即96m3/a。项目生活污水经化粪池处理用于周边菜地施肥，绿化浇灌，不外排。 本项目拟设置一个循环冷却水池，规格为6*5*1m，其容积为30m3，冷却水循环使用，本项目水冷方式为间接夹套冷却，不直接与物料接触，因此冷却后的水依然为清洁水；冷却池每天增加新鲜水用水量2m3,来维持循环使用。建设单位拟将地面采用混凝土浇筑硬化，并铺设至少2mm厚HDPE防渗膜，渗透系数≤10-10cm/s，且派专人定期检查循环水池运行情况，保证项目冷却水不外排，同时节约产品成本。 项目污水处理可行性论证：通过工程分析可知，本项目生活污水产生量约为96t/a。根据相关资料可知，每亩早稻灌溉需水量180~230m3，中稻220~240m3，晚稻230~320m3，蔬菜220~550m3，棉花30~100m3，小麦10~80m3。菜地用水系数按220m3计算，即可知本项目一年产生的生活污水仅能浇灌0.436亩菜地，而本项目地处农村环境，菜地数量较多，可完全消纳本项目产生的废水。 故本项目生活污水通过上述措施处理后可被综合利用，不会对周边环境造成明显的影响。 2、环境空气质量影响分析 项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃烧废气，主要废气为混料、上料工序产生的投递粉尘、挤出成型工段产生的VOCs、HCL以及食堂油烟废气。 （1）粉尘 由工程分析可知项目粉尘产生量为0.004t/a，企业拟将设置独立的混料、上料车间，混料、上料设备均自带脉冲式布袋除尘器，粉尘经机器自带的脉冲式布袋除尘器收集处理后，无组织排放。根据同类项目类比分析可知，集气罩收集效率为90%，除尘器去除效率为99%，风机量为2000m3/h，卸料时间一年约为100h。经计算粉尘排放量为0.436kg/a（2.18mg/m3）。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物最高允许排放浓度（120mg/m3），同时根据下文的预测结果可知粉尘的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。 本项目采用脉冲式布袋除尘器对粉尘进行处理可行性分析 除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。 废气处理工艺流程如下图所示： 图7-1 脉冲式布袋除尘处理工艺流程图 达标可行性 项目产生的粉尘通过处理后，粉尘排放量为0.436kg/a（2.18mg/m3）。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物最高允许排放浓度（120mg/m3），同时根据下文的预测结果可知粉尘的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3），措施可行。 （2）挤出成型废气 经工程分析计算得知，本项目挤出成型废气中有机废气产生量约为1.4896t/a，HCL产生量为0.02t/a。针对本项目有机废气的特点，为降低投资成本，保证净化效果和减少运行费用，建设单位拟采用以UV光解系统为主处理有机废气。这种工艺是目前国内公认先进处理有机废气的方式。建设单位拟在厂房印刷设备上方设置集气罩收集有机废气（收集率90％），接着经过送风系统（送风量为2000m3/h，每天运行8h，年运行300d）送至UV光解处理系统（处理效率以85%计），最后经离地15m高的排气筒排放。 经计算项目有组织排放的VOCs为0.201t/a，速率为0.08375kg/h，浓度为41.875mg/m3。无组织排放的有机废气量约为0.14896t/a，速率为0.621kg/h。满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值（有组织排放50mg/m3、1.5kg/h，无组织排放2.0mg/m3）。 因为本项目HCL产生量较少，同时HCL的产生主要在挤出成型工段，与VOCs一并产生，故本项目HCL与本项目VOCs一同被收集后，通过UV光解处理后，通过15m高排气筒排放。经计算有组织排放的HCL为0.018t/a，速率为0.0075kg/h，浓度为3.75mg/m3。无组织排放的有机废气量约为0.002t/a，速率为0.0083kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值（有组织100mg/m3，无组织0.2mg/m3）。 本项目采用UV光解对VOCs进行处理可行性分析 UV光解技术工作原理 1、利用特制的高能UV紫外线光束照射有机废气和恶臭气体，裂解有机废气和恶臭气体的分子键，瞬间打开和断裂氨、硫化氢、二硫化碳、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、三甲胺、苯乙烯以及VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，降解转变为低分子化学物，如二氧化碳和水等物质。 2、利用高能臭氧分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等。UV+O=→O- + O*（活性氧）O+O=→O3（臭氧）。 3、利用特制的TiO2光触媒催化氧化过滤棉，在UV紫外光的照射下，对空气进行协同催化反应，产生大量臭氧，对有机废气和恶臭气体进行催化氧化协同分解反应，使有机废气和恶臭气体降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，从而达到脱臭及杀灭细菌的目的。 UV光解技术性能综述 一、高效除恶臭：能高效去除有机物VOC、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率可达99.9%以上，脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准（GB14554-93). 二、无需添加任何物质：只需要设置相应的管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。 三、适应性强：可适应高浓度、大气量、不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。 四、运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.1度电能），设备风阻极低<30pa,可节约大量排风动力能耗。 五、无需预处理：恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在摄氏-30℃-65℃之间，湿度在40%-95%之间均可正常工作。 六、设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件。 七、优质进口材料：防火、防腐蚀性能高，性能稳定，使用寿命长。 针对本项目的有机废气浓度高、风量小等特点，本工程选取能有效回收有机废气，简单、成熟、投资少且能满足达标排放要求的UV光解技术对本项目产生的有机废气进行回收处理，由工程分析与下文的预测结果可知VOCs的有组织、无组织排放满足标准要求，措施可行。 本次评价采用估算模式SCREEN3对项目产生的VOCs、粉尘、HCL影响范围进行预测，源强见表7-2（点源参数：排气筒高度15米，排气筒内径0.6米，烟气温度20℃），预测结果见表7-3、7-4。 表7-2 污染物源强及预测参数 污染物 名称 排放方式 产生速率 kg/h 产生浓度mg/m3 排放速率 kg/h 排放浓度mg/m3 面源长度 面源宽度 排放高度 VOCs 有组织排放 0.32 160 0.08375 43.875 / / 15 无组织排放 0.621 / 0.621 / 40m 20m 4m HCL 有组织排放 0.0075 3.75 0.0075 3.75 / / 15 无组织排放 0.0083 / 0.0083 / 40m 20m 4m 粉尘 无组织排放 0.00436 / 0.00436 / 40m 20m 4m 表7-3 有组织排放预测结果 距离 有组织排放VOCs 有组织排放HCL 浓度mg/m3 占标率% 浓度mg/m3 占标率% 10 0 0 0 0 100 0.007119 0.36 0.0006375 0.32 196 0.008087 0.4 0.0007242 0.36 200 0.008082 0.4 0.0007237 0.36 300 0.00696 0.35 0.0006233 0.31 400 0.006841 0.34 0.0006126 0.31 500 0.006072 0.3 0.0005437 0.27 600 0.00585 0.29 0.0005239 0.26 700 0.005391 0.27 0.0004828 0.24 800 0.00531 0.27 0.0004755 0.24 900 0.005265 0.26 0.0004715 0.24 1000 0.00511 0.26 0.0004576 0.23 1100 0.004881 0.24 0.0004371 0.22 1200 0.004634 0.23 0.000415 0.21 1300 0.004386 0.22 0.0003927 0.2 1400 0.004143 0.21 0.000371 0.19 1500 0.003912 0.2 0.0003503 0.18 1600 0.003693 0.18 0.0003308 0.17 1700 0.003489 0.17 0.0003125 0.16 1800 0.003299 0.16 0.0002954 0.15 1900 0.003122 0.16 0.0002796 0.14 2000 0.002958 0.15 0.0002649 0.13 最大落地浓度 0.008087 0.4 0.0007242 0.36 最大落地距离 196m 由上表的预测结果可知，本项目点源在采取环保措施时，VOCs有组织排放最大落地浓度为0.008087mg/m3，占标率0.4%，出现在196米处。HCL有组织排放最大落地浓度为0.0007242mg/m3，占标率0.36%，出现在196米处。 表7-4 无组织排放预测结果 距离 无组织排放VOCs 无组织排放粉尘 无组织排放HCL 浓度mg/m3 占标率% 浓度mg/m3 占标率% 浓度mg/m3 占标率% 10 0.00001604 0 0.00000411 0 0.000007827 0 100 0.002816 0.14 0.0007221 0.07 0.001375 0.69 143 0.003033 0.15 0.0007776 0.08 0.00148 0.74 200 0.002587 0.13 0.0006634 0.07 0.001263 0.63 300 0.002585 0.13 0.0006629 0.07 0.001262 0.63 400 0.002344 0.12 0.0006011 0.06 0.001144 0.57 500 0.002076 0.1 0.0005323 0.05 0.001013 0.51 600 0.002059 0.1 0.0005278 0.05 0.001005 0.5 700 0.002001 0.1 0.0005131 0.05 0.0009767 0.49 800 0.001864 0.09 0.000478 0.05 0.0009099 0.45 900 0.001717 0.09 0.0004402 0.04 0.0008379 0.42 1000 0.001574 0.08 0.0004037 0.04 0.0007684 0.38 1100 0.001441 0.07 0.0003695 0.04 0.0007034 0.35 1200 0.001322 0.07 0.000339 0.03 0.0006453 0.32 1300 0.001216 0.06 0.0003118 0.03 0.0005936 0.3 1400 0.001122 0.06 0.0002877 0.03 0.0005478 0.27 1500 0.001039 0.05 0.0002663 0.03 0.000507 0.25 1600 0.0009634 0.05 0.000247 0.02 0.0004703 0.24 1700 0.0008959 0.04 0.0002297 0.02 0.0004373 0.22 1800 0.0008354 0.04 0.0002142 0.02 0.0004078 0.2 1900 0.0007811 0.04 0.0002003 0.02 0.0003812 0.19 2000 0.0007322 0.04 0.0001877 0.02 0.0003574 0.18 最大落地浓度 0.003033 0.15 0.0007776 0.08 0.00148 0.74 最大落地距离 143m 由上表的预测结果可知，本项目面源在采取环保措施时，VOCs无组织排放最大落地浓度为0.003033mg/m3，占标率0.15%，出现在143米处。HCL无组织排放最大落地浓度为0.00148mg/m3，占标率0.74%，出现在143米处。粉尘最大落地浓度为0.0007776mg/m3，占标率0.08%，出现在143米处。 距离项目最近的环境敏感点为项目东北面393m处的托头岭村居民。在正常排放情况下，本项目产生的VOCs、HCL有组织排放、HCL粉尘和VOCs的无组织排放最大落地浓度都较低。通过预测结果可知，本项目废气对周边空气环境的影响较小，不会对周边的居民生活的空气环境造成明显影响。故建设方应加强环保措施的维护，确保设施的正常运行，减少事故的发生。 （3）大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为大气环境防护区域。 根据项目项目无组织排放源及相关参数（如表7-5所示），计算污染源的环境防护距离。结果显示：污染因子在场界以外没有超标，项目无组织排放大气环境防护区域在场界区域之内，故不需设立大气环境防护距离。 表7-5本项目无组织排放源排放速率 污染物名称 Qc（kg/h） 宽度（m） 长度（m） 排放高度 L(m) 粉尘 0.00436 20 40 4m 无超标点 VOCs 0.621 20 40 4m 无超标点 HCL 0.0083 20 40 4m 无超标点 图7-2 粉尘大气环境防护距离 图7-3 VOCs大气环境防护距离 图7-4 HCL大气环境防护距离 排气筒 项目设置有一个排气筒，用于排放经UV光解系统处理后的有机废气，其位于项目厂区东北侧，生产车间旁，其高度为15m，高于周围200m半径范围的建筑5m以上，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中对排气筒的设置要求。 3、声环境质量影响分析 （1）噪声源强及已采取的防护措施 本项目噪声污染源主要为印刷机、封底机、缝纫机、裁袋机、叉车等设备运行过程中产生的噪声，噪声功率级为 70~85dB（A）。通过选用低噪声 设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响，主要设备噪声情况如表 7-6所示。 表 7-6 项目噪声情况一览表 序号 名称 数量（台） 单机dB（A） 降噪措施 1 混料机 1 70～80 置于车间内+选用低噪声设备+基础 减震设施 2 挤出机 1 70～75 3 成型机 1 80～85 4 切割机 1 80～85 5 压花机 1 80～85 6 上料机 1 70～80 （2）预测模式 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi ——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti ——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （3）噪声预测结果及影响分析根据噪声预测模式，场界四周噪声贡献值见表7-7。 表 7-7 项目场界噪声预测结果一览表 单位： dB(A) 序号 点位 预测点距本项目边界水平距离 预测值 排放限值 昼间 夜间 1 东场界 1m 46.47 60 50 2 南场界 1m 42.08 60 50 3 西场界 1m 45.62 70 55 4 北场界 1m 54.25 60 50 从以上预测结果可知，本项目营运期间项目各厂界噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 为控制项目噪声源出现污染影响，本环评要求建设单位采取以下措施进行防治： ①优先选择低噪声设备：在满足生产工艺需求的前提下在设备选型时选择噪声低的设备。 ②设备减震降噪措施：对部分生产设备设置橡胶减震接头或减震垫等减震设施。 ③加强管理：建立设备定期维护、保养的管理制度，保证设备正常运转，防止设备故障形成的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 ④合理进行总平布置：将主要产噪设备放置于生产厂房内，充分利用生产厂房围墙隔声。 ⑤加强运输车辆的管理：在原辅材料及产品运输、装卸时做到文明操作，严格规范运输车辆停车秩序、禁鸣喇叭、减少启动和怠速等。 采取以上减震、隔声等措施后，可使上述设备的噪声源强下降10-15dB（A），另各产噪设备均置于车间内，本项目车间采用钢结构，结合《彩钢复合板公路声屏障材料室内声学性能研究（杨满宏、刘书套）》中对各规格钢板隔声量研究结果：钢板隔声量大于15dB（A），因此车间对噪声的削减量在15dB（A）以上。 综上所述，在采取上述措施治理后可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准限值要求。因此该项目产生的噪声不会对周边产生明显的影响。 4、固体废弃物影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、不合格产品等一般工业固体废物和废矿物油等危险废物。 表7-8 项目固废产生处置情况表 固废类型 性质 产生量 处置措施 达标情况 不合格品 一般固废 2t/a 设置一般固废暂存间，分类收集后出售 无害化处置达到环保要求 边角料 一般固废 2t/a 一般性废包装材料 一般固废 1.5t/a 收集到的粉尘 一般固废 3.564kg/a 废矿物油 代码：900-201-08 危险固废编号HW08 0.1t/a 设置危废储存间，送有资质的单位回收处理 生活垃圾 一般固废 0.75t/a 定期交由环卫处理 危险废物处置措施 表7-9 工程分析中危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废矿物油 HW08 900-201-08 0.1 设备维护保养 液态 油污 油污 一季度 有毒 危废暂存间分类暂存，定期交由有资质的单位处理 项目营运过程中废矿物油属于危险固废，应集中收集后委托有资质的处理单位进行处理。本项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单的相关要求，项目危废固废暂存场所设在车间与仓库之间，厂区的东部，面积约5.0m2。 对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单中的有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 表7-10 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废矿物油 HW08 900-201-08 车间与仓库之间 5 桶装 0.1t 一年 （2）一般工业固废处置措施 一般工业固废包括不合格产品集中收集后出售给其他物资企业回收利用。 建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场应满足如下要求： a. 地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 b. 要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 c. 按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、环境风险分析及防范措施 风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 物质风险识别：本项目原料成分为PVC树脂粉，属于可燃固体，易发生火灾，燃烧后释放有害废气。 生产设施风险识别：树脂瓦在生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。项目生产设施风险识别见表7-11。 表7-11 项目生产设施环境风险因素识别 序号 生产场所 主要危险 1 储存场所 火灾 2 生产车间 火灾 重大危险源辨识：根据《危险化学品重大危险源辨识》（18218-2009），本项目生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的物料无重大危险源。 （3）环境风险发生原因分析 表7-12 项目环境风险发生原因 序号 生产场所 主要危险 可能原因 1 储存场所 火灾 ①电线老化，漏电起火②员工带入火源起火 2 生产车间 火灾 ①生产设备起火②电线老化，漏电起火③员工带入火源起火 原材料储存和产品运输风险分析 项目涉及的原材料主要是高分子材料，是可燃物质。在燃烧时的分解产物主要为CO、CO2、H2O等，CO有窒息作用，渗入肺部，导致血液中毒，因此，一旦发生火灾，需采取相应的防范治理措施，避免释放的烟雾和气体对厂区内工作人员及周边居住区村民的身体造成影响。 因项目呈固态，且无挥发、易溶的危险物质，运输过程如发生泄漏事故，易于清理，因此，项目运输过程环境风险较小。 根据表7-11的环境风险发生原因可知，项目火灾的发生原因可分为3种：①生产设备起火②电线老化，漏电起火③员工带入火源起火，针对这三种原因建设方应采取对应的预防措施，减少火灾事故发生概率，措施如下： ①强化生产设备的维护保养制度，定期停工对生产设备进行保养和维修，减少设备事故发生概率，从而减少生产设备起火的概率 ②加强员工安全操作培训，增强员工安全意识。 ③定期对厂区带电线路进行检修，如遇老化线路及时更换。 ④禁止员工将火源带入生产区域，严禁员工在仓库和生产区域吸烟，同时对厂区火源进行规范化管理，安排专人使用和管理。 综上所述，在采取以上措施后，可以有效降低本项目火灾发生概率，可最大限度地减少可能发生的环境风险。 （4）环境风险防范措施及对策 相关经验说明，及早落实有效的防治措施，将会减少事故的发生和将事故可能造成的危害减小到最低程度，减轻突发性事故对生态环境的影响，以实现经济效益与环境效益的统一。 为达到以上目的，有必要从日常管理上实行全面和严格的对策措施。同时准备周密的事故应急对策，以便应付万一可能发生的事故。为此，结合本项目的实际情况，提出以下对策建议。 ①风险事故预防措施及对策 实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是完全可以避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。 ②物料仓储风险防范措施 设立专用库区，使其符合储存物料的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施物料的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态，并设置明显的标识及警示牌；对物料的名称、数量进行严格登记；凡储存的岗位，都应配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 ③ 生产及操作过程风险防范措施 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，还将造成直接或间接的经济损失，还可能成为社会不安定的因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。 诱发突发性污染事故的因素很多，其中被认为较重要的有以下几个：设计上存在缺陷；设备质量差，或因无判废标准（或因不执行叛废标准）而过度、超时、超负荷运转；管理或指挥失误；违章操作。因此，对突发性污染事故的防治对策，除科学合理的厂址选择外，还应从以下几点严格控制和管理，加强事故防范措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。 ④风险有毒气体的防范措施 a安全教育培训和宣传：PVC树脂粉燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 b加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、检测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 c建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：PVC树脂粉燃烧可能产生各种有毒气体中毒事故，企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 ⑤末端处置过程风险防范措施 a废气末端治理措施必须确保日常正常运行，如发现人为原因不开启环保治理设置，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 b为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 c废气处理岗位严格按照操作规程进行，确保废气处理效果。 d对废气治理设施进行定期检修（每周至少一次），保证其正常运行，同时，为了确保废气净化设施的电力供应，本环评要求： 如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。为确保安全，风机仍然继续运转（采用应急发电机）。风机出现故障时，备用风机立即启动。 ⑥其他防范措施 厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。按规范要求配备足够的正压式防毒面具。 （6）风险评价结论 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 6、应急预案 （1）明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用；环境应急工作组负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作，做好各小队之间的协调配合工作。迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故发生，果断控制或切断事故灾害链。 （2）明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人；负责人负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断，协调副总指挥工作内容，向上级领导报告事故及对事故的处理情况。 （3）确认可能发生的事故类型、地点；定期组织隐患排查治理，公司对仓库、重要生产设备、设施和场所采取24小时值班巡检和不定期检测等方式进行监控；遵循“早发现、早报告、早处置”的原则对异常情况及早处置。建设单位应编制危险废物装卸作业严格按照规程操作，使用的工具可避免损坏储桶，并有相应防护装置。加强安全管理，对于从事作业的工人，应进行生产操作和安全技术教育。在生产车间里，一定要严禁烟火。 （4）确定事故影响范围及可能影响的人数； （5）确定报警方式，如电话、警报器等； （6）明确可用于应急求援的设备、设施； （7）明确保护措施程序；企业应建立危险源的管理制度，落实监控措施。分析汇总数据，并建立危险源台帐、档案。对区域内容易引发突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对环境危险源、危险区域采用人工和自动监控。 （8）做好事故后的恢复工作程序； （9）做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 7、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 8、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-13 环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 大气 排气口 VOCs、颗粒物、HCL 半年一次 噪声 厂界 连续等效A声级 半年一次 固废 \ 危险废物台账 每年一次 环境监测工作可委托当地监测站监测。 10、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥，故建议本项目不申请水总量指标；本项目废气排放为颗粒物、VOCs、HCL，颗粒物和HCL不在国家总量指标控制因素中，建议本项目对VOCs申请总量控制指标，建议本项目申请总量控制指标如下： 污染物 本项目排放量（t/a） 总量控制指标建议（t/a） VOCs 0.34996 0.4 11、环保投资估算 该工程总投资约100万元，其中环保投资约20万，环保投资约占工程总投资的20%，环保建设内容如表7-14所示。 表7-14 环保投资估算一览表 序号 类别 治理措施 投资（万元） 备注 1 废气 VOC 集气罩、UV光解、15m高排气筒 14 新建 2 粉尘 车间通风+布袋式除尘器 1 新建 3 食堂油烟 抽油烟机 0.5 新建 4 废水 生活废水 化粪池 0.5 新建 5 冷却循环水 冷却循环水池 1 新建 6 噪声 基础减震、隔声罩等降噪等措施 1 新建 7 固废 危险废物 危险废物暂存间 1.5 新建 8 一般废物 一般固废暂存间 0.5 新建 合计 20 -- 12、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表7-15 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型 排放源 监测因子 防治措施 验收执行标准 施工期 施工场地 扬尘、生活污水、噪声、垃圾等 设围挡、洒水降尘、低噪声设备等 减轻施工环境影响 大气 生产区 粉尘 车间通风+布袋式除尘器 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准 VOCs 集气罩+UV光解+15m高排气筒 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值 HCL 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准 食堂 食堂油烟 抽油烟机 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值 废水 生活污水 COD、氨氮 化粪池 用于周边菜地施肥 固体废物 办公生活 一般固废 生活垃圾 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理 符合相关环保要求 生产固废 边角料 设置一般固废暂存间，分类收集后出售 一般性废包装材料 收集到的粉尘 不合格产品 危险固废 废矿物油 设置危废储存间，送有资质的单位处理 噪声 设备 LeqA 基础减振、厂房隔声等降噪措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

# 8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | VOCs | 集气罩+UV光解+15m高排气筒 | 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值 |
|  |  | HCL |  | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准 |
|  |  | 粉尘 | 风机、加强车间通风 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 抽油烟机 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池 | 用于周边菜地施肥 |
| 固体 废物 | 办公生活 | 一般固废 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理处置。 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  | 生产固废 |  | 边角料 | 设置一般固废暂存间，分类收集后出售 |  |
|  |  |  | 一般性废包装材料 |  |  |
|  |  |  | 收集到的粉尘 |  |  |
|  |  |  | 不合格产品 |  |  |
|  |  | 危险固废 | 废矿物油 | 设置危废储存间，送有资质的单位回收处理 |  |
| 噪 声 | 机电设备 | 生产设备运行产生的噪声 | 各设备采取隔声、消声、基础减振等综合治理措施，经距离衰减。 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 根据现场调查及企业提供的资料可知，项目位于汨罗市罗江镇托头岭村十三组，项目营运期影响生态环境的废气、废水、噪声、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度。总之，本项目建设对项目周边生态环境影响较小。 |

# 9、结论与建议

一、结论 1、项目概况 汨罗嘉庆树脂瓦厂拟在汨罗市罗江镇托头岭村十三组建设“年产2000吨环保树脂瓦建设项目”，本项目占地面积为3600m2，建筑面积1400m2。本项目年产2000吨环保树脂瓦。本项目总投资100万元，环保投资20万元，占总投资的20%。 2、建设项目可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目主要产品为环保树脂瓦，主要生产设备如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 本项目无废旧塑料清洗、破碎、造粒等工序，项目所采用工艺及设备不在汨罗市塑业行业整治限制及淘汰工艺限制内，符合汨罗市地方产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目位于汨罗市罗江镇托头岭村十三组，所在土地为建设方所租赁，其为农村集体用地。该区域属汨罗市乡镇地区，项目所在地无具体规划，选址充分利用闲置土地，建设单位已取得村、镇及相关部门的同意（详见附件）。本项目用地根据选址意见可知，项目已取得国土部门的同意。选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。本项目所在地临近G107等道路，交通十分便利。项目所在地给供电条件较好。虽然项目距离居民点等环境敏感点较远，同时本项目工艺较为简单，项目污染源强如生活污水、噪声、粉尘，其量较小且均得到合理的处置，故其对周边影响较小，因此污染对外环境和环境敏感点的影响均较小，因此项目的建设与周边环境不相冲突，故本项目选址不存在明显环境制约因素。 综上所述，本项目环境保护的角度分析，本项目选址可行。 （3）平面布局合理性分析 本项目厂区大门位于项目区东南侧，厂区西南部为办公生活区域，东部为生产区域。整个厂区人流、物流分开，方便了运输。本项目厂界、相关设施、建设等与西侧砖厂保持了一定距离，符合相关设置要求。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。 3、环境质量现状评价结论 拟建项目区空气质量中SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准；HCL满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相应的标准。项目地环境空气质量良好；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求：周边地下水满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）III类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 4、施工期环境影响 本项目为新建项目。根据现场踏勘，本项目需进行土建工程、主体、辅助工程、公用工程、环保工程等工程的设备安装。 （1）大气环境影响分析结论 本项目施工期对大气的污染主要表现在土石方的填埋以及建筑材料运输过程中产生的粉尘，在采取各项污染物防治措施后，则工程施工扬尘对周围环境影响不大。 （2）水环境影响分析结论 施工期工地四周需建集水渠，打桩泥浆水等废水经集水渠进入隔油沉淀池集中，经隔油沉淀后的废水上清液回用于施工建设，泥浆运至指定地点填埋，严禁任何废水未经处理随意排放至周边农田、水渠。采取以上措施后，对水环境影响较小。 （3）固体废物环境影响分析结论 施工期的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾应及时进行清运、填埋或回收利用。生活垃圾须及时联系并由环卫部门清运处理，做到日产日清，防止腐烂变质、孳生蚊蝇、产生恶臭、传染疾病，对周围环境和人员健康带来不利影响。可知项目建设期产生的生活垃圾对周围环境影响较小。 （4）声环境影响分析结论 施工期噪声主要为各类施工机械设备运转噪声及车辆运输噪声。项目施工期采取一定降噪、隔音措施后，噪声对周边环境影响较小。 （5）水土流失影响 根据现场踏勘，工程施工过程中需要注意水土流失，在采取防治措施后，可有效降低水土流失。 5、营运期环境影响 （1）废水：本项目生产废水主要为冷却用水，拟经循环冷却池冷却后回用，定期补充损耗，不外排；生活污水，项目生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥，不外排。对外环境影响很小。 （2）废气：粉尘通过脉冲布袋式除尘器风机（设计排风量为2000m³/h）的形式无组织排放，同时加强车间通风，粉尘能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值，粉尘对周围环境影响不大；VOCs和HCL通过在设置集气罩+UV光解+15m高排气筒排放的形式，使VOCs、HCL有组织排放。VOCs能够达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值，HCL能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值，对外环境影响较小；食堂油烟通过抽油烟机对其进行处理，排放浓度符合《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB 18483-2001）标准。 （3）噪声：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)；因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响，且无需设置噪声控制距离。 （4）固体废弃物：本项目营运期固体废物主要是不合格产品、生活垃圾等一般工业固废和废矿物油等危险废物。一般工业固废分类收集后外售处理；危险废物中废矿物油则交由有资质的单位处理。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理，确保垃圾及时清运。因此，本项目固体废物对周围环境影响较小。 6、环境风险分析及防范措施 本项目主要环境风险源有项目原料属于可燃固体，易发生火灾，燃烧后释放有害废气。板材在生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 7、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥，故建议本项目不申请水总量指标；本项目废气排放为颗粒物、VOCs、HCL，颗粒物和HCL不在国家总量指标控制因素中，建议本项目对VOCs申请总量控制指标，建议本项目申请总量控制指标如下： 污染物 本项目排放量（t/a） 总量控制指标建议（t/a） VOCs 0.34996 0.4 8、环评总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 二、建议及要求： 1、认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度确保环保投资及时到位。 2、项目投产运营期间，加强员工管理，避免生活垃圾意丢弃堆放。 3、日常生产时需采取各项劳动防护措施。 4、定期对设备进行日常维护保养。 5、搞好厂区绿化，吸声屏噪。 6、加强职工的职业卫生防护。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日