# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5000万块页岩砖建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 汨罗市彩宏环保建材有限公司 |
| 法人代表 | 刘其亮 | 联系人 | 刘其亮 |
| 通讯地址 | 汨罗市罗江镇罗江村13组 |
| 联系电话 | 17752839835 | 传真 |  | 邮政编码 | 414400 |
| 建设地点 | 汨罗市罗江镇罗江村13组 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建■改扩建（整治）□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 |
| 占地面积 (平方米) | 13300 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 2000 | 其中： 环保投资(万元) | 79 | 环保投资占总投资比例 | 3.95% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2018年5月 |
| 工程内容及规模： 1、基本情况： （1）项目背景 我国房屋建筑材料中70%是墙体材料，其中粘土砖占主导地位。岳阳市2004年房屋建筑施工面积约991.2万平方米，其中住宅约747.5万平方米。本年竣工房屋面积753.9万平方米，其中住宅639.3万平方米。所需墙体材料以标砖估算，按照房屋施工面积年所需标砖约为21亿块。根据湖南省政府湘政办发[2006]4号文件明确指出，逐步禁止生产和使用实心粘土砖，岳阳市已被列入国家第二批禁止使用实心粘土砖的城市，按照国家和省的统一部署，力争到2010年底，全省所有县级城市禁止使用实心粘土砖。本项目利用煤渣、原煤和页岩等年产页岩砖5000万块，为墙体材料生产项目，既符合国家相关鼓励政策，又满足了相关市场需求，前景广阔；而且项目利用本地页岩，有充足便利的原材料来源。 （2）项目建设的必要性 ①是推进墙体材料革新和节能建筑是节约能源的迫切需要。从全国来看，我国房屋建筑材料中70%是墙体材料，其中粘土砖占主导地位。我国每年生产粘土砖消耗7000多万吨标准煤。使用实心粘土砖，不仅增加墙体材料的生产能耗，而且会导致新建建筑的采暖和空调能耗大幅度增加，将加剧能源供需矛盾。 ②推进墙体材料革新和推广节能建筑师改善建筑功能、提供资源利用效率和保护环境的重要措施。 ③是落实岳政发[2003]23号文件精神，关于“为保护耕地、节约能源、保护环境，推广应用新型墙体材料，提高建设工程质量和人民生活水平……决定在全市限时禁止使用实心粘土砖……平江县、湘阴县、汨罗市、云溪区政府所在地的城镇在2005年6月30日前实现禁止使用实心粘土砖……各建制镇以上的小城镇应积极推广使用新材，逐步禁止使用实心粘土砖……墙改主管部门要重点发展承重新型墙体材料，加强对新型墙体材料的市场引导和宏观调控”，是限制和禁止使用实心粘土砖规定的迫切需要。 本项目原有工程2000年运营投产，年产1000万块粘土砖，不符合国家产业政策，根据汨罗市人民政府办公室关于印发《汨罗市粘土砖厂关停后续问题处理暨页岩砖厂生产整治工作方案》的通知【汨政办发（2017）50号】和汨罗市人民政府关于批准《汨罗市新型墙体材料企业布局专项规划（2017~2030）》的批复【汨政函（2017）117号】的相关要求，本项目作为新型墙材规划点中的罗江镇罗江村规划点进行转型升级，规划产品为烧结实心砖和多孔砖。本项目建设地点为汨罗市罗江镇罗江村原东冲砖厂，原东冲砖厂早已停产拆除平整，原有设备全部淘汰，本项目为新建项目，待完善相关环保手续和设施后，经汨罗市环保局验收通过方可投产。 受汨罗市彩宏环保建材有限公司委托，江西景瑞祥环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护分类管理名录》及国务院第253号令的要求，该项目必须进行环境影响评价，应编制环境影响报告表。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。项目属于整治环评。 2项目编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订，2015.1.1施行） （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日） （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日） （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日） （5）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日） （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日） （7）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日） （8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日） （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1施行） （10）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正） （11）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016) （12）《环境影响评价技术导则 水环境》(HJ/T 2.3-93) （13）《环境影响评价技术导则 声环境 》(HJ 2.4-2009) （14）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008) （15）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011) （16）《湖南省人民政府办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（湘政办发[2006]4号） （17）《岳阳市人民政府关于限时禁止使用实心粘土砖的通知》（岳政发[2003]23号） （18）《汨罗市全面关停从事生产粘土砖企业的工作方案》（HJ497-2009） （19）汨罗市人民政府办公室关于印发《汨罗市粘土砖厂关停后续问题处理暨页岩砖厂生产整治工作方案》的通知【汨政办发（2017）50号】。 （20）汨罗市人民政府关于批准《汨罗市新型墙体材料企业布局专项规划（2017~2030）》的批复【汨政函（2017）117号】 3、工程内容 项目总用地面积约为13300m2，总建筑面积约为9430m2，建设有隧道窑1座800m2；干燥室1栋400m2；原料车间4800m2；破碎车间400m2；半成品车间800m2；成品车间1间1800m2；员工宿舍250m2；办公室及辅助用房1栋180m2；并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施。产品规模为年产页岩砖5000万块。 项目主要建设内容及经济技术指标一览表见下表1-1： 表1-1 项目主要建设内容及经济技术指标一览表 序号 项目名称 单位 建筑面积 备注 一、主体工程 1 隧道窑 m2 800 2 干燥室 m2 400 3 原料车间 m2 4800 4 半成品车间 m2 800 5 成品车间 m2 1800 6 员工宿舍 m2 250 7 办公室及辅助用房 m2 180 8 破碎车间 m2 400 二、环保工程 9 脱硫除尘烟囱 m 80 三、经济技术指标 10 总占地面积 m2 13300 11 总建筑面积 m2 9430 12 绿化面积 m2 1330 10% 4、原辅材料消耗及主要设备 根据建设方提供的资料，主要原辅材料消耗及设备配置如下： 表1-2 主要原辅材料消耗 序号 名称 单位 年耗量 来源 1 页岩 万吨/年 9.2 由政府统一规划的页岩矿购买，本项目不自行开采 2 煤渣 万吨/年 2.25 湖北 3 原煤 万吨/年 1.125 江西吉安 4 电 Kwh/a 18万 罗江镇供电站 5 水 m3/a 12542 自来水 根据建设方提供的资料，本项目生产过程为物理压制过程，原料仅使用煤渣、原煤和页岩，无须其他任何添加剂等。项目页岩为外购，本项目不自行开采，目前汨罗市政府正在进行页岩矿统一开采规划布局。 表1-3 主要设备配置 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 装载机 650型 台 1 2 粉碎机 P140 台 1 3 破碎机 40-60 台 1 4 双轴搅拌机 台 2 5 液压多斗挖土机 台 1 6 胶带输送机 台 1 7 通风机 台 1 8 切坯机 台 1 9 码坯机 台 1 10 窑车 2500×2000 辆 150 11 滚筒筛 台 1 12 双击真空挤出机 50-50型 台 1 13 切条机 2000型 台 1 14 隧道焙烧 长80米×10米 座 1 由上表设备对照分析可知，本项目所选的设备没有《产业结构调整指导目录2011本（2013修订）》中的限制类、淘汰类产品。本项目设备均能满足产能需求。 5、原料和产品的技术指标 （1）原料技术指标 项目主要原料为煤渣、原煤和页岩，均为外地采购，本项目不开采原辅材料。使用薪材作为引火燃料，年用量约2t。本项目采用全内燃烧砖工艺，内燃的热量全部来自煤渣和原煤所含热量（发热量约为3500kJ/kg）。生火后煤渣自身的发热量可满足生产过程中热能的需求，不需要外加其他燃料。 ①页岩物化性能及放射性分析表 页岩物化性能：页岩（Shale）是一种沉积岩，结构致密，硬度较高，具有薄页状或薄片层状的节理，主要是由黏土沉积经压力和温度形成的岩石，其化学成分主要为Si02、A12O3、Fe2O3、CaO和MgO等。项目原料页岩硫含量约为0.015％，氟含量约为0.002%。 项目页岩的放射性指标见下表。 表1-4 页岩的放射性分析表 单位：Bq/kg 序号 检验项目 标准要求 实测结果 1 内照射指数（IRa） ≦1.0 0.41 2 外照射指数（Ir） ≦1.3 0.71 备注 符合《建筑材料放射性核素限量（GB6566-2001）》标准技术要求 由上表可知，项目所采用页岩符合《建筑材料放射性核素限量（GB6566-2001）》标准技术要求，无放射性影响。 ②煤渣成分 煤渣，工业固体废物的一种，火力发电厂、工业和民用锅炉及其他设备燃煤排出的废渣，又称炉渣。主要成分是二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁等。其矿物组成主要有：钙长石、石英、莫来石、磁铁矿和黄铁矿、大量的含硅玻璃体(Al2O3·2SiO2)和活性SiO2、活性Al2O3以及部分的未燃煤等。 ③原煤工业含量分析表 表1-5 原煤工业含量分析 项目 水分 （%） 灰分 （%） 挥发份 （%） 固定碳 （%） 全硫 （%） 发热量 （KJ/Kg） 原煤 0.96 79.96 13.45 5.33 0.59 3500 （2）产品（页岩砖）技术指标 项目总规模为年产5000万块页岩砖，每块重量约2.5kg。产品规格见下表1-6： 表1-6 产品品种规格 产品品种 规格（mm） 与标砖体积比 产量 烧结页岩实心砖 240×115×53 1：1 标砖2000万块 页岩空心砖 90*90*240mm 1.28:1 标砖3000万块 6、平面布置 厂大门设置于厂区北侧；由大门进入厂区东侧为办公室及辅助用房；大门进入厂区西侧为员工宿舍楼；整个厂区以隧道窑为中心，南侧为原料车间，成品车间、破碎车间和半成品车间位于隧道窑两侧；在厂区周边和各建筑周围做了绿化布置。厂区平面布置见附图。 7、能源、给排水 （1）能源： 本项目为机器设备用电由汨罗市罗江镇电网供给。 （2）给水： 生活用水采用地下水井供应，生产用水来自西侧东冲水库。 （3）排水： 本项目无生产废水排放，仅有少量生活污水排放，生活污水经化粪池处理后用作周边农田菜地施肥。 8、生产制度与劳动定员 本项目采用白班制10小时生产，年工作时间300天，劳动定员25人，均在厂区食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目作为新型墙材规划点中的罗江镇罗江村规划点进行转型升级，为新建项目，规划产品为烧结实心砖和多孔砖。项目建设地点位于汨罗市罗江镇罗江村原东冲砖厂，原东冲砖厂采用轮窑烧制粘土砖，早已停产进行拆除平整，原有设备全部淘汰。原砖厂存在的主要环境问题及改进措施详见下表1-7： 序号 环境影响因素 原有处理措施 存在的环境问题 拟整改措施 新建项目整改措施可行性 治理效果 1 生活废水 雨污分流管网；雨水收集池；化粪池 无 无 无 对区域水环境 无影响 2 烧制烟气(烟尘、SO2、NOX、氟尘) 无 现有轮窑废气无治理直排 改建为隧道窑烧制页岩砖，配套建设废气治理系统 新建废气治理设施采用双碱法脱硫除尘，整改完成后各类废气均能达标排放，整改措施可行。 《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)》表2和表3要求 3 原材料车间、进料口粉尘 无 对周边环境造成一定污染 设置封闭式原料车间，进料口和破碎工序设置集气罩，洒水降尘，地面采取防渗措施 新建项目车间和进料口粉尘得到有效抑制，整改措施可行。 4 噪声 未对设备进行减振降噪，生产车间之间未种植绿化带 对周边居民造成一定影响 减震垫基础减振、加强机械保养、规范装卸作业、禁止夜间生产、生产车间和厂界围墙周边种植绿化带隔声等一系列噪声防治设施 新建项目各工序节点噪声均能达标，整改措施可行。 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准 5 其他 裸露的土壤：无 因对相关整改措施的开展，导致部分土壤裸露 进行绿化或覆盖 新建项目绿化覆盖厂区裸露土壤，能有效抑制扬尘，整改措施可行。 对区域生态环境 无影响 大气污染物自动监控设备：无 项目未设置与环保局联网的大气污染物自动监控设备 安装大气污染物自动监控设备，并与环保局联网，以便环保局实时监控。 新建项目便于环保局实时监控项目大气污染物排放情况，整改措施可行。 便于环保部门对项目大气污染物排放情况进行实时监控。 表1-7 原东冲砖厂存在的主要环境问题和新建项目整改措施一览表 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 汨罗市位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带，地理位置为：东经112°51´至113°27´，北纬28°28´至29°27´。境域北抵岳阳，东邻平江，南接长沙、望城，西连湘阴、沅江，是连接省会长沙与湖南省北部重要城市岳阳的桥梁。境内有省道308东西穿过，国道107纵贯南北，现有京广铁路汨罗站以及近期通车的武广高速铁路汨罗站，交通十分优越。 本项目所在地为汨罗市罗江镇罗江村，地理位置优越。 2.地形、地质、地貌 汨罗市位于扬子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘地穹瓮江—幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。境内地层简单，由老到新依次为元古界冷空溪群，中生界白垩系和新生界下第三系中村组，第四系。根据《中国地震烈度区划图》（1992）湖南幅，汨罗市地震烈度为七度设防区。 本项目位于汨罗市罗江镇罗江村，根据地貌形态、成因类型和岩土特性等条件，该区域属于丘陵地貌，地坪坡度均在15%以下。 3.气候、气象 汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下： 年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃。 年均降水量1345.4mm，相对集中在4—8月，占全年总降水量61.5%，日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。 风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%，其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。 风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5—7月的偏南风，白天常有4—5级，夜间只有1级左右。 年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数为24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。 4.水文状况 本项目区域地表水主要为汨罗江。 汨罗江因主河道汨水和支流罗水相汇而得名，是仅次于湘、资、沅、澧的重要水系，其流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2，干流多年平均径流量为40.04亿m3,最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。50年最高水位35.2米（相对高程）。 5.植被和生物 汨罗市土壤种类有浅红黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层深厚，土质疏松，养分较丰富。 汨罗市不同区域的气候、地质、土壤，形成不同类型植被。主要植被有阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、毛竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。本工程区周围植被主要为草丛荒地和马尾松、杉木、湿地松、杂草及灌木等树种；动物主要为老鼠、麻雀和虫类等。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的动植物。 区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目所在地环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 西侧东冲水库 农业灌溉用水 V类 2 环境空气质量功能区 执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准 3 声环境功能区 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类限值 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是两控区 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 空气环境质量现状： 本次环评根据湖南谱实检测技术有限公司2017年11月10~11日对项目地的大气实测数据进行评价（监测过程中项目处于停产状态）。 监测因子：SO2、NO2、PM10、氟化物。 监测时间：2017年11月10~11日连续2天监测日均值。 监测点位：G1——项目地北侧50米处居民点设一个点； G2——项目地东南侧150米处居民区设一个点。 采样和分析方法：采样按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的规定执行。 执行标准：SO2、NO2、PM10、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 监测结果统计于下表3-1： 表3-1 环境空气质量现状表 单位：mg/m3 监测 点位 监测因子 评价项目 SO2 NO2 PM10 氟化物 G1 浓度范围 0.042-0.061 0.033-0.059 0.031-0.038 0.0007ND～0.0012 超标率(%) 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 G2 浓度范围 0.050-0.073 0.041-0.049 0.035-0.039 0.0008ND～0.0013 超标率(%) 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 标准值（二级日均值） 0.15 0.08 0.15 0.007 监测数据表明：SO2、NO2、PM10、氟化物监测浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域目前环境空气质量较好。 2.水环境质量现状： 区域主要地表水为项目西侧40m处东冲水库，湖南谱实检测技术有限公司2017年11月10-11日对东冲水库水质进行检测，本环评采用该水质检测数据进行评价。 （1）监测布点 项目西侧40m处东冲水库。 （2）监测项目 pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠杆菌等。 （3）监测时间与频率 2017年11月10-11日，监测两天，每天一次。 （4）监测分析方法 按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的有关规定和要求进行。 （5）监测结果统计与评价 监测结果统计与评价见表3-2。 表3-2 项目东南侧水渠监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测点位 监测项目 单位 监测结果 最大超标 率（%） 执行标准 （III类） 2017.11.10 2017.11.11 项目西侧40m处东冲水库 pH 无量纲 6.54 6.77 0 6~9 COD mg/L 15.6 14.9 0 ≤20 BOD5 mg/L 2.34 2.19 0 ≤4 NH3-N mg/L 0.334 0.521 0 ≤1.0 总磷 mg/L 0.031 0.045 0 ≤0.05 粪大肠杆菌 个/L 3800 4100 0 ≤10000 监测结果表明，项目西侧水库水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 3、声环境质量现状： 根据湖南谱实检测技术有限公司2017年11月10-11日对项目所在地环境噪声进行了监测，监测结果如下： 表3-3 环境噪声质量现状表 采样地点 采样时间 昼间 夜间 1#东厂界 2017.11.10 41.5 39.9 2017.11.11 42.2 38.6 2#南厂界 2017.11.10 41.6 38.4 2017.11.11 41.5 38.1 3#西厂界 2017.11.10 42.4 37.9 2017.11.11 42.7 38.8 4#北厂界 2017.11.10 47.1 42.3 2017.11.11 46.5 41.8 评价标准（2类） 60 50 根据监测结果可知，各噪声监测点昼间、夜间噪声值均达标，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目所在地声环境质量现状良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目主要环境保护目标见下表3-4： 表3-4 主要环境保护目标 保护 类别 保护目标名称 方位 距项目厂界距离（m） 功能规模 保护级别 大气环境 刘公坡桃树坡居民点 N 50-400m 35户约120人 环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二类标准 何家里居民点 SE 150-700m 30户约110人 杨家冲居民点 SW 450-700m 10户约40人 声环境 刘公坡桃树坡居民点 N 50-200m 12户约40人 声环境执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准 何家里居民点 SE 150-200m 2户约8人 水环境 东冲水库 W 40 灌溉用水 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》III类标准 汨罗江 S 2000 中河、渔业用水 生态环境 农田 周边 200m范围 / / 图3-1 主要环境保护目标示意图

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》III类标准 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准 《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)》表2中要求 《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)》表3中无组织排放监控浓度限值要求 《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》中要求 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建议总量控制指标： SO2：9.62t/a，NOX：13.06t/a。由建设单位向当地环保部门提出总量申请指标来源及通过排污权交易获得。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、施工期 施工期首先进行基础施工、主体施工，随后进行设备安装调试，然后试生产。施工期主要污染为施工噪声、施工扬尘、施工废水、施工人员生活污水、生活垃圾、建筑垃圾等，施工期工艺流程及产污环节见图5-1。 2、营运期 本项目以煤渣、原煤和页岩为原料，经破碎筛分——搅拌陈化——真空挤出——切条切坯——码坯——干燥焙烧——检验后制得的页岩砖入库待售。 工艺流程介绍： 该项目采用一次码烧生产工艺。具体工艺流程为：将煤渣、原煤和页岩由装载机直接送入箱式给料机，由给料机给料后均匀送入锤式破碎机进行破碎，然后经滚筒筛进行筛分，控制粒度＜3mm，筛上物返回锤式破碎机继续破碎，筛下物与原煤粉一起进入搅拌机加水混合搅拌，由皮带输送机送到陈化库上的移动式可逆配仓皮带机，按要求把物料堆放在陈化库中进行陈化处理，并使原料保证24小时以上陈化时间，使原料中的水分有足够的时间充分迁移，润湿粉料每一个颗粒，并且进一步提高原料的均匀性，从而改善物料的物理性能，保证成型、干燥和焙烧等工序的技术要求，提高产品的质量。 经过陈化处理的物料经带式输送机送至成型车间的箱式喂料机，再由双轴搅拌机搅拌挤出，然后进入双级真空挤出机挤出成型泥条，经自动切条机、自动切坯机切割成所需尺寸的砖坯，不合格砖坯返回陈化后的搅拌工序，合格砖坯由人工码坯、装车；装载砖坯的窑车在隧道窑转运系统的动作下，经过干燥隧道窑对砖坯进行干燥、预热、焙烧、冷却等一系列工序，得到高强度、高性能的成品砖。 工艺流程及产污节点见下图：

水平衡、SO2、氟化物平衡分析： 主要污染工序： 施工期污染工序： 本项目属于整改类项目环评，主要施工为改建隧道窑以及安装配套环保设备。 1、扬尘的影响 在施工期，因开挖土石方引起扬尘，此外施工机械及运输车辆将排放TSP等污染物，给空气环境造成一定的影响。 2、施工废水 施工期废水主要为混凝土搅拌废水的漫流、施工人员生活污水、车辆冲洗水。 3、噪声的影响 工程施工机械及运输车辆产生噪声，将对工程附近地区（≤100m范围内）声环境带来一定的影响。 4、固体废弃物 建筑施工过程产生的建筑垃圾包括钢筋、钢板、木材等下角料、混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等以及场地的余泥弃渣。施工人员及工地管理人员产生生活垃圾。 营运期污染工序： 1.废水 据建设单位提供的相关资料及同类砖厂类比调查表明，生产用水为搅拌用水，搅拌用水随原料进入毛坯砖中，在干燥和焙烧窑中被加热变成蒸汽进入大气中，无生产废水外排。 职工生活产生的生活废水，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》和《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》，住厂职工生活用水量按145L/人·d，项目劳动定员约25人，年工作时间按300天计，污水排污系数按0.8计算，则生活用水量约为1088m3/a，生活废水排放量约为870m3/a（2.9m3/d）。经类比岳阳市多家生活小区污水处理工程数据，生活废水中COD、BOD5、SS的平均浓度分别约为450mg/l、200mg/l、150mg/l，则COD、BOD5、SS产生量分别为0.39t/a、0.17t/a、0.13t/a。 2.废气 （1）烧制烟气 本项目采用内燃法生产工艺，使用木材、谷壳作为引火燃料，仅引火时使用，年用量仅2t/a，在正常生产过程中，主要靠原料自身燃烧产生的热量进行焙烧，燃料产生的污染物主要是原煤自燃阶段产生的烟尘、SO2、NOX。 根据建设方提供的资料，项目年产量为5000万块页岩砖，根据《工业污染源产排污系数手册》（中册）中3131烧结类砖瓦及建筑砌块制造业产排污系数表废气量为4.861万标立方米/万块标砖，则工业废气量为2.43亿Nm3/a，烟尘为6.076千克/万块标砖，则烟尘产生量为30.38t/a，浓度为124.99mg/m3，氮氧化物为3.264千克/万块标砖，则氮氧化物产生量为16.32t/a，浓度为67.15mg/m3。 项目原煤用量为1.125万t/a，原煤的含硫率为0.59%，页岩用量为9.2万t/a，页岩含硫率为0.015%。由于砖坯中含有一定的水份和Ca、Mg等碱性物质，根据经验系数，其固硫率可达到40%左右，则硫的转化率为取0.6。二氧化硫产生量计算公式如下： 二氧化硫产生量=2╳B╳F╳S B-原煤量、页岩量 F-硫的转化率（%） S-全硫含量（%） SO2=2*（11250*0.59%+92000*0.015%）*0.6=96.21t/a 二氧化硫产生量为页岩和原煤中二氧化硫产生量之和。根据以上公式计算可知项目总的SO2的产生量为96.21t/a。 根据类比《汨罗市新铺环保建材有限公司年产6000万块页岩砖环保整治项目》，本项目产生的烟尘、二氧化硫及氮氧化物按双碱法碱液喷淋塔脱硫除尘器去除效率计算，二氧化硫去除率按90％考虑，氮氧化物去除率按20％考虑，烟尘去除率按90％考虑。 经计算则二氧化硫排放为9.62t/a，浓度为39.58mg/m3，烟尘排放为3.04t/a，浓度为12.50mg/m3，氮氧化物排放为13.06t/a，浓度为53.72mg/m3，处理后的废气再经15m烟囱排放。 此外，页岩中的氟元素在高温烧结的情况下易转化为气态氟化物，主要以HF气体为主。页岩中氟元素含量约为0.002%-0.008%之间，本次估算取0.002%计算，本项目年用页岩量为9.2万吨，根据计算年产生氟化物1.84t/a，浓度为7.57mg/m3。处理效率为65%，则氟化物排放量0.64t/a，排放浓度为2.65mg/m3。 沉降粉尘 本项目沉降粉尘主要为加工粉尘和原料车间装卸粉尘。 1）加工粉尘 在物料的加工（投料、破碎、筛分、搅拌等）生产过程中，会有部分粉尘产生，其颗粒粒径较大（大于100μm），其主要成分为为SiO2、CaO和MgO等，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第七分册：31非金属矿物制品业）》烧结类砖瓦及建筑砌块行业产排污系数表中产排污系数取值，工艺废气量产污系数为0.827万标立方米/万块标砖、工业粉尘产污系数为1.232kg/万块标砖，本项目产品规模为5000万块页岩砖，则项目工艺废气量约为4135万Nm3/a、粉尘产生量约为6.16t/a。 本项目原料加工工序现未安装除尘设施，环评要求对原料加工粉尘安装效率至少为99%的袋式除尘器进行处理后达标排放。破碎粉尘通过破碎设备上安装的集气罩（收集效率不低于99%）进行收集后，导入袋式除尘器进行处理，再由15m高排气筒排放。 通过计算，配料和破碎粉尘产生浓度为148.97mg/m3，产生速率为2.05kg/h；除尘器粉尘净化效率不低于99%，经过15m高排气筒排放浓度为1.49mg/m3，排放速率为0.02kg/h。 2）原料车间扬尘 原料车间的粉尘主要产生于原料装卸过程。装卸过程粉尘的产生量与物料的粒度、比重、落差、湿度等因素有关，类比秦皇岛码头装卸起尘，装卸起尘量的计算公式分别如下。 秦皇岛码头装卸起尘量计算公式： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q —— 物料起尘量，mg/s； U —— 气象平均风速，m/s；室内原料库取0.5m/s； H —— 物料落差，m；取1m； W —— 物料含水率，%；取0.96%。 经上述公式计算，项目原料车间的装卸粉尘起尘量为0.81t/a，本项目拟新建封闭原料库，并配套安装效率为99%的袋式除尘器进行处理后达标排放。配料粉尘通过配料设备上安装的集气罩（收集效率不低于99%）进行收集后，导入袋式除尘器进行处理，再由15m高排气筒排放。则粉尘排放量为0.0081t/a，排放速率为0.0027kg/h。 3）运输扬尘 项目运营期原辅材料及产品在运输过程中运输车辆将产生TSP等污染物，给空气环境造成一定的影响。环评要求运输路线尽量避开居民聚集区，此外运输粉状物料需要进行覆盖封闭式运输，避免遗撒，对进出场道路进行路面硬化，从而避免对周边大气环境造成较大影响。 （3）食堂油烟 对于运营期食堂产生的油烟，根据调查，职工每人每天每餐消耗动植物油以15g计，本项目中餐共有25人，每天提供两餐，则年消耗食用油270kg/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2%，则厨房油烟产生量为5.4kg/a（18g/d）。食堂设有1个灶头，风量为4000m3/h，食堂工作300天，每天2小时，食堂油烟的产生浓度约2.25mg/m3。项目配套小型油烟净化处理系统1套，该装置油烟净化效率不低于60%（项目员工食堂配置1个基准灶头，属于小型单位），处理后本项目油烟排放量为2.16kg/a，排放浓度0.9mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准要求。 表5-1 厨房油烟产排情况 污染物 废气量 m3/h 产生情况 排放情况 初始浓度 产生量 排放浓度 排放量 mg/m3 kg/a mg/m3 kg/a 厨房油烟 4000 2.25 5.4 0.9 2.16 3. 噪声 经查相关资料及类比分析，本项目噪声源主要为破碎机、搅拌机、挤砖机、切坯机、风机等设备运转及作业噪声，噪声源强为70～95dB（A），产生噪声值见下表5-2： 表5-2 主要设备噪声声压级 单位:dB(A) 序号 噪声源 源强dB(A) 减噪措施 1 破碎机 85～95 置于相对封闭的车间内 2 搅拌机 70～80 置于相对封闭的车间内 3 挤坯机 75～80 4 切坯机 70～75 5 风机 92～95 置于机房内并加装消声器 注：资料引自“高红武《噪声控制工程》（2003.07月第一版）” 4.固体废物 （1）废砖坯 本项目生产过程产生的废砖坯，一般产生量约为0.2%左右，则产生的废砖坯约为208吨/年。废砖坯的主要成分为SiO2、CaO和MgO等，为一般工业固体废物，可返回生产线重新利用。 （2）除尘灰渣 除尘系统将产生除尘灰渣，根据除尘效率计算，除尘灰渣收集量约为6.9t/a，主要成分为SiO2、CaO和MgO等，为一般工业固体废物，可返回生产线重新利用。 （3）生活垃圾 项目劳动定员25人，年工作时间300天，生活垃圾产生量按每天1kg/人计，则本项目生活垃圾产生量为7.5t/a（25kg/d）。 （6）脱硫除尘产生的固废 项目完善后采用双碱法碱液喷淋塔（碱液主要为石灰和氢氧化钠）除去烧制烟气中的二氧化硫和氮氧化物。根据分析，产生的固体废物硫酸钙（99.14t/a）可以回用于原料，硝酸钠（2.99t/a）则外售综合利用。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 隧道窑 | 废气量 | 2.43亿Nm3/a | 2.43亿Nm3/a |
|  |  | 烟尘 | 30.38t/a，124.99mg/m3 | 3.04t/a，12.50mg/m3 |
|  |  | SO2 | 96.21t/a，395.84mg/m3 | 9.62t/a，39.58mg/m3 |
|  |  | NOX | 16.32t/a，67.15mg/m3 | 13.06t/a，53.72mg/m3 |
|  |  | 氟 | 1.84t/a，7.57mg/m3 | 0.64t/a，2.65mg/m3 |
|  | 物料加工 | 粉尘 | 6.16t/a，148.97mg/m3 | 0.06t/a，1.49 mg/m3 |
|  | 原料车间 | 粉尘 | 0.81t/a，0.27kg/h | 0.008t/a，0.0027kg/h |
|  | 物料加工 原料车间 | 无组织粉尘 | 0.07t/a | 0.07t/a |
|  | 食堂油烟 | 动植物油 | 2.25mg/m3，5.4kg/a | 0.9mg/m3，2.16kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 水量 | 870m3/a（2.9m3/d） | 经化粪池处理后用作周边菜地农田施肥 |
|  |  | COD | 450mg/l，0.39t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/l，0.17t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/l， 0.13t/a |  |
| 固 体 废 物 | 砖坯成型 | 废砖坯 | 208t/a | 返回生产线重新利用 |
|  | 除尘 | 除尘灰渣 | 6.9t/a | 返回生产线重新利用 |
|  | 脱硫除尘 | 硫酸钙 | 99.14t/a | 回用作原料 |
|  |  | 硝酸钠 | 2.99t/a | 外售 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 7.5t/a | 送至垃圾处置中心处置 |
| 噪 声 | 80～95dB(A) | 昼间﹤60 dB(A) 夜间﹤50 dB(A) |
| 其 他 | / |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目为整治项目，在原有厂区范围内进行施工，施工期应加强水土保持等相关管理。项目建成后因地面硬化和厂区绿化率的不断提高，减轻了因水土流失对区域环境的影响，营运期对生态环境影响较小。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目在原有厂址范围内进行整改，整改过程中，将伴有少量的土地开挖、回填、平整，以及建筑材料的堆放、移动，物料和废弃物的运输，建筑施工，设备安装等均会对周围环境造成影响，污染物主要为粉尘扬尘、汽车尾气、废水、噪声等，但随着施工期的结束这些污染也将消失。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 据建设单位提供的相关资料及同类砖厂类比调查表明，生产用水为搅拌用水，搅拌用水随原料进入毛坯砖中，在烘干和焙烧窑中被加热变成蒸汽进入大气中，无生产废水外排。 生活污水量较小，生活污水排放量约为870m3/a（2.9m3/d）。经类比岳阳市多家生活小区污水处理工程数据，生活污水中COD、BOD5、SS的平均浓度分别约为450mg/l、200mg/l、150mg/l，则COD、BOD5、SS产生量分别为0.39t/a、0.17t/a、0.13t/a。生活污水经化粪池处理后用作周边农田菜地施肥。根据同类型项目数据，农田每年可消纳的生活污水水量为13.4t/a，则本项目生活污水需65亩农田进行消纳，本项目周边农田面积远远大于65亩，项目所在地村委会已同意本项目产生的生活污水进行周边农田施肥（相关证明详见附件8），故本项目生活污水经化粪池处理后用作周边农田菜地施肥，不会直接排入西侧东冲水库，对区域水环境影响较小。 另外，厂区建设雨污分流系统，初期雨水通过沉淀池沉淀后用于生产，其余雨水设置沟渠排入南侧水渠。 2、大气环境影响分析 （1）烧制烟气 根据工程分析可知，本项目隧道窑烟气产生量为2.43亿m3/a，其中主要污染物为烟尘、SO2、NOx、F。 烟尘、二氧化硫及氮氧化物按双碱法碱液喷淋塔脱硫除尘器去除效率计算，二氧化硫去除率按90％考虑（废气处理手册中此方法去除率最高可达98%以上），氮氧化物去除率按20％考虑，烟尘去除率按90％考虑，氟化物去除效率按65%考虑。经计算处理后的废气污染物排放情况如表7-1： 表7-1 隧道窑废气污染物排放量一览表 项目 烟气量 烟尘 SO2 NOX F 产生浓度 / 124.99mg/m3 395.84mg/m3 67.15mg/m3 7.57mg/m3 产生量 2.43亿m3/a 30.38t/a 96.21t/a 16.32t/a 1.84t/a 处理效率 / 90% 90% 20% 65% 排放浓度 / 12.5mg/m3 39.58mg/m3 53.72mg/m3 2.65mg/m3 排放总量 2.43亿m3/a 3.04t/a 9.62t/a 13.06t/a 0.64t/a 排放标准 / 30 mg/m3 300 mg/m3 200 mg/m3 3 mg/m3 根据上表可知，隧道窑废气经双碱法碱液喷淋脱硫除尘后经15m高烟囱进行排放，各项污染物浓度均能达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2标准的要求。 （2）沉降粉尘 沉降粉尘主要包括加工粉尘和原料车间装卸粉尘。粉尘产生总量约为6.97t/a。项目采用箱式供料机进料和密闭的破碎、筛分、搅拌设备，在进料口和破碎机上方增加集气罩收集，然后进入沉降室，收集率为99%，收集量为6.9t/a。经采取上述措施后，加工粉尘无组织排放量约为0.07t/a。 大气防护距离 无组织排放源按高5.5m、长100m、宽48m计，根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式，经计算颗粒物（粉尘）场界外浓度监控点的最大占标率约为0.44%、最大落地浓度约为0.0039mg/m3，无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离，场界监控点浓度符合《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)》表3中无组织排放监控浓度限值要求（﹤1.0mg/m3）。 （4）食堂油烟食堂厨房油烟废气通过设置油烟净化器及排烟竖管，从食堂建筑屋顶排放，排放浓度可小于2mg/m3，对周围大气环境影响较小。 综上所述，项目废气经采取以上措施治理后，对周围大气环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 项目运营期噪声主要产生于破碎机、滚筒筛、搅拌机、制砖机等机械设备以及风机，声级范围为70~95dB(A)左右。项目建成投产后主要高噪声设备源强、安装位置及治理措施见下表7-2。 表7-2 设备噪声声级值 dB(A) 设备名称 安装地点 数量(台/套) 声级 治理措施 治理后源强 破碎机 机房 1 93 半封闭车间隔音，减震垫基础减震、绿化带隔声 73 粉碎机 1 83 63 双轴搅拌机 2 82 62 制砖机 1 90 70 鼓风机 2 88 65 鼓风机 隧道窑 1 88 消声器隔声 65 为使厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准，本环评建议再通过下列措施进一步隔声降噪： ①对高噪声设备加装减振垫等材料加强基础减振，该措施可以降低噪声10~15dB； ②充分利用建筑物阻隔噪声的传播，将生产车间厂房设置成半封闭式墙壁以加强隔声效果，该措施可降低噪声5~10dB； ③充分利用构筑物和绿化带加强隔声降噪效果，在建筑和厂区周围种植高大树木形成绿化带隔声，该措施可降低噪声5~10dB； ④提高工艺流程的自动化控制水平，并加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上消减噪声对外界环境的影响，该措施可以降低噪声5~10dB； ⑤合理安排作业时间，禁止夜间（22:00-7:00）生产，该措施可以保证项目无夜间噪声影响。 ⑥对采购回来的原料设有专门的原料车间，有汽车运输至公司，堆料场设有专门的装卸料行车，对装卸工人严格按照操作规程进行操作，不会对周围声环境产生明显影响，该措施可以降低噪声5~10dB。 根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测敏感点处噪声值。预测模式如下： 式中：LA(r)———距声源r处的A声级； LAref(r0)———参考位置r0处的A声级； r———受声点到声源的距离； r0———参考点到声源的距离； 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中：Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi—第i个声源在受声点的A声级。 根据以上预测模式计算，项目各预测点昼间噪声贡献值为54.3-59.6dB(A)，项目夜间不生产对夜间声环境无影响，经与现状噪声叠加后噪声见下表7-3。 表7-3 项目厂界噪声预测值 单位：dB（A） 声源与厂界距离 昼间本底值 贡献值 昼间预测值 达标情况 项目东厂界外1米 41.5 35.2 42.4 达标 项目南厂界外1米 41.6 50.9 51.4 达标 项目西厂界外1米 42.4 32.7 42.8 达标 项目北厂界外1米 47.1 45.3 49.3 达标 评价标准（2类） 昼间60 dB（A）；夜间50 dB（A） 备注：项目仅白班10小时作业，对夜间声环境无不利影响 由上表可知，项目在采取消声措施后，对周围环境的贡献值与环境本底值叠加后，四侧厂界噪声均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准，总体上说，本项目产生噪声对周围声环境影响较小。 通过以上措施，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准（昼间噪声在60dB(A)以下，夜间不生产）。另外，经计算，预计运行时噪声经过自然衰减后，距离生产车间30m处的噪声贡献值可低于40dB(A)。而距离生产车间最近的声环境敏感点（项目北侧居民住户）在厂界北侧50m之外，该处噪声贡献值可低于40dB(A)。因此，项目噪声对周围声环境及敏感点不会产生明显的不利影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物处置情况见下表7-4： 表7-4 项目固体废物处置情况 固废名称 产生量 危险程度 拟采取的防治措施 废砖坯 208t/a 一般工业固废 返回生产线重新利用 隧道窑除尘灰渣 6.9t/a 一般工业固废 返回生产线重新利用 硫酸钙 99.14t/a 一般工业固废 回用作原料 硝酸钠 2.99t/a 一般工业固废 外售综合利用 生活垃圾 7.5t/a 生活垃圾 送至生活垃圾处置中心 废砖坯、隧道窑除尘灰渣和加工除尘灰渣经充分收集后可返回生产线重新利用。此外，项目生活垃圾经收集后，送往垃圾处置中心处置。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，一般工业固废符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、项目运输工程环境影响分析 项目运输工程对环境的影响主要为原料及成品运输车辆对沿线居民等环境敏感点的噪声和粉尘污染，均为移动式线源污染，本环评要求建设方对运输车辆加强管理，严格控制作业时间，制定运输作业操作规程，对运输煤渣和原煤等易起尘原料的车辆应使用具有密闭车厢或密封篷布的汽车，运输页岩和产品页岩砖的车辆先洒水降尘后发车，车辆应缓速行驶禁止鸣笛以降低沿途扬尘污染和噪声污染。 经采取上述措施后项目运输工程对环境影响较小。 6、生态环境影响分析 项目建成后因地面硬化减轻了因水土流失等对区域环境的影响，营运期对生态环境影响较小。但是厂区空地绿化率不高，建议在厂区空地及建筑周边布置绿化带，以达到吸尘降噪、美化环境的效果。 树木和草坪不仅对粉尘有吸附作用，而且对噪声也有一定的衰减和阻隔作用，在厂区内空地和厂界附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪，一举多得。因此建议本建设项目应搞好厂内外环境的绿化工作，将厂区建成一个绿色新厂区。 项目退役环境影响分析 为减小对生态环境的影响，本着“谁开发谁治理”的原则，项目在退役期应对制砖场地编制植树造林恢复计划，选择当地适合种植的树木，采用灌、草、木相结合的方式，分期逐步实施恢复计划，确保植被恢复率达到90%。完善水保设施使区域生态环境得以逐步恢复。 8、清洁生产分析 清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类和环境的风险。它要求：对生产过程，要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要减少从原材料提炼到产品的最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要将环境因素纳入设计和所提供的服务中。它是与传统单纯末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，即“污染预防”概念，是已被实践证明需要优先考虑的一种环境战略。 本项目清洁生产主要体现在以下方面： （1）原材料指标：本项目的原料为页岩、原煤、煤渣，可实现废物利用、节约资源能源，所使用的原料整体毒性评价为无毒，原料获取过程中能耗低，对生态环境基本无影响，原料的可回收利用性良好。整体而言，项目所使用的原料对环境的影响较小。 （2）生产工艺与装备要求：本项目采用双碱法碱液喷淋塔处理隧道窑烟气中的污染物的技术，节能减排效果显著。 （3）产品指标：页岩砖在产品销售过程中不会对环境造成影响，对其制成品在使用过程中也不会对环境造成影响。产品使用的寿命持续时间较长，技术寿命和美学寿命等均处于优化状态。其属于一种高档轻质隔热保温材料，用于建筑节能，能够满足建设部提出的建筑节能50%的要求，可大大减少热散失、提高热利用率，符合国家对节能、环保、利废和社会21世纪发展趋势。 （4）资源能源利用指标：本工程项目采用双碱法碱液喷淋塔处理隧道窑烟气，该技术经济可靠，单位产品（万块页岩砖）的水耗为3.1m3、电耗为30KWh，对比国内同行业多个项目单位产品（万块标砖）的平均水平水耗为4.4m3、电耗为60KWh；各项指标在国内的同类产品生产中较为先进，因此符合国家节能降耗的产业政策。 （5）污染物产生指标： 本工程的设计将以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备工艺，积极采用资源优化配置和废物的再生综合利用，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制，减少了“三废”的产生量和各类污染物的排放量。本项目以煤渣、原煤和页岩为原料生产页岩砖墙体材料；焙烧过程中充分利用煤渣和原煤本身的热值，节约能源；产品的水耗、能耗远低于传统的黏土砖，焙烧废气经除尘、脱硫脱销处理后达标排放，且不排弃生产固废物，是提高资源利用率、改善环境、促进循环经济发展的重要途径。并且项目本身无生产废水外排，各项指标在国内的同类产品生产中较为先进，符合国家节能减排的政策。 （6）环境管理要求： 正确处理好发展生产与环境保护的关系，根据国家有关环保法规制订企业环保规划，把环保工作列入企业管理的重要内容；建立各项环保目标责任制度、车间排污考核制度及企业“三废”治理措施运行状况与效果定期考核制度，明确职责、奖惩分明；健全与强化企业环保管理机构，应设立专职环保主管部门，具体组织制订、检查各项环保制度的执行情况，负责环保设施运行监督与管理全厂“三废”排放情况的统计、汇报工作；委托环保监测机构定期对污染物处理系统运行效果及达标情况进行监测分析。 针对该项目生产工艺，建议再从以下几点提高清洁生产水平： （1）严格控制原材料质量，使用无毒无害的环保型物料。 （2）企业应按照相关规定和要求控制原料使用，并加强对物料运输和装卸料、进料的管理，规范操作，防止原料产生粉尘污染。 （3）实施清洁生产审计。 推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、物耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。 9、环保投资及竣工验收分析 汨罗市彩宏环保建材有限公司年产5000万块页岩砖环保整治项目总投资2000万元，其中环保投资为79万元，所占比例为3.95％。 工程环保投资及整治竣工验收见表7-5： 表7-5 工程环保投资及整治竣工验收一览表 序号 类别 治理措施 投资费用 (万元) 备注 1 废气 烧制烟气(烟尘、SO2、NOX、氟尘) 完善隧道窑废气治理系统 45 新建 粉尘 设置密闭原料厂房、进料口和破碎工序设置集气罩，洒水降尘，路面硬化 8 新建 食堂动植物油烟 油烟净化器+排烟管道 2 / 2 废水 雨污分流管网；雨水收集池；化粪池 6 / 3 噪声 减震垫基础减振、加强机械保养、规范装卸作业、禁止夜间生产、生产车间和厂界围墙周边种植绿化带隔声等一系列噪声防治设施 10 新建 4 固废 一般固废储存场 3 新建 5 其他 大气污染物自动监控设备 5 新建 合计 79 （1）环境管理 环境管理是企业管理的重要组成部分，社会的发展和经济全球化对企业的环境管理及环境意识都提出了更高的要求，其目的是达到既发展生产、增加经济效益，又能保护环境。 本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。管理机构着重环境管理制度、计划的设立、修改与监督执行，加强工作人员环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作的组织，确保环保资金的到位，建立环保管理台帐并定期报地方环保主管部门备案、审核。 为进一步加强本工程的环境管理，提出如下建议： 1.认真落实可持续发展的环境管理制度，并将清洁生产纳入生产规范化管理，最大限度地降低水耗、能耗和物耗，建立健全环境管理档案及企业污染源档案，掌握企业排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。 2.控制和预防污染：加强生产设备的管理与维护，严防非正常工况事故的发生：维护环保设施正常运行，确保达标排放。 3.按时向环境管理部门申报废水、废气、固体废物的处理和排放情况。 （2）监测计划 1.监测点位及监测因子 工程应对其污染源进行定期跟踪监测，以便及时发现有关问题（如超标排污、事故排污等）。 根据工程污染源分析，本项目应对如下污染源进行定期监测： 1.1废气监测 ①烧制烟气 监测点位位于烟囱预留的监测点位，监测SO2、NOX、烟尘、氟化物的排放量和排放浓度。 ②沉降粉尘 监测点位位于厂区内，监测无组织排放粉尘的排放量及浓度 1.2噪声监测 监测厂界四界噪声。 1.4监测频次 废气一次/年，噪声一次/年。 1.5监测方法 按《环境监测技术规范》执行。 1.6实施机构 可委托相关环境监测公司承担监测任务。 2.项目验收监测 项目验收监测内容见下表7-6。 表7-6 项目“三同时”竣工验收监测内容表 类型 监测因子 执行标准 废气 营运期：SO2、NOX、烟尘、氟化物 大气污染物自动监控设备 执行《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中要求 大气污染物自动监控设备与环保局联网，设备运行正常 噪声 营运期：场区四界昼间和夜间噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类区标准 废水 营运期：生活污水用于菜地农田施肥，不外排 / 固废 营运期：一般固废 管理措施完善，规范储存、及时规范清运，不影响环境卫生 10、总量控制分析 总量控制指标及区域替代削减：根据工程排污特点，结合区域环境特征，建议本工程污染物总量控制指标如下：SO2排放量控制在9.62t/a以内，NOX排放量控制在13.06t/a以内。 11、环境风险分析 遵照国家环保总局环发[2005]152号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 本项目粉尘非正常排放时，粉尘将阻碍植物的呼吸作用、水分蒸发等，对于周围树木影响极大；粉尘对人体的呼吸道系统等影响也十分大，可导致各种呼吸道疾病，严重威胁到人群身体健康。因此，项目应该加强粉尘收集系统的管理和维护，保证在除尘装置正常运行的情况下进行生产，一旦出现故障，必须立即停止生产，使粉尘对周围环境的影响降到最低，并采取措施，对出现的污染事故进行治理。因此，项目应严格按照要求，保证废气正常排放。 12、项目审批原则符合性分析 （1）产业政策符合性分析 汨罗市彩宏环保建材有限公司年产5000万块页岩砖环保整治项目，经对照分析（见下表7-7），符合《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》鼓励类中“十二，建材、3、新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”。项目产品页岩砖及使用的原材料、生产设备、生产工艺均未列于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》中限制类、淘汰类。 表7-7 项目产业政策相符性分析 限制类 7、粘土空心砖生产项目 本项目为以页岩为主要原料生产的实心砖项目 10. 3000万标砖/年以下的原煤、页岩烧结实心砖生产线 本项目为年产5000万块页岩砖生产线，符合要求 淘汰类 12、砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑 本项目采用一次码烧隧道窑 13.普通挤砖机 本项目采用250型双级真空挤出机 14. SJ1580-3000双轴、单轴搅拌机 本项目采用40型强力双轴搅拌机 15. SQP400500-700500双辊破碎机 本项目采用锤式破碎机 16、1000型普通切条机 本项目采用2000型切条机 17、100吨以下盘式压砖机 本项目不采用 并且项目建设符合墙体材料行业产业政策要求，是落实省政府湘政办[2006]4号文件和岳政发[2003]23号文件精神，限制禁止使用实心粘土砖规定的迫切需要。本项目不扩大产能，只对原有环保问题进行整治，完善环保设备，符合《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》。 （2）项目选址的合理性分析 项目位于汨罗市罗江镇罗江村，该区域属汨罗市乡镇地区，项目2000年开始运营投产，所在地无具体规划，选址用地为承包罗江村13组山地进行建设，所在地紧邻乡村公路，交通发达、通讯便利，工程的建成投产可以带动当地经济发展，并且目前区域内环境质量均能满足相应功能区要求，经采取本环评建议的污染防治措施确保环保设备稳定运行污染物达标排放的啊，项目本身对周边区域的环境影响较小。且项目选址符合《汨罗市新型墙体材料企业布局专项规划》，为专项规划中第16项罗江镇罗江村规划点，因此，建设工程的选址可行。 工程建设与湖南省非煤矿山整治要求相符性分析 湖南省非煤矿山整治要求为依法依规关闭10类非煤矿山，促进矿山安全生产水平整体提升。10类非煤矿山为：未依法取得地质勘查许可证、采矿许可证等相关证照，擅自从事矿产资源勘查或开采；已吊（注）销证照应关未关或关闭后反弹；具有采矿许可证但未取得安全生产许可证，违法组织生产被依法查处后拒不按要求整改；年生产规模5万吨以下的石灰岩建筑石料小采石场；超深越界开采拒不退界、同一矿山一年内有2次以上超深越界开采行为，或在国有或国有控股大矿范围内超深越界开采并严重威胁大矿安全，以及证照到期、资源枯竭无法扩界；资源整合中设计不予利用的矿井；存在重大安全隐患被依法责令停产整改，逾期不整改或整改后仍达不到安全生产条件；违反建设项目安全设施“三同时”规定被依法责令停产整改，逾期不整改；被责令整顿，拒不执行监管指令，擅自组织生产；危险尾矿库未按要求治理或者治理后仍不符合安全生产要求以及未经审批擅自利用尾矿的尾矿库。项目原材料中选用的页岩为本地购买，来源于政府统一规划的页岩矿，本项目不自行开采，要求建设方采购获得合法环保手续的页岩作为原料。目前包括本项目在内的5家页岩矿建材厂页岩来源正在由汨罗市政府统一规划的页岩矿办理采矿手续，本项目不自行开采。 （5）总图布置合理性与建议 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，减少了物料输送流程，同时充分考虑到噪声源的合理位置，将高噪声设备布置在离居民点较远的生产车间内，办公区与生产车间有一定的距离，厂房与厂界有一定距离的缓冲带，最大限度地减轻了项目噪声及粉尘对区域环境尤其是环境敏感点和办公生活区的影响，节省了建筑占地，并为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。因此厂区平面布置基本合理。项目平面布置见附图2。 平面布置合理化建议：为保证总体布置达到较好的效果，建议将生产车间厂房设置成半封闭式墙壁以最大限度地减轻了项目噪声对周围环境的影响，对原材料储存场四周设置高于物料堆放高度的硬质围档，上部设置防雨顶棚，避免物料由于暴雨冲刷流失或在大风天气的扬尘逸散；另外，建议在做好生产区和办公区合理布置的同时，对生产车间和厂界周围应留出足够的绿化隔离带，使整个生产区的不同区域为绿化带所分隔和包围，并根据场地的实际情况分别选用不同的树种和草皮。绿化带可种植草坪，树木周围以卵石覆盖土壤，可取到美化环境，净化空气，降低噪声的作用。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 隧道窑 | 烟尘、SO2、NOX、氟尘 | 隧道窑废气治理系统 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)》表2和表3中无组织排放浓度限值要求 |
|  | 加工、原料堆放装卸 | 粉尘 | 密闭的原料厂房、进料和破碎工序增加集气罩，洒水降尘 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器+排烟管道 | 《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | COD BOD5 SS | 经化粪池+隔油沉淀池处理后用作周边农田菜地施肥 | 对区域水环境 无影响 |
| 固 体 废 物 | 砖坯加工 | 废砖坯 | 返回生产线重新利用 | 综合利用 无影响 |
|  | 除尘系统 | 隧道窑除尘灰渣 |  |  |
|  | 脱硫除尘 | 硫酸钙 | 回用作原料 |  |
|  |  | 硝酸钠 | 外售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送至城市生活垃圾填埋场处置 | 区域环境卫生 |
| 噪 声 | 合理安排作业时间，禁止夜间生产；选用低噪声设备，加强噪声设备的基础减振，风机配备消声装置；靠近厂界和居民的一侧尽量不设门窗或少设门窗，或设置隔声门窗；厂房内采用高密度隔声性能好的材料，厂区及建筑周边布置绿化带；加强设备养护和规范物料装卸。通过采取以上措施，并经距离衰减和墙体阻隔后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GBl2348-2008)》中2类标准。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 本评价建议在绿化植物的选择上应尽量选择降噪效果较好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，将有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |

# 九、结论与建议

结论 汨罗市彩宏环保建材有限公司年产5000万块页岩砖环保整治项目，利用煤渣、原煤和页岩为原料，项目总用地面积约为13300m2，总建筑面积约为9430m2，建设有隧道窑1座800m2；干燥室1栋400m2；原料车间4800m2；破碎车间400m2；半成品车间800m2；成品车间1间1800m2；员工宿舍250m2；办公室及辅助用房1栋180m2；并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施。产品规模为年产页岩砖5000万块。 项目建设符合墙体材料行业产业政策要求，是落实省政府湘政办[2006]4号文件和岳政发[2003]23号文件精神，限制禁止使用实心粘土砖规定的迫切需要。本项目对原有环保问题进行整治，完善环保设备，符合《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》。 2、环境质量现状评价结论 项目区域空气环境中SO2、NO2、PM10、氟化物等各项指标均符合《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准要求，区域大气环境质量较好。 项目西侧水库水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。区域地表水环境质量较好。 项目拟建地厂界四周环境噪声均符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》2类标准要求，区域声环境质量较好。 3总量控制 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理用于周围农田菜地施肥不外排。项目建议总量控制指标为SO2：9.62t/a、NOx：13.06t/a。由建设单位向当地环保部门提出总量申请指标来源及通过排污权交易获得。 4、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-7所示的环保治理措施，预计项目环保投资79万元，占总投资的3.95%。 5、项目的先进性与清洁生产 本项目采用成熟先进的隧道窑废气治理系统，该工艺能耗较小；项目无生产废水外排；加工产生的少量粉尘洒水降尘处理，对周围大气环境影响较小；固体废物返回生产线重新利用，实现了固体废物的循环利用。因此，企业所选生产工艺符合清洁生产要求。 6、项目环境影响分析结论 a.项目隧道窑烟气经废气治理后，烟尘、SO2、氮氧化物和氟尘排放浓度可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)》中表2要求；加工粉尘经采用箱式供料机进料和密闭的破碎、筛分、搅拌设备，在进料口增加集气罩等一系列措施后，场界监控点浓度符合《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)》中表3中无组织排放监控浓度限值要求（﹤1.0mg/m3）；食堂油烟经采取抽排风设施和设置排烟管道后外排，可满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求，对大气环境影响很小。 b.项目无生产废水外排；少量的生活废水（2.9m3/d）经化粪池处理后排入用作周边菜地农田施肥，对区域地表水环境无影响。 c.噪声经进一步采取合理安排作业时间，禁止夜间生产；选用低噪声设备，加强噪声设备的基础减振，风机设置消声器；厂区空地及建筑周边布置绿化带；加强设备养护和规范物料装卸等一系列降噪隔振措施后，可达到厂界噪声排放标准，达标后的厂界噪声不会对周围环境造成影响。 d.固体废物经收集后返回生产线重新利用，产生的硝酸钠外售处理，实现了固体废物的循环利用，对周围环境影响较小。 7、项目选址的可行性分析 项目位于汨罗市罗江镇罗江村，该区域属汨罗市乡镇地区，项目2010年开始运营投产，所在地无具体规划，选址为罗江村13组山地，所在地紧邻公路，交通发达、通讯便利，工程的建成投产可以带动当地经济发展，目前区域内环境质量均能满足相应功能区要求，项目本身对周边区域的环境影响较小。因此，建设工程的选址从环保角度上可行。 8、总图布置合理性与建议 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，减少了物料输送流程，同时充分考虑到噪声源的合理位置，最大限度地减轻了项目噪声对区域环境的影响。生产区和办公区的总体布局相对合理，节省了厂区占地，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。厂房与厂界围墙有一定距离的缓冲带，缓冲带可种植草坪，树木周围以卵石覆盖土壤，可取到美化环境，净化空气，降低噪声的作用。因此厂区平面布置基本合理。 9、综合评价结论 综合上述，项目符合国家产业政策，与汨罗市总体规划不冲突，区域内环境质量均能满足相应功能区要求。项目可以带动当地经济发展，对周围环境的影响不大。 因此，在采取本环评报告中所提出的污染防治措施确保污染物达标排放的前提下，建设项目从环保角度上可行。 二、要求与建议 1、加强对物料运输和装卸的管理，设立密闭的原料仓库，加强对固体废物的收集、储存、运输、处置的管理，及时收集、及时处置。 2、按要求完善各项环保设施，尤其是落实隔声降噪和废气处理措施，在进料口和破碎工序上方应设立集气罩收集粉尘，禁止夜间生产。 3、完善整个厂区的绿化规划，应注意乔、灌、草合理搭配，在生产区及厂界四周种植枝繁叶茂的高大乔木，以达到吸尘降噪和厂区美化的良好效果。 4、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 建设项目营业执照 附件3 新型墙材企业申报表 附件4 山地承包协议 附件5 监测数据及质保单 附件6 汨罗市粘土砖厂关停后续问题处理暨页岩砖厂生产整治工作方案 附件7 汨罗市新型墙体材料企业布局专项规划 附件8 同意生活污水进行农田施肥的证明 附件9 评审会专家签名表 附件10 评审会专家评审意见 附件11 评审会专家评审意见修改说明 附图1 项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境敏感点分布图 附图3 建设项目监测布点图 附图4 建设项目周边现状照片 附图5 项目平面布置图

# Text boxes

页岩、原煤、煤渣

成     品

检    验

烧成窑焙烧

干燥

人工码坯

自动切坯机

自动切条机

双级真空挤砖机

搅拌挤出机

陈化库

双轴搅拌机

密闭破碎

粉尘

密闭筛分

水

噪声

水

水

废泥头

固废

噪声、固废

双碱法碱液喷淋脱硫除尘器

烟尘

SO2

热烟气（烟尘、SO2）

噪声、

固废

15m烟囱排放

固废

图5-2  项目工艺流程及产污节点图

蒸发

5154

6300

焙烧

11454

11454

配料

烘干

12542

218

1088

人工清理用于农田施肥

870

化粪池

870

生活用水

图5-3  项目给排水平衡图  （m3/a）

碱液吸收86.59

废气9.62

项目产生SO2

96.21

双碱法碱液喷淋塔脱硫（脱硫效率按90%计）

15m烟囱排放

图5-4  项目SO2平衡图  （t/a）

碱液吸收1.2

外排0.64

1.84

双碱法碱液喷淋塔脱硫（脱氟效率按65%计）

15m烟囱排放

项目产生氟化物

图5-5  项目氟化物平衡图  （t/a）

粉尘、建筑垃圾、噪声、废水

主体施工

设备调试

设备安装

试生产

图5-1  施工期工艺流程及产污环节图

基础施工