# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产编织袋1000万条、吹膜400吨建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 汨罗市正旺包装有限公司 |
| 法人代表 | 徐双莲 | 联系人 | 徐双喜 |
| 通讯地址 | 汨罗循环经济产业园龙舟南路西侧 |
| 联系电话 | 18182006555 | 传真 | / | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 汨罗循环经济产业园龙舟南路西侧 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建√改扩建技改 | 行业类别及代码 | C29 橡胶和塑料制品业 |
| 占地面积 (平方米) | 2000 | 建筑面积 (平方米) | 1600 |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中环保投资(万元) | 10 | 环保投资占总投资比例 | 5% |
| 评价经费 (万元) | \ | 预计投产日期 | 2018年2月 |
| 地理坐标 | 东经113°8'18"、北纬28°46'27" |
| 工程内容及规模 1、项目由来 汨罗市正旺包装有限公司成立于2017年8月，是一家专门从事编织袋加工、塑料制品生产的专业工厂。公司位于汨罗市工业园龙舟南路西侧，租赁汨罗市双雄包装有限公司的现有厂房和设备，建设半成品编织袋加工生产流水线1条，塑料吹塑生产流水线3条，预计项目建成后形成年产编织袋1000万条、吹膜400吨的生产能力。公司采用现代化企业管理模式，设有完善的管理机构，引进先进的管理方式进行管理。项目生产运营能够增加当地税收，对促进当地经济发展具有一定的重要意义。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日实施）等相关法律、法规的要求，建设项目需做环境影响评价报告。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行），本项目的属于“十八、47、塑料制品制造”，本项目属于“其他”类，应编制环境影响报告表。本单位受汨罗市正旺包装有限公司的委托，承担本项目环境影响报告表的编制任务，经过实地考察，查阅相关的的资料文献编制了本环评报告表。 编制依据 1）法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订版； （7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日； （9）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （10）《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号； （11）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （12）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （13）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； （14）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）； （15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （17）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，环保部2013年5月。 2）技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)。 3、项目概况 项目名称：年产编织袋1000万条、吹膜400吨建设项目 建设单位：汨罗市正旺包装有限公司 建设性质：新建 建设地点：汨罗市工业园龙舟南路西侧，租用汨罗市双雄包装有限公司的现有厂房和部分设备进行建设。 项目占地面积：项目总占地面积2000m2，总建筑面积1600m2。 4、建设内容和规模 项目总投资200万元，建设1条编织袋加工生产线和1条吹膜生产线，年产编织袋1000万条、吹膜400t。本项目编织袋加工的原料为已裁剪的半成品，为未印刷、未封口的成型编织袋，只进行印刷、封底、套内膜、封口，无拉丝工序。吹膜工序原材料为原生聚乙烯颗粒直接进行吹膜，无造粒工序。具体建设内容见表1-1。 表1-1 项目具体建设内容 项目组成 名称 建设内容 占地面积 建筑面积 备注 主体工程 生产车间 1200m2 1200m2 2栋1F，钢混结构，南侧为吹膜车间、北侧为半成品编织袋加工车间 仓库 300m2 300m2 2栋西侧，钢混结构 辅助工程 综合楼 50m2 100m2 2F，办公生活区 公用工程 供水 市政供水，供水能力为0.8m3/d。 供电 市政变电站提供，年耗电量为40万kWh。 环保工程 噪声 隔声减振措施，厂房四周设有绿化带。 固废 一般固废资源化利用； 危险废物建立危废暂存间暂存定期交由资质公司处理； 生活垃圾交由环卫部门处理。 污水处理 本项目无生产废水；生活污水经化粪池处理后由园区污水管网排往汨罗市污水厂进一步处理达标后排入汨罗江； 设立1个50m3的事故废水收集池用于收集消防废水 废气处理 印刷废气和吹膜工序废气：集气罩+UV光解+15m排气筒； 食堂油烟：抽油烟机外排 5、项目主要原辅材料及用量 项目原辅材料及用量详见表1-2。 表1-2 主要原辅材料及用量一览表 序号 名称 年用量 备注 1 半成品编织袋 1000.1万条 半成品编织袋为已裁剪成型、无印刷、无封口编织袋；市场采购 2 原生聚乙烯 401t 市场采购 3 印刷油墨 0.4t 水性油墨，主要成分为：醇溶树脂、各种颜料、助剂、溶剂等，市场采购 4 封底线 2t 市场采购 5 水 208t 市政供水 6 电 40万kwh 市政供电 本项目编织袋加工的原料为已裁剪的半成品，为未印刷、未封口的成型编织袋，只进行印刷、封底、套内膜、封口，无拉丝工序。吹膜工序原材料为原生聚乙烯颗粒直接进行吹膜，无造粒工序。 6、项目主要设备及产品方案 项目设备清单一览表见表1-3。 表1-3 主要设备一览表 序号 主机名称 数量 备注 1 编织袋三色印刷机 1 利旧 2 自动打底机 1 利旧 3 半自动卷口机 6 利旧 4 打包机 1 利旧 5 吹膜机 3 利旧 6 自动封口机 2 利旧 7 点断机 1 利旧 8 破碎机 1 淘汰 9 筛选机 1 淘汰 10 造粒机 1 淘汰 11 拉丝机 1 淘汰 12 收卷机 1 淘汰 13 编织机 1 淘汰 项目产品方案见表1-4。 表1-4 项目产品方案一览表 序号 名称 产量（t/a） 备注 1 编织袋 1000万条 / 2 吹膜 400吨 / 7、劳动定员和工作制度 项目劳动定员10人。年工作日260天，采用一天一班8h工作制。项目员工均为周边村民，不设员工宿舍。设置有员工食堂，提供中餐。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁原汨罗市双雄包装有限公司的现有厂房和部分设备进行建设，汨罗市双雄包装有限公司原有项目生产规模为塑料编织袋1000t/a、吹膜150t/a、再生聚乙烯粒料100t/a。汨罗市双雄包装有限公司建设项目环境影响登记表于2008年4月取得汨罗市环境保护局批复，目前原项目早已停产，未被本项目租赁的设备都已淘汰出售，厂区无遗留污染物，故其不存在原有污染情况及环境问题。 汨罗市双雄包装有限公司主要工艺流程如下： 图1-1 汨罗市双雄包装有限公司工艺流程 产生的污染物主要有： 废气：造粒、吹膜、拉丝过程产生的VOCS，破碎、筛选、搅拌过程产生的颗粒物； 废水：清洗废水、生活污水； 噪声：各种机械噪声； 固废：筛选过程产生的一般固废、废气处理过程产生的废活性炭、生活垃圾。 汨罗市双雄包装有限公司早已停产，故其不存在原有污染情况及环境问题。 |

# 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

| 自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等): 1、地理位置与交通 汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.44km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，而得市名。 2、地形、地貌 汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。最高峰达摩海拔777.5米，最低洼为磊石二沟村，海拔26米以下，最低点为24.3米，地层为元古界第冷家溪群，中生界白垩系和新生界第三系中村组、第四系。土壤主要为第四纪红色粘土和近代江湖冲积物，土壤发育完善。工程用地区域大部分为河湖混合粘土夹砾石层覆盖，厚7-8m，其下为砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。 3、土壤 项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。 发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。 发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。 发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。 发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。 第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。 4、气象、气候 汨罗地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。年平均气温为16.9°C，绝对最高温39.7°C，绝对最低温-13.4°C，年均降雨量1345.4毫米，一日最大降雨量159.9mm；年平均气压101.05kpa，年平均蒸发量；年最大风速13m/s，年平均风速2.6m/s；积雪最大厚度34cm。夏季风向偏南，冬季风向偏北，年均相对湿度81%，年均光照时数1714.9小时，无霜期270天左右，气候温暖，四季分明，无霜期长，冰冻期短，日照充足，雨量适度，有利于多种作物生长和多种动物繁衍生息。 表2-1 气象条件 年平均气温 16.8-16. 9°C 最冷月（1月）平均气温 4.6°C 最热月（7月）平均气温 29.2°C 最冷月极端最低气温 -11.8°C 最热月极端最高气温 39. 9°C 年无霜期 | 256-278天 年降雨量 829~2336mm 历年最大积雪深度 20cm 年主导风向 NNW(夏季为S) 5、水文 境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。湘江水系有白水江、白砂河、砂河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。 汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航，为东洞庭湖滨湖区最大河流。 项目拟建地范围的地下水可分为上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水。上层滞水主要受降水和附近区域地表水补给。孔隙水为承压性水，受侧向补给较强，大气降水补给较弱。基岩裂隙水为大气降水和侧径流补给。 6、植被与生物多样性 汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、金钱豹、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、江豚（江猪）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等，但均不在评价范围内。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。 7、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-2： 表2-2 项目拟选址环境功能属性 序号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区划 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准 2 环境空气功能区划 二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区划 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准 4 是否是基本农田 否 5 是否是森林公园 否 6 是否是生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 | 否 10 是否三河、三湖、两控区 是（两控区） 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂纳污集水范围 是 13 是否属于生态敏感脆弱区 否 |
| --- | --- | --- |

# 3、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1、环境空气质量现状调查与评价 （1）常规因子现状调查与评价 本项目所在区域大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）第7.3.1.2条规定：三级评价项目。若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。为掌握项目评价区环境空气质量状况，引用湖南精科检测有限公司于2016年7月18日~24日对汨罗市楚人家居厂进行的现状监测数据。 1）监测布点 G1: 汨罗市楚人家居厂项目区所在地上风向2000m（位于本项目西北面1000m）； G2: 汨罗市楚人家居厂项目区所在地下风向500m（位于本项目东南面1500m）； 2）监测因子：SO2（小时值）、NO2（小时值）、PM10（日均值）。 3）现状调查结果与评价： 表3-1 大气环境质量现状监测结果统计表 监测地点 统计指标 SO2 NO2 PM10 小时值 小时值 日均值 G1 测值范围 0.021-0.034 0.03-0.043 0.083-0.099 评价标准 0.5 0.2 0.15 最大超标倍数 0 0 0 超标率（%） 0 0 0 G2 测值范围 0.021-0.034 0.03-0.049 | 0.103-0.117 评价标准 0.5 0.2 0.15 最大超标倍数 0 0 0 超标率（%） 0 0 0 监测结果表明：所有监测点SO2、NO2、PM10浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，表明项目所在区域环境空气质量良好。 （2）特征因子现状调查与评价 对于环境空气质量现状数据，本环评还委托湖南澄源检测有限公司于2017年11月26~27号对项目周边VOCS进行了现状监测。 1）监测布点： G3: 项目所在地上风向50m； G4: 项目所在地下风向180m居民点。 2）监测因子：VOCS。 3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-2。 表3-2 大气环境质量资料收集统计结果 单位：（mg/m3） 采样位置 检测项目 检测结果 标准值 是否达标 2017年11月26日 2017年11月27日 G3 VOCS 0.2132 0.2059 0.6（8小时均） 达标 G4 0.2326 0.2381 达标 由上表3-2可见，VOCS满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准。项目地环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状调查与评价 本项目区域地表水体为北侧2km的汨罗江。本次环评地表水体采用汨罗市环境监测站例行常规监测数据进行评价。 （1）监测因子和监测时间 监测因子：pH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类、粪大肠菌群。 监测时间：汨罗市环境监测站2016年例行常规监测。 （2）监测布点 项目附近水体为汨罗江，共3个监测断面。 W1：汨罗江窑州断面； W2：汨罗江南渡断面； W3：汨罗江新市断面。 表3-3 地表水环境监测数据 监测断面 窑洲断面 南渡断面 新市断面 | 时间 201年9月26日 2016年11月3日 2016年12月1日 2016年10月2日 2016年11月9日 2016年12月1日 2016年9月26日 2016年11月3日 2016年12月1日 pH 7.35 7.15 7.15 7.4 7.44 7.87 7.41 7.41 7.43 DO 7.36 8.06 9.79 7.3 7.7 9.0 7.48 7.98 7.48 高锰酸盐指数 2.7 3.09 2.88 2.9 2.7 2.2 2.38 3.17 3.05 DO 13.7 | 15.8 13.6 12 14 14 18.6 19.2 16.0 BOD5 2 5 2.70 2.0 2.4 2.1 2.9 2.48 .79 2. 5 NH3-N 0.193 0.751 0.708 0 339 0.863 0.588 0.412 0.906 0. 13 TP 0.081 0.127 0.095 0.15 0.2 0.13 0.052 0.084 0.146 石油类 0.02ND 0.02ND 0.02ND 0.02ND 0.02ND 0.02ND 0.02ND 0.02ND | 0.02ND 粪大肠菌群 3500 3500 5400 3458 12132 1 33 5400 3 00 3500 表3-4 现状监测结果统计一览表 点位 项 目 窑洲断面 （GB3838-2002）Ⅱ类标准 南渡断面 新市断面 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH 监测值 7.15-7.35 6-9 7.4-7.87 7.41-7.43 6-9 超标倍数 0 0 0 超标率 0 0 0 DO 监测平均值 8.40 ≥6.0 8.0 7.65 ≥5 超标倍数 0 0 0 超标率 0 0 0 高锰酸盐指数 监测平均值 2.8 ≤4 2 6 2.87 ≤6 超标倍数 0 0 0 超标率 0 0 0 COD 监测平均值 14.37 ≤15 13.33 17.93 ≤20 超标倍数 0 0 0 超标率 0 0 0 BOD5 监测平均值 2.4 ≤3.0 2.47 2.47 ≤4 超标倍数 0 0 0 超标率 0 0 0 NH3-N 监测平均值 0.45 ≤0.5 0.60 0.64 ≤1.0 超标倍数 0 0 0 超标率 0 0 0 TP 监测平均值 0. 0 ≤0.1 .16 0.094 ≤0.2 超标倍数 0 超标率 0 0 0 石油类 监测平均值 0.05ND ≤0.05 0.02ND 0.02ND ≤0.05 超标倍数 0 0 0 超标率 0 0 0 粪大肠菌群 监测平均值 1133.3 ≤2000（个/L） 5841 4133.3 ≤10000（个/L） 超标倍数 0 0 0 超标率 0 0 0 结果表明，监测期间窑州断面能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类水质标准，南渡断面、新市断面各项监测因子值均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准，说明地表水环境质量较好。 3、声环境现状调查与评价 湖南澄源检测有限公司于2017年11月26-27日在项目用地四周各布设1个点，共4个监测点。监测结果：噪声监测结果见表3-5： 表3-5 噪声监测布点及监测结果表 单位：dB(A) 监测点 监测时间 昼间 夜间 标准值 昼间 夜间 项目东侧场界1# 2017.11.26 50.4 47.3 65 55 2017.11.27 49.8 46.4 项目南侧场界2# 2017.11.26 48.3 45.4 2017.11.27 49.8 44.2 项目西侧场界3# 2017.11.26 49.0 43.6 2017.11.27 48.5 43.3 项目北侧场界4# 2017.11.26 49.7 42.8 2017.11.27 49.1 43.4 表3-4中的噪声现状监测结果表明，本项目区域各场界环境噪声昼间、夜间等效声级均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类区标准要求。 4、生态环境现状 根据现场调查，选址地区域周边均为已建建筑，区域植被属次生植被群落，主要由人工林地、道旁绿化带组成。总体地表植被保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响。主要乔木树种有马尾松、杉木、樟树等，草本植物有芭茅、丝茅、狗尾草、芒草、车前、野菊花、狗牙根、蒲公英等。区域内野生动物较少，主要有蛇类、田鼠、青蛙等。项目所在区域生态系统较为完整，未发现珍稀动植物物种，未发现名木古树。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湖南省汨罗市汨罗循环经济产业园龙舟南路西侧，建设项目周边敏感点如下表所示。 表3-6 建设项目周边敏感点一览表 环境要素 环境敏感点 方位 距离范围（m） 功能规模 环境保护区域标准 环境空气 担谷塝居民点 SE 150~550 约60户，200人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级 毛家辽居民 SW 100~300 约20户，70人 丁家塝居民 W 100~250 约10户，30人 声环境 担谷塝居民点 SE 150~200 约5户，20人 《声环境质量标准》（GB3096-2008），2类 毛家辽居民 SW 100~200 约10户，30人 丁家塝居民 W 100~200 约7户，20人 地表水环境 汨罗江 N 2000 中河、渔业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准 地下水环境 项目区及周边区域 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993），III类 生态环境 项目所在地四周农作物植被 水土保持、保护生态系统的稳定性 —— 图3-1 环境保护目标示意图 |

# 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量：SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；VOCS满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称 标准限值 1小时平均 日平均 8小时均值 SO2 500 150 / NO2 200 80 / PM10 / 150 / VOCS / / 600 （2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标 pH（无量纲） COD BOD5 NH3-N 阴离子表面活性剂 Ⅲ类 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 总磷 石油类 溶解氧 粪大肠菌群 氯化物 ≤0.2（湖、库0.05） ≤0.05 ≧5 ≤10000 ≤250 （3）地下水环境：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准。 表4-3 地下水质量评价标准 单位：mg/L，除PH外 水质指标 pH（无量纲） 高锰酸钾指数 总大肠菌群 氯化物 砷 Ⅲ类 6.5-8.5 ≤3.0 ≤3.0 ≤250 ≤0.05 氨氮 六价铬 亚硝酸盐 溴和味 铅 ≤0.2 ≤0.05 ≤0.02 - ≤0.05 （4）声环境：厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，周边居民区执行2类标准。 表4-4 声环境质量标准限值 类 别 等效声级Leq 昼 间 夜 间 2类 dB（A） 60 50 3类 dB（A） 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气： VOCs排放标准参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放限值。 表4-5 大气污染物执行标准 序号 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 15m时最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 二级 监控点 浓度mg/m3 1 VOCs 50 1.5 厂界外 2.0 2 食堂油烟 2.0 / / （2）废水：项目无生产废水产生，生活污水经园区配套的化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入园区污水管网，汇入汨罗市城市污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）规定的一级B标准后排入汨罗江。具体标准限值详见表4-6，4-7： 表4-6 废水污染物浓度限值 单位：mg/L 污染物 COD BOD5 SS 氨氮 PH 三级标准 500 300 400 —— 6~9 表4-7 污水处理厂废水污染物浓度限值 单位：mg/L（除PH） 污染物 PH COD BOD5 SS | 氨氮 总磷 动植物油 石油类 一级B标准 6－9 60 20 20 8（15） 1.0 3.0 3.0 （3）噪声：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后由园区污水管网排往汨罗市污水厂进一步处理达标后排入汨罗江，故本项目水总量指标纳入汨罗市污水厂总量指标，无需另行申请；本项目废气排放为颗粒物和VOCs，建议本项目对VOCs申请总量控制指标，建议本项目申请总量控制指标如下： 表4-9 总量指标 污染物 本项目排放量（t/a） 总量控制指标建议（t/a） VOCs 0.00646 0.007 |

# 5、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 一、施工期 本项目为租赁已建厂房及部分已有设备进行建设，只需经过室内简单装修及设备安装即可。装修施工期无新的土建工程，因此本环评无需进行施工期污染环节分析。 二、运营期 图5-1 塑料编织袋生产工艺流程图 工艺流程简述： 吹膜工艺流程：原生聚乙烯进入吹膜机进行吹膜，吹膜后点断封口或切断封口成为内膜成品。40%内膜成品直接外售，60%内膜成品套入编织袋。 编织袋生产工艺流程： 1、印刷：本项目购入的半成品编织袋（未封口已裁剪成型无需裁袋）经印刷机印上客户规定内容（制版由客户提供）。 3、封底：印刷好的塑料编织袋，经过自动打底机进行封底。 4、套内膜：根据客户要求将封好底的塑料编织袋，采用人工的方式套入购入的内膜袋。 5、缝口：套内膜过程结束后，由人工用缝纫机进行缝口，即成为编织袋成品。 备注：本项目编织袋加工的原料为已裁剪、未印刷、未封口的成型编织袋，只进行印刷、封底、套内膜、封口，无拉丝工序。吹膜工序原材料为原生聚乙烯颗粒直接进行吹膜，无造粒工序。 三、水平衡图 根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）规定的用水定额及《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003），平均每人用水80L/d，年工作日260天，则生活用水量0.8m3/d（208m3/a）。生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.64m3/d（166.4m3/a）。本项目生产过程中不使用水，不产生生产废水。本项目用水一览详见下表。 表5-1 项目用水量计算一览表 序号 用水类别 用水 规模 用水定额 全年使用时间 日用水 量(m3) 年用水量(m3) 排水系数 日排水量(m3) 年排水量(m3) 1 生活用水 10人 80L/人·d 260d 0.8 208 0.8 0.64 166.4 合计 -- -- 0.8 208 0.8 0.64 166.4 图5-2 水平衡图（最大用水量，单位：m3/d） 物料平衡表 表5-2 编织袋生产工艺物料平衡一览表 序号 入方 出方 物料名称 数量（t/a） 物料名称 数量（t/a） 1 半成品编织袋 1000.1万条 成品编织袋 1000万条+封底线2t 2 印刷油墨 0.4t VOCs 0.4 3 封底线 2t 不合格品 0.1万条 合计 -- 1000.1万条+2.4t -- 1000.1万条+2.4t 表5-3 吹膜工艺物料平衡一览表 序号 入方 出方 物料名称 数量（t/a） 物料名称 数量（t/a） 1 原生聚乙烯 401t 吹膜 400 VOCs 0.014 不合格品 1 合计 -- 401t -- 401t 溶剂平衡图 图5-3 印刷工序油墨平衡图（单位：t/a）

主要污染工序 营运期污染工序 1、水污染物 本项目生产过程中不使用水，不会产生生产废水，项目主要废水为生活污水。 项目建成后，全厂员工10人，均就近招募，提供伙食，不提供住宿，全年生产260天。用水主要为洗手、冲厕、食堂用水，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）公共事业及公共建筑用水定额（办公楼，带食堂）及《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003），平均每人用水80L/d，年工作日260天。本项目用水量为0.8m3/d（208m3/a）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为0.64m3/d（166.4m3/a），经隔油、化粪池处理后通过园区污水管网排往汨罗市污水厂进一步处理达标后排入汨罗江。 表5-4 本项目废水产生及排放情况一览表 项目类别 污染物 COD BOD SS NH3-N 生活污水166.4t/a 产生浓度（mg/L） 350 180 250 30 产生量（t/a） 0.058 0.030 0.042 0.005 化粪池处理效率 15% 9% 40% 3% 排放浓度（mg/L） 297.5 163.8 150 29.1 排放量（t/a） 0.050 0.027 0.025 0.005 处理措施 隔油、化粪池处理后排入园区污水管网 2、大气污染物 本项目废气主要为印刷和吹膜过程产生的VOCs、项目封底、缝口等机加工过程中产生的粉尘、食堂油烟。 （1）粉尘 项目的封底、缝口等工序生产过程中粉尘产生量极少，根据类比同类型企业《汨罗市佳卓包装有限公司年产2400吨塑料编织袋建设项目》可知，项目粉尘的产生量为0.02t/a。因其粉尘量较少，故采取无组织排放，企业拟通过在车间多设置门窗的方式增加车间的通风量，同时在设备附近设置风机（设计排风量为2000m3/h）加强封底、缝口工段车间的通风来对粉尘进行处理。经计算粉尘的无组织排放量为0.02t/a（0.01kg/h）。 （2）印刷过程中产生的VOCs 项目编织袋印刷过程采用水性油墨，使用量为0.4t/a，废气主要成分以VOCs计，参考《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》表2数据，水性油墨中VOCs含量为5%，则项目印刷工序产生的VOCs总量为0.02t/a，其工时按260d/a*8h/d计，则产生速率为0.0096kg/h。本项目印刷过程采用环保型油墨，产生的废气量较少，通过集气罩收集后由管道引至废气处理设施进行UV光解处理后高空排放（排气筒不低于15m，并高于200m半径范围内建筑5m以上），设计风机风量为2000m3/h，集气罩对有机废气的收集效率约90%，其余10%以无组织形式排放，UV光解处理效率为90%，未处理完全的部分通过排气筒有组织形式排放。 （3）吹膜过程中产生的有机废气 项目吹膜工序使用的塑料粒子为PE，吹膜机料筒温度控制在190℃左右，在此过程中可能会导致塑料受热不均而发生局部分解。产生的废气组分较复杂，但产生量较小，其主要污染因子为挥发性有机物。 根据《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编），其中塑料的产污系数为0.35kg/t气体，但手册明确是从单体聚合生产塑料过程中产生的；而本项目只是从成品的塑料粒子进行生产，其废气的产生量远低于这个系数。参照同类企业情况，本评价按所有塑料粒子均以0.035kgVOCS/t原料进行计算。本项目塑料原料总用量为401t/a，相应的有机废气（非甲烷总烃计）产生量约为0.014t/a（0.006kg/h）。吹膜工序产生的废气量较少，通过集气罩收集后由管道引至废气处理设施进行UV光解处理后高空排放（排气筒不低于15m，并高于200m半径范围内建筑5m以上），设计风机风量为2000m3/h，集气罩对有机废气的收集效率约90%，其余10%以无组织形式排放，UV光解处理效率为90%，未处理完全的部分通过排气筒有组织形式排放。 项目吹膜工序与印刷工序产生的有机物废气通过各自的引风机集气罩收集后由管道引入一套UV光解废气处理系统进行统一处理，达标处理后的废气通过一根15m排气筒外排。 经计算项目印刷工序和吹膜工序VOCs有组织排放量为0.00306t/a（0.0014kg/h、0.35mg/m3），无组织排放量为0.0034t/a（0.00156kg/h）。 （4）食堂油烟 本项目有10名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，食堂工作时间每天2h，则油烟产生量为0.078kg/a。本环评要求企业安装抽油烟机对油烟废气进行处理，其风量不小于1000Nm3/h，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为0.15mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001标准（2mg/m3）。 3、噪声 项目噪声污染源主要来自各车间机加工设备的运行噪声，项目采用低噪声设备，噪声源强约为60—80dB（A）。主要设备噪声值见表5-5。 表5-5 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A) 序号 主机名称 数量 单机噪声级dB（A） 1 编织袋三色印刷机 1 70 2 自动打底机 1 70 3 半自动卷口机 6 80 4 打包机 1 75 5 吹膜机 3 60 6 自动封口机 2 70 7 点断机 1 60 4、固体废弃物 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、不合格产品等一般工业固体废物和废油墨桶、废矿物油等危险废物。 ①员工生活垃圾：本项目劳动定员10人，年工作天数为260天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为5kg/d、1.3t/a。 ②不合格产品：项目的不合格产品，根据厂家提供资料，产生系数平均约0.4%，项目吹膜原辅料用量为401吨，因此，吹膜不合格产品产生量约1t/a，编织袋半成品用量为1000.1万条，不合格产品产生量约0.1万条，均属于一般固废。根据建设方提供资料，该部分固废收集后外售。 ③废油墨桶：项目使用油墨时会产生废弃的包装桶，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW49，代码为900-041-49。根据建设方提供资料，废弃油墨桶约为0.05t/a。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。 ④废矿物油：对生产设备进行维护保养过程中，会产生一定量的废矿物油，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW08，代码为900-201-08。根据建设方提供的资料数据，废矿物油产生量为0.1t/a。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。 表5-6 项目固废产生处置情况表 固废类型 性质 产生量 处置措施 达标情况 不合格品 一般固废 1t/a 设置固废堆放点，分类收集后出售 无害化处置达到环保要求 废油墨桶 代码：900-041-49 危险固废 编号HW49 0.05t/a 设置危废储存间，送有资质的单位回收处理 废矿物油 代码：900-201-08 危险固废 编号HW08 0.1t/a 生活垃圾 一般固废 1.3t/a 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理处置

# 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 粉尘 | 无组织排放 | 0.02t/a（0.01kg/h） | 0.02t/a（0.01kg/h） |
|  |  | VOCs | 有组织排放 | 0.0306t/a（3.5mg/m3） | 0.00306t/a（0.35mg/m3） |
|  |  |  | 无组织排放 | 0.0034t/a（0.00156kg/h） | 0.0034t/a（0.00156kg/h） |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 0.078kg/a（0.15mg/m3） | 0.078kg/a（0.15mg/m3） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 166.4t/a | 0t/a |
|  |  | COD | 350mg/l | 0.058t/a | 0t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/l | 0.005t/a | 0t/a |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 一般固废 | 生活垃圾 | 1.3t/a | 0t/a |
|  | 生产固废 |  | 不合格品 | 1t/a | 0t/a |
|  |  | 危险固废 | 废油墨桶 | 0.05 t/a | 0t/a |
|  |  |  | 废矿物油 | 0.1t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 营运期噪声 | 各车间机加工设备的运行噪声 | 60-80[dB(A)] | 3类标准昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) |
| 主要生态影响（不够可附另页） 项目建成后做好绿化工作，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用以生产线为中心，直至厂界各方向放置绿化植物。绿化植物选择原则为：①以蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的植物。本项目对周围的生态环境影响很小。 |

# 7、环境影响分析

一．施工期环境影响分析： 本项目利用已建厂房进行建设，无土建施工等施工期污染影响。 二．营运期环境影响分析： 1、水环境质量影响分析 项目实行雨污分流制。雨水经雨水管网排入园区雨水管网，汇入S308的雨水管网，最终排入汨罗江。 项目无生产废水产生，据工程分析可知，本项目竣工后，生活污水量为166.4t/a，项目废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准排入污水管网，污水纳入汨罗市城市污水处理厂。 污水的主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等污染物，项目外排情况见表7-1。 表7-1 本项目废水产生及排放情况一览表 项目类别 污染物 COD BOD SS NH3-N 生活污水166.4t/a 产生浓度（mg/L） 350 180 250 30 产生量（t/a） 0.058 0.030 0.042 0.005 化粪池处理效率 15% 9% 40% 3% 排放浓度（mg/L） 297.5 163.8 150 29.1 排放量（t/a） 0.050 0.027 0.025 0.005 处理措施 隔油、化粪池处理后排入园区污水管网 污水经化粪池处理后，排入污水管网，达到汨罗市城市污水处理厂进水水质要求：即满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后经市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂，处理达标后外排至汨罗江。 本项目废水处理工艺流程如图7-1所示： 图7-1 项目废水处理流程 汨罗市污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水。汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗市工业园。市政污水管网已在本项目铺设了排水管道。 本项目污水排放量为0.64t/d，仅占该污水处理厂总规模的0.0018%，且本项目排放废水经过化粪池处理后其废水水质为COD：297.5mg/L、NH3-N：29.1mg/L、SS：150mg/L，能够满足汨罗市城市污水污水处理厂对接纳水质要求(COD≤300mg/l，NH3-N≤50mg/l，SS≤150mg/l)。同时项目拟建区域污水管道已铺设完整，因此，本项目污水能够排入污水处理厂进行处理。 经上述措施处理后，本项目产生的废水对区域水环境影响不大。 2、环境空气质量影响分析 本项目废气主要为印刷及吹膜过程产生的VOCs、项目封底及缝口等机加工过程中产生的粉尘。 （1）粉尘 粉尘的产生量为0.02t/a。项目生产过程产生的粉尘通过将封底、缝口工段区域设置为开放通风状态，同时在工段区域设置风机（设计排风量为2000m3/h）的形式，加强车间通风。经计算无组织排放的粉尘量为0.02t/a（0.01kg/h），排放浓度为5mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物最高允许排放浓度（120mg/m3），同时根据下文的预测结果可知粉尘的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3） （2）VOCs 针对本项目有机废气的特点，为降低投资成本，保证净化效果和减少运行费用，建设单位拟采用UV光解法处理有机废气。这种工艺是目前国内公认成熟处理有机废气的方式。建设单位拟在厂房印刷设备和吹膜工序上方分别设置集气罩收集有机废气（收集率90％），接着经过送风系统（送风量为2000m3/h，每天运行8h，年运行260d）送至一套UV光解处理系统（处理效率以90%计），最后经一根15m高的排气筒排放。项目在生产过程中会有约10%的有机废气无组织排放。 经工程分析计算得知，项目印刷工序和吹膜工序VOCs有组织排放量为0.00306t/a（0.0014kg/h、0.35mg/m3），无组织排放量为0.0034t/a（0.00156kg/h）。满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值（有组织排放50mg/m3、1.5kg/h，无组织排放2.0mg/m3）。 本次评价采用估算模式SCREEN3对项目产生的VOCs、粉尘影响范围进行预测，源强见表7-2（点源参数：排气筒高度15米，排气筒内径0.2米，烟气温度20℃），预测结果见表7-3、7-4。 表7-2 污染物源强及预测参数 污染物 名称 排放方式 产生速率 kg/h 产生浓度mg/m3 排放速率 kg/h 排放浓度mg/m3 面源长度 面源宽度 排放高度 VOCs 有组织排放 0.014 3.5 0.0014 0.35 / / 15m 无组织排放 0.00156 / 0.00156 / 80m 40m 4m 粉尘 无组织排放 0.01 5 0.01 5 40m 12m 4m 表7-3 有组织排放预测结果 距离 有组织排放VOCs 浓度mg/m3 占标率% 10 3.313E-16 0.00 100 3.055E-5 0.01 100 3.055E-5 0.01 200 3.78E-5 0.01 300 4.002E-5 0.01 400 3.865E-5 0.01 500 3.854E-5 0.01 600 4.585E-5 0.01 700 4.887E-5 0.01 759 4.926E-5 0.01 800 4.91E-5 0.01 900 4.772E-5 0.01 1000 4.55E-5 0.01 1500 4.188E-5 0.01 2000 3.61E-5 0.01 2500 3.024E-5 0.01 最大落地浓度 4.926E-5 0.01 最大落地距离 759m 由上表的预测结果可知，本项目点源在采取环保措施时，VOCs有组织排放最大落地浓度为4.926E-5mg/m3，占标率0.01%，出现在759米处。 表7-4 无组织排放预测结果 无组织排放VOCs 无组织排放粉尘 距离 浓度mg/m3 占标率% 距离 浓度mg/m3 占标率% 10 0.0005276 0.09 10 0.007267 0.81 100 0.00122 0.20 88 0.01875 2.08 100 0.00122 0.20 100 0.01831 2.03 189 0.00129 0.22 100 0.01831 2.03 200 0.001287 0.21 200 0.01573 1.75 300 0.001103 0.18 300 0.01038 1.15 400 0.0008657 0.14 400 0.007105 0.79 500 0.0006759 0.11 500 0.005137 0.57 600 0.0005363 0.09 600 0.003896 0.43 700 0.0004346 0.07 700 0.003063 0.34 800 0.0003624 0.06 800 0.002507 0.28 900 0.0003075 0.05 900 0.002098 0.23 1000 0.0002648 0.04 1000 0.001786 0.20 1500 0.0001482 0.02 1500 0.0009723 0.11 2000 9.687E-5 0.02 2000 0.0006298 0.07 2500 7.064E-5 0.01 2500 0.0004572 0.05 最大落地浓度 0.00129 0.22 / 0.01875 2.08 最大落地距离 189 88 由上表的预测结果可知，本项目面源在采取环保措施时，VOCs无组织排放最大落地浓度为0.00129mg/m3，占标率0.22%，出现在189m处；粉尘最大落地浓度为0.01875mg/m3，占标率2.08%，出现在88米处。 在正常排放情况下，本项目产生的VOCs有组织排放、粉尘和VOCs的无组织排放最大落地浓度都较低。通过预测结果可知，本项目废气对周边空气环境的影响较小，不会对周边的居民生活的空气环境造成明显影响。故建设方应加强环保措施的维护，确保设施的正常运行，减少事故的发生。 （3）大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为大气环境防护区域。 根据项目无组织排放源及相关参数（如表7-5所示），计算污染源的环境防护距离。结果显示：污染因子在场界以外没有超标，项目无组织排放大气环境防护区域在场界区域之内，故不需设立大气环境防护距离。 表7-5 本项目无组织排放源排放速率 污染物名称 Qc（kg/h） 宽度（m） 长度（m） 排放高度 L(m) 粉尘 0.01 12 40 4m 无超标点 VOCs 0.156 24 80 4m 无超标点 （4）达标可行性 ①有组织排放 本项目印刷工艺产生的VOCs废气污染防治措施的可行性分析： a)处理方法的选择 目前由于气态有机污染物种类繁多，采用的治理方法也有多种，常用的主要有：吸收法、吸附法、催化燃烧法、燃烧法、冷凝法、光解法等。对于以上各种方法的适用范围以及特点叙述见表7-6。 表7-6 有机废气治理方法 净化方法 方法要点 适用范围 优缺点 燃烧法 将废气中的有机物作为燃料烧掉或将其在高温下进行分解温度范围为600～1100℃ 中高浓度 分解温度高、不够安全 催化燃烧法 在氧化催化剂的作用下，氧化成无害物质，温度范围200～400℃ 高浓度，连续排气且稳定 为无火焰燃烧，温度要求低、可燃组分浓度和热值限制较小、但催化剂价格高 吸附法 吸收剂进行物理吸附，常温 低浓度 净化效率高、但吸附剂有吸附容量限制、废弃吸附剂一般为危废需要进行处理 吸收法 物理吸收，常温 含颗粒物的废气 吸收剂本身性质不理想、吸收剂再生处理不好 冷凝法 采用低温，是有机组分冷却至露点下，液化回收 高浓度 要求组分单纯、设备和操作简单，但经济上不合算 UV光解法 通过高能紫外光线所激发的光能降解有机污染物 低浓度 不会产生二次污染，处理效率较高 这些方法在应用中各有特点和利弊，需要根据污染程度、使用环境与条件来权衡。对于环保检查机构和污染治理方所共同关心的是：初次投资费、运行费用、二次污染、处理效果、维护等方面的问题。简而言之，这些方法均能满足一定条件下气态污染物的处理。 针对本项目有机废气的特点，为降低投资成本，保证净化效果和减少运行费用，建设单位拟采用以UV光解法处理有机废气。这种工艺是目前国内公认成熟处理有机废气的方式。 b）项目拟采取的环保措施 本项目印刷工艺及吹膜工序会产生VOCs等气态有机污染物。VOCs废气采用UV光解法处理工艺。 c）可行性分析 废气经集气罩收集。废气经过UV光解法处理后的废气经15m 排气筒高空达标排放。 UV光解净化法主要是采用高能UV紫外线，在UV光解净化设备箱体内部，裂解氧化恶臭物质的分子链，改变物质的分子组成部分，将高分子污染物质进行裂解、氧化为低分子无毒无害的物质，其处理效率可高达97%。此外还具有运行成本低、无需预处理等优点。 根据工程计算可知，项目产生的VOCs较少，从减少污染源角度出发以及根据估算预测分析可知，本项目VOCS废气可通过集气设备进行收集后从15m高排气筒排放，其排放浓度为0.35mg/m3，排放速率为0.0014kg/h，可达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的塑料制品制造行业有组织浓度限值（50mg/m3、1.5kg/h）。 ②无组织排放 项目产生的粉尘无组织排放、VOCs无组织排放通过加强车间通风来较小其排放浓度。项目无组织排放的粉尘量为0.02t/a（0.01kg/h），排放浓度为5mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物最高允许排放浓度（120mg/m3），同时根据表7-4的预测结果可知粉尘的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3），本项目VOCs无组织排放量为0.0034t/a（0.00156kg/h）。同时根据表7-4的预测结果可知其可以满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业无组织排放浓度限值（2.0mg/m3）。 综上所述，本项目废气污染防治措施可行。 3、声环境质量影响分析 （1）噪声源强及已采取的防护措施 本项目噪声污染源主要为印刷机、封底机、缝纫机、裁袋机、叉车等设备运行过程中产生的噪声，噪声功率级为 70~85dB（A）。通过选用低噪声 设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响，主要设备噪声情况如表7-7所示。 表7-7 项目噪声情况一览表 序号 主机名称 数量 单机噪声级dB（A） 降噪措施 1 编织袋三色印刷机 1 70 置于车间内+选用低噪声设备+基础 减震设施 2 自动打底机 1 70 3 半自动卷口机 6 80 4 打包机 1 75 5 吹膜机 3 60 6 自动封口机 2 70 7 点断机 1 60 （2）预测模式 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi ——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti ——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （3）噪声预测结果及影响分析根据噪声预测模式，场界四周噪声贡献值见表7-8。 表7-8 项目场界噪声预测结果一览表 单位： dB(A) 序号 点位 预测点距本项目边界水平距离 预测值 排放限值 昼间 夜间 1 东场界 1m 51.78 65 55 2 南场界 1m 51.36 65 55 3 西场界 1m 54.86 65 55 4 北场界 1m 52.41 65 55 5 项目西南侧和西侧100m处居民 100m 43.10 60 50 综上分析，项目噪声污染源主要来自各车间机加工设备的运行噪声。各种噪声产生的噪声级约70～85dB（A）。建设单位选用低噪声机械设备，对设备定期保养，严格操作规范。尽量用低噪声或带隔声、消声的生产设备取代高噪声生产设备，用低噪声生产工艺取代高噪声生产工艺；在风机管道上装消音器，降低其空气动力性噪音，可选用的消声器包括有阻性消声器、抗性消声器和阻抗复合消声器等；风机基础采用弹簧减振装置，以降低机械的噪音。机座做好相应的减振措施；避免设备的刚性连接，可以达到减振消声的效果；为操作人员配备必要的防噪声用品。 噪声经过如上处理后，使项目的厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，因此该项目产生的噪声不会对周边产生明显的影响。 项目噪声对较近居民点的影响分析 本项目产生的噪声主要为生产车间中印刷机、缝纫机等设备运行产生的噪声，其噪声值为60～80dB(A)，噪声值较大。而距离项目最近的居民点为项目西南侧和西侧100m处均有居民点，其距离项目厂区较近，但根据上表可知项目噪声对居民点的预测为43.10dB（A），小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准中昼间60dB（A）的限值，但高于夜间50（A）的限值，但项目仅在白天作业，禁止夜晚作业。加上项目厂界四周多植被，可以有效减弱项目噪声对周围环境的影响。综上所述，项目生产噪声对距离项目最近的居民点的影响较小。 4、固体废弃物影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、不合格产品等一般工业固体废物和废油墨桶、废矿物油等危险废物。 表7-9 项目固废产生处置情况表 固废类型 性质 产生量 处置措施 达标情况 不合格品 一般固废 1t/a 设置固废堆放点，分类收集后出售 无害化处置达到环保要求 废油墨桶 代码：900-041-49 危险固废 编号HW49 0.05t/a 设置危废储存间，送有资质的单位回收处理 废矿物油 代码：900-201-08 危险固废 编号HW08 0.1t/a 生活垃圾 一般固废 1.3t/a 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理处置 （1）危险废物处置措施 项目营运过程中废矿物油、废油墨桶等属于危险固废，应集中收集后委托有资质的处理单位进行处理。本项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单的相关要求，项目危险固废暂存场所设在车间的西部，面积约2.0m2。 对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单中的有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 （2）一般工业固废处置措施 一般工业固废包括不合格产品集中收集后出售给其他物资企业回收利用。 建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入，固废临时贮存场应满足如下要求： a. 地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 b. 要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 c. 按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、地下水环境影响分析 项目周边居民饮用水源为市政供水，且本项目无生产废水产生，生活污水水质简单，污水量很少，对周边地下水影响很小。根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本项目废水排放情况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径： ①生产区域防渗、防水措施不完善，而导致大气降水淋溶水渗入地下造成对地下水的污染； ②项目使用的化粪池、排水管道防渗措施不足，而造成生活废水渗漏污染； 地下水污染的防治首先应立足于“防”，这是由地下水污染的特殊性所决定的。 相关项目实际表明，如对用水及排水环节加强防渗处理，对原料堆场等均采取防渗处理，可在较大程度上避免废水下渗等引起的地下水污染影响。本项目运行期如生活废水等处理设施如果不到位，将对区域地下水环境影响产生一定影响，针对本项目对区域地下水的影响，本环评提出以下建议与要求： （1）厂区内必须实行严格雨污分流，生活污水经集后全部进入到化粪池处理； （2）按要求减少管道跑、冒、滴、漏，污水管网及处理设施必须进行防渗处理，从源头控制污染； （3）采取节水措施，提高水的使用效率，减少对新鲜水（地下水）的用量； 经实施后本项目对区域地下水环境影较小。 6、环境风险分析及防范措施 风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 物质风险识别：本项目原料成分主要为聚乙烯、半成品编织袋，属于可燃固体，易发生火灾，燃烧后释放有害废气。 生产设施风险识别：板材在生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。项目生产设施风险识别见表7-10。 表7-10 项目生产设施环境风险因素识别 序号 生产场所 主要危险 1 储存场所 火灾 2 生产车间 火灾 重大危险源辨识：根据《危险化学品重大危险源辨识》（18218-2009），本项目生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的物料无重大危险源。 （3）环境风险发生原因分析 表7-11 项目环境风险发生原因 序号 生产场所 主要危险 可能原因 1 储存场所 火灾 ①电线老化，漏电起火②员工带入火源起火 2 生产车间 火灾 ①生产设备起火②电线老化，漏电起火③员工带入火源起火 原材料储存和产品运输风险分析 项目涉及的原材料主要是高分子材料，是可燃物质。在燃烧时的分解产物主要为CO、CO2、H2O等，CO有窒息作用，渗入肺部，导致血液中毒，因此，一旦发生火灾，需采取相应的防范治理措施，避免释放的烟雾和气体对厂区内工作人员及周边居住区村民的身体造成影响。 因项目呈固态，且无挥发、易溶的危险物质，运输过程如发生泄漏事故，易于清理，因此，项目运输过程环境风险较小。 根据表7-11的环境风险发生原因可知，项目火灾的发生原因可分为3种：①生产设备起火②电线老化，漏电起火③员工带入火源起火，针对这三种原因建设方应采取对应的预防措施，减少火灾事故发生概率，措施如下： ①强化生产设备的维护保养制度，定期停工对生产设备进行保养和维修，减少设备事故发生概率，从而减少生产设备起火的概率 ②加强员工安全操作培训，增强员工安全意识。 ③定期对厂区带电线路进行检修，如遇老化线路及时更换。 ④禁止员工将火源带入生产区域，严禁员工在仓库和生产区域吸烟，同时对厂区火源进行规范化管理，安排专人使用和管理。 综上所述，在采取以上措施后，可以有效降低本项目火灾发生概率，可最大限度地减少可能发生的环境风险。 （4）项目风险评价范围内的环境保护目标 表7-12 项目风险评价范围内的环境保护目标 环境敏感点 方位 距离范围（m） 功能规模 担谷塝居民点 SE 150~550 约60户，200人 毛家辽居民 SW 100~300 约20户，70人 丁家塝居民 W 100~250 约10户，30人 由上表可知，项目风险评价范围内的环境保护目标与本项目均相隔了一定的距离，故在本项目发生环境风险时，项目周边的居民有足够的时间撤离本项目的风险影响范围。 （5）环境风险防范措施及对策 相关经验说明，及早落实有效的防治措施，将会减少事故的发生和将事故可能造成的危害减小到最低程度，减轻突发性事故对生态环境的影响，以实现经济效益与环境效益的统一。 为达到以上目的，有必要从日常管理上实行全面和严格的对策措施。同时准备周密的事故应急对策，以便应付万一可能发生的事故。为此，结合本项目的实际情况，提出以下对策建议。 ①风险事故预防措施及对策 实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是完全可以避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。 ②物料仓储风险防范措施 设立专用库区，使其符合储存物料的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施物料的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态，并设置明显的标识及警示牌；对物料的名称、数量进行严格登记；凡储存的岗位，都应配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 ③ 生产及操作过程风险防范措施 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，还将造成直接或间接的经济损失，还可能成为社会不安定的因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。 诱发突发性污染事故的因素很多，其中被认为较重要的有以下几个：设计上存在缺陷；设备质量差，或因无判废标准（或因不执行叛废标准）而过度、超时、超负荷运转；管理或指挥失误；违章操作。因此，对突发性污染事故的防治对策，除科学合理的厂址选择外，还应从以下几点严格控制和管理，加强事故防范措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。 ④风险有毒气体的防范措施 a安全教育培训和宣传：聚丙烯、聚乙烯燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 b加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、检测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 c建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：聚丙烯、聚乙烯燃烧可能产生各种有毒气体中毒事故，企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 ⑤末端处置过程风险防范措施 a废气末端治理措施必须确保日常正常运行，如发现人为原因不开启环保治理设置，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 b为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 c废气处理岗位严格按照操作规程进行，确保废气处理效果。 d对废气治理设施进行定期检修（每周至少一次），保证其正常运行，同时，为了确保废气净化设施的电力供应，本环评要求： 如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。为确保安全，风机仍然继续运转（采用应急发电机）。风机出现故障时，备用风机立即启动。 ⑥其他防范措施 厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。按规范要求配备足够的正压式防毒面具。 （6）风险评价结论 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 7、应急预案 （1）明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用；环境应急工作组负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作，做好各小队之间的协调配合工作。迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故发生，果断控制或切断事故灾害链。 （2）明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人；负责人负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断，协调副总指挥工作内容，向上级领导报告事故及对事故的处理情况。 （3）确认可能发生的事故类型、地点；定期组织隐患排查治理，公司对仓库、重要生产设备、设施和场所采取24小时值班巡检和不定期检测等方式进行监控；遵循“早发现、早报告、早处置”的原则对异常情况及早处置。建设单位应编制危险废物装卸作业严格按照规程操作，使用的工具可避免损坏储桶，并有相应防护装置。加强安全管理，对于从事作业的工人，应进行生产操作和安全技术教育。在生产车间里，一定要严禁烟火。 （4）确定事故影响范围及可能影响的人数； （5）确定报警方式，如电话、警报器等； （6）明确可用于应急求援的设备、设施； （7）明确保护措施程序；企业应建立危险源的管理制度，落实监控措施。分析汇总数据，并建立危险源台帐、档案。对区域内容易引发突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对环境危险源、危险区域采用人工和自动监控。 （8）做好事故后的恢复工作程序； （9）做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 8、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 9、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-13 环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 大气 厂界 VOCs、颗粒物 每年一次 噪声 厂界 连续等效A声级 每年一次 固废 \ 危险废物台账 每年一次 环境监测工作可委托当地监测站监测。 10、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后由园区污水管网排往汨罗市污水厂进一步处理达标后排入汨罗江，故本项目无需对COD、氨氮申请总量指标，水污染物总量指标纳入汨罗市污水厂总量指标中；本项目废气排放为颗粒物、VOCs，颗粒物不在国家总量指标控制因素中，建议本项目对VOCs申请总量控制指标，建议本项目申请总量控制指标如下： 表7-14 总量指标 污染物 本项目排放量（t/a） 总量控制指标建议（t/a） VOCs 0.00646 0.007 11、产业政策符合性分析 本项目主要产品为塑料编织袋及吹膜，主要生产设备如表1-3所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 12、选址合理性分析 本项目位于汨罗市工业园龙舟南路，根据汨罗市工业园总体规划，项目周边均为二类工业用地。项目用地为租赁汨罗市双雄包装有限公司的现有厂房和设备进行建设（详见附件5租赁协议）。园区产业定位：以再生资源回收交易与拆解加工（报废汽车、电器、电子产品）、再生资源粗加工（再生铜、再生塑料）、有色金属精深加工、先进制造为主导产业。本项目为编织袋加工建设项目，符合汨罗市园区产业定位，园区意见详见附件2； 本项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。 项目投产后产生的废气、噪声、废水及固体废物，通过采取各项环保措施后，项目生产过程不会产生污染扰民（居民）的环境影响问题，项目建成后不会影响该区域的环境功能区划。 综上所述，在落实各环保措施，搞好“三同时”的前提下，从环境保护角度考虑，该项目选址基本可行。 13、平面布局合理性分析 项目主要建筑有生产车间、成品仓库、原材料仓库、办公生活区。厂区大门位于东侧，临近龙舟南路，便于人流物流畅通，生产车间及仓库位于厂区中间，办公生活区布置在车间的北侧，能合理控制项目废气和噪声对周围环境和项目生活区的影响。 综上所述，本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。 14、环保投资估算 该工程总投资约200万元，其中环保投资约10万，环保投资约占工程总投资的5%，环保建设内容如表7-15所示。 表7-15 环保投资估算一览表 序号 类别 治理措施 投资（万元） 备注 1 废气 VOCS 印刷废气和吹膜工序废气：集气罩+UV光解+15m排气筒 4 新建 2 粉尘 风机、加强车间通风 1 新建 3 食堂油烟 抽油烟机 0.5 新建 4 废水 生活废水 隔油化粪池 0.5 新建 5 消防废水 事故应急池 1 新建 6 噪声 基础减震、隔声罩等降噪等措施 1 新建 7 固废 危险废物 危险废物暂存间 1.5 新建 8 一般废物 垃圾池 0.5 新建 合计 10 -- 15、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表7-16 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型 排放源 监测因子 防治措施 验收执行标准 大气 生产区 粉尘 风机、加强车间通风 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准 VOCs 印刷废气和吹膜工序废气：集气罩+UV光解+15m排气筒 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值 食堂 食堂油烟 抽油烟机 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放限值 废水 生活污水 COD、氨氮 隔油化粪池 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 消防废水 COD、氨氮、SS 事故应急池 如发生火灾事故，产生消防废水，由事故应急池暂时收纳，交由有资质单位处理 固体废物 办公生活 一般固废 生活垃圾 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理 符合相关环保要求 生产固废 不合格产品 设置固废堆放点，分类收集后出售 危险固废 废矿物油 设置危废储存间，送有资质的单位处理 废油墨桶 噪声 设备 LeqA 基础减振、厂房隔声等降噪措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

# 8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | VOCs | 印刷废气和吹膜工序废气：集气罩+UV光解+15m排气筒 | 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值 |
|  |  | 粉尘 | 风机、加强车间通风 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 抽油烟机 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 隔油化粪池 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 一般固废 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理处置。 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  | 生产固废 |  | 不合格产品 | 设置固废堆放点，分类收集后出售 |  |
|  |  | 危险固废 | 废矿物油 | 设置危废储存间，送有资质的单位回收处理 |  |
|  |  |  | 废油墨桶 |  |  |
| 噪 声 | 机电设备 | 生产设备运行产生的噪声 | 各设备采取隔声、消声、基础减振等综合治理措施，经距离衰减。 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目为租赁已建厂房和设备进行建设，施工期无土建施工，不会对项目周围生态环境造成明显影响。项目营运期影响生态环境的废气、废水、噪声、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度。总之，本项目建设对项目周边生态环境影响较小。 |

# 9、结论与建议

一、结论 1、项目概况 汨罗市正旺包装有限公司位于汨罗市工业园龙舟南路西侧，拟租赁汨罗市双雄包装有限公司的现有厂房和设备，建设半成品编织袋加工生产流水线1条，塑料吹塑生产流水线3条，预计项目建成后形成年产编织袋1000万条、吹膜400吨的生产能力。本项目占地面积为2000m2，建筑面积1600m2。本项目总投资200万元，环保投资10万元，占总投资的5%。 2、建设项目可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目主要产品为塑料编织袋，主要生产设备如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目位于汨罗市工业园龙舟南路，根据汨罗市工业园总体规划，项目周边均为二类工业用地。项目用地为租赁汨罗市双雄包装有限公司的现有厂房和设备进行建设（详见附件租赁协议）。园区产业定位：以再生资源回收交易与拆解加工（报废汽车、电器、电子产品）、再生资源粗加工（再生铜、再生塑料）、有色金属精深加工、先进制造为主导产业。本项目为编织袋加工建设项目，符合汨罗市园区产业定位； 本项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。 项目投产后产生的废气、噪声、废水及固体废物，通过采取各项环保措施后，项目生产过程不会产生污染扰民（居民）的环境影响问题，项目建成后不会影响该区域的环境功能区划。 综上所述，在落实各环保措施，搞好“三同时”的前提下，从环境保护角度考虑，该项目选址基本可行。 （3）平面布局合理性分析 项目主要建筑有生产车间、成品仓库、原材料仓库、办公生活区。厂区大门位于东侧，临近龙舟南路，便于人流物流畅通，生产车间及仓库位于厂区中间，办公生活区布置在车间的北侧，能合理控制项目废气和噪声对周围环境和项目生活区的影响。 综上所述，本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。 3、环境质量现状评价结论 拟建项目区空气质量中SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；VOCS满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准。项目地环境空气质量良好；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求：声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 4、营运期环境影响 （1）废水：本项目废水主要为生活污水，项目生活污水经化粪池处理后经化粪池处理后由园区污水管网排往汨罗市污水厂进一步处理达标后排入汨罗江，对外环境影响很小。 （2）废气：粉尘通过在工段区域设置风机（设计排风量为2000m³/h）的形式，加强车间通风的形式无组织排放，粉尘能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值，粉尘对周围环境影响不大；VOCs通过在集气罩+UV光解+15m排气筒的形式，使VOCs有组织排放。VOCs能够达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值，对外环境影响较小；食堂油烟通过抽油烟机对其进行处理，排放浓度符合《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB 18483-2001）标准。 （3）噪声：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)；因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响，且无需设置噪声控制距离。 （4）固体废弃物：本项目营运期固体废物主要是不合格产品、生活垃圾等一般工业固废和废油墨桶、废矿物油等危险废物。一般工业固废可回收利用的回收利用，不可回收利用的统一收集后交由环卫部门统一处理；危险废物中废油墨桶、废矿物油则交由有资质的单位处理。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理，确保垃圾及时清运。因此，本项目固体废物对周围环境影响较小。 5、环境风险分析及防范措施 本项目主要环境风险源有项目原料属于可燃固体，易发生火灾，燃烧后释放有害废气。板材在生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 6、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后由园区污水管网排往汨罗市污水厂进一步处理达标后排入汨罗江，故本项目水污染物总量指标纳入汨罗市污水厂，无需另行申请；本项目废气排放为颗粒物、VOCs，颗粒物不在国家总量指标控制因素中，建议本项目对VOCs申请总量控制指标，建议本项目申请总量控制指标如下： 表9-1 总量指标 污染物 本项目排放量（t/a） 总量控制指标建议（t/a） VOCs 0.00646 0.007 7、环评总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求： 1、认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度确保环保投资及时到位。 2、项目投产运营期间，加强员工管理，避免生活垃圾意丢弃堆放。 3、日常生产时需采取各项劳动防护措施。 4、定期对设备进行日常维护保养。 5、搞好厂区绿化，吸声屏噪。 6、加强职工的职业卫生防护。 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托函 附件2 请求环评的报告 附件3 企业名称预先核准通知书 附件4 营业执照及法人身份证复印件 附件5 厂房设备租赁合同复印件 附件6 监测质保单 附件7 评审会专家签名表 附件8 评审会专家评审意见 附件9 评审会专家评审意见修改说明 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境敏感点分布及监测布点图 附图3 建设项目及周边现状照片 附图4 建设项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照环境影响评价技术导则》中的要求进行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

# Text boxes

原生聚乙烯

入料

吹膜

切断、封口

内膜成品销售

半成品编织袋

印刷

封底

套入内膜

缝口

编织袋

成品销售

固废、噪声、VOCS

噪声、固废

噪声、VOCS

噪声

噪声

生活用水

0.8

化粪池

新鲜水

0.64

0.64

园区污水管网排至汨罗市污水厂

损耗0.16

油墨

0.4

挥发

0.4

VOCS

0.4

集气罩收集

0.36

UV光解+15m排气筒排放

处理量0.324

大气环境

0.036

未被收集，无组织排放

0.04

0.04

废旧聚乙烯

破碎

筛选

清洗

造粒

再生聚乙烯

混合

搅拌

吹膜

按一定比例加入原生聚乙烯

打口

套膜

印字

打底

裁剪

编制

收卷

拉丝

原生聚丙烯

质检

编织袋成品

销售

VOCS

噪声、颗粒物

噪声、颗粒物、固废

VOCS

VOCS

噪声、颗粒物

废水