表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工3000吨铝灰建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 吴攀峰 |
| 法人代表 | 吴攀峰 | 联系人 | 吴攀峰 |
| 通讯地址 | 汨罗市罗江镇红花村南寿片区十四组 |
| 联系电话 | 18974086688 | 传真 | - | 邮政编码 | 414400 |
| 建设地点 | 汨罗市罗江镇红花村南寿片区十四组 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C4210 金属废料和碎屑加工处理 |
| 占地面积 (平方米) | 3333m2 | 绿化面积 (平方米) | 500（15%） |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中:环保投资(万元) | 30 | 环保投资占总投资比例 | 30% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2017年5月 |
| 项目编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日施行） （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日） （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日） （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日）（2016.11.7修正） （5）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日） （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施） （7）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日） （8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日） （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日施行） （10）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正） （11）《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014） （12）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）（2017年1月1日） （13）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）（2010年4月1日） （14）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）（2009年4月1日） （15）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）（2011年9月1日） （16）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）（1994年4月1日） （17）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）（2015年4月2日） （18）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）（2013年9月10日） （19）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）（2016年5月28日） （20）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》（湘政办发〔2015〕53号）（2015年12月31日） （21）《湖南省土壤污染防治工作方案》（湘政发〔2017〕4号）（2017年1月23日） （22）《岳阳市贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施方案》（岳政办发〔2014〕17号）（2014年11月28日） （23）《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9） （24）年加工3000吨铝灰建设项目环境影响评价委托书 （25）建设单位提供的其它相关资料数据 工程内容及规模: 1.项目背景及任务由来 汨罗市位于湖南省东北部，其再生资源回收业有200多年的历史，社会化回收系统覆盖全国大部分省（市），废品经营户达3500家，全国各地的回收网点达1800个。依托其完备的社会化回收系统，汨罗市涌现了一大批再生铝加工企业，主要以收集到的变形铝、铝合金废料、铸造铝合金废料、铝及铝合金屑、铝及铝合金碎片等为原材料，经过“人工分拣-熔炼-扒渣-精炼-浇筑”等工序生产再生合金铝锭，在这一过程中会产生大量的废铝渣。该部分废铝渣经再生铝加工企业自购热炒灰机热炒灰后，铝回收至熔炼炉继续熔炼，废铝灰则出售给外地相关企业进行综合回收利用，其中铝含量约为10%。 汨罗小型再生铝企业较多，主要集中在归义镇、古培镇和新市镇。根据现场踏勘，汨罗市再生铝加工企业原材料及生产工艺基本相同，均使用汨罗市社会化回收系统回收的废铝，经“简单人工分拣-熔炼-扒渣-精炼-浇筑”等工序后得到再生合金铝锭，熔炼过程中产生的热铝灰（渣）经自建炒灰车间热炒灰机炒灰后，铝液分离沉入容器底部重新送回熔炼炉熔炼，铝灰则外售给相关回收加工企业，再生合金铝锭产能以5.0~5.3万t/a居多，少部分达到10万t/a，铝灰产生量约为60000t/a，目前汨罗市已有铝灰加工企业约3家，总加工规模约为30000吨/a，还有一定的市场份额。 本项目业主于2013年3月办理个体工商户营业执照，主要从事废旧金属、塑料收购及销售，原为小型再生铝冶炼企业，占地面积3333m2，建有有1栋1F生产车间、1栋1F杂物间、1栋2F办公住宅楼，总建筑面积31000m2，未办理相关环评手续。2014年，汨罗市人民政府根据国家相关法律、法规和文件精神，决定对全市采用国家明令淘汰土法坩埚冶炼方式生产和未办理环保审批手续的中小型冶炼企业进行专项整治（汨政告[2014]23号），对园区外的68家再生铝冶炼企业整合保留17家，主要方式为对现有生产规模不小于5万吨/年的再生铝企业进行保留，对生产规模小于5万吨/年的再生铝企业原地进行整合改造升级，整合改造升级后的再生铝企业生产规模必须达到5万吨/年及以上。根据汨罗市相关政策和行动方案，项目原再生铝冶炼生产规模达不到5万吨/年，被依法进行关停。现为了迎合汨罗当地再生铝加工企业废铝灰处理的需求，同时创造一定的经济利益，本项目业主拟投资100万元在汨罗市罗江镇红花村南寿片区十四组自有厂房建设年加工3000吨铝灰建设项目，项目以汨罗市再生铝加工企业废铝灰为原材料，经球磨、振动筛分得到铝，生产规模未超出汨罗市铝灰产生量范围，规模设置合理。 为了解项目原材料废铝灰（渣）的固废属性，2017年2月湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目区域周边再生铝加工企业废铝灰（渣）进行了一次浸出固废检测试验，以汨罗市振深铝业制品有限公司（年产量约5.2万吨再生合金铝锭，以废杂铝为原材料，主要工序为人工分拣-熔炼-扒渣-精炼-浇筑）生产的废铝灰作为检测样品（由检测单位自取，由于再生铝企业主要原材料及生产工艺基本相同，取样于汨罗市振深铝业制品有限公司废铝灰具有一定代表性），对照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）表1 无机元素及化合物 16项浓度限值进行对比可知，该部分废铝灰（渣）不属于危险废物（详见附件）；同时在《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》，铝浮渣属于其附件九中名录B中的B1100类物质，即该类物质不属于公约所辖废物；再生铝企业采用废铝为原材料，不使用原矿石，不属于《国家危险废物名录》（2016版）中321-024-48 铝火法冶炼过程中产生的初炼炉渣和321-026-48 铝火法冶炼过程中产生的易燃性撇渣。因此该部分铝灰（渣）属于I类一般工业固体废物。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，本项目属“三十、废弃资源综合利用业 86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中其他类，应编制环境影响评价报告表，我公司（湖南道和环保科技有限公司）在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2.工程内容及规模 2.1项目名称、地点、建设性质及投资 1）项目名称：年加工3000吨铝灰建设项目 2）项目性质：新建 3）总投资：100万元 4）项目位置：汨罗市罗江镇红花村南寿片区十四组（具体见项目地理位置图，附图1）。 2.2工程内容及规模 本项目占地面积3333m2，为利用现有1栋1F生产车间（含原料仓库、成品仓库，2000m2）、1栋1F杂物间（500m2）、1栋2F办公住宅楼（600m2）进行生产，总建筑面积31000m2，并建有完善的雨污分流管网、供配电、给水、道路、消防、绿化等工程。项目现已投产运行，生产规模为年加工3000吨铝灰，主要生产工艺为球磨、振动筛分，产品为筛分后的铝，铝外售各冶炼厂进行熔炼提取（本项目严禁进行再生铝熔炼）。 本项目主要建设内容及经济技术指标见下表1-1，1-2。 表1-1 项目建设内容组成一览表 序号 项目名称 规模/数量 备注 主体工程 生产车间（已建） 球磨、筛分区 1200 m2 设置1条铝灰球磨、筛分生产线 原料暂存区 200 m2 原料铝灰 成品暂存区 200 m2 铝、成品废铝灰暂存区 铝锭熔炼区 400m2 熔炼铝锭（已淘汰） 辅助工程 办公住宅楼 600 m2 1栋2F，已建 环保工程工程 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 1套 新增 移动式吸尘器 1台 新增 油烟净化器 1台 已有 初期雨水池 45m3 新增 化粪池 5m3 已有 垃圾收集池 5m2 已有 危废暂存桶 1个 新增 绿化率 1.5% 500m2 2.3主要原辅材料及消耗 本项目主要对汨罗市再生铝加工企业的废铝灰（渣）进行简单物理加工、分离。本项目原辅材料消耗情况如下。 表1-2 项目主要原辅材料消耗表 名称 用量（t/a） 来源 备注 铝灰（渣） 3000 汨罗市再生铝加工企业 铝灰（渣）含铝率约为10% 由上表与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）对照分析可知，本项目使用的原辅材料未列入其目录中的限制类、淘汰类。 原辅材料理化性质：本项目原材料铝灰为汨罗当地再生铝加工企业在生产过程中经热炒灰机炒灰后的废铝灰（渣），含铝量一般低于10%。为了解项目原材料废铝灰（渣）的固废属性，2016年5月湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目区域周边再生铝加工企业废铝灰（渣）进行了一次浸出固废检测试验，以汨罗市振深铝业制品有限公司（生产的废铝灰作为检测样品，相关数据详见表1-3。 表1-3 铝灰检测报告 采样名称 检测项目 单位 检测结果 鉴别标准值（mg/l） 原材料铝灰 总铜 mg/l 0.04 100 总铅 mg/l 0.08 5 总锌 mg/l 0.01 100 总镉 mg/l 0.057 1 总铬 mg/l ND 15 总镍 mg/l 0.07 5 银 mg/l ND 5 总砷 mg/l ND 5 总汞 mg/l 0.00044 0.1 六价铬 mg/l 0.024 5 硒 mg/l ND 1 烷基汞 mg/l ND 不得检出 铍 mg/l 0.008 0.02 钡 mg/l ND 100 无机氟化物 mg/l 8.63 100 氰化物 mg/l ND 5 由表1-3可知，对照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）表1 无机元素及化合物 16项浓度限值进行对比可知，该部分废铝灰（渣）不属于危险废物（详见附件）。 根据区域再生铝企业实际生产情况，其再生铝加工企业原材料及生产工艺基本相同，铝灰检测数据具有代表性。环评要求建设单位在后期运营中严格把控原材料的购入，严禁购入电解铝加工企业生产过程中产生的废铝灰（渣），严禁回收处理再生铜工艺过程中的铜渣、铜泥。原材料均收置于尼龙袋中后由封闭式箱车运输。本项目目前部分意向供货处理商详见表1-4。 表1-4 原材料意向供货商一览表 序号 名称 地理位置 主要工艺 产能（万吨/a） 铝灰（渣）量（t/a） 1 汨罗市宏拓铝业有限公司 汨罗市工业园 废铝-人工分拣-熔炼-扒渣-精炼-铸造；热灰渣经热炒灰机炒灰 10 1250 2 湖南双兴铝业有限公司 汨罗市工业园 5.0 625 3 汨罗市双华有色金属加工厂 循环经济园 5.0 625 4 汨罗市耀辉有色金属有限公司 城郊乡上马村 5.2 650 5 合计 \ 3150 原材料厂商简介：2014年，汨罗市人民政府根据国家相关法律、法规和文件精神，决定对全市采用国家明令淘汰土法坩埚冶炼方式生产和未办理环保审批手续的中小型冶炼企业进行专项整治（汨政告[2014]23号），对园区外的68家再生铝冶炼企业整合保留17家，主要方式为对现有生产规模不小于5万吨/年的再生铝企业进行保留，对生产规模小于5万吨/年的再生铝企业原地进行整合改造升级，整合改造升级后的再生铝企业生产规模必须达到5万吨/年及以上。根据汨罗市相关政策和行动方案，表1-7中的企业均进行了整合改造升级，整合后均符合《铝行业规范条件》和“汨政告[2014]23号”的相关要求。 由于产业集群化因素，汨罗市再生铝冶炼企业生产工艺基本相同，均以汨罗区社会化回收系统回收废铝零件或铝制品生产过程中的边角料以及废铝线等为主要原材料，经熔炼配制生产出来的符合各类标准要求的铝锭。加工工艺主要有：原料预处理、熔炼、浇铸以及铝渣回收，由于市场收购的废铝质量相差较大，因此必须进行原料的预处理，处理后的废铝即可进行熔炼加工，精炼完成后即可进行浇铸。在熔炼过程中产生的废渣通过热炒灰机回收铝料。 2.4主要生产设备 本项目主要生产设备见下表1-5。 表1-5 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 技术参数 数量（台/套） 备注 1 球磨机 Ф1500×4500 1 3-6t/h，已有 2 振动筛分机 / 1 已有 3 铝锭熔炼炉 / 1 淘汰 4 布袋除尘器 / 1 新增 5 风机 / 2 新增 球磨机：球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机是由水平的筒体，进出料空心轴及磨头等部分组成，筒体为长的圆筒，筒内装有研磨体，筒体为钢板制造，有钢制衬板与筒体固定，研磨体一般为钢制圆球，并按不同直径和一定比例装入筒中，研磨体也可用钢段。根据研磨物料的粒度加以选择，物料由球磨机进料端空心轴装入筒体内，当球磨机筒体转动时候，研磨体由于惯性和离心力作用，摩擦力的作用，使它附在筒体衬板上被筒体带走，当被带到一定的高度时候，由于其本身的重力作用而被抛落，下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。 筛分机：筛分机是利用散粒物料与筛面的相对运动，使部分颗粒透过筛孔，将砂、砾石、碎石等物料按颗粒大小分成不同级别的振动筛分机械设备。 2014年，汨罗市人民政府根据国家相关法律、法规和文件精神，决定对全市采用国家明令淘汰土法坩埚冶炼方式生产和未办理环保审批手续的中小型冶炼企业进行专项整治（汨政告[2014]23号），对园区外的68家再生铝冶炼企业整合保留17家，主要方式为对现有生产规模不小于5万吨/年的再生铝企业进行保留，对生产规模小于5万吨/年的再生铝企业原地进行整合改造升级，整合改造升级后的再生铝企业生产规模必须达到5万吨/年及以上。根据汨罗市相关政策和行动方案，本项目再生铝锭生产线产能小于5万吨/年，需进行拆除，拆除后本项目符合《铝行业规范条件》和“汨政告[2014]23号”的相关要求。 由上表与《产业结构调整指导目录（2011本）（2013修正）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备除再生铝熔炼炉属于淘汰类需进行淘汰外，其他均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。本项目厂区已淘汰的铝锭熔炼生产线需进行封存，不得再投入使用。 2.5产品的技术指标： （1）主要产品技术指标 本项目拟将废铝灰（渣）经球磨、振动筛分后得到铝、废铝渣，项目生产不添加任何原、辅材料，仅为简单的物理加工和分离，分离后的铝、废铝渣拟经尼龙袋装载后短期堆存于产品仓库，铝外售再生铝冶炼企业，筛分后的废铝渣外售江西萍乡南方水泥厂，主要产品详见表1-6。 表1-6 项目产品主要技术指标一览表 产品名称 去向 产量（吨/年） 铝 含铝率80%，返回各冶炼厂进行熔炼提取其中的铝 300 注：本项目仅为简单物理加工和分离，产品与原材料化学性质不变，根据湖南永蓝检测技术股份有限公司2016年5月9日的浸出试验报告（编号：PBT2016050902），不属于危险固废。 2.6平面布置 本项目平面布局较为简单，整个厂区外形约为三角形，西侧为办公住宅楼及厂区大门，东南侧生产车间，东北侧为杂物间，厂区中部为空坪、道路及绿化带，有利于厂区各车间间的物料运输，厂区周边布置了绿化带，以隔声降噪、美化环境。厂区平面布置详见附图2（项目平面布置图）。 2.7公用工程 （1）给水 本项目无需生产用水，因此生产过程中无工艺废水；项目用水为员工生活用水，由厂区自备水井供给，能满足本项目生活用水需求。生活用水主要为员工盥洗用水，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关标准，在厂住宿人员生活用水平均按145L/人·天计，不在厂住宿人员生活用水平均按80L/人·天计，本项目劳动定员为5人，无住厂员工，则本项目生活用水量为120m3/a（0.4m3/d）。 （2）排水 厂区排水管网实行雨污分流。雨水在厂区内汇集经沉淀池预处理后排入南面渠道，用于农田浇灌；故本项目污水主要为生活污水，生活废水产污系数按0.8计，则产生量为96m3/a（0.32m3/d），经厂区现有化粪池处理后用于周边农田、林地肥用。（项目生活污水产生水量较少，厂区周边为大片农田和林地，生活污水经处理后作为农肥可行）。 （3）供电 本工程由当地农电供电电网供给，能满足项目生产需求。 2.8劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为5人，均不在厂区食宿，全年工作日300天，一班制生产，每班8小时。 2.9运输方式及线路 本项目原料均由汨罗市各铝厂收购，运输路线为通过G107——村级道路运至厂区内，在运输过程中，对于收购的原料均置于尼龙袋中，同时对汽车进行遮盖放洒落网布。 |
| 与本项目有关的原有污染物情况及主要的环境问题 本项目位于汨罗市罗江镇红花村南寿片区十四组，东侧、南侧为丘陵林地及农田，西侧为乡村道路及旱地，北侧100m处有一户居民其他区域均为农田和丘陵林地。本项目为新建项目，为利用现有厂房进行生产，用地原为小型再生铝熔炼企业厂房， 2014年汨罗市人民政府根据国家相关法律、法规和文件精神，决定对全市采用国家明令淘汰土法坩埚冶炼方式生产和未办理环保审批手续的中小型冶炼企业进行专项整治（汨政告[2014]23号），对其进行关停，其熔炼设备均进行封存，不得再进行再生铝冶炼，其原有环境问题均进行了整治，遗留环境问题，无原有污染源及主要环境问题。 |

表二、建设项目所在地自然环境社会环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 汨罗市位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带，地理位置为：东经112°51´至113°27´，北纬28°28´至29°27´。境域北抵岳阳，东邻平江，南接长沙、望城，西连湘阴、沅江，是连接省会长沙与湖南省北部重要城市岳阳的桥梁。境内有省道308东西穿过，国道107纵贯南北，现有京广铁路汨罗站以及近期通车的武广高速铁路汨罗站，交通十分优越。 本项目建设地位于汨罗市罗江镇红花村南寿片区十四组，地理位置详见附图1。 2.地形、地质、地貌 汨罗市位于扬子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘地穹瓮江—幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。境内地层简单，由老到新依次为元古界冷空溪群，中生界白垩系和新生界下第三系中村组，第四系。根据《中国地震烈度区划图》（1992）湖南幅，汨罗市地震烈度为七度设防区。 3.气候、气象 汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下： 年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃。 年均降水量1345.4mm，相对集中在4—8月，占全年总降水量61.5%，日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。 风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%，其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。 风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5—7月的偏南风，白天常有4—5级，夜间只有1级左右。 年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数为24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。 4.水文状况 据调查，本项目区域内主要地表水为汨罗江、回家塘。汨罗江因主河道汨水和支流罗水相汇而得名，是仅次于湘、资、沅、澧的重要水系，其流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2，干流多年平均径流量为40.04亿m3,最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。50年最高水位35.2米（相对高程）。 5.植被和生物 汨罗市土壤种类有浅红黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层深厚，土质疏松，养分较丰富。 汨罗市不同区域的气候、地质、土壤，形成不同类型植被。主要植被有阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、毛竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。 二、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目所在地环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 汨罗江 一般渔业用水 Ⅲ类 回家塘 一般渔业用水 Ⅲ类 2 环境空气质量功能区 执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准 3 声环境功能区 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类限值 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 是 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是两控区 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1.空气环境质量现状： 为了解区域大气环境质量，本次评价特委托湖南精科检测有限公司于2017年12月7日~12月13日对项目区域大气环境做了现状监测。 监测项目：SO2、NO2、PM10、氨气。 监测布点：本项目北侧100m居民处、项目南侧400m居民处。 采样和分析方法：采样按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的规定执行。 执行标准：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氨气执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值（0.2mg/m3）。 监测结果统计：见表3-1。 表3-1 本项目地环境空气质量监测结果统计表（日平均值） 监测点 统计项目 SO2 NO2 PM10 氨气 项目北侧100m居民处 最小值 0.011 0.024 0.064 未检出 最大值 0.018 0.031 0.071 未检出 超标个数 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 项目南侧400m居民处 最小值 0.018 0.031 0.072 未检出 最大值 0.024 0.037 0.078 未检出 超标个数 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 执行标准 / 0.15 0.08 0.15 0.2 由表3-1可知，项目地SO2、NO2、PM10监测浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，氨气监测浓度符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值（0.2mg/m3）要求，区域空气环境质量较好。 2.水环境质量现状： （1）监测布点 本项目区域内最近地表水为西侧600m处回家塘，执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准，为了解区域水环境质量现状，本环评委托湖南精科检测有限公司于2017年12月7日~12月8日对区域水环境做了现状监测。 （2）监测因子 选定为包括pH、SS、CODCr、五日生化需氧量、氨氮、总磷等。 （3）监测分析方法 按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中的有关规定和要求进行。 （4）监测结果统计与评价 表3-2 回家塘水质监测统计结果 （单位：mg/L） 采样 地点 监测 项目 计量 单位 监测范围 标准值 超标率 最大超标倍数 是否 达标 回家塘 pH 无量纲 6.77-6.82 6-9 0 0 达标 SS mg/L 27-32 ≤30 50 0.07 超标 CODcr mg/L 28.9-30.2 ≤20 100 0.51 超标 BOD5 mg/L 5.5-6.2 ≤4 100 0.55 超标 NH3-N mg/L 1.06-1.11 ≤1.0 100 0.11 超标 TP mg/L 0.19-0.24 ≤0.05 100 3.8 超标 备注：SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94） 监测结果表明，回家塘水质监测因子浓度除pH达标外，其他均超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，SS、CODCr、五日生化需氧量、氨氮、总磷最大超标倍数分别为0.07、0.51、0.55、0.11、3.8，回家塘水质较差，超标原因为周边居民生活污水超标排入。 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田和林地施肥，不外排，雨水排入南侧渠道，外排雨水不进入西侧回家塘，对其无影响。 3.声环境质量现状： 根据湖南精科检测有限公司2017年12月7日-8日对项目所在地的环境噪声监测结果表明，项目地昼间噪声为51.8~54.2dB(A)、夜间噪声为42.0-44.9dB(A)，东、南、西、北厂界均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，现阶段声环境质量较好。 表3-3 声环境质量现状表 单位：dB(A) 采样地点 采样时间 昼间 夜间 1东厂界 2017.12.7 51.8 42.0 2017.12.8 52.2 42.6 2南厂界 2017.12.7 53.4 44.3 2017.12.8 52.9 43.5 3西厂界 2017.12.7 54.2 44.9 2017.12.8 53.7 43.4 4北厂界 2017.12.7 52.5 42.8 2017.12.8 53.0 43.1 评价标准（2类） / 60dB(A) 50dB(A) 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目北侧30m处为兰家洞南干渠，为农业灌溉渠道，因兰家洞水库划为饮用水源，禁止农业取水，故现已废弃，且兰家洞饮用水输水管均为地下管线，位于项目南侧1km外，故本项目所在区域不属于饮用水源保护区，不会对兰家洞饮用水输送路线造成影响。 项目主要环境保护目标见下表3-4： 表3-4 主要环境保护目标表 环境要素 保护目标名称 方位 距离（m） 性质规模 保护级别 大气环境 居民 N 100 1户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 居民 N 450-700 15户 居民 NE 300-500 3户 居民 S 400-700 20户 声环境 居民 N 100 1户 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 水环境 汨罗江 N 1500 中河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 回家塘 W 600 水塘 生态环境 农田、林地 四周 / / / 主要环境保护目标示意图如下，监测布点图见附图3：

表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 氨气执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值（0.2mg/m3） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放二级标准和无组织排放标准 氨气参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）中要求 《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）中要求 |
| 总量控制指标 | 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边林地肥用；项目无生产废水产生；初期雨水拟经初期雨水沉淀池沉淀处理后达标排放，故本项目无总量控制指标建议。 |

表五、建设项目工程分析

| 1.工艺流程简述(图示)： 1.1 生产工艺介绍 本项目仅对原材料铝灰（渣）进行简单的物理加工和分离，项目不得进行再生铝的熔炼。不添加任何原辅材料，主要生产工艺流程描述及产排污节点图如下。 工艺流程简述： 本项目生产工艺较为简单，为单纯的物理加工和分离，原材料铝灰投料料斗后依次经过球磨、振动筛分后得到铝和废灰渣，铝外售给再生铝冶炼企业，废灰渣外售给江西萍乡南方水泥厂作为水泥原料。振动筛分原理为利用物料的重量不同进行筛分。 物料平衡分析： 项目物料平衡见下表5-1： 表5-1 项目物料平衡表 项目 分类 名称 数量 单位 备注 入方 主要原料 铝灰 3000 t/a 合计 3000 t/a 出方 产品 铝 300 t/a 废气 有组织排放粉尘 0.14 t/a 外排 无组织排放粉尘 1.95 t/a 外排 固废 布袋除尘器收集粉尘 14.11 t/a 外售 废铝灰 2683.6 t/a 外售 初期雨水沉淀池底泥 0.2 t/a 同生活垃圾一并交由环卫部门定期清运处理 合计 3000 t/a 2.主要污染工序： 2.1施工期污染工序： 本项目为利用现有厂房进行生产，施工期污染影响已成既定事实，并已得到治理和恢复，故不再对其进行影响分析及评价。 2.2营运期主要污染工序 （1）废水 a.生产废水 项目生产过程中无工艺废水产生；项目主要原材料和产品（铝灰）在堆存过程中需严格控制，严禁接触水分，故项目严禁对地面进行冲洗。 b.生活废水 根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关标准，在厂住宿人员生活用水平均按145L/人·天计，不在厂住宿人员生活用水平均按80L/人·天计，本项目劳动定员为5人，无住厂员工，则本项目生活用水量为120m3/a（0.4m3/d）。污水排污系数按0.8计，生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N平均浓度分别约为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，生活废水产生量为96m3/a（0.32m3/d），CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别为0.034t/a、0.019t/a、0.014t/a、0.003t/a。 c.初期雨水 初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水会将散落在厂区地面的粉尘汇集，有一定的污染，若不进行处理，将对水环境造成影响。本环评要求企业对初期雨水进行分区收集，厂区排水体制为雨污分流制，初期雨水进入初期雨水收集池。同时建雨污系统阀门切换井，下雨时初期雨水进入初期雨水收集池，后期雨水直接进雨水管网排放。初期雨水收集池安装液位自动控制仪，到一定水位时水泵自动启动，避免水位过高外溢。 根据《有色金属工业环境保护工程设计规范》（GB50988-2014），初期雨水收集池容积按可能产生的的污染物区域和降水量计算确定，可按下式计算： Vy = 1.2F*I*10-3 式中：Vy——初期雨水收集池容积（m3）； F——受粉尘、重金属、有毒化学品污染场地面积（m2），本项目取3333 m2； I——初期降雨量，取10mm； 计算得，项目项目初期雨水产生量为40m3/次，初期雨水收集池容积应为不小于40m3，环评建议项目初期雨水池为45m3。初期雨水中的主要污染物为SS，经沉淀处理后外排南面渠道，用于农田浇灌。 废气 ①粉尘 a.有组织排放粉尘 项目在加工过程（项目投料方式为：铝灰通过铲车投入料斗再通过输送带运至球磨机内球磨）会产生一定量的粉尘，类比同行业（四川科龙达能源科技有限公司年处理40000吨铝灰（铝渣）建设项目）相关数据产生量按加工量的0.5%计，本项目年球磨、筛分铝灰（渣）约3000t，则加工粉尘产生量约为15t，经拟集气罩（收集效率95%、抽风机风量2000m3/h）进入布袋除尘器处理，处理效率99%，再经15m高排气筒外排。则有组织收集的粉尘为14.25t/a，排放量为0.14t/a，排放速率为0.058kg/h（0.14*1000/（330*8）），排放浓度约为29mg/m3。 b.无组织排放粉尘 项目生产集气罩收集效率约为95%，则无组织粉尘排放量为0.75t/a；项目原材料和产品均为灰状，堆存过程中会产生一定量逸散粉尘，但由于均由尼龙袋包裹且堆存于车间内，墙壁均有遮挡效果，根据露天料堆粉尘扩散规律和同类型项目（四川科龙达能源科技有限公司年处理40000吨铝灰（铝渣）建设项目）经验数据，起尘量拟按的0.02%计，则原材料仓库无组织粉尘排放量约为0.6t/a（3000*0.02%），产品仓库无组织粉尘排放量约为0.06t/a（300*0.02%）；副产品废铝灰仓库无组织粉尘排放量约为0.54t/a（2683.6*0.02%）；项目区整体分析，无组织粉尘排放量约为1.95t/a。 ②氨气 在废铝回收过程中，尽管使用了覆盖剂等保护措施，但由于搅拌、出铝、注锭、多次重熔配制合金、零部件浇铸等，都不可避免地与炉内气体或外界空气接触。金属铝与外界的气体之间会发生无法控制的化学反应“铝热剂反应”，产生1500℃或更高的温度，让O2、N2、CO2等与铝发生快速的化学反应而形成Al2O3、AlN、Al4C3等化合物而形成氧化浮渣，铝渣灰中的氮就以AlN的形式被固定下来。铝灰中的AlN很不稳定，能与水发生反应放出氨气，反应方程式为： AlN+3H2O→Al(OH)3+NH3 根据《铝渣灰中氨氮的回收》（矿产保护与利用 2012年6月第3期），铝灰堆存过程中NH3的产生量主要与铝灰中AlN的含量、空气中湿度和温度有关，产生量难以核定，环评拟不再对其进行定量分析。 ③厨房油烟废气 本项目设有厨房1个，采用液化石油气等清洁燃料，根据类比资料，目前人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，其挥发量以2.5%计，本项目员工人数为5人，则油烟产生量为1.1kg/a。厨房现已装有油烟净化器，油烟废气经处理后，排放量为0.7kg/a，浓度小于0.7mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求。 （3）噪声 本项目主要噪声源有振动筛分机、风机、球磨机等，项目生产设备均布置在厂房内。具体噪声源情况详见表5-2。 表5-2 设备噪声源强 单位：dB(A) 序号 噪声源 声压级 数量（台） 1 风机 75 2 2 球磨机 105 1 3 振动筛分 85 1 （4）固体废弃物 本项目营运期间产生的固体废物主要有少量包装废物、初期雨水沉淀池底泥、少量废润滑油、除尘器收集粉尘、筛分后废铝灰和生活垃圾等，固体废物产生量及处置方式详见表5-3。 （1）包装废物 项目原材料和产品均使用尼龙袋装载，生产过程中会产生一定量的包装废物，产生量约为0.1t/a，拟出售给相关废品回收单位。 （2）初期雨水沉淀池底泥 本项目拟在项目区东南角设置一个初期雨水沉淀池，雨水沉淀池底部会有部分底泥，产生量约为0.2t/a，根据原材料理化性质，属于一般固废，拟同生活垃圾一并交由环卫部门定期清运处理。 （3）废润滑油 项目生产过程中会产生少量废润滑油，约0.02t/a（危废代码：HW08），经危险废物暂存桶收集后交由资质单位处置。 （4）布袋除尘器收集的粉尘 项目布袋除尘器收集的14.11t/a的粉尘，经收集后外售给江西萍乡南方水泥厂生产水泥。 （5）废铝灰 本项目原料铝灰经筛分球磨、筛分后的废铝灰为固废，本项目仅为简单物理加工和分离，球磨筛分后不改变铝灰的化学性质，根据湖南永蓝检测技术股份有限公司2016年5月9日的浸出试验报告（编号：PBT2016050902），铝灰不属于危险固废，故球磨筛分后的铝灰也不属于危险固废，为一般工业固废，外售江西萍乡南方水泥厂生产水泥（销售合同见附件）。 （6）生活垃圾 本项目劳动定员5人，员工日常生活产生量按0.5kg/d，生活垃圾产生总量为2.5kg/d（0.75t/a）。 表5-3 本项目固体废物统计表 序号 名称 数量（t/a） 属性 处置措施 1 包装废物 0.1 一般固废 出售给废品回收企业 2 布袋除尘器收集的粉尘 14.11 一般固废 外售给江西萍乡南方水泥厂生产水泥 3 球磨筛分后的铝灰 2683.6 | 一般固废 外售给江西萍乡南方水泥厂生产水泥 4 废润滑油 0.02 危废（900-217-08） 有资质的单位回收 5 初期雨水沉淀池底泥 0.2 一般固废 环卫部门定期清运，统一处理 6 生活垃圾 0.75 一般固废 表5-4 本项目危险废物统计表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施* 1 废润滑油 HW08 900-217-08 0.02 设备维护 液态 废矿物油 废矿物油 / 急性毒性 交有相关危废处理资质单位回收 |
| --- | --- |

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 有组织排放粉尘 | 2900mg/m3，14.25t/a | 29mg/m3，0.14t/a |
|  |  | 无组织排放粉尘 | 1.95t/a | 1.95t/a |
|  |  | 氨气 | / | 无组织排放 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 1.1kg/a | 0.7kg/a |
| 水 污 染 物 | 初期雨水 | 废水量 | 40m3/次 | 40m3/次 |
|  | 生活废水 | 废水量 | 96m3/a | 0，经化粪池处理后用于周边林地肥用 |
|  |  | CODCr | 350mg/L，0.034t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.019t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L，0.014t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.003t/a |  |
| 固 体 废 物 | 原料区 | 包装废物 | 0.1t/a | 0，出售给废品回收企业 |
|  | 初期雨水池 | 初期雨水沉淀池底泥 | 0.2 | 0，环卫部门定期清运，统一处理 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 0.75 |  |
|  | 除尘 | 布袋除尘器收集的粉尘 | 14.11 | 0，外售给江西萍乡南方水泥厂生产水泥 |
|  | 筛分 | 废铝灰 | 2683.6 | 0，外售给江西萍乡南方水泥厂生产水泥 |
|  | 设备维护 | 废润滑油 | 0.02 | 0，有资质的单位回收 |
| 噪声 | 生产车间 | 机械噪声 | 80～90dB（A） | 昼间≤60dB（A）夜间≤50dB（A） |
| 其他 |  |
| 主要生态影响： 本项目为利用现有厂房新建项目，厂区内厂房及办公、生活等基础设施较完善，场地已硬化，本项目建设对区域生态环境的影响较小。 |

表七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为利用现有生产厂房进行生产，施工期污染影响已成既定事实，并已得到治理和恢复，故不再对其进行影响分析及评价。 营运期环境影响分析： 1.水环境影响分析 项目生产过程中无工艺废水产生；项目主要原材料和产品（铝灰）在堆存过程中需严格控制，严禁接触水分，故项目严禁对地面进行冲洗。 根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关标准，在厂住宿人员生活用水平均按145L/人·天计，不在厂住宿人员生活用水平均按80L/人·天计，本项目劳动定员为5人，无住厂员工，则本项目生活用水量为120m3/a（0.4m3/d）。污水排污系数按0.8计，生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N平均浓度分别约为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，生活废水产生量为96m3/a（0.32m3/d），CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别为0.034t/a、0.019t/a、0.014t/a、0.003t/a。厂区现已建设有1个5m3化粪池，生活污水经污水化粪池处理后用于周边农田、林地肥用。 经上述措施处理后，本项目生活废水对区域水环境影响不大。 本项目生产过程中会有少量粉尘逸散，呈现无组织排放，该部分粉尘经雨水冲刷后可能同雨水一并排入周边地表水环境，从而带来一定的环境影响。建设方拟在项目区西侧设置一个45m3的初期雨水沉淀池，根据相关统计，项目区最大雨水量为10mm，项目初期雨水产生量（15min）约为40m3，能够完全接纳，初期雨水经雨水收集池收集后，经沉淀后外排，定期清理底泥，经晒干后送卫生填埋场卫生填埋。 为防止项目运营过程中初期雨水中污染地表水体，本环评要求建设单位采取如下防范措施： （1）要求项目运输车辆在厂房内装卸原辅材料及产品，严禁在厂房外装卸，并保持车辆干净； （2）要求项目厂房地面干燥后运输车辆才能进入厂房内装卸货物； （3）建设单位应加强运输车辆的管理； （4）本环评要求企业对初期雨水进行分区收集，设置1个45m3初期雨水池，厂区排水体制为雨污分流制，初期雨水进入初期雨水收集池。同时建雨污系统阀门切换井，下雨时初期雨水进入初期雨水收集池，后期雨水直接进雨水管网排放。初期雨水收集池安装液位自动控制仪，到一定水位时水泵自动启动，避免水位过高外溢。 2.空气环境影响分析 营运期，本项目大气污染主要为球磨及振动筛分工艺产生的粉尘、铝灰挥发的氨气以及厨房产生的油烟废气。 （1）粉尘 a. 有组织排放废气 本项目生产车间采用集气罩收集+布袋除尘器对粉尘进行收集处理，处理后再从15m高（内径0.3m）排气筒外排，引风机风量为2000m3/h，则有组织排放废气一览详见表7-1。 表7-1 项目有组织排放废气一览表 序号 污染物名称 产生量 处理设施 排放量及排放浓度 排气筒数据 1 粉尘 14.25t/a 集气罩收集（95%）+布袋除尘器（99%）、风量2000m3/h 29mg/m3，0.14t/a 1个，高15m，排放口内径0.3m 根据新大气导则推荐的估算模式计算，本项目大气环境影响评价工作等级为三级评价，故不再选用进一步预测模式作预测，直接以估算模式SCREEN3的计算结果作为预测与分析依据，预测结果见表7-2。 表7-2 粉尘估算模式计算结果 粉尘 距离 （m） 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 100 0.001027 0.11 200 0.001173 0.13 300 0.001066 0.12 400 0.00104 0.12 500 0.000975 0.11 600 0.000977 0.11 700 0.000925 0.10 800 0.000855 0.09 900 0.000868 0.10 1000 0.000858 0.10 Pimax 0.001173 0.13 Dimax 200 由预测结果可知，正常工况下，项目生产粉尘的最大落地浓度均远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；周边各敏感点处粉尘叠加最大本底值后的浓度均远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，故项目有组织排放粉尘对周边环境影响较小。 b. 无组织排放粉尘 本项目集气罩收集效率为95%，同时原材料和产品堆存、副产品堆存过程中会产生一定量的逸散粉尘，整体无组织粉尘排放量约为1.95t/a，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的大气环境防护距离确定的方法，采用环境保护部评估中心实验室推荐的大气环境防护距离模式计算，详见表7-3。 表7-3 大气防护距离计算结果 污染源 污染物 高度（m） 长度（m） 宽度（m） 排放速率（t/a） 评价标准（mg/Nm3） 防护距离（m） 生产车间 粉尘 6 100 20 1.95 0.9 无超标点 图7-1 粉尘大气防护距离计算图 本项目大气卫生防护距离位无超标点，因此无需设置大气防护距离。 大气环境影响评价结论与建议： 为进一步减少项目粉尘对周围环境产生的影响，本环评提出以下防治措施：在原料、产品运输过程拟采取斗车且用篷布密闭，减少粉尘的产生；采用先进生产工艺，选用先进生产设备，尽可能减少生产过程中产生的粉尘；保持车间清洁卫生，停产时加强车间通风，并及时清扫车间，尽可能防止车间内粉尘飘散至车间外；项目区配置一台移动式吸尘器，定期对项目区地面散落铝灰进行收集；作业员工应戴防尘口罩，必要时采用安全面罩，工作现场禁止吸烟、进食和饮水。 （2）氨气 由工程分析可知，铝灰堆存过程中NH3的产生量主要与铝灰中AlN的含量、空气中湿度和温度有关，产生量难以核定，当空气中湿度较低时，NH3产生量较少，经加强通风和大气扩散消逝后不会对周边环境造成较大影响。为了进一步控制项目无组织排放NH3对周边环境的影响，拟采取以下措施： a、项目区严禁进行地面冲洗，各原辅材料严禁露天堆放； b、各堆存车间配置排气扇等通风换气设施； c、尽量避开雨天对项目原材料铝灰和产品进行运输； d、原材料和产品在项目区转存过程中必须全部置于遮挡物下，设有专门的原料堆场（原料仓库），要求防雨淋、防流失、防扬尘； e、严格控制原材料中AlN的含量，定期对原材料中AlN的含量进行检测。 排气筒高度和数量可行性、合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列速率标准严格50%执行。 根据现场踏勘可知，本项目200m范围内仅1户居民，为2F建筑，未超过10m。本项目粉尘通过15m高排气筒排放，则排气筒高度设置合理。 本项目大气污染物种类为1种，因此，本项目只需设置1根15m高的排气筒对颗粒物粉尘进行高空达标排放，排气筒的设置的数量合理可行。 （3）厨房油烟废气 本项目设有厨房1个，采用液化石油气等清洁燃料，根据类比资料，目前人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，其挥发量以2.5%计，本项目员工人数为5人，则油烟产生量为1.1kg/a。厨房现已装有油烟净化器，油烟废气经处理后，排放量为0.7kg/a，浓度小于0.7mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求。 3.噪声环境影响分析 项目运营期噪声主要产生振动筛分机、风机、球磨机等机械设备噪声，主要噪声设备位于生产车间，设备噪声源强见表5-2。本项目噪声源设备很少，且位于厂房内，厂区四周设有围墙隔声。 为降低本项目噪声对周边敏感点的影响，本次工程拟采取的隔声降噪措施有： （1）加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上消减噪声对外界环境的影响，该措施可以降低噪声5~10dB； （2）增加厂区绿化率，在车间及厂区周围种植高大树木吸声降噪，该措施可以降低噪声3~5dB(A)； （3）对采购回来的等原料设有专门的原料堆场（原料仓库），要求防雨淋、防流失、防扬尘，对原料及产品的装卸工人严格要求按照操作规程进行操作，加强物料装卸管理，降低物料装卸过程产生的噪声影响，厂区内禁止运输车辆鸣笛。 （4）对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的连轴节，传动轴，皮带轮等均装设防护装置。 （5）对强噪声设备在支架下面安装橡胶减震设施，以降低噪声； 经上述隔声降噪措施处理后，项目地昼间噪声、夜间噪声均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对区域声环境影响较小，评价区域声环境可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 4.固体废弃物对环境的影响分析 本项目营运期间产生的固体废物主要有废弃包装物、初期雨水沉淀池底泥、布袋除尘器收集的粉尘、筛分后的废铝灰、生活垃圾、废润滑油等，固体废物产生量及处置方式详见表7-4。 表7-4 固体废物产生量及处置措施 序号 名称 数量（t/a） 属性 处置措施 1 包装废物 0.1 一般固废 出售给废品回收企业 2 布袋除尘器收集的粉尘 14.11 一般固废 外售给江西萍乡南方水泥厂生产水泥 3 筛分后的废铝灰 2693.6 一般固废 外售给江西萍乡南方水泥厂生产水泥 4 废润滑油 0.02 危废（900-217-08） 有资质的单位回收 5 初期雨水沉淀池底泥 0.2 一般固废 环卫部门定期清运，统一处理 6 生活垃圾 0.75 一般固废 包装废物、除尘器收集的粉尘、筛分后的废铝灰、初期雨水沉淀池底泥均属一般工业固体废物，本次工程要求建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放，塑料固废严禁焚烧处理。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置围墙并做密闭处理，禁止生活垃圾混入。 废润滑油属HW08（900-217-08）危险废物，其储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]以及《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）中的要求进行。本项目要求建设单位必须按《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）建立危险废物产生及处置台帐和转移联单，按规范申报登记，送有生产厂家回收再生处理，在厂区内设专门的危废暂存桶和暂存区域，加强管理，并设立危险废物标志，暂存区要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，运输车辆也必须有防渗漏设施。 固废铝灰及原材料存储区域采取防雨淋、防流失、防扬尘等措施，严禁灰乱堆乱放，或随意丢弃。企业严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修订）》“转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。”同时企业建立铝灰入库台账和出库台账，其中入库台账记录入库日期、入库数量、总暂存量，出库台账记录出库日期、出库数量、接收单位等及时将废铝灰运出（废铝灰外售协议见附件）。 生活垃圾0.75吨/年，经收集后，由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场处理。 另外，项目原辅材料、产品以及固体废物应按相关标准管理要求，明确分区、分类有序存放，并设置明显标志，严禁露天堆放和混杂堆放。 各固体废物的清理或外运应及时彻底。采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境不会造成影响。 5. 地下水影响分析 本项目厂区原材料和产品均收储于车间，生产过程中无工艺废水，地面严禁进行冲洗，初期雨水经沉淀池沉淀处理后达标排放。在做好项目区地面硬化和原材料仓库、产品仓库、初期雨水沉淀池的防渗措施后，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，污染物不会规模性渗入地下水，项目运营对区域地下水水质的影响很小。 6、环境风险分析及防范措施 风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 本项目营运期间的主要风险因素包括以下两点： （1）粉尘事故排放 生产过程中粉尘经密闭管道通过负压抽风系统抽入布袋除尘器处理，若除尘系统故障，大量粉尘外排可能对周边大气环境造成污染。评价要求企业必须对生产车间尽量封闭，保证除尘系统各环节的正常有效运行，使其保持较高的除尘效率，并对除尘系统进行定期维护和检修，除尘器维护修理期间炒灰间应停止生产，待除尘设施正常运行时方可复工运行。 （2）粉尘爆炸风险 项目生产及储存过程中会产生逸散性粉尘。无组织粉尘在过热空气条件下有爆炸的风险隐患。 粉尘爆炸应具备的三个条件是：一是粉尘微小到能够悬浮在空中；二是粉尘与空气混合达到一定浓度；三是有火源，即使是极微弱的电火花或火星，都可能引起爆炸。风险防范措施： ①一是要减少粉尘在空气中的浓度。尽量提高密闭管道的收集效率，尽量减少粉尘逸散； ②储存过程中尽量采用阻燃材料的篷布遮盖，减少粉尘逸散； ③加强车间内通风降温，控制温度，加强清扫工作； ④生产车间采用防爆电机、防爆电灯、防爆开关。 ⑤企业应认真做好安全生产和粉尘防爆教育，普及粉尘防爆知识和安全法规，使职工了解本企业粉尘爆炸危险场所的危险程度和防爆措施。 （3）建立应急预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，应成立以厂长为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组组。制定《事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 本项目应急预案内容编制依据见下表7-5： 表7-5 应急预案内容 序号 项 目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：原料仓库、生产车间 2 应急组织机构、人员 公司应急组织机构、人员 。 3 预案分级影响条件 规定预案的级别和分级影响程序。 4 应急救援保障 应急设施、设备与器材等。 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、 通知方式和交通保障、管制。 6 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故 性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 7 应急监测、 防护措施器材 事故现场、临近区域、控制防火区域、 控制清除污染措施及相应设施。 8 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员 及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护， 医疗救护与公众健康。 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理， 恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 11 公众教育和信息 对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。 7.清洁生产分析 清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 在本项目的环境影响评价中，着重从生产全过程预防污染、节能、降耗、减污、增效的角度出发，对工艺技术与设备、原料、能耗、产品、污染控制、污染物排放、 环境管理要求等方面进行清洁生产分析。 （1）生产工艺与装备指标 本项目利用球磨机、振动筛分加工废铝灰（渣），主要设备为1台球磨机和1台振动筛分机，未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》淘汰类中落后生产工艺装备中和《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一批、第二批、第三批）淘汰类中落后生产工艺装备中。因此，从生产工艺与装备指标来看，本项目符合清洁生产要求。 （2）资源能源利用指标 本项目废铝灰（渣）属于废物综合利用，节约了铝资源，符合清洁生产要求。 （3）产品指标 本项目对废铝灰（渣）进行在加工，减少了对资源的浪费，符合清洁生产要求。 （4）污染物产排指标 本项目在生产过程中产生的粉尘通过除尘系统得到净化处理，能满足环保要求。 项目将“节能降耗，循环经济”的理念贯穿于整个设计中，各生产装置在采用先进生产工艺的同时，注重生产全过程的“三废”控制，生产过程中产生的“三废”尽量综合利用，这样既节约了资源，控制了物料流失，又大大地减少了外排污染物对环境的影响，对不能回收的“三废”均采取切实可行的治理措施。综上，本项目体现了清洁生产的原则。 （5）环境管理指标 本项目符合国家和地方有关环境法律、法规，“三废”排放符合相关标准的要求。 （6）小结 本项目从生产工艺和装备、资源能源利用、产品、污染物产排情况、废物综合利用、环境管理等方面均满足清洁生产的要求，本项目的实施提高了企业的清洁生产水平。 8.总量控制 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田、林地肥用；项目无工艺废水；项目主要外排大气污染物为粉尘，不属于国家总量控制因子，故本项目无总量控制指标。 9.环保投资及环境管理 （1）环保投资及三同时竣工验收 本项目总投资100万元，其中环保投资为30万元，所占比例为30％。 环保投资及三同时竣工验收见下表7-6： 表7-6 项目环保投资及验收一览表 序号 类别 治理措施 投资费用(万元) 治理效果 1 废 气 无组织排放粉尘 移动式吸尘器 1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准 有组织排放粉尘 集气罩收集+布袋除尘器+15m排气筒 18 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 氨气 无组织排放 0 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值 二级新改扩建标准值 食堂废气 油烟净化器及排烟竖管 已有 达到《饮食业油烟排放标准》中的标准 2 废水 初期雨水 45m3初期雨水池 9 沉淀后达标排放 生活废水 化粪池 已有 用于周边农田、林地肥用 3 噪 声 要求加强厂区绿，加强生产噪声隔声减振效果 已有 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准 4 固 废 一般固废储存场 2 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（2013修订）中要求 危险固废储存场 《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）中要求 5 合计 30 / （2）环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减小到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。本项目主要污染物排放清单及管理要求： 表7-7 项目主要污染物排放清单及管理要求 类型 污染因子 排放情况 治理措施 排污口信息 执行标准 生活废水 COD 废水量96m3/a，经化粪池处理后用于林地肥用 经化粪池处理 不设置排污口 农田、林地肥用 BOD5 SS NH3-N 初期雨水 SS 达标排放 经沉淀池处理后排入南侧渠道 设置排污口 （GB8978-1996）《污水综合排放标准》中一级标准 废气 粉尘 1.95t/a 移动式吸尘器 无组织 《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中有组织排放二级标准和无组织排放监控浓度限值 粉尘 0.14t/a，29mg/m3 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒 高空排放 食堂油烟 0.7kg/a 油烟净化器 有组织 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 氨气 少量 加强通风 无组织 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值 二级新改扩建标准值 噪声 Leq（A） ＜60dB（A） 机械设备安装减震垫，正常维护与保养 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中 2类标准 （3）环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-8 环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 大气 排气筒 TSP、排气量 每年一次 厂界 TSP、NH3 每年一次 噪声 厂界 连续等效A声级 每年一次 初期雨水 初期雨水排放口 SS 每年一次 地下水 厂区水井 pH、NH3-N、高锰酸盐指数、氯化物、硫酸盐、粪大肠菌群、亚硝酸盐、硝酸盐 每年一次 环境监测工作可委托当地监测站监测或自行监测。 10. 项目可行性分析 （1）产业政策符合性分析 铝工业是国民经济发展的重要基础原材料产业，但我国铝矿产资源并不丰富，在氧化铝资源紧缺、电力不足的背景下，实现中国铝工业的可持续发展遇到了挑战；同时传统的电解铝、氧化铝又是一个高耗电产业。国家的《铝工业发展专项规划》、《铝工业产业发展政策》明确指出：要推进技术改造，淘汰落后的高耗电的生产能力，进一步降低能耗。重点发展技术含量和附加值高的铝合金、铝深加工产品，满足国民经济发展对铝产品品种、质量的需求；并且鼓励高端铝加工产品的出口。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修订版》，本项目属于第三十八、环境保护与资源节约综合利用 15、“三废”综合利用及治理工程，属于鼓励类。 本项目仅对废铝灰（渣）进行简单的物理加工和分离，不使用化学制品，不涉及冶炼工序，不属于再生铝加工，不涉及《铝行业规范条件》范畴。 （2）项目选址的可行性分析 本项目位于汨罗市罗江镇红花村南寿片区十四组，属农村地区，目前项目建设地所在区域尚无明确的土地利用规划，根据项目选址意见表及汨罗市罗江镇国土资源所意见，汨罗市罗江镇人民政府、汨罗市罗江镇国土资源所及汨罗市罗江镇红花村民委员会均已同意本项目选址，项目的建设与周边用地不冲突。 项目区域交通运输便利，有利于原料、产品的运输。区域现状监测结果表明，项目拟建地所在区域大气、声环境均满足相应的环境质量标准要求；项目的建设同时也为周边居民提供了一定的就业岗位。环境影响分析表明，项目投产后，排放的污染物对周围环境影响较小。 综上所述，本项目选址是基本可行的。 （3）总图布置合理性与建议 本项目平面布局较为简单，整个厂区外形约为三角形，西侧为办公住宅楼及厂区大门，东南侧生产车间，东北侧为杂物间，厂区中部为空坪、道路及绿化带，有利于厂区各车间间的物料运输，厂区周边布置了绿化带，以隔声降噪、美化环境。 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、 减少物料输送流程。“三废”主要污染源集中布置，办公生活区与生产厂区分开，可以减轻项目外排污染物对办公生活区的影响。因此厂区平面布置基本合理。 为了优化厂区平面合理布局，尽可能减少外排污染物对周围环境敏感点的影响，本环评提出项目平面布局合理化建议，具体如下： 本环评要求对生产区、原料区、成品区、固废储存区进行分区布置。车间应保障生产工艺的顺畅，从原料到产品进行流水线作业，尽量减少物料输送距离，生产区和原料区、成品区应分开，并设置相应标志以便区分。

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

|  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 有组织排放粉尘 | 集气罩+布袋除尘+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新建二级标准 |
|  |  | 无组织排放粉尘 | 移动式吸尘器 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 氨气 | 无组织排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建 |
|  | 食堂 | 动植物油烟 | 油烟净化器及排气竖井 | 达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》 |
| 水 污 染 物 | 初期雨水 | SS | 初期雨水池 | 沉淀后达标排放 |
|  | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 用于周边农田、林地肥用 |
| 固 体 废 物 | 原料区 | 包装废物 | 出售给废品回收企业 | 综合利用，无影响 |
|  | 初期雨水池 | 初期雨水沉淀池底泥 | 由环卫部门定期清运 |  |
|  | 除尘 | 布袋除尘器收集的粉尘 | 外售给江西萍乡南方水泥厂生产水泥 |  |
|  | 筛分 | 废铝灰 | 外售给江西萍乡南方水泥厂生产水泥 |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 | 不影响环境卫生 |
|  | 设备维护 | 废润滑油 | 交危废资质单位处理 | 《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）中要求 |
| 噪 声 | 加强生产噪声隔声、减振效果，经距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准，对周围声环境影响较小。 |
| 其他 |  |
| 生态环境保护措施及预期效果： 本项目主要排放粉尘、噪声，通过采取本环评提出的污染防治措施后可达标排放，对区域环境质量影响很小。本项目建设对区域生态环境基本无影响。 |

表九、结论与与建议

一、结论： 1.项目概况 年加工3000吨铝灰建设项目占地面积3333m2，为利用现有1栋1F生产车间（含原料仓库、成品仓库，2000m2）、1栋1F杂物间（500m2）、1栋2F办公住宅楼（600m2）进行生产，总建筑面积31000m2，并建有完善的雨污分流管网、供配电、给水、道路、消防、绿化等工程。项目现已投产运行，生产规模为年加工3000吨铝灰，主要生产工艺为球磨、振动筛分，产品为筛分后的铝，铝外售各冶炼厂进行熔炼提取（本项目严禁进行再生铝熔炼）。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修订版》，本项目属于第三十八、环境保护与资源节约综合利用 15、“三废”综合利用及治理工程，属于鼓励类。 本项目仅对废铝灰（渣）进行简单的物理加工和分离，不使用化学制品，不涉及冶炼工序，不属于再生铝加工，不与《铝行业规范条件》相冲突。 2.环境质量现状评价结论 气环境：项目地SO2、NO2、PM10监测浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，氨气监测浓度符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值（0.2mg/m3）要求，区域空气环境质量较好。 水环境：回家塘水质监测因子浓度除pH达标外，其他均超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，SS、CODCr、五日生化需氧量、氨氮、总磷最大超标倍数分别为0.07、0.51、0.55、0.11、3.8，回家塘水质较差，超标原因为周边居民生活污水超标排入。 声环境：根据湖南精科检测有限公司2017年12月7日-8日对项目所在地的环境噪声监测结果表明，项目地昼间噪声为51.8~54.2dB(A)、夜间噪声为42.0-44.9dB(A)，东、南、西、北厂界均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，现阶段声环境质量较好。 3.环境影响分析评价结论 （1）水环境影响分析 项目生活污水经化粪池处理后用于周边林地肥用，项目生产过程中无工艺废水，地面严禁冲洗；项目区初期雨水拟经厂区西侧初期雨水沉淀池沉淀后达标排放，故本项目无生产、生活废水排放。 （2）大气环境影响分析 项目生产车间粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理后从15m高排气筒外排，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建二级标准，最大落地浓度占环境标准值的0.13%，不会对周边环境造成较大影响；项目区无组织排放粉尘经大气扩散后能很快消逝，无需设置大气防护距离；原材料、产品铝灰在堆存过程中会产生一定量的NH3，主要跟空气中的湿度和铝灰中的AlN含量有关，产生量难以核计，项目区严禁进行冲洗，储存车间加强通风，保持干燥后产生的NH3经大气扩散很快消逝，预计不会对周边环境造成较大影响，故本项目大气对周边环境不会造成较大影响。 （3）噪声环境影响分析 本项目各种机械设备等经过消声、隔音、减震后，再经距离衰减，各类设备产生的噪声辐射到厂界，噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准要求。 （4）固体废弃物影响分析 废弃包装物拟出售给相关废品回收企业；初期雨水沉淀池底泥经晒干后同生活垃圾一并交由环卫部门定期清运，运往垃圾填埋场卫生填埋；除尘器收集灰渣、筛分后的铝灰外售给外售给江西萍乡南方水泥厂生产水泥；少量废润滑油拟经危险废物暂存桶短期收储后交由资质单位处置。 （5）地下水影响分析 本项目厂区原材料和产品均收储于车间，生产过程中无工艺废水，地面严禁进行冲洗，初期雨水经沉淀池沉淀处理后达标排放。在做好项目区地面硬化和原材料仓库、产品仓库、初期雨水沉淀池的防渗措施后，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，污染物不会规模性渗入地下水，项目运营对区域地下水水质的影响很小。 （6）环境风险影响分析 生产过程中粉尘经集气系统抽入布袋除尘器处理，若除尘系统故障，大量粉尘外排可能对周边大气环境造成污染。企业必须对生产车间尽量封闭，保证除尘系统各环节的正常有效运行，使其保持较高的除尘效率，并对除尘系统进行定期维护和检修，除尘器维护修理期间项目应停止生产，待除尘设施正常运行时方可复工运行，经采取相应的防治措施后，项目风险在可接受范围内。 （7）总量控制指标 本项目无生产废水和工艺废水排放，项目区严禁进行冲洗；排放的大气污染物主要为TSP，不属于总量控制因子；故本项目无总量控制指标。 4.项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-8所示的环保治理措施，预计项目环保投资30万元，占总投资的30%。 5.清洁生产水平分析 本项目从生产工艺和装备、资源能源利用、产品、污染物产排情况、废物综合利用、环境管理等方面均满足清洁生产的要求，本项目的实施提高了企业的清洁生产水平。 6.项目选址合理性分析 本项目位于汨罗市罗江镇红花村南寿片区十四组，属农村地区，目前项目建设地所在区域尚无明确的土地利用规划，根据项目选址意见表及汨罗市罗江镇国土资源所意见，汨罗市罗江镇人民政府、汨罗市罗江镇国土资源所及汨罗市罗江镇红花村民委员会均已同意本项目选址，项目的建设与周边用地不冲突。 项目区域交通运输便利，有利于原料、产品的运输。区域现状监测结果表明，项目拟建地所在区域大气、声环境均满足相应的环境质量标准要求；项目的建设同时也为周边居民提供了一定的就业岗位。环境影响分析表明，项目投产后，排放的污染物对周围环境影响较小。 7.总图布置合理性分析 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、 减少物料输送流程。“三废”主要污染源集中布置，办公生活区与生产厂区分开，可以减轻项目外排污染物对办公生活区的影响。因此厂区平面布置基本合理。 8.总结论： 综上所述，该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目实施后，要制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。由此可见，本项目从环保角度考虑是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 二、要求与建议： 1、严禁处理电解铝生产过程中的废铝灰（渣）； 2、严禁回收处理再生铜工艺过程中的铜渣、铜泥； 3、定期对原材料供应企业的废铝灰（渣）进行浸出试验检测； 4、严禁对地面进行冲洗； 5、优化车间布局，使高噪声设备远离车间各向厂界。 6、确保生产过程中环保设施和环境分析防范设施正常运行，生产过程中加强环境和安全管理，做好每日的巡检工作和记录，定期进行应急预演。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释： 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 项目监测报告、质保单 附件3 项目选址意见表 附件4 浸出试验报告 附件5 营业执照 附件6 国土意见 附件7 铝灰销售合同 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 附图3 项目监测布点图 附表1 建设项目环评审批基础信息表

# Text boxes

居民，约20户，400-700m

项目地

林地

图3-2  本项目监测布点图

居民，3户，300-500m

居民，约15户，450-700m

图3-1  本项目主要环境保护目标示意图

图5-1   项目工艺流程及产污节点图

料斗

球磨机

废铝灰

外售

外售

铝

铝灰

振动筛分

噪声、粉尘

布袋除尘器+15m排气筒

氨气

筛上物

旱地

林地

农田

居民1户，100m

噪声、粉尘

内

容

类

型

回家塘，600m

林地

农田