汨罗市环境保护局

汨环评批〔2018〕049号

关于汨罗市中南加油站建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市中南加油站：

你单位《关于申请批复<汨罗市中南加油站建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你单位投资200万元（其中环保投资20万元）,在我市弼时镇大陆村陈家组107国道旁建设中南加油站建设项目。该项目主要建设内容包括加油棚、站房、辅助用房（包括食堂及宿舍）、公共卫生间、罐区等，总用地面积4213.5平方米，总建筑面积1194.5平方米，设50m3卧式地埋双层燃油储罐4个（其中汽油储罐2个，柴油储罐2个），安装自吸式双枪加油机6台，另配套供配电、给排水、油气回收、采暖通风、消防安全等设施，年供应成品油2200吨（其中0＃柴油1200吨、92#汽油600吨、95#汽油400吨）。根据你单位委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《汨罗市中南加油站建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策和当地规划，从环境保护的角度分析，该项目建设可行，我局原则同意你单位按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你单位在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。该项目采用卧式地埋双层燃油储罐，双层罐设置须符合《环境保护部办公厅关于印发〈加油站地下水污染防治技术指南（试行）〉的通知》（环办水体函〔2017〕323号）和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014）等相关规定要求，埋地加油管道全部采用双层管道，管道系统的渗漏检测采用在线监测系统，并按要求设置检测立管和地下水监测井；每隔3年采用干洗法对油罐进行一次清洗，清洗过程中无废水产生；地面清洁采用人工拖洗方式，对有重油污的地方使用消防沙浸渍清扫后再进行拖洗，初期雨水和拖洗废水经隔油、沉淀处理后，用于站区拖洗回用或绿化浇灌，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边菜地、绿化带施肥灌溉，不外排；按“雨污分流、清污分流”原则建设雨水、含油污水和生活污水管网,危险废物暂存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防渗防漏，防止废水溢排漏排，防止污染地下水和土壤。

2、切实做好大气污染防治工作。配套安装由卸油油气回收系统、汽油密闭储存和加油油气回收系统组成的油气回收系统,汽油油气排放限值、控制技术要求和检测方法执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952－2007）；卸油全过程密闭作业，油罐内油气通过卸油油气回收系统重新输送回油罐车内，带回油库回收处理，防止油罐大呼吸损失的油气对周边环境造成污染；加油过程规范操作，防止跑冒滴漏，在油罐和自封式加油枪之间设置加油油气回收系统，将油箱口散逸的油气回收输送至油罐，最大限度减少油气挥发；尽量保持储油罐体温度稳定，尽可能减少油罐小呼吸造成的油气损失；汽油密闭储存，地埋式储油罐和物料输送设备必须选用密封性良好的阀门、泵、法兰和垫片，定期检测和维护，防止泄露和能够避免的挥发；应急备用电源使用柴油发电机，发电机废气经自带的干式烟气净化器处理达标后引至屋顶排放；通过强化密闭性能检测、提高油气回收效率、及时清理地面积尘、加强站区及周边绿化等措施，确保无组织排放废气中VOCs（主要是非甲烷总烃）、颗粒物等污染物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值的要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪声和防爆型的先进设备并加强保养，高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，临近107国道的东侧场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4、规范固体废物的暂存处置。干法清洗油罐产生的废油、油泥、过滤油渣和隔油池收集的含油污泥、加油机过滤器滤渣等危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求收集暂存，累积到一定数量后交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；混入生活垃圾的含油抹布、手套与生活垃圾一起交由当地环境卫生管理部门定期清运处置。

5、加强环境管理和总量控制。加强内部环境管理，明确专人负责，制定安全生产和环境保护相关制度并严格执行；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.8t/a，总量指标可通过初始分配或者排污权交易方式获得。

6、高度重视风险防范和应急处置。牢固树立“预防为主”指导思想，提高风险防范意识，扎实做好防火、防雷、防漏、防电等工作，防范因管理不到位可能导致的泄漏、火灾、爆炸等各类安全生产事故和突发环境事件；加油站内设置明显警示标志，严禁吸烟和动用明火，加油区禁止使用移动通讯设备，防止金属撞击及静电火花；规范建设事故收集池、收集沟、排水管道和截止阀等及时收集泄漏油类和消防废水的应急设施，防止消防废水和泄漏油类对周边环境造成污染；储油罐外表面防腐设计须符合《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH302）的有关规定，防腐等级不低于加强级，埋地钢质管道外表面的防腐设计符合《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447）的有关规定；在储油罐周围修建防油堤，防止发生意外事故时成品油渗漏造成大面积的环境污染；加油站内设消防沙池、消防水池和事故应急池，加油装置须符合防火防爆要求，储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做防渗防腐处理；作业区域地面硬化，采取措施确保液位监测系统、卸油防溢阀、检测立管和地下水监测井等的正常使用，确保不会有残留油品渗入地下的情况发生；编制突发环境事件应急预案，认真做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你单位须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、如你单位在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

汨罗市环境保护局

2018年8月8日

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市弼时镇环境保护站、湖南志远环境咨询服务有限公司