汨罗市环境保护局

汨环评批〔2018〕052号

关于汨罗市友缘线条加工厂

年加工2万立方米装饰线条项目环境影响报告表的批复

汨罗市友缘线条加工厂：

你公司《关于申请批复〈汨罗市友缘线条加工厂年加工2万立方米装饰线条项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资200万元（其中环保投资24万元），在湖南汨罗循环经济产业园区汨新大道北侧，租赁现有厂房建设年加工2万立方米装饰线条项目。该项目以半成品木板、半成品木条、PVC膜、钙粉、热熔胶、白乳胶等为主要原辅材料，以电、天然气为能源，通过开条、封边、造型、涂装、烘干、打磨、包覆等工序，生产各种规格的木质装饰线条，占地面积3000平方米，建筑面积3000平方米。根据你公司委托湖南英怀特环保科技有限公司编制的《汨罗市友缘线条加工厂年加工2万立方米装饰线条项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合现行产业政策，选址没有明显环境制约因素，从环境保护的角度分析，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。按“雨污分流、清污分流”原则建设厂区雨水、污水管网，初期雨水经沉淀后排入园区污水管网，最终进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理；员工洗手废水收集后作为钙粉配料用水回用，不外排；生活污水经化粪池、隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，最终进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理；固废堆存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止污染地下水和土壤。

2、切实加强大气污染防治工作。模温机使用天然气为能源，燃烧废气通过一根15米的排气筒外排，参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉限值要求；热压包覆工序产生的含挥发性有机物的废气使用集气罩负压收集，经UV光解净化装置处理达到湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1企业排气筒挥发性有机物的8最高允许排放限值要求后，通过不低于15米的排气筒外排；尽可能使用全封闭自动化生产设备，开条、造型、打磨等工序产生的含尘废气使用集气罩负压收集，经布袋除尘设备处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求后，通过不低于15米的排气筒外排；原辅材料密闭保存，易产生粉尘的生产作业全部在封闭厂房内操作，通过强化集气效果、及时清扫积尘、安装机械通风、加强厂区绿化等措施，确保无组织排放废气中颗粒物等污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求,挥发性有机物达到湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2无组织挥发性有机物排放浓度限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪声的先进设备并加强维护保养，打钉机、空压机、多片锯、热压机、双向立铣机、鼓风机等高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业作业、加强厂区和周边的绿化，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求建立一般固废暂存间，不得随处堆放；边角废料、不合格产品、废包装材料、收集到的粉尘等可回收废物收集后出售给相关单位资源化利用；废白乳胶桶、热熔胶桶由供应商回收处理；设备维修、保养、报废过程中产生的废矿物油等危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交由当地环境卫生管理部门定期清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。加强企业内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：NOX≤0.1t/a，SO2≤0.1t/a，VOCs≤0.7t/a，可通过排污权交易或者初始分配方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

汨罗市环境保护局

2018年9月13日

抄送：汨罗市环境监察大队、湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会、湖南英怀特环保科技有限公司