汨罗市环境保护局

汨环评批〔2019〕034号

关于汨罗市万泉新材料有限公司年产60万㎡钢化玻璃

深加工建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市万泉新材料有限公司：

你公司《关于申请批复〈汨罗市万泉新材料有限公司年产60万㎡钢化玻璃深加工建设项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1500万元（其中环保投资45万元），在汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟北路以东汨江路以西，建设年产60万㎡钢化玻璃深加工建设项目。该项目以平板玻璃原片为主要原材料，以电为能源，通过切割、磨边、清洗、加热、冷却、检验等工序生产钢化玻璃，再以部分钢化玻璃、PVB胶片等为原辅材料，通过胶片切割、高温合片、快速冷却、成品检验等工序生产夹胶玻璃, 以部分钢化玻璃和中空玻璃干燥剂、铝合金间隔条、丁基胶、聚硫胶、硅酮胶等为原辅材料，通过合片、打胶、平压、补胶、检验等工序生产中空合片玻璃，以部分中空合片玻璃或钢化玻璃、铝合金型材、五金件、中性结构胶等为原辅材料，通过切割、磨边、组装、打胶、检验等工序生产铝合金玻璃门窗，占地面积15453.80平方米，绿化面积2364平方米。根据你公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《汨罗市万泉新材料有限公司年产60万㎡钢化玻璃深加工建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合现行产业政策和园区规划，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。工地采取硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等措施，防治扬尘污染；合理安排作业时间，高噪设备减振降噪，噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工废水隔油沉淀处理后用于车辆冲洗和洒水抑尘，生活污水经化粪池处理后通过园区管网排入汨罗市城市污水处理厂；剥离的表土单独收集和存放，优先用于绿化，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失；工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，装修施工选用水性油漆、隔热隔音门窗、节能灯具等环保型建筑材料，建材包装箱、袋等可回收废物外售综合利用；建筑垃圾尽量综合利用，其处置须符合《汨罗市城市建筑垃圾运输处置管理暂行办法》要求。

2、认真做好水污染防治工作。玻璃磨边冷却除尘水沉淀后循环使用，定期补充损耗，不外排；玻璃清洗水沉淀后部分作冷却除尘补充用水利用，其余部分与地面清洗水、生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进一步处理；固废暂存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止污染地下水和土壤。

3、切实加强大气污染防治工作。玻璃磨边湿法作业，尽量使用密闭的自动化切割设备，配备移动式吸尘器收集外逸切割粉尘；使用低挥发性的环保胶，尽可能减少VOCs的产生量，有机废气使用集气罩收集，经活性炭吸附处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准后，通过不低于15米的排气筒外排；VOCs物料工艺过程无组织排放控制及废气收集处理系统执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）相关规定，通过强化集气效果、及时清扫积尘、加强厂区绿化等措施，确保厂区内无组织排放监控点符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）附录A表A.1排放限值要求，周界外无组织排放监控点符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪设备安装减振基座和消声隔音装置，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；对产生噪声的设备和工序进行合理布局，通过夜间限制高噪作业、规范物料运输装卸、进一步加强厂区及周边绿化等措施，确保不会对周边群众的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。边角余料、切割粉尘、沉淀池沉渣等按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求规范暂存，外售具备相应处理能力的单位综合利用；废活性炭、废矿物油等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交园区环境卫生管理部门定期清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严格执行主要污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：COD≤0.3t/a、NH3-N≤0.1t/a、VOCs≤0.1t/a，排污权可通过初始分配或交易方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在报批该项目环评文件过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2019年9月4日

抄送：汨罗市环境监察大队、湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会、湖南志远环境咨询服务有限公司