汨罗市环境保护局

汨环评批〔2019〕036号

关于湖南晟鉴建筑材料有限公司年产60万方混凝土

建设项目（重新报批）环境影响报告表的批复

湖南晟鉴建筑材料有限公司：

你公司《关于申请批复〈湖南晟鉴建筑材料有限公司年产60万方混凝土建设项目（重新报批）环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资2100万元（其中环保投资77.5万元），在汨罗市罗江镇红花村建设年产60万方混凝土建设项目。该项目以水泥、粉煤灰、矿渣粉、碎石、砂、减水剂、水等为主要原辅材料，通过备料、给料、计量、输送、搅拌、检验、出料等工序生产预拌商品混凝土，占地面积13334平方米，绿化面积1600平方米。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《湖南晟鉴建筑材料有限公司年产60万方混凝土建设项目（重新报批）环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合产业政策和当地规划，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。工地采取硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等措施，防治扬尘污染；合理安排作业时间，高噪设备减振降噪，噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工废水隔油沉淀处理后用于车辆冲洗和洒水抑尘，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；剥离的表土单独收集和存放，优先用于绿化，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失；工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，装修施工选用水性油漆、隔热隔音门窗、节能灯具等环保型建筑材料，建材包装箱、袋等可回收废物外售综合利用；建筑垃圾尽量综合利用，其处置须符合《汨罗市城市建筑垃圾运输处置管理暂行办法》要求。

2、切实做好大气污染防治工作。水泥、粉煤灰、矿渣粉等粉末状物料经专业车辆密闭运输进厂后使用筒仓密闭贮存，碎石、砂等颗粒状物料覆盖运输进厂后采用全封闭砂石料场贮存，搅拌采用密闭设备，场内输送使用全封闭皮带，防止物料遗撒和跑冒滴漏，尽可能减少扬尘产生；上料含尘废气使用集气罩收集，经布袋除尘处理达标后通过不低于15米排气筒排放，筒仓呼吸产生的含尘废气经仓顶自带除尘器处理达标后高空排放，大气污染物执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2特别排放限值；作业区域和进厂道路硬化，通过定期洒水喷雾、及时清扫地面、冲洗运输车辆、加强厂区绿化等措施，确保无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3中无组织排放限值要求；食堂油烟经油烟净化设备处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求后引至楼顶排放。

3、认真做好水污染防治工作。按“雨污分流”原则建设厂区雨水、污水管网，初期雨水收集沉淀后作为洒水抑尘用水和生产配料用水利用，不外排；场地、设备、车辆冲洗水妥善收集，沉淀处理后作为生产配料用水利用，不外排；食堂污水经隔油沉淀池处理、厕所污水经三格化粪池处理后用于周边菜地、绿化带施肥浇灌，不外排。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪设备安装减振基座和消声隔音装置，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；优化平面布局，严格控制厂区作业时间和物料运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业、进一步加强厂区周边绿化等措施，确保产生的噪声和粉尘不会对周边住户的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。沉淀池沉渣、除尘器收集粉尘回用于生产，实现固体废物减量化；运输车辆更换下来的废轮胎按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求收集暂存，外售具备相应能力的单位综合利用；废液压油、废润滑油等废矿物油属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，提高清洁生产水平，设立企业内部环保机构，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；牢固树立“预防为主”指导思想，合理布局并规范建设事故应急池，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件；编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在报批该项目环评文件过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2019年9月18日

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市罗江镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司