岳阳市生态环境局汨罗分局

汨环评批〔2019〕037号

关于湖南盛鑫湘玻璃有限公司年产50万平方米钢化中空玻璃建设项目环境影响报告表的批复

湖南盛鑫湘玻璃有限公司：

你公司《关于申请批复〈湖南盛鑫湘玻璃有限公司年产50万平方米钢化中空玻璃建设项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资2000万元（其中环保投资35万元），在汨罗高新技术产业开发区弼时片区汉山路B07栋，建设年产50万平方米钢化中空玻璃建设项目。该项目以平板玻璃原片或LOW-E玻璃原片、硅酮密封胶（AB胶）、铝隔条、丁基橡胶、分子筛干燥剂等为主要原辅材料，以电为能源，通过玻璃预处理（切割、磨边、清洗、风干）、玻璃钢化处理（加热、冷却）、铝隔条制框、干燥合片、涂布丁基胶、压片、硅酮胶密封等工序生产双层的LOW-E中空玻璃和钢化中空玻璃，占地面积3983.97平方米，绿化面积398平方米。根据你公司委托湖南道和环保科技有限公司编制的《湖南盛鑫湘玻璃有限公司年产50万平方米钢化中空玻璃建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。工地采取硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等措施，防治扬尘污染；合理安排作业时间，高噪设备减振降噪，噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工废水隔油沉淀处理后用于车辆冲洗和洒水抑尘，生活污水经化粪池处理后通过园区管网排入汨罗市城市污水处理厂；剥离的表土单独收集和存放，优先用于绿化，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失；工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，装修施工选用水性油漆、隔热隔音门窗、节能灯具等环保型建筑材料，建材包装箱、袋等可回收废物外售综合利用；建筑垃圾尽量综合利用，其处置须符合《汨罗市城市建筑垃圾运输处置管理暂行办法》要求。

2、认真做好水污染防治工作。建设废水处理及回用系统（包括沉淀池、固液分离装置、回用水池、沉渣干化池等），玻璃清洗水和磨边冷却水经废水处理及回用系统处理后循环使用，定期补充损耗，不外排；生活污水经隔油沉淀池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，最终进入长沙经开区汨罗产业园污水处理厂进一步处理；固废暂存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止污染周边水环境和土壤。

3、切实加强大气污染防治工作。玻璃磨边湿法作业，尽量使用密闭的自动化切割设备，车间内配备移动式吸尘器；使用低挥发性的环保胶，尽可能减少VOCs的产生量，有机废气使用集气罩收集，经活性炭吸附处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准后，通过不低于15米的排气筒外排；VOCs物料工艺过程无组织排放控制及废气收集处理系统执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）相关规定，通过强化集气效果、及时清扫积尘、加强厂区绿化等措施，确保厂区内无组织排放监控点符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）附录A表A.1排放限值要求，周界外无组织排放监控点符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪设备安装减振基座和消声隔音装置，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；对产生噪声的设备和工序进行合理布局，通过夜间限制高噪作业、规范物料运输装卸、进一步加强厂区及周边绿化等措施，确保不会对周边群众的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。玻璃和铝隔条的边角余料、切割产生的碎屑和粉尘、沉淀池沉渣等按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求规范暂存，外售具备相应处理能力的单位综合利用；废活性炭、废矿物油、废胶桶等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，废胶桶交原生产单位回收并用于原用途，废活性炭、废矿物油交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交园区环境卫生管理部门定期清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严格执行主要污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.1t/a，排污权可通过初始分配或交易方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在报批该项目环评文件过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2019年10月8日

抄送：汨罗市环境监察大队、湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心、湖南道和环保科技有限公司