岳阳市生态环境局汨罗分局

汨环评批〔2019〕039号

关于岳阳市仁信环保净水材料有限公司年产20万吨

精制砂建设项目环境影响报告表的批复

岳阳市仁信环保净水材料有限公司：

你公司《关于申请批复<岳阳市仁信环保净水材料有限公司年产20万吨精制砂建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资2268.88万元（其中环保投资72万元），在汨罗市三江镇双桥村五组，利用原宏达教育造纸厂淘汰退出后的闲置场地建设年产20万吨精制砂建设项目。该项目外购成品河砂为原材料，经过上料、滚筛初选、清洗、分级精洗等工序，得到不同粒径的湿砂和卵石外售作净水过滤材料，部分湿砂再经过烘干、分装等工序加工成干砂外售，占地面积12388平方米，绿化面积1214平方米。根据你公司委托湖南道和环保科技有限公司编制的《岳阳市仁信环保净水材料有限公司年产20万吨精制砂建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。工地采取硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等措施，防治扬尘污染；合理安排作业时间，高噪设备减振降噪，噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工废水隔油沉淀处理后用于车辆冲洗和洒水抑尘，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；剥离的表土单独收集和存放，优先用于绿化，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失；工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，装修施工选用水性油漆、隔热隔音门窗、节能灯具等环保型建筑材料，建材包装箱、袋等可回收废物外售综合利用；建筑垃圾尽量综合利用，其处置须符合《汨罗市城市建筑垃圾运输处置管理暂行办法》要求。

2、认真做好水污染防治工作。清洗精洗废水絮凝沉淀后回用，脱硫除尘水沉淀后回用，定期补充损耗，不外排；生活污水经三格化粪池、隔油沉淀池处理后用于周边果园菜地施肥灌溉，不外排；物料堆存场所采取防流失措施，完善“雨污分流”管网，车辆和地面冲洗水、初期雨水、压滤水妥善收集，沉淀处理后作清洗精洗补充用水利用，不外排；废水处理设施及配套管网须防雨防渗防漏，防止废水溢排漏排，防止污染周边水环境和土壤。

3、切实做好大气污染防治工作。干砂出料口外逸的含尘废气使用集气罩收集，经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求后，通过不低于15米的排气筒外排；热风炉使用生物质成型燃料，配套高效脱硫除尘设施，废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉特别排放限值和表4烟囱最低允许高度要求；作业区域地面硬化，非作业区域绿化，使用封闭度高的物料输送和生产设备，实行净车上路并覆盖运输，物料堆存场所采取防扬散措施，禁止露天堆放，通过分筛湿法作业、定期洒水抑尘、加强厂区绿化等措施，确保无组织排放监控点满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪设备安装减振基座和消声隔音装置，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；合理布局产生噪声的设备和工序，规范物料运输装卸的区域和时间，通过夜间限制高噪作业活动、进一步加强厂区及周边绿化等措施，确保不会对周边住户的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求规范暂存，外售具备相关能力的单位综合利用，其中絮凝沉淀池泥浆经板框压滤后的泥饼、布袋除尘器收集粉尘可作制砖原材料，热风炉炉渣、锅炉除尘器收集粉尘可作无机肥；设备维修、保养、报废过程中产生的废矿物油属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。加强环境管理，实行清洁生产，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严格执行污染物排放总量控制制度，总量控制指标（SO2≤0.2t/a，NOX≤0.3t/a）可通过排污权交易方式获得；该项目原材料必须采购于拥有合法手续的砂石开采单位，禁止私采滥挖砂石资源，禁止收购他人非法开采的砂石资源进行加工，禁止回收开发建设过程中剥离的应当优先用于生态修复的表土进行加工；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、如你公司在报批该项目环评文件过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2019年10月14日

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市三江镇环境保护站、湖南道和环保科技有限公司