岳阳市生态环境局汨罗分局

汨环评批〔2019〕040号

关于汨罗市万家利装饰线条厂年加工木制线条600吨

整治项目环境影响报告表的批复

汨罗市万家利装饰线条厂：

你厂《关于申请批复〈汨罗市万家利装饰线条厂年加工木制线条600吨整治项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你厂拟投资400万元（其中环保投资32万元），在汨罗市归义镇上马村黄家塘二组，利用现有闲置厂房建设年加工木制线条600吨整治项目，占地面积4800平方米，绿化面积100平方米。该项目以半成品木条、PVC膜、钙粉、白乳胶、热熔胶等为主要原辅材料，通过造型、封边、过浆、风干、打磨、包覆等工序，生产生态门线条，以半成品木板、面板、白乳胶等为主要原辅材料，通过压板、开条、造型、封边等工序，生产烤瓷门线条，以半成品木板、木条、木皮、白乳胶、双组份拼板胶等为主要原辅材料，通过拼板、开条、造型、封边、热压、模压等工序，生产模压线条。根据你厂委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市万家利装饰线条厂年加工木制线条600吨整治项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度分析，该项目建设可行，我局原则同意你厂按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施，员工洗手废水收集后作为钙粉配料用水利用，不外排；厕所生活污水经三格化粪池处理、食堂生活污水隔油沉淀池处理后用于周边菜地绿化带施肥浇灌，不外排。

2、切实加强大气污染防治工作。使用专用生物质锅炉并采用低氮燃烧技术，燃用生物质成型燃料，燃烧废气经袋式除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3燃气锅炉特别排放限值要求后，通过一根20米高的烟囱外排；尽量使用封闭程度高的自动化生产设备，开条、造型、打磨等工序产生的含尘废气使用集气罩收集，经布袋除尘处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求后，通过不低于15米的排气筒外排；使用低挥发性的环保胶，尽可能减少VOCs的产生量，拼板、热压、包覆、冷压、封边等工序产生的有机废气使用集气罩收集，经UV光解、活性炭吸附处理达到湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1最高允许排放限值要求后，通过不低于15米的排气筒外排；VOCs物料储存、工艺过程无组织排放控制及废气收集处理系统执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）相关规定，通过强化集气效果、及时清扫积尘、安装机械通风、加强厂区绿化等措施，确保厂区内无组织排放监控点符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）附录A表A.1排放限值要求，周界外无组织排放监控点挥发性有机物达到湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2排放浓度限值要求，颗粒物等其余污染物项目符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，产噪设备、工段、车间合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间禁止高噪声作业、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。边角余料、不合格产品、锅炉炉渣、废包装材料、除尘器收集的粉尘等按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求规范暂存，外售相关单位资源化利用；废胶桶、废导热油、废活性炭、废UV灯管等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交由当地环境卫生管理部门定期清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。加强企业内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护、安全生产相关制度并严格执行；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：SO2≤0.2t/a、NOx≤0.1t/a、VOCs≤0.6t/a，可通过排污权交易或者初始分配方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，高度重视消防安全，防范因管理不到位可能导致的突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你厂须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你厂在报批该项目环评文件过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你厂承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2019年10月17日

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市归义镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司