岳阳市生态环境局汨罗分局

汨环评批〔2019〕043号

关于湖南罗丹莫纳照明科技有限公司年产1000吨标示标牌、700吨广告灯箱、500吨照明灯具生产基地建设项目环境影响报告表的批复

湖南罗丹莫纳照明科技有限公司：

你公司《关于申请批复〈湖南罗丹莫纳照明科技有限公司年产1000吨标示标牌、700吨广告灯箱、500吨照明灯具生产基地建设项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资8500万元（其中环保投资88万元），在汨罗高新技术产业开发区弼时片区立新路与新塘路交叉口西南角，建设年产1000吨标示标牌、700吨广告灯箱、500吨照明灯具生产基地建设项目。该项目以不锈钢、铝板、钢材、铝型材、亚克力、环氧底漆、环氧面漆、固化剂、稀释剂、水性油墨、焊条焊丝、贴膜、设备液压油等为主要原辅材料，通过放样、下料、机械加工、焊接、打磨、图文处理、喷漆、烘干、丝印、组装或电器装配、包装入库等工序制作标示标牌和广告灯箱；以线路板、LED灯珠、三极管、二极管、控制器、无铅锡丝、显示屏、电源、PC灯管、灯罩、防水灌封胶等为主要原辅材料，通过点焊、性能测试、封胶、晾干、组装外壳、老化测试、包装入库等工序制作照明灯具，占地面积19905平方米，绿化面积2030平方米。根据你公司委托湖南道和环保科技有限公司编制的《湖南罗丹莫纳照明科技有限公司年产1000吨标示标牌、700吨广告灯箱、500吨照明灯具生产基地建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度分析，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。工地采取硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等措施，防治扬尘污染；合理安排作业时间，高噪设备减振降噪，噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工废水隔油沉淀处理后用于车辆冲洗和洒水抑尘，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；剥离的表土单独收集和存放，优先用于绿化，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失；工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，装修施工选用水性油漆、隔热隔音门窗、节能灯具等环保型建筑材料，建材包装箱、袋等可回收废物外售综合利用；建筑垃圾尽量综合利用，其处置须符合《汨罗市城市建筑垃圾运输处置管理暂行办法》要求。

2、认真做好水污染防治工作。漆雾净化喷淋水沉淀后回用，及时补充损耗，定期更换的废液按危险废物管理要求暂存处置，不外排；生活污水经隔油沉淀池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入长沙经开区汨罗产业园污水处理厂进一步处理。

3、切实加强大气污染防治工作。原辅材料使用无铅焊接材料、低挥发性油漆涂料，喷漆采用静电喷涂工艺，喷漆、烘干、丝印工序负压作业，喷漆废气先经水帘式漆雾净化器、干燥过滤箱预处理，再与烘干、丝印有机废气一起经UV光解、活性炭吸附处理达到《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1排放限值要求后，通过一根17米高的排气筒外排；灯具锡焊烟气使用集气罩收集，经焊接烟气净化器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求后，通过一根17米高的排气筒外排；生产使用封闭程度高的自动化设备，车间配套移动式吸尘器，通过强化集气效果、及时清扫积尘、加强厂区绿化等措施，确保无组织排放废气中挥发性有机物达到《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2无组织监控点浓度限值要求，其他污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪设备安装减振基座和消声隔音装置，产噪设备和工序合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，进一步加强厂区和周边的绿化，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。边角余料、碎屑粉尘、焊渣焊头等分类收集，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求规范暂存，外售相关单位资源化利用；废油漆桶、废油墨桶、漆渣、废贴模、废网版、废矿物油、废活性炭及更换的漆雾喷淋废液等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交由园区环境卫生管理部门定期清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。加强企业内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.2t/a，可通过排污权交易或者初始分配方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在报批该项目环评文件过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2019年11月12日

抄送：汨罗市环境监察大队、湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心、湖南道和环保科技有限公司