岳阳市生态环境局汨罗分局

汨环评批〔2019〕046号

关于湖南海鑫新材料有限公司锅炉煤改气项目

环境影响报告表的批复

湖南海鑫新材料有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南海鑫新材料有限公司锅炉煤改气项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资80万元（其中环保投资6万元），在汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区G536北侧原公司厂内建设锅炉煤改气项目。该项目主要是淘汰原有的1台6t/h燃煤蒸汽锅炉，拆除原燃煤锅炉及配套的麻石水膜除尘器、烟道和烟囱，新建1台4t/h燃气蒸汽锅炉供热，燃料结构全部由煤炭改为天然气，占地面积230平方米。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《湖南海鑫新材料有限公司锅炉煤改气项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策和园区规划，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、切实做好大气污染防治工作。天然气蒸汽锅炉采用低氮燃烧方式，锅炉燃烧废气大气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值；燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉房的烟囱周围半径200米距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3米以上；按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

2、认真做好水污染防治工作。原湿法除尘水沉淀循环池遗留的废水中和沉淀处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，最终进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理；锅炉房废水（主要是锅炉定期排污水和锅炉软水器反冲洗水）经沉淀达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，最终进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理。

3、采取措施防止噪声污染扰民。锅炉房合理布置，尽量选用低噪先进设备并加强保养，水泵等高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，通过加强厂区和周边的绿化等措施，确保产生的噪声不会对周边住户的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。原有燃煤蒸汽锅炉及配套的麻石水膜除尘器、烟道、烟囱拆除后产生的废金属、建筑废弃物和遗留的炉渣、沉淀池沉渣按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求规范暂存，交具备相关处理能力的单位资源化利用；软水器更换下来的废树脂属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置

5、进一步加强环境管理和风险防范。切实加强企业内部环境管理，认真落实项目节能减排目标，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：SO2≤0.1t/a、NOX≤0.5t/a、COD≤0.1t/a、NH3-N≤0.1t/a，可由原项目已取得的排污权指标进行调剂；牢固树立“预防为主”指导思想，提高风险防范意识，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、如你公司在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2019年11月26日

抄送：汨罗市环境监察大队、湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会、湖南德顺环境服务有限公司