汨环评批〔2020〕039号

关于汨罗市翔驰汽车维修中心汽车维修建设项目

环境影响报告表的批复

汨罗市翔驰汽车维修中心：

你公司《关于申请批复<汨罗市翔驰汽车维修中心汽车维修建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资200万元（其中环保投资36万元），在汨罗市归义镇双塘社区，租赁社区空置厂房，建设汽车维修服务项目。项目主要设置有车辆故障分析维修车间、装配室、烤房、配漆房、配件管理室、接待区、食宿区等，配套相关检测仪器、维修设备及污染治理设施，形成年维修汽车3000辆的生产能力，用地面积为2900平方米，建筑面积为1150平方米。根据你公司委托湖南道和环保科技有限公司编制的《汨罗市翔驰汽车维修中心汽车维修建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好大气污染防治工作。作业场地硬化，非作业区域绿化，易产尘点及时喷雾洒水，定期清扫地面积尘，防止扬尘污染周边环境。车间设置机械通风系统，打磨工序粉尘采用抛光机自带收尘设施收尘，无组织排放监控点颗粒物需满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。调配漆、喷漆、烤漆等有挥发性有机物产生的工序均需在密闭空间内进行生产，产生的有机废气采用抽风机收集、经UV光氧化/光催化+活性炭吸附处理达标后，通过不低于15米高的排气筒排放，经排气筒排放的苯、苯系物、非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表1中汽车维修类污染物排放浓度限值要求，甲苯、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和排放速率二级标准要求；无组织排放监控点非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯等污染物需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）相关要求后通过专用烟道引至楼顶排放。

2、切实做好水污染防治工作。本项目采用干法打磨工艺，不提供洗车服务，无生产性废水排放；生活污水经三格化粪池预处理达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2污染物间接排放浓度限值后，通过市政管网排入汨罗市城市污水处理厂进一步处理。物料及固体废物堆存场所要采取防流失、防扬散、防渗漏措施，确保周边水环境安全。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序优化布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类标准。厂区醒目位置设置车辆禁鸣标志，合理安排生产作业时间，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化、设置围挡和封闭厂房等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。废旧零件按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求收集、规范暂存，外售具备相关能力的单位资源化利用；含油抹布和手套、废矿物油、废铅酸蓄电池、废油漆包装桶、废过滤网、废活性炭、废漆渣、废遮蔽纸等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，其中废油漆包装桶可定期送生产厂家回收处理，其余危险废物须交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.3t/a,可通过排污权交易方式获得；牢固树立“预防为主”的指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年8月18日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市归义镇环境保护站、湖南道和环保科技有限公司