汨环评批〔2020〕040号

关于汨罗市恒坤燃气有限公司干桥液化气储配站及汨罗市钢瓶检测站建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市恒坤燃气有限公司：

你公司《关于汨罗市恒坤燃气有限公司干桥液化气储配站及汨罗市钢瓶检测站建设项目申请办理环评审批手续的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资7199.86万元（其中环保投资51万元），在汨罗市罗江镇干桥村，建设干桥液化气储配站及汨罗市钢瓶检测站项目。主要建设内容为：建设3台125立方米液化石油气储罐、1台125立方米液化石油气残液罐和1条钢瓶检测线，年灌装液化石油气3000吨、检测钢瓶40万瓶。项目占地面积10327平方米，建筑面积1957平方米。根据你公司委托湖南道和环保科技有限公司编制的《汨罗市恒坤燃气有限公司干桥液化气储配站及汨罗市钢瓶检测站建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防治扬尘污染；合理安排作业时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；施工废水经隔油沉淀处理后用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排；生活污水经三格化粪池处理后用作农肥，不外排；剥离的表土单独收集和存放，优先用于绿化，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失；工程建设使用商品混凝土，装修施工选用水性油漆、隔热隔音门窗、节能灯具等环保型建筑材料，建材包装物、建筑垃圾综合利用或规范处置。

2、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”要求完善厂区排水管网。初期雨水经隔油沉淀处理后用于厂区绿化或洒水抑尘，不外排；喷淋降温水、钢瓶气密性和水压试验用水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水经三格化粪池处理后，用作周边农田菜地施肥浇灌。物料及固体废物堆存场所要采取防流失、防扬散、防渗漏措施，确保周边水环境安全。按照分区防控的原则落实环评报告提出的地下水污染防治措施，做好储罐区、充装平台、污水收集管网及处理设施、危险废物暂存间等区域的防腐、防渗工作，加强涉污区域的生产管理，避免由于管道破损等造成污染物下渗污染地下水。

3、切实做好大气污染防治工作。作业场地硬化，非作业区域绿化，易产尘点及时喷雾洒水，定期清扫地面积尘，防止扬尘污染周边环境。残液回收残气进入燃烧喷嘴进行燃烧处理后，与链式钢瓶焚烧炉焚烧废气一同经17米高排气筒（1#）排放；喷塑废气经二级过滤式除尘处理后、烘烤废气、喷码废气经活性炭吸附处理后，经17米高排气筒（2#）排放；除锈打磨废气经旋风除尘+布袋除尘处理后经17米高排气筒（3#）排放；经排气筒排放的非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准要求。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）相关要求后通过专用烟道引至楼顶排放。定期对设备进行维护管理，最大限度减少生产过程废气无组织排放，厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放浓度限值要求，厂界非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序优化布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类标准；合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化、设置围挡和封闭厂房等措施，确保不对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。报废钢瓶、沉淀池沉渣按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求收集、规范暂存，外售具备相关能力的单位资源化利用；液化石油气残液交生产厂家回收综合利用；油墨、涂料的废弃包装物、废活性炭等危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定并严格执行环境保护相关制度。严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：SO2≤0.1t/a、NOX≤0.2t/a、VOCs≤0.8t/a，可通过排污权交易方式获得。牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年8月18日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市罗江镇环境保护站、湖南道和环保科技有限公司