汨环评批〔2020〕042号

关于湖南速环新材料有限公司年产360000件PVC阴阳角线建设项目环境影响报告表的批复

湖南速环新材料有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南速环新材料有限公司年产360000件PVC阴阳角线建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资200万元（其中环保投资32.4万元），在汨罗高新技术产业开发区新市片区青春大道北侧，租赁湖南天立橡胶有限公司部分生产车间及办公楼，建设年产360000件PVC阴阳角线建设项目。该项目以聚氯乙烯树脂、碳酸钙、硬脂酸、石蜡、钙锌复合稳定剂、增白剂、色粉等为主要原辅材料，通过投料、搅拌混料、挤出成型、冷却定型、打孔、裁切、包膜等工序，生产PVC阴阳角线，项目占地面积3246.7平方米，建筑面积2664.05平方米。根据你公司委托湖南道和环保科技有限公司编制的《湖南速环新材料有限公司年产360000件PVC阴阳角线建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。项目冷却定型工序直接冷却水经循环沉淀池处理后回用，定期补充损耗，不外排；食堂含油污水经隔油沉淀后与其他生活污水一同经三格化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后排入园区污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂进行深度处理。完善“雨污分流”管网，废水处理设施及配套管网须防漏防渗，防止废水漏排，防止对周边水环境和土壤造成污染。

2、切实做好大气污染防治工作。原辅材料采取防雨淋、防渗漏、防扬散措施规范储存；工序合理分区，规范建设废气分类收集处理系统，强化集气效果，建立环保设施运行记录台账。投料、搅拌混料工序和固废回用破碎过程产生的粉尘经集气罩收集，通过袋式除尘器处理达标后，经15米高排气筒（1#）排放；严格控制熔融挤出加热温度，挤出成型、包膜工序产生的有机废气经集气罩收集，通过UV光氧化/光催化+活性炭吸附处理达标后，经15米高排气筒（2#）排放。颗粒物、非甲烷总烃、HCL执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准和无组织排放监控浓度限值要求；企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）相关要求后通过专用烟道引至楼顶排放。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，破碎机、混料机、风机等高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序优化布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准；合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保项目不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。不合格产品、边角料、除尘器收集粉尘、一般性废包装物等按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求分类收集，规范暂存，不合格产品、边角料、除尘器收集粉尘均回用于生产，一般性废包装物可外售综合利用；废活性炭、废UV灯管、废润滑油属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；原材料中的聚氯乙烯树脂全部外购新料，不得以再生塑料为原料，该项目不得从事废旧塑料的破碎、清洗、造粒等再生加工。严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.6t/a，可通过排污权交易方式获得。牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年8月27日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南道和环保科技有限公司